# 改进的激光光斑位置分辨率模型

### 论文摘要

为了分析四象限探测器(QD)激光光斑位置检测性能,建立了新的高斯光斑位置分辨率数学模型。分析了高斯光斑模型下QD位置检测原理和近似数学模型,根据误差函数可导性,结合误差理论推导出位置分辨率与总信噪比、光斑中心位置和光斑半径关系的数学模型,数值仿真和实验系统验证了所提模型的正确性。结果表明,当光斑半径为0.74 mm,总信噪比为66.96 dB时,在光斑中心偏移±0.45 mm范围内,所提模型的估算误差约为36%,与原近似模型相比,精度提高了约1倍,可以对激光光斑位置检测系统的位置分辨率进行有效估算。

### 论文目录

- 1 引 言

- 2 高斯光斑位置检测原理

- 3 高斯光斑位置分辨率模型

- 3.1 高斯光斑位置分辨率近似模型

- 3.2 改进的高斯光斑位置分辨率模型

- 4 模型仿真与分析

- 5 实验结果与分析

- 6 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 陈云善,吴佳彬,王景源,张楠

关键词: 测量,四象限探测器,位置检测,位置分辨率,高斯光斑

来源: 中国激光 2019年09期

年度: 2019

分类: 基础科学,信息科技

专业: 物理学,无线电电子学,自动化技术

单位: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所光电探测技术研究部,中国科学院国家天文台长春人造卫星观测站光电观测研究室

基金: 国家自然科学基金(51605465)

分类号: TN24;TP212

页码: 176-182

总页数: 7

文件大小: 957K

下载量: 109

### 相关论文文献

- [1].对转式永磁无刷直流电机无位置检测控制策略研究[J]. 轻工机械 2016(03)

- [2].悬臂式掘进机切割头位置检测方法研究[J]. 工矿自动化 2015(10)

- [3].小孔径的精密槽位置检测方法[J]. 计量与测试技术 2012(10)

- [4].表贴式永磁同步轮毂电机低速位置检测研究[J]. 电机与控制学报 2019(09)

- [5].基于深度学习的机器人抓取位置检测方法[J]. 高技术通讯 2018(01)

- [6].基于视觉的手指空间位置检测技术[J]. 计算机工程与设计 2010(03)

- [7].一种电流合成的PMSM转子初始位置检测方法[J]. 电机与控制学报 2020(08)

- [8].一种新的SRD特定位置检测方法[J]. 工业控制计算机 2013(04)

- [9].位置检测过程中产生的误差分析与研究[J]. 伺服控制 2013(08)

- [10].ATP/TD系统的列车位置检测原理与闭塞逻辑分析[J]. 铁道通信信号 2009(12)

- [11].基于旋转高频注入的IPMSM位置检测改进研究[J]. 电力电子技术 2019(07)

- [12].基于电感分区拟合曲线法的TFSRM初始位置检测[J]. 控制工程 2018(05)

- [13].基于FPGA的AGC系统位置检测接口电路设计[J]. 电气应用 2012(24)

- [14].基于SAW传感器的球形电机位置检测方法的研究[J]. 佳木斯大学学报(自然科学版) 2019(02)

- [15].永磁同步电机转子初始位置检测研究[J]. 煤炭学报 2012(S2)

- [16].FANUC 0MD加工中心位置检测故障两例[J]. 设备管理与维修 2009(06)

- [17].开关磁阻电动机间接位置检测控制系统设计[J]. 微特电机 2011(09)

- [18].低复杂度单天线ADS-B交织位置检测[J]. 信号处理 2020(04)

- [19].基于IMM的大尺寸回转零件动态位置检测方法[J]. 计算机应用研究 2014(03)

- [20].基于互感电压的开关磁阻电机转子初始位置检测方法[J]. 电机与控制应用 2014(05)

- [21].直线同步电机初始磁场位置检测方法[J]. 机械制造 2013(07)

- [22].基于CPLD的AGC系统位置检测接口电路设计[J]. 自动化仪表 2012(10)

- [23].卷取卸卷小车位置检测研究[J]. 中国金属通报 2018(01)

- [24].一种低成本直驱永磁风力发电机转子初始位置检测方法[J]. 电气应用 2012(16)

- [25].基于多传感器的永磁球形电动机转子两自由度位置检测研究[J]. 日用电器 2017(S1)

- [26].基于余弦电流函数算法转子初始位置检测研究[J]. 微特电机 2018(06)

- [27].永磁同步曳引机转子初始位置检测[J]. 电气传动 2017(04)

- [28].开关磁阻电机无位置检测技术的仿真研究[J]. 天津科技大学学报 2009(01)

- [29].基于饱和效应的面贴式永磁同步电动机转子初始位置检测[J]. 电机与控制应用 2009(07)

- [30].感应无线技术在焦炉生产中的应用[J]. 鄂钢科技 2013(03)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/001987fbeb153c40ba0844c3.html