# NiTi形状记忆合金激光焊接的研究进展

### 论文摘要

NiTi形状记忆合金因具有良好的形状记忆效应、超弹性、耐蚀性及生物相容性等被应用于生物医疗、航空航天及汽车等领域。激光焊接作为材料连接领域的重要技术之一,在NiTi形状记忆合金上的应用也受到了广泛关注。详细总结及分析国内外研究工作中关于NiTi形状记忆合金激光焊接接头的显微组织、力学性能、耐蚀性及生物相容性等方面的研究进展,同时分析如何提升NiTi形状记忆合金激光焊接质量的措施与机理。激光焊接过程中焊缝处镍元素的蒸发及热影响区内含镍金属间化合物的析出是导致焊接接头质量降低的根本原因,尽管通过工艺控制、焊缝合金化或焊后热处理等可提高焊接接头质量,但从目前结果来看仍有进一步提升的空间和需求。最后,结合现有研究进展及课题组的实际工作,给出NiTi形状记忆合金激光焊接未来可能的研究方向,旨在为后续的研究提供参考与借鉴。

### 论文目录

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王晓南,汪杰,陈夏明,胡增荣,刘珍光,周健

关键词: 形状记忆合金,激光焊接,形状记忆效应,超弹性,生物相容性

来源: 机械工程学报 2019年10期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 苏州大学沙钢钢铁学院,北京航空航天大学材料科学与工程学院,苏州大学轨道交通学院,江苏科技大学材料科学与工程学院

基金: 国家自然科学基金(51775102),中国博士后特别基金(2018T110542)资助项目

分类号: TG139.6;TG456.7

页码: 42-53

总页数: 12

文件大小: 1034K

下载量: 360

### 相关论文文献

- [1].探索形状记忆合金在开关元件领域中的应用[J]. 中国标准化 2019(S1)

- [2].双边约束下形状记忆合金梁的全局动力学分析[J]. 纺织高校基础科学学报 2019(04)

- [3].基于形状记忆合金的无电力智能散热装置[J]. 节能 2020(04)

- [4].开方形孔对形状记忆合金板力学性能影响研究[J]. 吉林建筑大学学报 2020(03)

- [5].形状记忆合金的应用现状综述[J]. 天津理工大学学报 2020(04)

- [6].非对称结构形状记忆合金梁模型的混沌运动[J]. 纺织高校基础科学学报 2020(03)

- [7].神奇的织物——形状记忆合金在织物中的应用[J]. 当代化工研究 2019(03)

- [8].形状记忆合金:变回最初的“自己”[J]. 广州化工 2019(08)

- [9].形状记忆合金[J]. 科技视界 2019(13)

- [10].形状记忆合金形变细晶方法及其研究进展[J]. 自动化与仪器仪表 2019(09)

- [11].热致和磁致形状记忆合金循环变形和疲劳行为研究[J]. 力学进展 2018(00)

- [12].铜基形状记忆合金专利技术分析[J]. 中国科技信息 2018(11)

- [13].形状记忆合金智能沥青路面的变形特性研究[J]. 华东交通大学学报 2018(04)

- [14].形状记忆合金及其应用[J]. 世界有色金属 2018(18)

- [15].形状记忆合金及其应用研究进展[J]. 铸造技术 2017(02)

- [16].定向凝固铁磁形状记忆合金力-磁耦合各向异性特性研究[J]. 功能材料 2017(03)

- [17].镁基形状记忆合金[J]. 金属功能材料 2017(02)

- [18].基于形状记忆合金的结构裂缝自修复研究[J]. 中国工程咨询 2015(08)

- [19].用形状记忆合金弹簧驱动装置设计分离装置[J]. 金属材料与冶金工程 2015(04)

- [20].神奇的“形状记忆合金”[J]. 天津冶金 2016(02)

- [21].磁控形状记忆合金伸缩作动器设计及参数分析[J]. 科技创新导报 2014(36)

- [22].制作形状记忆合金服装的设想[J]. 中小学实验与装备 2008(04)

- [23].为什么记忆金属拥有记忆能力?[J]. 科学世界 2017(08)

- [24].神奇的形状记忆合金[J]. 高中生 2008(10)

- [25].钛基高温形状记忆合金进展综述[J]. 材料导报 2020(03)

- [26].基于形状记忆合金-悬吊质量摆减振系统的结构地震响应分析[J]. 世界地震工程 2020(04)

- [27].形状记忆合金在骨科的临床应用[J]. 世界最新医学信息文摘 2019(11)

- [28].浅谈形状记忆合金的应用及发展[J]. 世界有色金属 2019(11)

- [29].形状记忆合金温控开关驱动特性分析及试验[J]. 现代制造工程 2018(03)

- [30].镍钛形状记忆合金标准研究[J]. 中国金属通报 2018(04)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/00308b69c31e86e144fcd798.html