# 一种加热一体式电热水壶论文和设计-孙永康

### 全文摘要

一种加热一体式电热水壶，它涉及水壶技术领域，具体涉及一种加热一体式电热水壶。它包含电闸开关、控制闸、电连接片、断电片、温度控制器、信号线、加热管、壶身、壶盖、水壶把手、橡胶圈、固定片、壶口，所述的电闸开关设置在壶身的外壁上，电闸开关上设置有控制闸、电连接片和断电片，电连接片设置在控制闸的左侧，断电片设置在控制闸的右侧，电闸开关连接着信号线的一端。采用上述技术方案后，本实用新型有益效果为：它的内部设置有电加热丝，加热速度快，成本低廉，水壶外壁上设置有温度控制器，能够检测温度，当达到一定的温度值时，电闸开关能够自动跳闸，安全可靠，同时不需要加热盘即可实现加热，携带方便，实用性较强，能够适用于大部分环境。

### 主设计要求

1.一种加热一体式电热水壶,其特征在于：它包含电闸开关(1)、控制闸(11)、电连接片(12)、断电片(13)、温度控制器(2)、信号线(3)、加热管(4)、壶身(5)、壶盖(6)、水壶把手(7)、橡胶圈(71)、固定片(8)、壶口(9)，所述的电闸开关(1)设置在壶身(5)的外壁上，壶身(5)的内部设置有加热管(4)，电闸开关(1)上设置有控制闸(11)、电连接片(12)和断电片(13)，电连接片(12)设置在控制闸(11)的左侧，断电片(13)设置在控制闸(11)的右侧，电闸开关(1)连接着信号线(3)的一端，信号线(3)的另一端与温度控制器(2)相连接，壶身(5)的上端面设置有壶口(9)，壶口(9)的上方设置有壶盖(6)，壶身(5)的上侧的两端设置有水壶把手(7)，水壶把手(7)上设置有橡胶圈(71)，水壶把手(7)与壶身(5)的连接处上设置有固定片(8)。

### 设计方案

1.一种加热一体式电热水壶,其特征在于：它包含电闸开关(1)、控制闸(11)、电连接片(12)、断电片(13)、温度控制器(2)、信号线(3)、加热管(4)、壶身(5)、壶盖(6)、水壶把手(7)、橡胶圈(71)、固定片(8)、壶口(9)，所述的电闸开关(1)设置在壶身(5)的外壁上，壶身(5)的内部设置有加热管(4)，电闸开关(1)上设置有控制闸(11)、电连接片(12)和断电片(13)，电连接片(12)设置在控制闸(11)的左侧，断电片(13)设置在控制闸(11)的右侧，电闸开关(1)连接着信号线(3)的一端，信号线(3)的另一端与温度控制器(2)相连接，壶身(5)的上端面设置有壶口(9)，壶口(9)的上方设置有壶盖(6)，壶身(5)的上侧的两端设置有水壶把手(7)，水壶把手(7)上设置有橡胶圈(71)，水壶把手(7)与壶身(5)的连接处上设置有固定片(8)。

2.根据权利要求1所述的一种加热一体式电热水壶，其特征在于：所述的信号线(3)的一端连接有指示灯(31)。

3.根据权利要求1所述的一种加热一体式电热水壶，其特征在于：所述的壶身(5)上设置有壶嘴(51)，壶嘴(51)位于壶身(5)的外侧壁上。

4.根据权利要求1所述的一种加热一体式电热水壶，其特征在于：所述的壶盖(6)上设置有壶盖提手(61),壶盖提手(61)位于壶盖(6)的顶端。

5.根据权利要求1所述的一种加热一体式电热水壶，其特征在于：所述的固定片(8)上设置有固定扣(81),固定扣(81)设置在固定片(8)的表面。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及水壶技术领域，具体涉及一种加热一体式电热水壶。

背景技术

电热水壶是一种智能水加热生活电器，其发热系统由温控器与发热盘安装在一起形成。根据中国专利号CN201720274984.1记载的一种全塑型电热水壶，包括电热水壶体，所述电热水壶体的顶部铰接有电热水壶盖，所述电热水壶体的底部设置有电源底座，所述电热水壶体的右侧固定安装有把手，所述把手上设置有控制电热水壶盖开启的卡 扣开关，所述电热水壶体的左侧设置有壶嘴，所述电热水壶体上还设置有按压式电源开关。优选的，所述电热水壶体包括金属层和塑料层，所述塑料层包覆于金属层的外侧面上。优选的，所述电热水壶体的底部固定安装有橡胶密封圈。优选的，所述电热水壶盖的顶部对称设置有便于开启的凹槽。优选的，所述把手的内侧面上设置有便于握持的凹凸部。优选的，所述壶嘴中固定安装有滤网。该全塑型电热水壶，结构设计简单合理，使用方便，电热水壶采用全塑料外壳，外观新颖美观，具有防烫手功能，同时可减缓水温的流失速度。但是它只能将水壶与发热盘共同配合使用加热，不能对水壶直接加热，成本较高，且不方便携带，要加热只能一起携带电热水壶和发热盘，不适用于某些较为恶劣的环境。

实用新型内容

本实用新型的目的在于针对现有技术的缺陷和不足，提供一种加热一体式电热水壶，它的内部设置有电加热丝，加热速度快，成本低廉，水壶外壁上设置有温度控制器，能够检测温度，当达到一定的温度值时，电闸开关能够自动跳闸，安全可靠，同时不需要加热盘即可实现加热，携带方便，实用性较强，能够适用于大部分环境。

为实现上述目的，本实用新型采用以下技术方案是：它包含电闸开关1、控制闸11、电连接片12、断电片13、温度控制器2、信号线3、加热管4、壶身5、壶盖6、水壶把手7、橡胶圈71、固定片8、壶口9，所述的电闸开关1设置在壶身5的外壁上，壶身5的内部设置有加热管4，电闸开关1上设置有控制闸11、电连接片12和断电片13，电连接片12设置在控制闸11的左侧，断电片13设置在控制闸11的右侧，电闸开关1连接着信号线3的一端，信号线3的另一端与温度控制器2相连接，壶身5的上端面设置有壶口9，壶口9的上方设置有壶盖6，壶身5的上侧的两端设置有水壶把手7，水壶把手7上设置有橡胶圈71，水壶把手7与壶身5的连接处上设置有固定片8。

所述的信号线3的一端连接有指示灯31。

所述的壶身5上设置有壶嘴51,壶嘴51位于壶身5的外侧壁上。

所述的壶盖6上设置有壶盖提手61，壶盖提手61位于壶盖6的顶端。

所述的固定片8上设置有固定扣81，固定扣81设置在固定片8的表面。

本实用新型的工作原理：打开壶盖6，将壶身5的内部装满一定量的水，然后盖上壶盖6，将电闸开关1接通电源，电闸开关1与壶身5内部的加热管4通过信号线3电性连接，打开电闸开关1，控制闸11与电连接片接触，加热管4接通电源并开始加热工作，加热管4即“热得快”，“热得快”是生活中常用的一种电加热器，电闸开关1和温度控制器2通过信号线3电性连接，在水烧开的过程中，温度控制器2不断检测壶身5内部的温度，当水烧开后，壶身5的内部达到一定温度值时，电闸开关1开始“跳闸”，即控制闸11与断电片13接触，“跳闸”后，加热管4停止加热工作，电热水壶停止加热，这样能够保证在无人看管的情况下，电热水壶在水烧开后能够自动断电，停止加热，保证了一定的安全性，指示灯31与信号线3电性连接，从而通过指示灯31的颜色判断水是否烧开。

采用上述技术方案后，本实用新型有益效果为：它的内部设置有电加热丝，加热速度快，成本低廉，水壶外壁上设置有温度控制器，能够检测温度，当达到一定的温度值时，电闸开关能够自动跳闸，安全可靠，同时不需要加热盘即可实现加热，携带方便，实用性较强，能够适用于大部分环境。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动性的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1是本实用新型的结构示意图；

图2是本实用新型的结构示意图；

图3是本实用新型中电闸开关1的结构示意图。

附图标记说明：电闸开关1、控制闸11、电连接片12、断电片13、温度控制器2、信号线3、指示灯31、加热管4、壶身5、壶嘴51、壶盖6、壶盖提手61、水壶把手7、橡胶圈71、固定片8、固定扣81、壶口9。

具体实施方式

参看图1-图3所示，本具体实施方式采用的技术方案是它包含电闸开关1、控制闸11、电连接片12、断电片13、温度控制器2、信号线3、指示灯31、加热管4、壶身5、壶嘴51、壶盖6、壶盖提手61、水壶把手7、橡胶圈71、固定片8、固定扣81、壶口9，所述的壶身5的内壁上镶嵌有加热管4，加热管4与电闸开关1电性连接，加热管4是用一种较细的金属管绕制成的，管内装有电热丝，然后灌入氧化镁粉之类的绝缘材料，把电热丝封装固定在管中间，使它不与管壁接触，电热丝的两端分别与电源线相接，通电后，电流从电热丝中流过，电热丝便发热，壶身5的上端面为壶口9，壶盖6盖在壶口9上，壶盖6的上表面上粘连有壶盖提手61，壶盖提手61采用隔热材料制成，当水烧开后，握住壶盖提手61将壶盖6打开时才不会被烫伤，壶身5上方左右两侧的外壁上连接有水壶把手7，水壶把手7通过固定片8固定在外壁上，水壶把手7上套有一圈橡胶圈71，橡胶圈71采用橡胶制成，能够隔热，且舒适度较高，固定片8上设置有固定扣81，壶身5的外壁上设置有电闸开关1，加热管4与电闸开关1电性连接，电闸开关1上设置有控制闸11、电连接片12、断电片13，电闸开关1上设置有绝缘材料，控制闸11、电连接片12、断电片13通过螺母和螺钉固定，电闸开关1与信号线3的一端电性连接，信号线3的数量有若干根，其中一根信号线3的另一端电性连接着指示灯31，信号线3的另一端与温度控制器2电性连接。

本实用新型的工作原理：打开壶盖6，将壶身5的内部装满一定量的水，然后盖上壶盖6，将电闸开关1接通电源，电闸开关1与壶身5内部的加热管4通过信号线3电性连接，打开电闸开关1，控制闸11与电连接片接触，加热管4接通电源并开始加热工作，加热管4即“热得快”，“热得快”是生活中常用的一种电加热器，电闸开关1和温度控制器2通过信号线3电性连接，在水烧开的过程中，温度控制器2不断检测壶身5内部的温度，当水烧开后，壶身5的内部达到一定温度值时，电闸开关1开始“跳闸”，即控制闸11与断电片13接触，“跳闸”后，加热管4停止加热工作，电热水壶停止加热，这样能够保证在无人看管的情况下，电热水壶在水烧开后能够自动断电，停止加热，保证了一定的安全性，指示灯31与信号线3电性连接，从而通过指示灯31的颜色判断水是否烧开。

采用上述技术方案后，本实用新型有益效果为：它的内部设置有电加热丝，加热速度快，成本低廉，水壶外壁上设置有温度控制器，能够检测温度，当达到一定的温度值时，电闸开关能够自动跳闸，安全可靠，同时不需要加热盘即可实现加热，携带方便，实用性较强，能够适用于大部分环境。

以上所述，仅用以说明本实用新型的技术方案而非限制，本领域普通技术人员对本实用新型的技术方案所做的其它修改或者等同替换，只要不脱离本实用新型技术方案的精神和范围，均应涵盖在本实用新型的权利要求范围当中。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920022720.6

申请日:2019-01-08

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:37(山东)

授权编号:CN209770052U

授权时间:20191213

主分类号:A47J27/21

专利分类号:A47J27/21

范畴分类:15F;

申请人:孙永康

第一申请人:孙永康

申请人地址:261000 山东省潍坊市潍城区向阳路4594号8号楼3单元601号

发明人:孙永康

第一发明人:孙永康

当前权利人:孙永康

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/006ea65240b0403e49e06e4a.html