# WP—Ⅰ、Ⅱ型防水剂在施工中的应用

关志清宋晓方（齐齐哈尔宏宇建筑公司）

摘要：本文针对WP—Ⅰ、Ⅱ型防水剂良好的抗渗漏和防潮性能，阐述了WP—Ⅰ、Ⅱ型防水剂在屋面防水工程施工的应用。

关键词：屋面防水工程施工渗漏处理原因

0引言

WP—Ⅰ、Ⅱ型防水剂是一种液状防水剂，按一定比例(水泥用量)掺加到砂浆或砼中可配制成高效防水砂浆，高抗渗防水砼，刚性自防水砼，其抗渗等级超过3.0Mpa，在一般水压下仅能渗表层lmm，可在潮湿基面上直接防水层，可用于屋面防水工程屋面渗漏及处理，地下室防水工程，地下室渗漏处理，防水效果好，施工方便。

1屋面防水工程施工

当屋面防水采用刚性防I水方案时，可用WP—I型防水剂做防水层其具体做法可按下述作法：屋面防水工程基本要求：①平屋面的排水坡应不小于2％；②天沟、檐沟的纵向排水坡度应不小于1％；③水落口周围直径500mm范围内的坡度应不小于5％；④水落管的内径不小于75mm；⑤一根水落管的最大汇水面积不大于200mm2；⑥刚性防水层应与屋面构造层相隔离；⑦刚性防水层应设置分格缝，板块分格可采用1.5X1.5m，缝宽8mm，缝深8mm；⑧分格缝用密封胶嵌缝8X8mm，通缝下部可用干砂填充；⑨女儿墙应做防水处理，使之与泛水节点、水落口、变形缝及出屋面设施根部等细部构造，应用密封胶封闭严密，使之形成一个完整的防水体系；⑩找平层或防水层在阴阳角处，均应圆弧过度，R可为50，150mm；

1.11防水层所有收头处，均应密封胶密封牢固。

2屋面渗漏处理：

2.1屋面结构层渗漏

2.1.1产生原因①预制屋面结构层接缝间填密塞不严密，混有杂物。②结构层质量不良、或屋面板有位移，板面上有开裂。③防水层出现粘结不良、起泡、离层、破损、嵌缝不牢脱落、拉裂、拉脱或老化龟裂。

2.1.2处理措施：①局部清理已损坏的防水层、彻底清除杂物，露出屋面结构层。②对结构层上的裂缝，采用嵌缝，贴缝进行封闭处理。③将原有接缝剔掉，沿缝开凿20X20的V形缝，清理干净重新嵌入新密缝胶。④其它各层次均应重新依次做好。

2.2女儿墙、山墙漏水：

2.2.1产生原因：①防水层在墙上收头不严，不到位、积水流人防水层内。②女儿墙上有双向裂缝，水绕过防水层直接沿墙向室内渗漏。

2.2.2处理措施：①凿掉收头不严处，重新做好。使防水层牢靠封在凹槽里。②女儿墙进行开缝加固处理，女儿墙顶无压顶梁时，应补做板式梁压顶。

3地下室防水工程

3.1刚性防水基本要求：①防水砂浆宜采用1：2.5水泥砂浆，掺WP—I防水剂2.5％(占水泥量)；②防水砂浆厚度不低于20厚；③防水砼用C20(或以上)水泥砼，掺Wp—n防水剂3％(占水泥量)；④防水砼最小厚度：普通防水砼厚度不低于60mm、细石防水砼厚度不低于40mm；⑤防水砂浆、防水砼宜采用强度等级32.5(或以上)普通硅酸盐水泥；⑥防水砂浆防水层应分层操作，二遍成活并且及时压光。操作过程中施工缝应做坡搓处理，接搓前选用防水剂净浆涂刷一遍，再继续抹防水砂浆；⑦防水砼应连续浇注，必须留置施工缝时应离开墙根或柱边最小半米，施工缝应留成台阶状，接搓前应清理干净，用掺防水剂的素浆涂刷一道，再连续作业。

4地下工程渗漏原因

4.1设计方案疏忽原因①工程防水设防不合理，忽视上层滞水和壅水的危害，往往因不予设防而造成渗漏。②对变形缝、穿墙管等细部构造选用节点不当，无密封处理，使之成为地下工程渗漏的主要原因。

4.2施工质量达不到要求：①不按要求拌制防水砼，如随意加水，混入杂物，铁件穿砼，对拉螺栓无止水板，施工缝留设处理不当、漏振、漏浆、养护不够等不良环节均是渗漏之害。②变形缝、穿墙管、止水带等部位不准、安装不牢、任意碰撞歪扭，周边砼不严实。③基层不干净，不坚固，有积水，粘结不牢失去防水功能。④工艺粗糙，达不到质量标准，虽用高档防水材料仍无达到抗渗漏目的。⑤细部构造处操作不认真，随意改变施工方法，该密封的不密封，该做到位的不到位，给工程留下多处渗漏隐患。

5基层处理

5.1基层处理是保证防水层和基层牢固结合，不空鼓，密实不透水的关键。

5.2基层处理主要包括基层清理、浇水、补平等工作，必须使基层保持湿润，清洁平整，坚实粗造，以利与防水层粘结牢固。

5.3新砼在模板拆除后，用钢刷将表面打毛，在抹防水砂浆面层前浇水冲刷干净。

5.4旧砼新做防水层时，应将表面普通打毛，如原有抹灰面有开裂，空鼓处务必凿掉，整平后再冲刷干净，不得存有积水。

5.5当砼表面不平的深度大于10mm时，先剔成慢坡并用钢刷刷净后浇水，抹素浆2mm，再分层抹水泥砂浆找平层，抹后表面拉成毛面。

5.6基层表面有峰窝时，应先凿掉松散物，周边剔成斜城，冲刷干净后，抹2mm素浆，再分层抹水泥砂浆找平，表面压平。

5.7旧有砖墙基层处理应清除破裂旧污面层，露出坚实砖面再冲刷干净，保持充分湿润，再做防水砂浆面层。

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/007aacb3fb9789db16abd69d.html