# 一种食品包装用封口机论文和设计-颜树德

### 全文摘要

本实用新型公开了一种食品包装用封口机，包括立杆、第一滑套、第一热封板、第二滑套、第二热封板、第一气缸、第二气缸和第一脚踏控制开关，两个立杆竖直并列设置，两个第一滑套分别固定于第一热封板的两侧，第一气缸的活塞杆上下运动且与一个第一滑套固定连接，两个第二滑套分别固定于第二热封板的两侧，第二气缸的活塞杆上下运动且与一个第二滑套固定连接，第一脚踏控制开关与第一气缸和第二气缸电性连接。与现有技术相比，本实用新型提供一种食品包装用封口机，其利用第一热封板和第二热封板来实现食品包装的封口，能够实现良好的封口效果，同时，其采用第一脚踏控制开关来控制第一热封板和第二热封板的运动，有效提升了操作的便利性。

### 主设计要求

1.一种食品包装用封口机，其特征在于：包括立杆(1)、第一滑套(2)、第一热封板(3)、第二滑套(4)、第二热封板(5)、第一气缸(6)、第二气缸(7)和第一脚踏控制开关(8)，两个所述立杆(1)竖直并列设置，两个所述第一滑套(2)分别固定于所述第一热封板(3)的两侧，两个所述第一滑套(2)分别套设于两个所述立杆(1)上，所述第一气缸(6)的活塞杆上下运动且与一个所述第一滑套(2)固定连接，两个所述第二滑套(4)分别固定于所述第二热封板(5)的两侧，两个所述第二滑套(4)分别套设于所述两个立杆(1)上，所述第二气缸(7)的活塞杆上下运动且与一个所述第二滑套(4)固定连接，所述第一热封板(3)位于所述第二热封板(5)的下方，所述第一热封板(3)和第二热封板(5)位于同一竖直平面中，所述第一脚踏控制开关(8)与所述第一气缸(6)和第二气缸(7)电性连接。

### 设计方案

1.一种食品包装用封口机，其特征在于：包括立杆(1)、第一滑套(2)、第一热封板(3)、第二滑套(4)、第二热封板(5)、第一气缸(6)、第二气缸(7)和第一脚踏控制开关(8)，两个所述立杆(1)竖直并列设置，两个所述第一滑套(2)分别固定于所述第一热封板(3)的两侧，两个所述第一滑套(2)分别套设于两个所述立杆(1)上，所述第一气缸(6)的活塞杆上下运动且与一个所述第一滑套(2)固定连接，两个所述第二滑套(4)分别固定于所述第二热封板(5)的两侧，两个所述第二滑套(4)分别套设于所述两个立杆(1)上，所述第二气缸(7)的活塞杆上下运动且与一个所述第二滑套(4)固定连接，所述第一热封板(3)位于所述第二热封板(5)的下方，所述第一热封板(3)和第二热封板(5)位于同一竖直平面中，所述第一脚踏控制开关(8)与所述第一气缸(6)和第二气缸(7)电性连接。

2.根据权利要求1所述一种食品包装用封口机，其特征在于：还包括第一夹板(9)、第二夹板(10)、第三滑套(11)、第三气缸(12)和第二脚踏控制开关(13)，所述第一夹板(9)的两侧分别与两个所述立杆(1)固定连接，所述第一夹板(9)与所述第一热封板(3)并列平行设置，两个所述第三滑套(11)分别固定于所述第二夹板(10)的两侧，两个所述第三滑套(11)分别套设于所述两个立杆(1)上，所述第三气缸(12)的活塞杆上下运动且与一个所述第三滑套(11)固定连接，所述第二夹板(10)与所述第二热封板(5)并列平行设置，所述第一夹板(9)位于所述第二夹板(10)的下方，所述第一夹板(9)和第二夹板(10)位于同一竖直平面中，所述第二脚踏控制开关(13)与所述第三气缸(12)电性连接。

3.根据权利要求2所述一种食品包装用封口机，其特征在于：所述第一热封板(3)上升的最高位置与所述第一夹板(9)的上端平齐。

4.根据权利要求2所述一种食品包装用封口机，其特征在于：所述第一气缸(6)、第二气缸(7)和第三气缸(12)均固定于一个所述立杆(1)上。

5.根据权利要求2所述一种食品包装用封口机，其特征在于：所述第一夹板(9)和第二夹板(10)用耐热塑料制成。

6.根据权利要求5所述一种食品包装用封口机，其特征在于：所述耐热塑料为聚苯硫醚。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及封口机，特别涉及一种食品包装用封口机。

背景技术

封口机是将填充有包装物的容器进行封口的机械，在产品装入包装容器后，为了使产品得以密封保存，保持产品质量，避免产品流失，需要对包装容器进行封口，这种操作是在封口机上完成的，简单来说，封口机就是指在包装容器盛装产品后，对容器进行封口的机械。现有的封口机操作不方便，封口效果不好。有鉴于此，本发明人经过深入研究，得到一种食品包装用封口机。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种食品包装用封口机，其具有操作方便、封口效果好的特点。

本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的：

一种食品包装用封口机，包括立杆、第一滑套、第一热封板、第二滑套、第二热封板、第一气缸、第二气缸和第一脚踏控制开关，两个所述立杆竖直并列设置，两个所述第一滑套分别固定于所述第一热封板的两侧，两个所述第一滑套分别套设于两个所述立杆上，所述第一气缸的活塞杆上下运动且与一个所述第一滑套固定连接，两个所述第二滑套分别固定于所述第二热封板的两侧，两个所述第二滑套分别套设于所述两个立杆上，所述第二气缸的活塞杆上下运动且与一个所述第二滑套固定连接，所述第一热封板位于所述第二热封板的下方，所述第一热封板和第二热封板位于同一竖直平面中，所述第一脚踏控制开关与所述第一气缸和第二气缸电性连接。

进一步的改进：还包括第一夹板、第二夹板、第三滑套、第三气缸和第二脚踏控制开关，所述第一夹板的两侧分别与两个所述立杆固定连接，所述第一夹板与所述第一热封板并列平行设置，两个所述第三滑套分别固定于所述第二夹板的两侧，两个所述第三滑套分别套设于所述两个立杆上，所述第三气缸的活塞杆上下运动且与一个所述第三滑套固定连接，所述第二夹板与所述第二热封板并列平行设置，所述第一夹板位于所述第二夹板的下方，所述第一夹板和第二夹板位于同一竖直平面中，所述第二脚踏控制开关与所述第三气缸电性连接。

进一步的改进：所述第一热封板上升的最高位置与所述第一夹板的上端平齐。

进一步的改进：所述第一气缸、第二气缸和第三气缸均固定于一个所述立杆上。

进一步的改进：所述第一夹板和第二夹板用耐热塑料制成。

进一步的改进：所述耐热塑料为聚苯硫醚。

与现有技术相比，本实用新型提供一种食品包装用封口机，其利用第一热封板和第二热封板来实现食品包装的封口，能够实现良好的封口效果，同时，其采用第一脚踏控制开关来控制所述第一热封板和第二热封板的运动，有效提升了操作的便利性。

附图说明

图1是本实用新型涉及一种食品包装用封口机的正面结构示意图。

图2是本实用新型涉及一种食品包装用封口机的背面结构示意图。

图3是本实用新型涉及一种食品包装用封口机的第一气缸和第二气缸的电路控制原理结构示意图。

图4是本实用新型涉及一种食品包装用封口机的第三气缸的电路控制原理结构示意图。

图中

立杆-1；第一滑套-2；第一热封板-3；

第二滑套-4；第二热封板-5；第一气缸-6；

第二气缸-7；第一脚踏控制开关-8；第一夹板-9；

第二夹板-10；第三滑套-11；第三气缸-12；

第二脚踏控制开关-13。

具体实施方式

以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

本具体实施例仅仅是对本实用新型的解释，其并不是对本实用新型的限制，本领域技术人员在阅读完本说明书后可以根据需要对本实施例做出没有创造性贡献的修改，但只要在本实用新型的权利要求范围内都受到专利法的保护。

如图1、图2所示，一种食品包装用封口机，包括立杆1、第一滑套2、第一热封板3、第二滑套4、第二热封板5、第一气缸6、第二气缸7和第一脚踏控制开关8，两个所述立杆1竖直并列设置，两个所述第一滑套2分别固定于所述第一热封板3的两侧，两个所述第一滑套2分别套设于两个所述立杆1上，所述第一气缸6的活塞杆上下运动且与一个所述第一滑套2固定连接，两个所述第二滑套4分别固定于所述第二热封板5的两侧，两个所述第二滑套4分别套设于所述两个立杆1上，所述第二气缸7的活塞杆上下运动且与一个所述第二滑套4固定连接，所述第一热封板3位于所述第二热封板5的下方，所述第一热封板3和第二热封板5位于同一竖直平面中，所述第一脚踏控制开关8与所述第一气缸6和第二气缸7电性连接。

当所述第一气缸6的活塞杆上下运动时，带动与其连接的第一滑套2上下运动，从而带动所述第一热封板3上下运动，同理，当所述第二气缸7的活塞杆上下运动时，带动与其连接的第二滑套4上下运动，从而带动所述第二热封板5上下运动。

在本实施例中，闭合所述第一脚踏控制开关8时，所述第一气缸6带动所述第一热封板3向上运动一次后恢复，所述第二气缸7带动所述第二热封板5向下运动一次后恢复，从而当闭合一次所述第一脚踏控制开关8时，所述第一热封板3和第二热封板5相对运动一次；应用到实践中，将待封口的包装袋的袋口置于所述第一热封板3和第二热封板5之间，用脚控制所述第一脚踏控制开关8闭合，使得所述第一热封板3和第二热封板5相对运动一次，完成一次对该包装袋的袋口的夹持，完成该包装袋的封口工作，能够实现良好的封口效果。

同时，所述一种食品包装用封口机只需要用脚控制所述第一脚踏控制开关8就能完成操作，操作方便，工作人员的双手能够都用于抓持包装袋，保证封口线的准确性，在实际的应用中，工作人员可以采用坐姿来实现控制过程。

进一步，所述一种食品包装用封口机还包括第一夹板9、第二夹板10、第三滑套11、第三气缸12和第二脚踏控制开关13，所述第一夹板9的两侧分别与两个所述立杆1固定连接，所述第一夹板9与所述第一热封板3并列平行设置，两个所述第三滑套11分别固定于所述第二夹板10的两侧，两个所述第三滑套11分别套设于所述两个立杆1上，所述第三气缸12的活塞杆上下运动且与一个所述第三滑套11固定连接，所述第二夹板10与所述第二热封板5并列平行设置，所述第一夹板9位于所述第二夹板10的下方，所述第一夹板9和第二夹板10位于同一竖直平面中，所述第二脚踏控制开关13与所述第三气缸12电性连接。

当所述第三气缸12的活塞杆上下运动时，带动所述第三滑套11上下运动，从而带动所述第二夹板10上下运动，在实际的应用中，当闭合所述第二脚踏控制开关13时，所述第三气缸12带动所述第二夹板10向下运动，直至与所述第一夹板9向贴合。

结合以上所述第一热封板3、第二热封板5和第一气缸6等的设置，所述一种食品包装用封口机的操作过程为：首先，将待封口的包装袋的袋口置于所述第一夹板9和第二夹板10之间，然后踩下所述第二脚踏控制开关13，所述第二夹板10向下运动，使得待封口的包装袋的袋口被所述第一夹板9和第二夹板10夹持，然后踩下所述第一脚踏控制开关8，所述第一热封板3和第二热封板5对袋口进行封口，然后松开所述第一脚踏控制开关8和第二脚踏控制开关13，完成一次封口工作。通过设置所述第一夹板9和第二夹板10，能够实现对待封口的包装袋的稳定抓持，从而保证良好的封口效果；与此同时，由于所述第一夹板9和第二夹板10不具有高温，工作人员工作时处于所述第一夹板9和第二夹板10的一侧，不会被第一热封板3和第二热封板5烫伤，从而有效提升了操作的安全性。

进一步，所述第一热封板3上升的最高位置与所述第一夹板9的上端平齐，即所述第一气缸6在顶升所述第一热封板3时，能够上升的最高位置是所述第一热封板3的上端与所述第一夹板9的上端平齐。

进一步，所述第一气缸6、第二气缸7和第三气缸12均固定于一个所述立杆1上，其均可以通过设置螺孔，利用螺栓固定于所述立杆1上。

进一步，所述第一夹板9和第二夹板10用耐热塑料制成，具体的，所述耐热塑料为聚苯硫醚。

进一步，如图3所示，为所述第一气缸6和第二气缸7的电路控制原理，所述第一气缸6和第二气缸7采用并联的方式，当闭合所述第一脚踏控制开关8时，所述第一气缸6和第二气缸7通电；如图4所示，为所述第三气缸12的电路控制原理，当闭合所述第二脚踏控制开关13时，所述第三气缸12通电。

上述对实施例的描述是为便于本技术领域的普通技术人员理解和使用本实用新型，熟悉本领域技术的人员显然可以容易地对实施例做出各种修改，并把在此说明的一般原理应用到其他实施例中而不必经过创造性的劳动。因此，本实用新型不限于上述实施例，本领域技术人员根据本实用新型的揭示，不脱离本实用新型范畴所做出的改进和修改都应该在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920007714.3

申请日:2019-01-03

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:43(湖南)

授权编号:CN209305974U

授权时间:20190827

主分类号:B65B 51/10

专利分类号:B65B51/10

范畴分类:34A;

申请人:靖州异溪茯苓食品有限责任公司

第一申请人:靖州异溪茯苓食品有限责任公司

申请人地址:418400 湖南省怀化市靖州县茯苓医药食品科技产业园

发明人:颜树德;钟志茂;许鹏杰

第一发明人:颜树德

当前权利人:靖州异溪茯苓食品有限责任公司

代理人:孙民兴

代理机构:11335

代理机构编号:北京汇信合知识产权代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/007ab8371ba2ece990e04d62.html