# 路灯监控机制与路灯管理信息机制的集成

江苏省盐城市东台市路灯管理所江苏盐城224200

摘要：道路照明是城市基础建设的重要一环，照明系统是否发达也客观反映了城市的繁华水平。流光溢彩的背后来自于路灯监控系统和路灯管理信息系统的共同努力，它们各司其职，维持着城市照明系统的稳定运行。如今，城市建设的飞速发展，路灯监控系统和路灯管理信息系统也在不断进步提高以跟紧城市的前进步伐。如果能够将二者有机的结合起来，发挥各自的技术优势并形成一套科学的管理模式，无疑将会为城市的建设如虎添翼。

关键词：路灯监控；路灯管理信息；RTU；数字化；集成

引言

近年来，随着城市现代化建设步伐的加快，传统的路灯控制存在着一些的问题，如电量浪费巨大、智能化程度低、通讯稳定程度差、管理控制不方便、路面照度分布不均等。因此，如何利用目前的科技手段来解决这些矛盾已经成为照明控制领域里一个新的重要课题。

1路灯监控系统和路灯管理信息系统

1.1RTU

RemoteTerminalUnit即是远程数据终端。RTU用于监视、控制和采集数据反映给监控中心，是监控中心实现远程监控的哨兵。RTU将现场接收到的信息和数据由现场、现场监控、现场检测控制递阶逐级的反馈给监控中心，达成了最终的远程监控。而监控中心与现场RTU的信息交换主要由两种方式完成：有线和无线。现在一般经常使用的是GPRS无线公共网络技术来完成信息的交换。

1.2路灯监控管理系统的实际组成

路灯监控管理系统主站层由主站管理系统组成，主要包括主站服务器、地理信息系统及相关的监控中心。其中服务器是贮存路灯有效信息的载体。监控中心是接收从服务器上的控制器传过来的指令，精确控制所有路灯，还可以定期检查测试每个路灯是否正常运行和工作。地理信息系统可以连接在城市的地图上，在整个系统中对城市的路灯运行情况做出直接控制和监测，迅速进行定位，面对不正常情况时，及时做出定位与处置。通信层主要应用电力波连接无线网络，建立采集设施和主站联系沟通的渠道。终端层主要依照城市建设的规划，收集城市所有路灯的数据信息，争取将所有的路灯控制通信模式转换成RTU形式。控制模块要集合城市路灯全部的数据信息，同时将这些数据给集中器发过去。

1.3路灯监控管理控制系统主的要功能

路灯监控管理控制系统的功能是提供路灯的“三遥”控制，为“三遥”提供参考依据，将遥控、遥信及遥测应用于路灯监控管理控制系统中。遥控功能是对路灯做好有效的远程操控，该功能主要分为两部分：一是自动控制，二是手动控制。遥测功能可以对集中器中的终端信息进行控制。遥信功能可以对设备的实时情况进行控制，为监控提供管理依据和基础。工作人员可以利用计算机及电子地图等功能，监控路灯使用的实际状态，迅速定位路灯，在较短的时间内解决问题。

现代路灯管理信息系统的目标就是以空间定位信息为核心，以因特网络作为载体，建立完善的路灯管理信息库，实现照明系统内部的信息共享。在这个基础上，结合路灯管理的业务流程，建立一个动态的路灯状态监测网络，全方位检测、快速调查和定期发布路灯的基本情况。

为了实现路灯管理信息系统的数字化，首先，要做到硬件设备的更新。提高硬件主要是计算机和网络方面，足够支持运行大量的数据交换和分析。其次，对软件环境的建设，主要包括操作系统、数据库系统、系统开发平台以及GIS开发平台的建设，搭建监控系统所需要的软件环境。

数据库的建设包括基本的空间定位数据和路灯专门数据的建设，这里面空间定位数据是系统的基础参考数据，而路灯数据则是系统的核心数据，主要是路灯分布的情况数据和配电箱、以及RTU的分布数据。为路灯的信息管理系统和城市的基础建设提供了最优的解决方案。

2控制系统管理的安全风险

2.1主站和集中器

集中器与主站系统通常是利用公共网络进行通信，但是集中器和主站互相传输信息数据时，可能会出现一些安全风险，在传输过程中，数据和信息有可能被窃取，发生一些不必要的损失。针对下行链路，如果信息数据被他人篡改，就可能出现整个片区异常照明的问题，异常照明会对城市的公共安全造成很大的影响和威胁，可能使居民对城市建设的满意度下降，甚至导致社会恐慌。对于上行链路，将路灯相关信息数据传输到主站时，如果被他人篡改，就会使后台控制中心出现不正确的调度，浪费政府资源。

2.2集中器和路灯控制设备

集中器和路灯控制设备传输数据的安全问题与集中器和主站间的问题很相似。无线通信在安全方面面临很大挑战，无线通信过程中的路灯控制设备和集中器的数据信息很容易被篡改。我国城市化建设速度越来越快，城市中的视频监控保证了全体市民的安全，为公安部门办案提供了一手的直接证据，不过需要注意的是，视频监控是否有效，路灯照明光纤质量是否得到保障。如果一些犯罪分子在实施犯罪前，先将犯罪现场路灯破坏，那么相关的视频监控就会失去作用。

3路灯监控机制与路灯管理信息机制的集成

虽然路灯监控系统和路灯管理信息系统都在为城市照明设施服务，但是两者之间的职责具有一定差异。这样的差异主要集中在对于信息的处理方面。

首先是对于信息处理的时间。路灯监控系统对信息处理要求实时，因为有RTU设备在路灯附近进行实时监控，所以，一旦有数据反馈显示出现问题就要快速及时的检查，解决和报告现场状况。路灯管理信息系统的作用是接受并整合信息，将曾经出现的情况汇总收集起来，进而进行总结并帮助未来的监控工作，即管理信息和存储信息。信息的整理和汇总对于路灯监控系统的发展具有借鉴和指导意义。

虽然路灯监控系统和路灯管理信息系统的工作都是信息处理，但是整个信息的整合是两个系统共同完成的。路灯监控系统对现场信息进行实时采集和数据处理，作为路灯操作人员的辅助，及时了解分析现场情况；而路灯管理信息系统负责接收数据信息进行更广泛的与路灯管理相关的事务。帮助管理者掌握当前整个路灯系统的准确运行状况和组织机构的运作状况，然后定下发展的方向和决策。所以说，路灯监控系统和路灯管理信息系统的集成是具有积极意义的。其实两个系统的集成就是信息的集成，借助网络的强大将信息从开始接收到归档结束，整个过程顺应了数字化路灯监控管理系统发展的趋势，即搜集-采集-分析-处理-传送-接收-再分析-应用-反馈-存储-未来再应用这样一套完整的流程。另外，在整个的信息传递过程中，由于两个系统集成于一体同时操作，所以这能最大限度的保证信息的安全性、完整性和真实性，不会像过去那样由巡逻操作人员记录下信息并带回信息处理中心再处理。而现在我们可以通过计算机网络获取现场的完整的第一手信息，整个信息都在一个系统内传送。所以，如果二者能够有机的结合为一体，就能提高该城市路灯系统的管理水平并推进城市基础建设和经济建设的发展。

结束语

综上所述，本系统易于实现，能够有效地收集路灯附近的各种信息，采集到的数据较为齐全，处理器能够根据结果实时调整路灯工作状态。对于路灯管理系统合理使用电能、保护环境和降低运行维护的成本有较大的帮助。

参考文献：

[1]高凤麟.路灯监控系统结构及基础信息系统设计[D].南京：南京理工大学，2006.

[2]高鹏，罗心定.浅析公网无线通信的几种方式[J].才智，2010（17）：39.

[3]王亚兰.智能路灯节能控制器研究［D］．武汉：武汉理工大学，2017.

[4]陈亚平.基于GPＲS技术的城市路灯监控终端研制［D］．镇江：江苏大学，2016.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/0091fd8249b9c06d002601c5.html