# 一种头戴式智能眼镜论文和设计-梁文隆

### 全文摘要

本实用新型涉及智能穿戴设备领域，公开了一种头戴式智能眼镜，包括帽体，所述帽体上固定连接有帽檐，所述帽檐上固定连接有模块仓，所述模块仓内设置有三维信息获取组件和传感组件，所述模块仓上安装有光学显示组件，所述帽体远离所述帽檐的一端上固定连接有处理仓，所述处理仓内设置有处理组件，所述传感组件与所述处理组件电连接，所述处理组件与所述光学显示组件电连接。本实用新型具有提高用户配戴舒适度的效果。

### 主设计要求

1.一种头戴式智能眼镜，其特征是：包括帽体（1），所述帽体（1）上固定连接有帽檐（11），所述帽檐（11）上固定连接有模块仓（112），所述模块仓（112）内设置有三维信息获取组件（2）和传感组件（3），所述模块仓（112）上安装有光学显示组件（4），所述帽体（1）远离所述帽檐（11）的一端上固定连接有处理仓（12），所述处理仓（12）内设置有处理组件（5），所述传感组件（3）与所述处理组件（5）电连接，所述处理组件（5）与所述光学显示组件（4）电连接。

### 设计方案

1.一种头戴式智能眼镜，其特征是：包括帽体（1），所述帽体（1）上固定连接有帽檐（11），所述帽檐（11）上固定连接有模块仓（112），所述模块仓（112）内设置有三维信息获取组件（2）和传感组件（3），所述模块仓（112）上安装有光学显示组件（4），所述帽体（1）远离所述帽檐（11）的一端上固定连接有处理仓（12），所述处理仓（12）内设置有处理组件（5），所述传感组件（3）与所述处理组件（5）电连接，所述处理组件（5）与所述光学显示组件（4）电连接。

2.根据权利要求1所述的一种头戴式智能眼镜，其特征是：所述三维信息获取组件（2）包括固定连接在所述模块仓（112）两端的第一摄像头组（21）和第二摄像头组（22），所述第一摄像头组（21）包括固定连接在所述模块仓（112）内的左一深度摄像头（211）和左二深度摄像头（212），所述第二摄像头组（22）包括定连接在所述模块仓（112）内的右一深度摄像头（221）和右二深度摄像头（222），所述左一深度摄像头（211）、左二深度摄像头（212）、右一深度摄像头（221）和右二深度摄像头（222）均与处理组件（5）电连接。

3.根据权利要求2所述的一种头戴式智能眼镜，其特征是：所述传感组件（3）包括固定连接在所述模块仓（112）内的环境光传感器（31）、固定连接在所述模块仓（112）内的环境摄像头（32）、固定连接在所述模块仓（112）内的姿态传感器（33）、固定连接在所述模块仓（112）内的手势传感器（34），所述传感组件（3）位于所述第一摄像头组（21）和第二摄像头组（22）之间，所述环境光传感器（31）、环境摄像头（32）、姿态传感器（33）和手势传感器（34）均与所述处理组件（5）电连接。

4.根据权利要求1所述的一种头戴式智能眼镜，其特征是：所述模块仓（112）上固定连接有遮挡片（114），所述遮挡片（114）采用透明塑料制成。

5.根据权利要求1所述的一种头戴式智能眼镜，其特征是：所述处理组件（5）包括固定连接在所述处理仓（12）内的处理器（51）、固定连接在所述处理仓（12）内的电源（52），所述电源（52）与所述处理器（51）电连接。

6.根据权利要求1所述的一种头戴式智能眼镜，其特征是：所述处理仓（12）上开设有散热孔（121），所述散热孔（121）位于所述处理仓（12）的两侧。

7.根据权利要求5所述的一种头戴式智能眼镜，其特征是：所述处理仓（12）上开设有安装孔（122），所述安装孔（122）内固定连接有连接接口（6），所述连接接口（6）与所述处理器（51）电连接。

8.根据权利要求1所述的一种头戴式智能眼镜，其特征是：所述光学显示组件（4）上固定连接有保护框（41），所述保护框（41）的两端与所述模块仓（112）固定连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及智能穿戴设备的技术领域，尤其是涉及一种头戴式智能眼镜。

背景技术

目前的智能眼镜是指如同智能手机一样拥有独立的操作系统，可以通过软件来实现各种功能的可穿戴的眼镜设备统称。

现有的智能眼镜一般是配戴在人眼部，鼻梁承受智能眼镜的重量，然后通过松紧带将智能眼镜固定在人的头部，使头部也承受智能眼镜的重量，鼻梁和松紧带的定位，使智能眼镜不易发生移动。

上述中的现有技术方案存在以下缺陷：智能眼镜由于自身有较多的元器件，使自身重量较大，用户在配戴智能眼镜时，智能眼镜的大部分重量都由鼻梁来承受，而且智能眼镜内部的元器件在工作时会产生一定的热量，智能眼镜的元器件又离用户的头部较近，用户在使用智能眼镜时能够长期感受到智能眼镜产生的热量，从而导致用户在长期使用后容易感觉到不适。

实用新型内容

针对现有技术存在的不足，本实用新型在于提供一种头戴式智能眼镜，具有提高用户配戴舒适度的效果。

为实现上述目的，本实用新型提供了如下技术方案：一种头戴式智能眼镜，包括帽体，所述帽体上固定连接有帽檐，所述帽檐上固定连接有模块仓，所述模块仓内设置有三维信息获取组件和传感组件，所述模块仓上安装有光学显示组件，所述帽体远离所述帽檐的一端上固定连接有处理仓，所述处理仓内设置有处理组件，所述传感组件与所述处理组件电连接，所述处理组件与所述光学显示组件电连接。

通过采用上述技术方案，用户将帽体佩戴在头部，模块仓内的三维信息获取组件和传感组件对外界环境进行信息的获取，然后传输至处理组件处，处理组件处理后将最终的图像呈现在光电显示组件上；模块仓位于帽檐处，处理仓位于帽体远离帽檐的一端，从而实现两端平衡，用户通过帽体作为承重载体，使得模块仓和处理仓的重量均匀分布在用户头部，从而提高了用户的佩戴舒适感。

本实用新型进一步设置为：所述三维信息获取组件包括固定连接在所述模块仓两端的第一摄像头组和第二摄像头组，所述第一摄像头组包括固定连接在所述模块仓内的左一深度摄像头和左二深度摄像头，所述第二摄像头组包括定连接在所述模块仓内的右一深度摄像头和右二深度摄像头。所述左一深度摄像头、左二深度摄像头、右一深度摄像头和右二深度摄像头均与处理组件电连接。

通过采用上述技术方案，第一摄像头组和第二摄像头组获取外界的平面图像和深度信息，然后将图像信息和深度信息传输至处理组件处，从而形成外界环境的三维立体数据，使光学显示组件的显示更加贴合实际，从而使用户在使用过程中感觉舒适。

本实用新型进一步设置为：所述传感组件包括固定连接在所述模块仓内的环境光传感器、固定连接在所述模块仓内的环境摄像头、固定连接在所述模块仓内的姿态传感器、固定连接在所述模块仓内的手势传感器，所述传感组件位于所述第一摄像头组和第二摄像头组之间，所述环境光传感器、环境摄像头、姿态传感器和手势传感器均与所述处理组件电连接。

通过采用上述技术方案，环境光传感器对外界光线情况进行感知，并将信号出书至处理组件处，处理组件对信号进行处理并对光学显示组件的亮度进行调节，环境摄像头对外界的颜色进行获取，姿态传感器获取姿态信息，手势传感器获取外界手势信息，从而使图像符合实际，使用户在使用过程中感觉舒适。

本实用新型进一步设置为：所述模块仓上固定连接有遮挡片，所述遮挡片采用透明塑料制成。

通过采用上述技术方案，遮挡片对模块仓内的三维信息获取组件和传感组件进行遮挡，使三维信息获取组件和传感组件不易受到外界的干扰，同时透明的遮挡片又不易影响三维信息获取组件和传感组件对外界信息的获取。

本实用新型进一步设置为：所述处理组件包括固定连接在所述处理仓内的处理器、固定连接在所述处理仓内的电源，所述电源与所述处理器电连接。

通过采用上述技术方案，电源为处理器进行供电，同时通过处理器为三维信息获取组件和传感组件进行供电，从而实现正常的运行。

本实用新型进一步设置为：所述处理仓上开设有散热孔，所述散热孔位于所述处理仓的两侧。

通过采用上述技术方案，处理器和电源在工作时会产生较多的热量，热量通过散热孔较快的散出，从而使用户在配戴时感觉舒适。

本实用新型进一步设置为：所述处理仓上开设有安装孔，所述安装孔内固定连接有连接接口，所述连接接口与所述处理器电连接。

通过采用上述技术方案，连接接口可进行电能和数据的传输，从而方便传输数据和充电，方便用户进行操作。

本实用新型进一步设置为：所述光学显示组件上固定连接有保护框，所述保护框的两端与所述模块仓固定连接。

通过采用上述技术方案，当光学显示组件与外界发生碰撞时，保护框的存在使得光学显示组件不直接与外界发生碰撞，从而减小了光学显示组件受损的几率。

综上所述，本实用新型具有以下有益效果：

通过设置模块仓和处理仓，模块仓和处理仓将帽体两端的重量平衡，使帽体不会歪斜，同时帽体使用户的整个头部来承受重量，从而将重量平均分摊，同时帽檐使得元器件远离用户，从而在使元器件较好散热的同时使用户不易感受到元器件散发的热量，使得用户在配戴时感觉较为舒适。

附图说明

图1为本实用新型的外部结构示意图；

图2为体现传感组件与处理组件的系统框图；

图3为体现帽体与处理仓的连接结构示意图。

附图标记：1、帽体；11、帽檐；111、固定孔；112、模块仓；113、安装缺口；114、遮挡片；12、处理仓；121、散热孔；122、安装孔；2、三维信息获取组件；21、第一摄像头组；211、左一深度摄像头；212、左二深度摄像头；22、第二摄像头组；221、右一深度摄像头；222、右二深度摄像头；3、传感组件；31、环境光传感器；32、环境摄像头；33、姿态传感器；34、手势传感器；4、光学显示组件；41、保护框；5、处理组件；51、处理器；52、电源；6、连接接口。

具体实施方式

以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

参照图1和图2，为本实用新型公开的一种头戴式智能眼镜，包括帽体1，帽体1上固定连接有帽檐11，帽檐11上开设有固定孔111，固定孔111内固定连接有模块仓112，模块仓112远离帽体1的一端上开设有安装缺口113，安装缺口113上固定连接有遮挡片114，遮挡片114采用透明塑料制成。模块仓112内设置有三维信息获取组件2和传感组件3，三维信息获取组件2包括第一摄像头组21和第二摄像头组22，第一摄像头组21和第二摄像头组22分别位于模块仓112的两端，传感组件3位于第一摄像头组21合第二摄像头组22之间。

第一摄像头组21包括左一深度摄像头211和左二深度摄像头212，左一深度摄像头211和左二深度摄像头212均固定连接在模块仓112内，左一深度摄像头211和左二深度摄像头212的型号为OV4688。第二摄像头组22包括右一深度摄像头221和右二深度摄像头222，右一深度摄像头221和右二深度摄像头222均固定连接在模块仓112内，右一深度摄像头221和右二深度摄像头222的型号为OV4688。

传感组件3包括环境光传感器31、环境摄像头32、姿态传感器33和手势传感器34，环境光传感器31固定连接在模块仓112内，环境摄像头32固定连接在模块仓112内，姿态传感器33和手势传感器34也固定连接在模块仓112内，环境光传感器31的型号为LTR303，环境摄像头32的型号为IMX378，姿态传感器33的型号为LSM6DS3，手势传感器34的型号为STK3420。

模块仓112的下表面上安装有光学显示组件4，光学显示组件4的型号为LUMUSOE-VISION。光学显示组件4上固定连接有保护框41，保护框41位于光学显示组件4的边沿上，保护框41采用塑料制成。

结合图2和图3，帽体1远离帽檐11的一端上固定连接有处理仓12，处理仓12内设置有处理组件5，处理组件5包括处理器51和电源52，电源52与处理器51电连接，电源52为锂电池，处理器51的型号为Qualcomm820或Qualcomm835。左一深度摄像头211、左二深度摄像头212、右一深度摄像头221和右二深度摄像头222均与处理器51电连接，环境光传感器31、环境摄像头32、姿态传感器33和手势传感器34均与处理器51电连接，光学显示组件4与处理器51电连接。处理仓12上开设有若干个散热孔121，散热孔121位于处理仓12的两侧。处理仓12的下表面上开设有安装孔122，安装孔122内固定连接有连接接口6，连接接口6与处理器51电连接，连接接口6为TYPE-C接口。

本实施例的实施原理为：用户需要使用头戴式智能眼镜时，将帽体1戴在头部，此时用户头部承受模块仓112和处理仓12的重量，帽体1使重量均匀分布在用户头部，同时模块仓112和处理仓12的前后平衡，使帽体1不易歪斜，使用户感觉舒适。然后用户启动电源52进行供电，第一摄像头组21和第二摄像头组22获取外界的平面图像和深度信息，然后将图像信息和深度信息传输至处理器51处，环境光传感器31对外界光线情况进行感知，并将信号出书至处理器51处，环境摄像头32对外界的颜色进行获取，并将颜色信息传输至处理器51处，处理器51将上述所有信息进行处理整合，并将最终的显示数据传输至光学显示组件4处，使用户眼前呈现一个三维立体较强、颜色清晰、亮度合适、与现实环境融合度较好的图像，从而使用户在通过光学显示组件4进行观察时较为舒适。

本具体实施方式的实施例均为本实用新型的较佳实施例，并非依此限制本实用新型的保护范围，故：凡依本实用新型的结构、形状、原理所做的等效变化，均应涵盖于本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822277516.7

申请日:2018-12-29

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:31(上海)

授权编号:CN209417424U

授权时间:20190920

主分类号:G02B 27/01

专利分类号:G02B27/01;A42B1/24

范畴分类:30A;

申请人:上海翊视皓瞳信息科技有限公司

第一申请人:上海翊视皓瞳信息科技有限公司

申请人地址:201800 上海市嘉定区沪宜公路1168号1幢7层701室

发明人:梁文隆;李传勍

第一发明人:梁文隆

当前权利人:上海翊视皓瞳信息科技有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/00aeeabd5657915ef907f998.html