# 一种饮料生产用果肉颗粒打碎过滤一体装置论文和设计-武继德

### 全文摘要

本实用新型公开了一种饮料生产用果肉颗粒打碎过滤一体装置，涉及饮料加工设备技术领域，包括固定底板，固定底板上端安装有固定桶，固定桶上端中部设有固定孔，固定孔上端安装有承力板，承力板上端中部安装有搅拌电机，搅拌电机下端的输出轴连接有旋转轴，旋转轴下端固定有太阳齿轮，太阳齿轮下端连接有主搅拌轴，太阳齿轮外侧啮合有四个行星齿轮，旋转轴下端中部安装有内轴承座，内轴承座外侧安装有四个行星架，行星架末端安装有外轴承座。本实用新型，使得行星齿轮在自转的同时还进行公转，确保主搅拌轴和副搅拌轴的转动，既实现对果肉的打碎作用，同时还使得旋转筛桶进行离心式转动，对打碎后的果肉进行筛选。

### 主设计要求

1.一种饮料生产用果肉颗粒打碎过滤一体装置，包括固定底板（1），所述固定底板（1）上端安装有固定桶（3），固定桶（3）上端中部设有固定孔（21），固定孔（21）上端安装有承力板（17），承力板（17）上端中部安装有搅拌电机（16），其特征在于，搅拌电机（16）下端的输出轴连接有旋转轴（15），旋转轴（15）下端固定有太阳齿轮（11），太阳齿轮（11）下端连接有主搅拌轴（7），主搅拌轴（7）底端安装有旋转筛桶（6），所述太阳齿轮（11）外侧啮合有四个行星齿轮（10），所述旋转轴（15）下端中部安装有内轴承座（14），内轴承座（14）外侧安装有四个行星架（13），行星架（13）末端安装有外轴承座（12），外轴承座（12）中部安装有副搅拌轴（8），副搅拌轴（8）中部固定有行星齿轮（10），左右两端所述行星齿轮（10）下端的副搅拌轴（8）外侧均匀安装有副搅拌叶（9），前后两端所述行星齿轮（10）下端的副搅拌轴（8）外侧均匀安装有清洗毛刷（19），所述承力板（17）下端外侧固定有齿圈（20），齿圈（20）与行星齿轮（10）相互啮合。

### 设计方案

1.一种饮料生产用果肉颗粒打碎过滤一体装置，包括固定底板（1），所述固定底板（1）上端安装有固定桶（3），固定桶（3）上端中部设有固定孔（21），固定孔（21）上端安装有承力板（17），承力板（17）上端中部安装有搅拌电机（16），其特征在于，搅拌电机（16）下端的输出轴连接有旋转轴（15），旋转轴（15）下端固定有太阳齿轮（11），太阳齿轮（11）下端连接有主搅拌轴（7），主搅拌轴（7）底端安装有旋转筛桶（6），所述太阳齿轮（11）外侧啮合有四个行星齿轮（10），所述旋转轴（15）下端中部安装有内轴承座（14），内轴承座（14）外侧安装有四个行星架（13），行星架（13）末端安装有外轴承座（12），外轴承座（12）中部安装有副搅拌轴（8），副搅拌轴（8）中部固定有行星齿轮（10），左右两端所述行星齿轮（10）下端的副搅拌轴（8）外侧均匀安装有副搅拌叶（9），前后两端所述行星齿轮（10）下端的副搅拌轴（8）外侧均匀安装有清洗毛刷（19），所述承力板（17）下端外侧固定有齿圈（20），齿圈（20）与行星齿轮（10）相互啮合。

2.根据权利要求1所述的一种饮料生产用果肉颗粒打碎过滤一体装置，其特征在于，所述固定底板（1）下端两侧安装有支撑腿（2）。

3.根据权利要求2所述的一种饮料生产用果肉颗粒打碎过滤一体装置，其特征在于，所述固定桶（3）内部底端安装有斜板（4），斜板（4）倾角至少为15°。

4.根据权利要求1所述的一种饮料生产用果肉颗粒打碎过滤一体装置，其特征在于，所述主搅拌轴（7）下端均匀安装有主搅拌叶（22）。

5.根据权利要求1或4所述的一种饮料生产用果肉颗粒打碎过滤一体装置，其特征在于，所述承力板（17）上端两侧安装由升降装置固定连接的升降架（18）。

6.根据权利要求1所述的一种饮料生产用果肉颗粒打碎过滤一体装置，其特征在于，所述旋转筛桶（6）外侧均匀设有筛选孔。

7.根据权利要求1所述的一种饮料生产用果肉颗粒打碎过滤一体装置，其特征在于，所述固定孔（21）的直径大于旋转筛桶（6）的直径。

8.根据权利要求3所述的一种饮料生产用果肉颗粒打碎过滤一体装置，其特征在于，所述斜板（4）右端的固定桶（3）外壁安装有排料管（5）。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及饮料加工设备技术领域，具体是一种饮料生产用果肉颗粒打碎过滤一体装置。

背景技术

饮料即饮品，是供人或者牲畜饮用的液体，它是经过定量包装的，供直接饮用或按一定比例用水冲调或冲泡饮用的，乙醇含量（质量分量）不超过0.5%的制品，饮料也可分为饮料浓浆或固体形态，它的作用是解渴、提供营养或提神。

果肉饮料是剥了皮的水果经破碎、筛网过滤形成果肉酱料，再经稀释制成。柑桔类的果肉饮料，在日本农林规格上定的标准是含水果酱状物50%以上（不溶性固形物19%以上）。水果酱料的定义是指破碎了的水果内容物。果肉饮料1964年在日本已成为正式的市售商品，其后产量迅速增长，现在已成为水果饮料中的主要产品。

果肉饮料在加工过程中，一般会需要将水果的果肉颗粒进行打碎，然后再进行过滤，目前的加工方式是分开进行，即将果肉放在破碎机中进行磨碎后，然后再放入过滤机中进行过滤，这种加工方式不仅会增加着中间的运输成本，同时也会额外增加着工作人员的劳动强度，严重影响着后期的加工效率，因此，需要进行改进。

实用新型内容

本实用新型的目的在于，针对上述缺陷，提供一种饮料生产用果肉颗粒打碎过滤一体装置，以解决现有技术中饮料生产时果肉颗粒的打碎和过滤是分开进行的技术问题。

为实现上述目的，本实用新型提供了一种饮料生产用果肉颗粒打碎过滤一体装置，包括固定底板，所述固定底板上端安装有固定桶，固定桶上端中部设有固定孔，固定孔上端安装有承力板，承力板上端中部安装有搅拌电机，搅拌电机下端的输出轴连接有旋转轴，旋转轴下端固定有太阳齿轮，太阳齿轮下端连接有主搅拌轴，主搅拌轴底端安装有旋转筛桶，所述太阳齿轮外侧啮合有四个行星齿轮，所述旋转轴下端中部安装有内轴承座，内轴承座外侧安装有四个行星架，行星架末端安装有外轴承座，外轴承座中部安装有副搅拌轴，副搅拌轴中部固定有行星齿轮，左右两端所述行星齿轮下端的副搅拌轴外侧均匀安装有副搅拌叶，前后两端所述行星齿轮下端的副搅拌轴外侧均匀安装有清洗毛刷，所述承力板下端外侧固定有齿圈，齿圈与行星齿轮相互啮合。

作为本实用新型进一步的方案：所述固定底板下端两侧安装有支撑腿。

作为本实用新型进一步的方案：所述固定桶内部底端安装有斜板，斜板倾角至少为15°。

作为本实用新型进一步的方案：所述主搅拌轴下端均匀安装有主搅拌叶。

作为本实用新型进一步的方案：所述承力板上端两侧安装由升降装置固定连接的升降架。

作为本实用新型进一步的方案：所述旋转筛桶外侧均匀设有筛选孔。

作为本实用新型进一步的方案：所述固定孔的直径大于旋转筛桶的直径。

作为本实用新型再进一步的方案：所述斜板右端的固定桶外壁安装有排料管。

本实用新型技术方案，具有如下优点：通过设有的行星架、太阳齿轮、行星齿轮和齿圈之间的相互配合，以太阳齿轮作为驱动轮，使得行星齿轮在自转的同时还进行公转，确保主搅拌轴和副搅拌轴的转动，既实现对果肉的打碎作用，同时还使得旋转筛桶进行离心式转动，对打碎后的果肉进行筛选，节约了中间工序成本，大大提高了生产效率和生产质量，实用性强，可靠性高。

附图说明

图1为一种饮料生产用果肉颗粒打碎过滤一体装置的结构示意图。

图2为一种饮料生产用果肉颗粒打碎过滤一体装置中太阳齿轮与行星齿轮的俯视啮合结构示意图。

图3为一种饮料生产用果肉颗粒打碎过滤一体装置中旋转筛桶的侧视内部结构示意图。

图4为一种饮料生产用果肉颗粒打碎过滤一体装置中行星架的俯视结构示意图。

其中，上述附图中的附图标记为：

图中：1-固定底板、2-支撑腿、3-固定桶、4-斜板、5-排料管、6-旋转筛桶、7-主搅拌轴、8-副搅拌轴、9-副搅拌叶、10-行星齿轮、11-太阳齿轮、12-外轴承座、13-行星架、14-内轴承座、15-旋转轴、16-搅拌电机、17-承力板、18-升降架、19-清洗毛刷、20-齿圈、21-固定孔、22-主搅拌叶。

具体实施方式

下面将参考附图并结合实施例来详细说明本实用新型。

参阅图1、图2和图4，本实用新型实施例中，一种饮料生产用果肉颗粒打碎过滤一体装置，包括固定底板1，所述固定底板1下端两侧安装有支撑腿2，用于实现整个装置的支撑固定，所述固定底板1上端安装有固定桶3，所述固定桶3内部底端安装有斜板4，斜板4倾角至少为15°，进而保证着筛选后的果肉原浆可以充分的通过排料管5排出，所述斜板4右端的固定桶3外壁安装有排料管5，用于确保粉碎筛选后果肉原浆的导出，固定桶3上端中部设有固定孔21，所述固定孔21的直径大于旋转筛桶6的直径，从而确保整个太阳行星机构齿轮可以导出，从而实现对旋转筛桶6内部滤渣的排出，固定孔21上端安装有承力板17，所述承力板17上端两侧安装由升降装置固定连接的升降架18，通过升降架18用于对整个承力板17的上下升降，确保滤渣的排出，承力板17上端中部安装有搅拌电机16，搅拌电机16下端的输出轴连接有旋转轴15，旋转轴15下端固定有太阳齿轮11，太阳齿轮11下端连接有主搅拌轴7，所述主搅拌轴7下端均匀安装有主搅拌叶22，主搅拌轴7底端安装有旋转筛桶6，所述旋转筛桶6外侧均匀设有筛选孔，用于粉碎后果肉的排出，所述太阳齿轮11外侧啮合有四个行星齿轮10，所述旋转轴15下端中部安装有内轴承座14，内轴承座14外侧安装有四个行星架13，行星架13末端安装有外轴承座12，外轴承座12中部安装有副搅拌轴8，副搅拌轴8中部固定有行星齿轮10，左右两端所述行星齿轮10下端的副搅拌轴8外侧均匀安装有副搅拌叶9，通过副搅拌叶9与主搅拌叶9之间的相互配合，实现对旋转筛桶6内的果肉进行粉碎，所述承力板17下端外侧固定有齿圈20，齿圈20与行星齿轮10相互啮合。

参阅图3，前后两端所述行星齿轮10下端的副搅拌轴8外侧均匀安装有清洗毛刷19，通过清洗毛刷19使得在旋转筛桶6离心式过滤中，对筛选孔进行清理，避免果肉堵住筛选孔，进一步增加了装置的可靠性。

本实用新型的工作原理是：工作时，将饮料加工中所需要的果肉置于旋转筛桶6中，然后将其放入到固定桶3内部，之后启动搅拌电机16，搅拌电机16带动旋转轴15进行转动，然后使得太阳齿轮11、主搅拌轴7和旋转筛桶6同步转动，由于齿圈20被固定在承力板17下端，进而使得太阳齿轮11在转动同时，行星齿轮10不仅自转，还会沿着圈齿20内壁进行公转，进而使得副搅拌轴8与主搅拌轴7反方向转动，对果肉进行粉碎，粉碎后的果肉在旋转筛桶6的离心转动作用下进行筛选，之后含有细果肉的果浆进入到固定桶3底端，然后通过排料管5排出，待加工完毕后，通过升降装置使得升降架18带动承力板17上移，进而使得旋转筛桶上6移，然后工作人员将残留在旋转筛桶6中的残渣排出即可。本实用新型，通过设有的行星架13、太阳齿轮11、行星齿轮10和齿圈20之间的相互配合，以太阳齿轮11作为驱动轮，使得行星齿轮10在自转的同时还进行公转，确保主搅拌轴7和副搅拌轴9的转动，既实现对果肉的打碎作用，同时还使得旋转筛桶6进行离心式转动，对打碎后的果肉进行筛选，节约了中间工序成本，大大提高了生产效率和生产质量，实用性强，可靠性高。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822262128.1

申请日:2018-12-30

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:62(甘肃)

授权编号:CN209490945U

授权时间:20191015

主分类号:B04B 5/10

专利分类号:B04B5/10;A23N1/02

范畴分类:26A;

申请人:民乐县陇上乡村农业科技有限公司

第一申请人:民乐县陇上乡村农业科技有限公司

申请人地址:734502 甘肃省张掖市民乐县南丰乡黑山村

发明人:武继德

第一发明人:武继德

当前权利人:民乐县陇上乡村农业科技有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/00be54a5dc0a73b0bd29e559.html