# 解析在水利水电建筑工程中的基础灌浆施工技术骆东亮

山东德建集团有限公司山东省德州市253000

摘要：基础灌浆施工技术是水利水电建筑工程中的基础施工环节之一，其在不同结构层面的应用，不仅能够提高结构整体的抗渗

性能和力学性能，还能减少后期施工过程中存在的隐患，确保整体施工质量，做好水利水电建筑工程中基础灌浆施工技术的研究具有重要的意义。

关键词：水利水电工程；基础灌浆；施工

在水利水电施工过程中，做好前期基础准备工作对于整体工程质量具有重要的保障作用。由于在大坝施工过程中所面临的地质环境等方面的影响，必须采用相关的技术对地基基础和坝体在施工过程中出现的裂缝和孔隙进行科学处理，从而保持坝体的结构稳定性，达到防渗漏等要求。在基础灌浆施工过程中，必须依照施工的实际条件，做好相应的技术控制，从而保证施工的质量。

1水利水电工程灌浆施工技术的类型

基础灌浆施工的基本过程是把水、石料和水泥等原料按照设定的比例进行搭配，制成适合工程需要的浆料，在灌浆设备的作用下把浆料灌注到提前钻好的孔洞中，进而注入到工程基础的底部。浆料在凝固之后会与基础部位形成一体，从而使地基或建筑物的结构得到加固。按照施工技术操作方式的不同，在水利水电工程中，通常将灌浆施工分为纯压式灌浆和循环式灌浆。纯压式灌浆是把浆液向孔内的岩石裂缝中扩散，在人为控制的作用下，避免浆液返回。其特点是对灌浆设备和操作技术没有特别的要求，但是由于其对浆液的要求比较高，通常在孔深10~12m处施工最为合适，所以较多的应用于裂缝较大的位置，在操作过程中要注意放缓灌浆速度，同时排查冒泡情况，确保施工质量。循环式灌浆是指在施工过程中始终保持浆泵的排量大于岩石的吸浆量，使浆液能够保持循环状态，进入孔洞的浆液一部分进入裂缝中，另一部分则会由回浆管返回孔外进行重复利用。循环式灌浆方式能够减少孔内水泥颗粒的沉淀，减少“固管”现象的发生，提高灌浆的质量，具有较为广泛的应用范围。

2基础灌浆技术在水利水电工程中应用的步骤

2.1预备工作

灌浆施工过程对于施工范围内的地质环境有着严格的要求，为确保工程施工的质量，减少施工过程中出现的意外情形，在进行简单的灌浆工程之前，技术人员应当严格按照相关规范的要求，实地开展地质勘探工作，对现场施工的水文、地质和天气情况等方面的数据进行深入了解，减少外界因素对施工过程造成的影响。如果灌浆施工的工作面是地基部分，还要根据实际情况进行岩石和地下水情况的勘察。在大规模的灌浆施工工程中，要对灌浆材料的配比、作业深度、灌浆压力和预测用量等方面的数据进行科学计算，一方面可以控制施工的进展速度，减少资源浪费及对周边环境的破坏，另一方面也可以节约施工成本，提高工程的施工质量和整体效益。

2.2做好机械钻孔工作

机械钻孔工作直接影响到浆液的实际用量和灌浆施工的效果，在钻孔工作开始之前，要根据勘察情况做好基线的测量工作，对钻孔位置进行科学测定，同时根据钻孔的大小和深度等方面的需要准备好相应的钻孔设备。在钻孔工作进行中要注意控制钻孔误差，减少对灌浆质量的影响。钻孔工作完成之后，必须及时进行运用合适的清理设施对孔洞进行深度清理，从而减少残渣对浆液质量的影响。

2.3注意灌浆施工技术的要点控制

在灌浆孔深度已经确定的情况下，灌浆施工过程中需要注意控制三个方面的要点，以确保基础灌浆的质量：①灌浆量，虽然灌浆量在前期预备工作中已经做出预测用量，但是在施工过程中还要以实际用量为标准；②灌浆的压力，灌浆压力的大小直接影响到施工的进度和施工质量，其压力大小的控制需要根据相关的规范进行科学计算；③灌浆结束的标准，在一般情形下，灌浆压力保持设定要求的情况下，如果孔段的吸浆量低于0.5L/min，那么在施工持续0.5h之后就可以停止灌浆作业。

3水利水电工程中基础灌浆施工技术控制措施

3.1做好施工成本的控制

将基础灌浆技术应用于水利水电工程之中，其目的是为了减少后期施工过程中的安全隐患，确保整体施工工程的顺利实施，实现整体工程的效益最大化，因此在基础灌浆施工中，要尽量做好其自身施工成本的控制，减少施工过程中资源的浪费。要做好这方面的工作，首先要从现场的勘察工作入手，做好各方面的数据的勘察工作，同时借助相应的计算机软件程序进行科学的计算，尽量提高施工过程中需要的技术参数的准确程度，选择最适合施工工艺，同时根据施工工艺选择合适的施工设备，将资源利用率最大化，尽量减少施工过程中的浪费。对于一些现场条件比较复杂，施工范围比较大的基础灌浆工程，还要提前进行现场试验工作，对设计文件中提供的灌浆参数进行验证，从而更加科学的开展基础灌浆施工工作，减少施工过程中重复施工的几率，保证施工进度的顺利进行。

3.2做好施工质量的控制

施工质量的控制是基础灌浆施工技术中需要强化重视的方面，质量控制的标准是依据水利水电工程的实际要求和工程设计文件中设定的控制目标。在进行质量控制时，需要从以下几个方面入手：①做好孔洞的质量控制。孔洞质量包括垂直度、水平度、孔深和钻孔的次序等直接影响因素，这些因素方面的控制主要取决于施工人员的技术水平及对操作规范的理解程度。此外孔洞的质量还间接性受到钻孔设备的影响，采用潜孔钻机钻孔，会在施工过程中产生较多的粉屑，阻塞孔壁中的缝隙，进而影响到灌浆的质量，要解决这方面的问题，必须选择速度较慢但成孔质量较好的回转式取芯钻机；②做好钻孔的冲洗质量控制。在进行孔洞的冲洗工作时，施工单位出于成本方面的考虑，多会采用基坑内的混浊水进行冲洗，其不仅无法到达冲洗的目的，反而会填充孔洞内的缝隙，对后期施工质量造成影响；③严格遵守规范要求，做好灌浆顺序和次序的控制，尤其是在地址条件较差的施工区域，要逐渐进行压力抬升，避免产生基岩抬动和冒浆的现象；④做好灌浆质量的检查工作，根据相关的规范要求，按照对应的时间开展压水试验检查、岩体波速检查和静弹性模量检查等，在检查工作开展过程中，要求监理工程师和施工的专职质检人员同时到位，并严格记录相关数据，确保检查结果的准确性。

3.3做好环境成本的控制

基础灌浆工作的开展，如果不注意做好对应的管理措施，将会对周边的环境产生严重的影响：①施工过程中所产生的污染物，包括施工粉尘、污水和有害气体等，会对周边的动植物生长生存产生较大的影响，破坏周边的自然生态环境；②在施工过程中产生的各种噪音，会对周边居民的生产生活产生较大的影响。因此在施工工作开始前，技术人员应当对周边环境做好深入了解，通过控制时间和采取防护措施等对应的手段，减少污染源对周边环境造成的破坏，促进和谐施工的状态。

4结束语

水利水电工程在我国的基础设施建设中占有较大比例，其工程的开展会给周边区域的经济发展和社会进步提供必要的支持，施工的质量也会对周边居民的生活带来直接性的影响。做好施工过程中的基础灌浆技术的施工控制，不仅直接影响着水利水电工程的防渗漏能力，还决定着工程项目在实际运行过程中的安全隐患。因此，相关技术人员必须加强对基础灌浆施工技术的重视程度，保障水利水电工程基础设施的安全稳定。

参考文献

[1]奉立.水库大坝灌浆施工技术与防渗加固处理探析[J].湖南水利水电，2019（02）：21-22+43.

[2]赵华林.探讨水利水电工程中灌浆施工技术的要点经验[J].智能城市，2018，4（16）：129-130.

[3]龚剑.水利水电工程中灌浆施工的过程控制探究[J].住宅与房地产，2018（09）：164.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/00ed08eb549108e700a9715f.html