# 线路避雷器安装布点策略研究

### 论文摘要

雷击是引起输电线路跳闸的主要原因之一。加装线路避雷器是根治输电线路雷击跳闸的有效手段。以福建电网220kV卓旧I路为例,建立了反击计算模型,对比了不同避雷器安装方式对典型杆塔及其相邻杆塔反击耐雷水平和反击跳闸率的影响,得到了线路避雷器的保护作用范围,并据此提出了避雷器安装布点策略:优先考虑连续多基杆塔反击跳闸率为C级或D级的情况,结合线路档距制定不同的安装方案;对于杆塔反击跳闸率为C级和D级,相邻杆塔未达到C级或D级的情况,C级杆塔安装一相避雷器,D级杆塔安装两相避雷器。基于提出的避雷器安装布点策略,以220kV卓旧I路为例,在防雷改造时可减少线路避雷器安装数量,提高线路运行经济性。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 反击计算模型

- 1.1 雷电流模型

- 1.2 架空输电线路模型

- 1.3 杆塔模型

- 1.4 绝缘子闪络判据

- 1.5 接地电阻模型

- 1.6 线路避雷器模型

- 2 典型杆塔及其相邻杆塔反击耐雷性能分析

- 2.1 不同避雷器安装方式下典型杆塔反击耐雷性能分析

- 2.2 冲击接地电阻对典型杆塔反击耐雷水平的影响

- 2.3 不同避雷器配置方式和线路档距对相邻杆塔反击耐雷性能的影响

- 2.4 线路避雷器安装布点策略

- 3 线路反击跳闸风险评估

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 许军,肖佩,傅智为,吴文斌,谢文炳

关键词: 输电线路,反击耐雷性能,风险评估,线路避雷器,安装策略

来源: 电瓷避雷器 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 电力工业

单位: 国网福建省电力有限公司电力科学研究院,华中科技大学强电磁工程与新技术国家重点实验室

分类号: TM863

DOI: 10.16188/j.isa.1003-8337.2019.02.026

页码: 152-156+162

总页数: 6

文件大小: 1152K

下载量: 107

### 相关论文文献

- [1].基于有限元的输电线路避雷器放电能量研究[J]. 电瓷避雷器 2020(03)

- [2].500kV输电线路避雷器配置方案计算[J]. 能源研究与管理 2019(03)

- [3].线路避雷器的保护范围及影响因素[J]. 工程技术研究 2016(05)

- [4].输电线路避雷器的应用及其安装分析[J]. 低碳世界 2017(18)

- [5].输电线路避雷器的应用与研究[J]. 科技尚品 2016(01)

- [6].如何使用绝缘操作杆更换架空线路避雷器[J]. 科技创新导报 2020(04)

- [7].风电场35kV集电线路避雷器防雷效果及运行研究[J]. 科技创新与应用 2020(27)

- [8].多重雷击对线路避雷器的冲击影响研究[J]. 电瓷避雷器 2019(03)

- [9].线路避雷器的防雷应用研究[J]. 中国战略新兴产业 2017(48)

- [10].刍议线路避雷器在500kV输电线路防雷中的应用[J]. 企业技术开发 2017(12)

- [11].线路避雷器在防雷上的应用[J]. 中国电力企业管理 2018(08)

- [12].银东线雷电防护线路避雷器开发与应用[J]. 高电压技术 2018(05)

- [13].110kV架空线路避雷器安装方式仿真研究[J]. 电瓷避雷器 2017(01)

- [14].220kV带纯空气间隙线路避雷器绕击耐受容量及避雷器轻型化潜力研究[J]. 电瓷避雷器 2017(01)

- [15].500kV交直流输电线路避雷器机电一体化放电计数器的研制[J]. 电瓷避雷器 2017(04)

- [16].浅谈昌吉-古泉±1100千伏特高压直流输电线路避雷器安装的标准化技术[J]. 中国标准化 2017(20)

- [17].220kV带纯空气间隙线路避雷器的电场分析[J]. 电瓷避雷器 2016(02)

- [18].220kV带串联间隙线路避雷器保护性能研究[J]. 高压电器 2016(10)

- [19].浅谈在220kV输电线路安装线路避雷器的作用及应用分析[J]. 信息化建设 2015(09)

- [20].基于雷电电流冲击温升特性的带串联间隙线路避雷器状态监测系统[J]. 电瓷避雷器 2020(05)

- [21].试析输电线路避雷器的选择及安装[J]. 科技创新与应用 2013(26)

- [22].带电安装500kV输电线路避雷器可行性分析[J]. 山西电力 2013(05)

- [23].500kV线路避雷器和电容式电压互感器不拆线试验方法探讨[J]. 大众科技 2012(03)

- [24].35kV输电线路避雷器监测系统[J]. 农村电气化 2011(09)

- [25].关于110kV线路避雷器故障的分析与探讨[J]. 价值工程 2010(35)

- [26].浅谈线路避雷器的选择与安装[J]. 科技资讯 2009(33)

- [27].为山区电网等电位安装线路避雷器[J]. 供电企业管理 2012(04)

- [28].10kV配电用避雷器故障分析[J]. 现代工业经济和信息化 2016(20)

- [29].一种35kV输电线路避雷器连接方式的改进[J]. 湖州师范学院学报 2017(S1)

- [30].浅谈毛尔盖生态机组线路避雷器的选型和改造[J]. 科技视界 2015(10)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/01222584c0c9da208424e5ad.html