# 一种饲料检测取样装置论文和设计-陈玉祥

### 全文摘要

本实用新型公开了一种饲料检测取样装置，包括壳体，壳体的内壁上滑动连接有与其相互配合使用的滑块，壳体的左侧固定连接有伸缩气缸，伸缩气缸的输出端贯穿壳体且延伸至其内部与滑块的左侧固定连接，滑块的顶部开设有盛料槽，壳体的顶部且对应盛料槽的位置开设有进料口。本实用新型通过滑块、伸缩气缸、盛料槽、进料口、进料斗、出料口、螺纹杆、螺纹槽、轴承、调节板、限位杆、限位槽、限位块、滑槽、连接杆、托板与取样容器之间的相互配合，实现了一种便于精确调节量取体积的饲料检测取样装置，在使用时，可以根据检测需要对量取体积进行精确调节，从而实现了多数值的定量量取功能，因此为检测人员提供了极大的便利。

### 主设计要求

1.一种饲料检测取样装置，包括壳体(1)，其特征在于：所述壳体(1)的内壁上滑动连接有与其相互配合使用的滑块(2)，所述壳体(1)的左侧固定连接有伸缩气缸(3)，所述伸缩气缸(3)的输出端贯穿壳体(1)且延伸至其内部与滑块(2)的左侧固定连接，所述滑块(2)的顶部开设有盛料槽(4)，所述壳体(1)的顶部且对应盛料槽(4)的位置开设有进料口(5)，所述壳体(1)的顶部且对应进料口(5)的位置固定连接有进料斗(6)，所述壳体(1)的底部开设有与盛料槽(4)相互配合使用的出料口(7)，所述滑块(2)的右侧设置有螺纹杆(8)，所述滑块(2)对应螺纹杆(8)的位置开设有与盛料槽(4)相互连通的螺纹槽(9)，所述螺纹杆(8)的左侧从右至左依次贯穿螺纹槽(9)与盛料槽(4)且延伸至盛料槽(4)的内部，所述螺纹杆(8)表面的左侧通过轴承(10)活动连接有与盛料槽(4)相适配的调节板(11)，所述调节板(11)的右侧固定连接有对称设置的限位杆(12)，所述盛料槽(4)内壁的右侧且对应两个限位杆(12)的位置开设有与其相互配合使用的限位槽(13)，所述限位杆(12)的右侧贯穿限位槽(13)且延伸至其内部固定连接有限位块(14)，所述限位槽(13)内壁的顶部与底部均开设有与限位块(14)相适配的滑槽(15)，所述限位块(14)靠近滑槽(15)的一侧贯穿滑槽(15)且延伸至其内部，所述壳体(1)的底部固定连接有连接杆(16)，所述连接杆(16)右侧的底部且固定连接有托板(17)，所述托板(17)的顶部且对应出料口(7)的位置设置有取样容器(18)。

### 设计方案

1.一种饲料检测取样装置，包括壳体(1)，其特征在于：所述壳体(1)的内壁上滑动连接有与其相互配合使用的滑块(2)，所述壳体(1)的左侧固定连接有伸缩气缸(3)，所述伸缩气缸(3)的输出端贯穿壳体(1)且延伸至其内部与滑块(2)的左侧固定连接，所述滑块(2)的顶部开设有盛料槽(4)，所述壳体(1)的顶部且对应盛料槽(4)的位置开设有进料口(5)，所述壳体(1)的顶部且对应进料口(5)的位置固定连接有进料斗(6)，所述壳体(1)的底部开设有与盛料槽(4)相互配合使用的出料口(7)，所述滑块(2)的右侧设置有螺纹杆(8)，所述滑块(2)对应螺纹杆(8)的位置开设有与盛料槽(4)相互连通的螺纹槽(9)，所述螺纹杆(8)的左侧从右至左依次贯穿螺纹槽(9)与盛料槽(4)且延伸至盛料槽(4)的内部，所述螺纹杆(8)表面的左侧通过轴承(10)活动连接有与盛料槽(4)相适配的调节板(11)，所述调节板(11)的右侧固定连接有对称设置的限位杆(12)，所述盛料槽(4)内壁的右侧且对应两个限位杆(12)的位置开设有与其相互配合使用的限位槽(13)，所述限位杆(12)的右侧贯穿限位槽(13)且延伸至其内部固定连接有限位块(14)，所述限位槽(13)内壁的顶部与底部均开设有与限位块(14)相适配的滑槽(15)，所述限位块(14)靠近滑槽(15)的一侧贯穿滑槽(15)且延伸至其内部，所述壳体(1)的底部固定连接有连接杆(16)，所述连接杆(16)右侧的底部且固定连接有托板(17)，所述托板(17)的顶部且对应出料口(7)的位置设置有取样容器(18)。

2.根据权利要求1所述的一种饲料检测取样装置，其特征在于：所述壳体(1)内壁顶部与底部的右侧均固定连接有与滑块(2)相互配合使用的挡块(19)。

3.根据权利要求1所述的一种饲料检测取样装置，其特征在于：所述螺纹杆(8)的右侧固定连接有操作把手(20)。

4.根据权利要求1所述的一种饲料检测取样装置，其特征在于：所述调节板(11)右侧的顶部与底部均固定连接有挡板(21)，所述滑块(2)对应挡板(21)的位置开设有与其相互配合使用的挡槽(22)，所述挡板(21)的右侧贯穿挡槽(22)且延伸至其内部。

5.根据权利要求1所述的一种饲料检测取样装置，其特征在于：所述限位块(14)的右侧通过限位弹簧(23)与限位槽(13)内壁的右侧固定连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及饲料检测技术领域，具体为一种饲料检测取样装置。

背景技术

饲料，是所有人饲养的动物的食物的总称，比较狭义地一般饲料主要指的是农业或牧业饲养的动物的食物，饲料产品检测范围主要包括：饲料营养成分检测、饲料重金属检测、饲料常规理化检测、饲料添加剂检测、饲料有机污染物检测、农药残留检测、兽药残留检测、非法添加物检测、微生物检验、真菌毒素检测等。

为了保证饲料食用的安全性，一般需要对饲料进行安全检测，但是常见的饲料检测取样装置不便于调节取样的量，因为常见的饲料取样一般通过人工进行量取，因此在测量过程中容易出现误差，从而影响测量结果，针对此问题，虽然市场上已经出现了一种定量量取的取样装置，但是定量量取取样装置只能够针对某一刻度进行量取，在使用时，如果需要对其他分量进行取样时，则需要更换量取器，因此仍然存在一定的局限性。

发明内容

本实用新型的目的在于提供一种饲料检测取样装置，具备便于调节量取体积的优点，解决了常见的饲料检测取样装置不便于调节量取体积的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种饲料检测取样装置，包括壳体，所述壳体的内壁上滑动连接有与其相互配合使用的滑块，所述壳体的左侧固定连接有伸缩气缸，所述伸缩气缸的输出端贯穿壳体且延伸至其内部与滑块的左侧固定连接，所述滑块的顶部开设有盛料槽，所述壳体的顶部且对应盛料槽的位置开设有进料口，所述壳体的顶部且对应进料口的位置固定连接有进料斗，所述壳体的底部开设有与盛料槽相互配合使用的出料口，所述滑块的右侧设置有螺纹杆，所述滑块对应螺纹杆的位置开设有与盛料槽相互连通的螺纹槽，所述螺纹杆的左侧从右至左依次贯穿螺纹槽与盛料槽且延伸至盛料槽的内部，所述螺纹杆表面的左侧通过轴承活动连接有与盛料槽相适配的调节板，所述调节板的右侧固定连接有对称设置的限位杆，所述盛料槽内壁的右侧且对应两个限位杆的位置开设有与其相互配合使用的限位槽，所述限位杆的右侧贯穿限位槽且延伸至其内部固定连接有限位块，所述限位槽内壁的顶部与底部均开设有与限位块相适配的滑槽，所述限位块靠近滑槽的一侧贯穿滑槽且延伸至其内部，所述壳体的底部固定连接有连接杆，所述连接杆右侧的底部且固定连接有托板，所述托板的顶部且对应出料口的位置设置有取样容器。

优选的，所述壳体内壁顶部与底部的右侧均固定连接有与滑块相互配合使用的挡块。

优选的，所述螺纹杆的右侧固定连接有操作把手。

优选的，所述调节板右侧的顶部与底部均固定连接有挡板，所述滑块对应挡板的位置开设有与其相互配合使用的挡槽，所述挡板的右侧贯穿挡槽且延伸至其内部。

优选的，所述限位块的右侧通过限位弹簧与限位槽内壁的右侧固定连接。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果如下：

1、本实用新型通过滑块、伸缩气缸、盛料槽、进料口、进料斗、出料口、螺纹杆、螺纹槽、轴承、调节板、限位杆、限位槽、限位块、滑槽、连接杆、托板与取样容器之间的相互配合，实现了一种便于精确调节量取体积的饲料检测取样装置，在使用时，可以根据检测需要对量取体积进行精确调节，从而实现了多数值的定量量取功能，因此为检测人员提供了极大的便利。

2、本实用新型通过设置挡块对滑块起到限位作用，使其移动至挡块位置时即可停止移动，通过设置操作把手，使得工作人员在操作螺纹杆时更加方便，通过设置挡板，使得滑块在左右移动时，避免饲料落入调节板的右侧影响本装置正常使用，通过设置限位弹簧，使得限位块在左右移动时更加稳定。

附图说明

图1为本实用新型正视图的结构剖面图；

图2为本实用新型图1中A-A的局部放大图；

图3为本实用新型滑块俯视图的结构示意图。

图中：1壳体、2滑块、3伸缩气缸、4盛料槽、5进料口、6进料斗、7出料口、8螺纹杆、9螺纹槽、10轴承、11调节板、12限位杆、13限位槽、14限位块、15滑槽、16连接杆、17托板、18取样容器、19挡块、20操作把手、21挡板、22挡槽、23限位弹簧。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-3，一种饲料检测取样装置，包括壳体1，壳体1的内壁上滑动连接有与其相互配合使用的滑块2，壳体1内壁顶部与底部的右侧均固定连接有与滑块2相互配合使用的挡块19，通过设置挡块19对滑块2起到限位作用，使其移动至挡块19位置时即可停止移动，壳体1的左侧固定连接有伸缩气缸3，伸缩气缸3的输出端贯穿壳体1且延伸至其内部与滑块2的左侧固定连接，滑块2的顶部开设有盛料槽4，壳体1的顶部且对应盛料槽4的位置开设有进料口5，壳体1的顶部且对应进料口5的位置固定连接有进料斗6，壳体1的底部开设有与盛料槽4相互配合使用的出料口7，滑块2的右侧设置有螺纹杆8，螺纹杆8的右侧固定连接有操作把手20，通过设置操作把手20，使得工作人员在操作螺纹杆8时更加方便，滑块2对应螺纹杆8的位置开设有与盛料槽4相互连通的螺纹槽9，螺纹杆8的左侧从右至左依次贯穿螺纹槽9与盛料槽4且延伸至盛料槽4的内部，螺纹杆8表面的左侧通过轴承10活动连接有与盛料槽4相适配的调节板11，调节板11右侧的顶部与底部均固定连接有挡板21，滑块2对应挡板21的位置开设有与其相互配合使用的挡槽22，挡板21的右侧贯穿挡槽22且延伸至其内部，通过设置挡板21，使得滑块2在左右移动时，避免饲料落入调节板11的右侧影响本装置正常使用，调节板11的右侧固定连接有对称设置的限位杆12，盛料槽4内壁的右侧且对应两个限位杆12的位置开设有与其相互配合使用的限位槽13，限位杆12的右侧贯穿限位槽13且延伸至其内部固定连接有限位块14，限位槽13内壁的顶部与底部均开设有与限位块14相适配的滑槽15，限位块14靠近滑槽15的一侧贯穿滑槽15且延伸至其内部，限位块14的右侧通过限位弹簧23与限位槽13内壁的右侧固定连接，通过设置限位弹簧23，使得限位块14在左右移动时更加稳定，壳体1的底部固定连接有连接杆16，连接杆16右侧的底部且固定连接有托板17，托板17的顶部且对应出料口7的位置设置有取样容器18，通过滑块2、伸缩气缸3、盛料槽4、进料口5、进料斗6、出料口7、螺纹杆8、螺纹槽9、轴承10、调节板11、限位杆12、限位槽13、限位块14、滑槽15、连接杆16、托板17与取样容器18之间的相互配合，实现了一种便于调节量取体积的饲料检测取样装置，在使用时，可以根据检测需要对量取体积进行精确调节，从而实现了多数值的定量量取功能，因此为检测人员提供了极大的便利。

使用时，将待测量饲料放置于进料斗6内，使其顺着进料口5掉落至滑块2上的盛料槽4内，然后打开伸缩气缸3，使其推动滑块2向右移动，当盛料槽4移动至出料口7的位置时，即可将盛料槽4内的饲料通过出料口7掉落至取样容器18内，继而可以对其进行检测，当需要量取其他体积的饲料时，只需要通过操作把手20旋转螺纹杆8，在螺纹杆8与螺纹槽9之间的螺纹作用下，使其通过轴承10带动调节板11进行左右移动，从而可以控制调节板11的左侧与盛料槽4的左侧之间的空间，从而实现对盛放的饲料进行控制，调整到合适位置后，打开伸缩气缸3，使其带动滑块2进行移动，当盛料槽4移动至进料口5的位置时，饲料落入盛料槽4内，饲料落满之后，伸缩气缸3继续带动滑块2进行移动，当盛料槽4移动至出料口7的位置时，即可将盛料槽4内的饲料通过出料口7掉落至取样容器18内，继而可以对其进行检测。

综上所述：该饲料检测取样装置，通过设置滑块2、伸缩气缸3、盛料槽4、进料口5、进料斗6、出料口7、螺纹杆8、螺纹槽9、轴承10、调节板11、限位杆12、限位槽13、限位块14、滑槽15、连接杆16、托板17与取样容器18，解决了常见的饲料检测取样装置不便于调节量取体积的问题。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920025105.0

申请日:2019-01-07

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:授权编号:CN209624126U

授权时间:20191112

主分类号:G01N 1/10

专利分类号:G01N1/10

范畴分类:31E;

申请人:广东新粮实业有限公司

第一申请人:广东新粮实业有限公司

申请人地址:529100广东省江门市新会区新会大道西29号

发明人:陈玉祥

第一发明人:陈玉祥

当前权利人:广东新粮实业有限公司

代理人:许娆

代理机构:11350

代理机构编号:北京科亿知识产权代理事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/016d3b3f7696fb7945ac1bbb.html