# 一种酒店用物品收纳盒论文和设计-冼洁红

### 全文摘要

本实用新型公开了一种酒店用物品收纳盒，包括底座，所述底座的上端中心处固定连接有支撑杆，所述支撑杆的顶部固定连接有顶盖，所述支撑杆的杆壁上固定套接有支撑板，所述支撑板的下端固定连接有弹簧，所述弹簧的另一端固定连接有传动环，所述传动环套设在支撑杆上，所述弹簧套设在支撑杆上，所述传动环的外环壁上固定连接有两端开口的传动筒，所述传动筒的上端固定连接有收纳盒，所述支撑杆贯穿收纳盒的盒底设置，所述收纳盒的盒口与顶盖的下端相抵。本实用新型对收纳盒内的物体进行保护，而且减小了收纳盒内物体在收纳盒与顶盖接触时所受到的震动力。

### 主设计要求

1.一种酒店用物品收纳盒，包括底座（1），其特征在于，所述底座（1）的上端中心处固定连接有支撑杆（2），所述支撑杆（2）的顶部固定连接有顶盖（3），所述支撑杆（2）的杆壁上固定套接有支撑板（4），所述支撑板（4）的下端固定连接有弹簧（5），所述弹簧（5）的另一端固定连接有传动环（6），所述传动环（6）套设在支撑杆（2）上，所述弹簧（5）套设在支撑杆（2）上，所述传动环（6）的外环壁上固定连接有两端开口的传动筒（7），所述传动筒（7）的上端固定连接有收纳盒（8），所述支撑杆（2）贯穿收纳盒（8）的盒底设置，所述收纳盒（8）的盒口与顶盖（3）的下端相抵。

### 设计方案

1.一种酒店用物品收纳盒，包括底座（1），其特征在于，所述底座（1）的上端中心处固定连接有支撑杆（2），所述支撑杆（2）的顶部固定连接有顶盖（3），所述支撑杆（2）的杆壁上固定套接有支撑板（4），所述支撑板（4）的下端固定连接有弹簧（5），所述弹簧（5）的另一端固定连接有传动环（6），所述传动环（6）套设在支撑杆（2）上，所述弹簧（5）套设在支撑杆（2）上，所述传动环（6）的外环壁上固定连接有两端开口的传动筒（7），所述传动筒（7）的上端固定连接有收纳盒（8），所述支撑杆（2）贯穿收纳盒（8）的盒底设置，所述收纳盒（8）的盒口与顶盖（3）的下端相抵。

2.根据权利要求1所述的一种酒店用物品收纳盒，其特征在于，所述收纳盒（8）的盒口对称开设有横截面为圆形的缓冲槽（9），所述缓冲槽（9）的槽壁上滑动连接有活塞（10），所述活塞（10）的上端中心处固定连接有活塞杆（11），所述活塞杆（11）的上端与顶盖（3）的下端相抵。

3.根据权利要求1所述的一种酒店用物品收纳盒，其特征在于，所述支撑板（4）的竖直侧壁上对称开设有滚动槽（12），所述滚动槽（12）内设有滚珠（13），所述滚珠（13）远离滚动槽（12）槽底的一端穿过滚动槽（12）的槽口设置，且所述滚珠（13）滚动连接在传动筒（7）的内筒壁上。

4.根据权利要求1所述的一种酒店用物品收纳盒，其特征在于，所述传动筒（7）的外筒壁上对称固定连接有拉把（14）。

5.根据权利要求2所述的一种酒店用物品收纳盒，其特征在于，所述活塞（10）的环形侧壁上开设有活塞槽（15），所述活塞槽（15）内套设有活塞环（16），所述活塞环（16）的环形外侧壁与缓冲槽（9）的槽壁相抵。

6.根据权利要求2所述的一种酒店用物品收纳盒，其特征在于，所述缓冲槽（9）的槽口对称固定连接有限位块（17），两个所述限位块（17）关于活塞杆（11）相互对称。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及酒店收纳盒技术领域，尤其涉及一种酒店用物品收纳盒。

背景技术

酒店的房间内一般都设有专门的盒子，用于放置牙刷、牙膏等酒店用品。现有的酒店用品收纳盒通常为一个开放的普通盒子，一般打开使用后盒盖也不会合上，盒子内的物品容易受到污染。

实用新型内容

本实用新型的目的是为了解决现有技术中酒店用品收纳盒通常为一个开放的普通盒子，一般打开使用后盒盖也不会合上，盒子内的物品容易受到污染，而提出的一种酒店用物品收纳盒。

为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

一种酒店用物品收纳盒，包括底座，所述底座的上端中心处固定连接有支撑杆，所述支撑杆的顶部固定连接有顶盖，所述支撑杆的杆壁上固定套接有支撑板，所述支撑板的下端固定连接有弹簧，所述弹簧的另一端固定连接有传动环，所述传动环套设在支撑杆上，所述弹簧套设在支撑杆上，所述传动环的外环壁上固定连接有两端开口的传动筒，所述传动筒的上端固定连接有收纳盒，所述支撑杆贯穿收纳盒的盒底设置，所述收纳盒的盒口与顶盖的下端相抵。

优选的，所述收纳盒的盒口对称开设有横截面为圆形的缓冲槽，所述缓冲槽的槽壁上滑动连接有活塞，所述活塞的上端中心处固定连接有活塞杆，所述活塞杆的上端与顶盖的下端相抵。

优选的，所述支撑板的竖直侧壁上对称开设有滚动槽，所述滚动槽内设有滚珠，所述滚珠远离滚动槽槽底的一端穿过滚动槽的槽口设置，且所述滚珠滚动连接在传动筒的内筒壁上。

优选的，所述传动筒的外筒壁上对称固定连接有拉把。

优选的，所述活塞的环形侧壁上开设有活塞槽，所述活塞槽内套设有活塞环，所述活塞环的环形外侧壁与缓冲槽的槽壁相抵。

优选的，所述缓冲槽的槽口对称固定连接有限位块，两个所述限位块关于活塞杆相互对称。

与现有技术相比，本实用新型提供了一种酒店用物品收纳盒，具备以下有益效果：

1、该酒店用物品收纳盒，通过设置支撑杆、顶盖、支撑板、弹簧、传动环、传动筒和收纳盒，酒店用品放置在收纳盒中，在不使用时，收纳盒的盒口与顶盖的下端相抵，对收纳盒内物体进行保护，当需要使用收纳盒内物体时，对传动筒施加一个向下的拉力，传动筒通过传动环带动弹簧被拉伸，同时使得收纳盒的盒口与顶盖相脱离，取出物体后，松开传动筒，被拉伸的弹簧带动传动环自动复位，进而通过传动筒带动收纳盒自动回到原位，重新抵住顶盖的下端，对收纳盒内的物体进行保护。

2、该酒店用物品收纳盒，通过设置缓冲槽、活塞和活塞杆，再收纳盒盒口未与顶盖相抵时，缓冲槽内的空气将活塞顶起，当收纳盒在弹簧的自动复位力作用下与顶盖接触前，活塞杆先与顶盖接触，活塞杆带动活塞停止运动，而缓冲槽在收纳盒继续上升带动下与活塞做相对运动，对缓冲槽内的空气进行压缩，降低收纳盒上升的速度，进而减小了收纳盒内物体在收纳盒与顶盖接触时所受到的震动力。

该装置中未涉及部分均与现有技术相同或可采用现有技术加以实现，本实用新型对收纳盒内的物体进行保护，而且减小了收纳盒内物体在收纳盒与顶盖接触时所受到的震动力。

附图说明

图1为本实用新型提出的一种酒店用物品收纳盒的结构示意图；

图2为图1中A部分的放大图。

图中：1底座、2支撑杆、3顶盖、4支撑板、5弹簧、6传动环、7传动筒、8收纳盒、9缓冲槽、10活塞、11活塞杆、12滚动槽、13滚珠、14拉把、15活塞槽、16活塞环、17限位块。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

参照图1-2，一种酒店用物品收纳盒，包括底座1，底座1的上端中心处固定连接有支撑杆2，支撑杆2的顶部固定连接有顶盖3，支撑杆2的杆壁上固定套接有支撑板4，支撑板4的下端固定连接有弹簧5，弹簧5的另一端固定连接有传动环6，传动环6套设在支撑杆2上，弹簧5套设在支撑杆2上，传动环6的外环壁上固定连接有两端开口的传动筒7，传动筒7的上端固定连接有收纳盒8，支撑杆2贯穿收纳盒8的盒底设置，收纳盒8的盒口与顶盖3的下端相抵，酒店用品放置在收纳盒8中，在不使用时，收纳盒8的盒口与顶盖3的下端相抵，对收纳盒8内物体进行保护，当需要使用收纳盒8内物体时，对传动筒7施加一个向下的拉力，传动筒7通过传动环6带动弹簧5被拉伸，同时使得收纳盒8的盒口与顶盖3相脱离，取出物体后，松开传动筒7，被拉伸的弹簧5带动传动环6自动复位，进而通过传动筒7带动收纳盒8自动回到原位，重新抵住顶盖3的下端，对收纳盒8内的物体进行保护。

收纳盒8的盒口对称开设有横截面为圆形的缓冲槽9，缓冲槽9的槽壁上滑动连接有活塞10，活塞10的上端中心处固定连接有活塞杆11，活塞杆11的上端与顶盖3的下端相抵，再收纳盒8盒口未与顶盖3相抵时，缓冲槽9内的空气将活塞10顶起，当收纳盒8在弹簧5的自动复位力作用下与顶盖3接触前，活塞杆11先与顶盖3接触，活塞杆11带动活塞10停止运动，而缓冲槽9在收纳盒8继续上升带动下与活塞10做相对运动，对缓冲槽9内的空气进行压缩，降低收纳盒8上升的速度，进而减小了收纳盒8内物体在收纳盒8与顶盖3接触时受到的震动力。

支撑板4的竖直侧壁上对称开设有滚动槽12，滚动槽12内设有滚珠13，滚珠13远离滚动槽12槽底的一端穿过滚动槽12的槽口设置，且滚珠13滚动连接在传动筒7的内筒壁上，滚珠13抵住传动筒7的内筒壁，对传动筒7竖直的运动方向进行一定的限位，当传动筒7运动时，传动筒7带动滚珠13在滚动槽12内滚动，使得传动筒7运动时更加稳定。

传动筒7的外筒壁上对称固定连接有拉把14，通过拉把14方便的对传动筒7进行施力。

活塞10的环形侧壁上开设有活塞槽15，活塞槽15内套设有活塞环16，活塞环16的环形外侧壁与缓冲槽9的槽壁相抵，通过活塞环16增加缓冲槽9与活塞10之间气体的密封性。

缓冲槽9的槽口对称固定连接有限位块17，两个限位块17关于活塞杆11相互对称，通过限位块17防止活塞缸11和活塞10从缓冲槽9内脱离。

本实用新型中，酒店用品放置在收纳盒8中，在不使用时，收纳盒8的盒口与顶盖3的下端相抵，对收纳盒8内物体进行保护，当需要使用收纳盒8内物体时，对传动筒7施加一个向下的拉力，传动筒7通过传动环6带动弹簧5被拉伸，同时使得收纳盒8的盒口与顶盖3相脱离，取出物体后，松开传动筒7，被拉伸的弹簧5带动传动环6自动复位，进而通过传动筒7带动收纳盒8自动回到原位，重新抵住顶盖3的下端，对收纳盒8内的物体进行保护；再收纳盒8盒口未与顶盖3相抵时，缓冲槽9内的空气将活塞10顶起，当收纳盒8在弹簧5的自动复位力作用下与顶盖3接触前，活塞杆11先与顶盖3接触，活塞杆11带动活塞10停止运动，而缓冲槽9在收纳盒8继续上升带动下与活塞10做相对运动，对缓冲槽9内的空气进行压缩，降低收纳盒8上升的速度，进而减小了收纳盒8内物体在收纳盒8与顶盖3接触时所受到的震动力。

以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822260094.2

申请日:2018-12-30

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:81(广州)

授权编号:CN209284882U

授权时间:20190823

主分类号:A47G 29/08

专利分类号:A47G29/08

范畴分类:15P;

申请人:广州市申兆酒店用品制造有限公司

第一申请人:广州市申兆酒店用品制造有限公司

申请人地址:511400 广东省广州市番禺区大石街官坑村官坑工业区自编5号

发明人:冼洁红

第一发明人:冼洁红

当前权利人:广州市申兆酒店用品制造有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/017cd3f46d4f6b431408f77f.html