# 试论建筑施工中的现浇模板施工技术王景兰

天津二建建筑工程有限公司天津市300191

摘要：现浇模板施工技术是现代建筑工程项目中应用极为广泛的技术，其在整个建筑工程现场施工中占有不可替代的作用，现浇模板质量直接关系到建筑工程质量，因此施工人员对现浇模板施工工艺十分看重。现浇模板施工每一个环节都非常重要。正式开始施工之前，施工人员与技术人员要进行沟通，了解施工重点。

关键词：建筑施工；现浇模板；施工技术

1现浇模板施工技术的优势与重要性

现浇模板施工技术主要就是指模板支撑体系在8m高度以上或是跨度达到18m以上的模板施工，主要应用在大型高层建筑工程中。在荷载能力方面，现浇模板的荷载可以达到15kN/m以上，达到这个标准的模板施工即是现浇模板施工。现浇模板施工技术在建筑施工中以下几点优点非常突出：①便携，易组装和拆卸，方便更换部件，可多次使用降低工程成本；②模板种类众多，使用范围非常广；③在很大程度是能够保证施工过程中混凝土的浇筑质量，进一步提升整个工程的质量；④提升施工效率，缩短施工时间。

如果模板本身就不太牢固，接缝的地方不太严密，那么就会很容易出现混凝土漏浆的现象，从而减少了混凝土的强度。而如果支撑不牢固的话，那么混凝土在进行浇捣的过程中就会很容易出现模板错位的现象，除了错位，有时候还会出现变形，结构构件的位置和尺寸发生偏差等等，甚至有时候严重的还会出现坍塌的事故。因此，在建筑施工过程中，为了更好的让模板与混凝土进行直接的接触，那么就必须要使混凝土与结构构件的设计尺寸、形状、空间位置等完全符合，只有满足了种种条件以后，才可以接触的更加充分。总的来说，模板对于混凝土的施工质量、施工速度以及工程造价和施工安全等方面影响力比较的大。水平模板主要就是为了支撑混凝土的重量，水平模板还可以承受混凝土的抗侧压力。模板处于混凝土的外层部位，对于混凝土具有很好的保护作用，可以使得混凝土在条件比较好的一些湿度或者是温度下凝固硬化，最大限度的避免了外界因素对于混凝土的损害。模板可以根据设计图纸的要求，安装成混凝土成型的模子，保证了混凝土结构设计的尺寸和样式。

2建筑工程施工前期准备工作

2.1设计工程整体技术施工方案

在项目建设的初期，工程技术人员应根据现场的数据和资料以及实际情况，确定具体模板支护工程的施工方案。施工方案应包括从模板支撑开始到模板施工结束的整个过程。主要内容包括建筑材料、施工框架施工和施工应急等诸多问题，其中支护结构施工细则、施工图、建筑物基础处理、混凝土材料种类等问题应当重视。有关的工程方法设计完成之后，要经过多名专家的综合评审，最终由技术部门结合评审建议进行施工方案的完善。

2.2制定施工安全技术措施

负责施工现场安全的有关人员在进入施工现场之后，需要针对当前建筑模板工程的有关施工技术要求来确定具体的施工方案，同时安全防护方案要切实保证工程安全稳定的进行，避免在施工过程中出现意外从而影响工程进度。不仅如此，工程施工的有关技术人员需根据工程的设计要求以及现场的施工情况来确定施工技术，针对设计方案对照工程的实际情况来确定现浇梁模板项目的有关施工措施，制定最终的现浇梁模板项目的施工方案。

3现浇梁板模板项目工程施工技术要点

3.1实地进行测量、放线

房屋建筑工程中，定位的准确性是决定工程质量的第一个难关，在施工过程中，针对当地的施工技术标准来确定有关施工控制线，特别是在现浇梁模板项目施工之前，要准确的对测量和防线进行确定，进而保证水平控制线、位置线等有关工程的各个标准线进行测量放样，为工程施工提供准确的依据。

3.2梁模板安装施工

梁模板在进行安装时，应当按照国家的有关标准或者地方的有关技术规则来进行。进行梁模板的安装时，首先要做的就是要将梁支柱的标高进行调整，之后进行梁底板模板的安装。进行梁底板的安装要将拉线找平后进行安装，一旦发现拉线不平就要及时的进行找平处理，之后再将梁的位置作为基准位置，进行有关部分的结构安装包括梁侧模板、压脚板等的安装。如果梁的高度在七十厘米以上，就需要对量进行加固处理。

3.3房屋板支撑、结构梁施工

通常情况，楼板的安装必须按照有关施工技术规范进行，从而保证工程的质量，针对特殊问题要采取有针对性的方法来解决有关问题，根据相应的板厚和标高来进行调整模板。安装时，需要将跨边间隔控制在300mm之内，同时要将楼板支柱与跨边的最小间隔控制在300m，通常情况下，都是根据模板的设计要求来进行梁支柱的间隔的，主要是以房屋的高度以及水平拉杆的长度来确定。

3.4楼板施工缝处理

房屋建设工程中，有许多的施工难点，现浇梁板模板项目施工楼板的施工缝的处理也是施工难点之一。在进行楼板施工缝的处理时，通常选用土方进行，施工缝在预留过程中要留出木条，木条的宽度通常要在1～3mm。网钢筋固定完成之后，要给钢筋缝隙位置设置相同厚度的木条，以此来对钢筋缝隙进行固定，同时要不断的进行检查加固，这类木条的厚度要控制在1.6～2.5mm。

3.5模板安装的起拱施工

按照相关规定要求，进行房屋建筑施工时，如果出现了混凝土与梁之间的跨度超过四米的情况。有关施工人员需要根据有关设计的要求结合现场的实际情况进行起拱施工，如果在施工图纸上没有明确表明起拱的范围，那么有关工程人员需要通过自身的工作经验来确定起拱的尺寸，一般情况下，拱高要占到跨高的0.1%～0.3%。

3.6楼面模板安装施工

楼面模板的施工是在梁板模板结构施工中非常关键的部分，通常情况下在楼面模板安装最初阶段，要通过龙骨进行找平操作，同时通过拉线来进行标高的确定，同时调节楼的支撑标高。在确定准备工作操作无误后即可开始进行模板的铺设。

3.7楼梯模板安装施工

现浇梁板模板项目工程中，进行楼梯模板施工时会遇到诸多的困难。因此，在进行楼梯模板的安装时，必须要严格按照有关的规范标准操作，对于施工人员的综合素质要求也比较高。在进行楼梯模板安装时，必须与后期施工相结合，在墙体上预留钢筋位置，保证后期施工的顺利进行；模板安全时，在进行固定之前，需要进行模板的角度调整。与此同时，还要确定好钢筋的位置，为后续施工做准备；进行钢筋的绑扎时，还要同时进行踏步的固定操作。进行楼梯模板施工时，还要注意将梁筋埋置在保护层中，再进行固定。

3.8模板拆除施工

拆除模板时，需要保证模板所承受部分的有关构件的荷载不会因模板拆除而受到影响。在进行模板拆除工作之前，要根据有关要求规定进行现浇梁板模板项目工程的检测工作，确保拆除时有关构件已经达到要求的标准。拆模时，要保证混凝土的强度不受到破坏，特别是棱角部分，一般情况下，拆模时有关的混凝土强度不得低于3.5MPa。

结束语

随着社会的不断发展，人们对生活质量的要求也越来越高，各种各样的建筑越来越多。如今，无论是工业厂房还是民用住房，人们对建筑物的要求已经不仅仅是要求遮风避雨了，而是对建筑的美观程度、艺术境界有了更高的追求。正因如此，现浇模板施工被广泛应用于建筑施工过程中，因其不仅仅能够满足建筑质量的要求，对建筑工程整体的外观塑造具有重要意义，这也直接促进了现代建筑的飞速发展。

参考文献：

[1]彭友志.现浇模板施工技术在房建工程中的应用[J].建材与装饰，2017（33）：41-42.

[2]崔丙豹.房屋建筑现浇模板施工技术[J].科技经济导刊，2017（25）：79.

[3]熊小静.现浇模板施工技术在建筑施工中的应用探讨[J].四川水泥，2017（10）：201.

[4]张永康.现浇模板施工技术在房建工程中的应用[J].四川水泥，2017（10）：215.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/0197c4e7096a951d58ae3035.html