# 暖通工程施工的关键分析及技术改善探讨李艳双

身份证号码：13290319720309xxxx

摘要：暖通工程的内容包括采暖、通风、空气调节这三项，它是现代民用建筑工程中非常重要的一项工程，暖通工程施工技术和施工质量的好坏，直接关系到整座建筑工程质量的好坏。暖通工程的发展和普及已经成为了建筑行业发展的必然趋势，我国在暖通工程方面的起步比西方晚一些，相关的技术也比发达国家落后一些，文章对目前的我国暖通工程施工技术中存在的问题作了分析，并针对性的提出了一些解决的办法。

关键词：建筑施工；暖通工程施工；技术改善

引言

近年来城市化建设进程不断加快，这也有效的推动了建筑业的快速发展，人们对建筑居住环境有了更高的要求，已不再仅仅满足于建筑质量，对建筑配套设备也提出了更高的要求。建筑工程暖通施工效果的好坏与人们居住舒适度息息相关，通过提高暖通工程施工质量，还能够达到节能减排的效果，对整体建筑工程施工质量的提升及工程成本的节约具有非常重要的意义。因此在建筑工程施工过程中，需要对暖通施工进行有效控制，确保暖通工程质量的全面提升。

1当前国内暖通空调工程项目安装施工中的不足之处

1.1不合理的空调机房布置

在布置空调相关设备时，既要考虑蒸发器、冷凝器的检修空间，又要考虑设备操作人员视线不被阻挡；没有考虑防噪降声措施。在选用机组时，根据噪声规范标准选取机组。如果选用的机组的噪声超标，应考虑防噪降声措施。为防止辅机与主机发生共振，辅机与主机的管道之间需要装上减振器，避免共振现象。装上减振器后，空调机组的寿命得以延长，而噪声也能得到很好地控制。如果有多台机组，需要充分考虑保护措施；负荷的取值和计算问题。在《设计规范》中，供暖系统在冬季的热负荷计算要包括加热从门窗间隙渗入冷空气的热耗量。在计算热负荷时，有些工程的计算值与实际值出入较大；计算书与设计图纸不一致。

1.2施工过程中管理的混乱

在安装过程中，由于人们对暖通空调施工技术标准的认识不足，不完善的管理监督机制，暖通空调的安装工艺、施工过程、施工材料均由业主进行监督验收，故导致施工安装过程的混乱，流程的不固定。当暖通空调出现问题时，施工单位和业主互相推脱，这对责任的认定造成障碍。暖通空调施工质量的好坏直接关系到空调的运行使用。平常培养从业人员的敬业精神，提高他们的技术水平，很多问题都是可以避免的。

1.3安装技术的落后

暖通空调的安装是一整套体系，从设计到施工的每个步骤的要求都非常严谨。先进的安装技术可以考虑到安装过程中的技术问题，而且还可以考虑到住宅环境对安装的影响。安装验收中标准的不一致，造成现在安装设计与实际环境之间的矛盾。在市场经济的今天，空调市场的乱象越来越多，机组的生产、监督验收等都缺乏统一的标准，而整套系统的设计更没有规范性可言。

2关于暖通施工技术的改善

2.1改善风管管道安装技术。

通风工程中，需要特别注意管道设计，管道材料可选择符合国家质量检验合格标准的管材。总体布置管线时，进行统筹考虑，在符合设计工艺、规范标准、维修空间和保证观感质量最优的前提下进行合理的综合排列布置，以确定在有限的空间聂的合理的布置位置和标高，需。在风管施工过程中还需注意以下细节：保温材料厚度应在30mm以上，且需是难燃级夹筋铝箔复面闭孔酚醛泡沫材料；用压敏胶带连接风处，要求夕砚光滑，风管镀锌若有损坏，应刷防锈漆；风管穿过防火墙与防火阀通道式，用壁厚＞1.6mm钢板，外涂水泥砂浆；风管线不宜太长或太短，过长会增加其他管材在布置时的难度。

2.2地暖工程施工技术

目前，我国地暖工程中应用最为广泛的是低温热水供热系统。它凭借独有的环保性和经济性受到用户一致好评。低温热水供热系统的具体施工中，必须把握好以下几点：①应确保地热管下层地板铺设质量，避免地热在低温热水板工作时往周边住户散播。同时，还应确保铝箔热反射膜的正确安装，并采用性能好的挤塑板，为良好的供暖效果奠定基础。②应做好常用水房间的防水工作，防止因渗、漏水导致地热系统故障。③做好冬季地热系统的检查与维护。比如，应对作业过程的供暖系统进行有效试压，减少低温造成的管子冻裂。同时，还应时刻关注管盘中是否有水。④混凝上碰撞极易导致裂缝和管盘氧化。因此，需要在分水器与管盘交接的地方用波纹状保护材料进行覆盖处理。⑤确保地热供暖砂浆工艺有序进行，从而有效提高地暖工程的蓄热性能。各种材料应该按照比例进行分配，沙粒直径和强度等参数必须严格把关，最人限度提高蓄热性能。同时，在砂浆工艺完成之后，必须进行抛光处理，减少水流和气泡对地暖工程蓄热性能的不良影响。

2.3改善保温施工技术

在建筑工程的暖通施工过程中，保温施工也是一个很重要的环节，对于暖通工程的质量也具有直接的影响。在暖通工程的试运行阶段，很容易出现冷凝水和地漏的现象，施工人员一定要进行重点的管理，保证工程可以正常的运行，同时，供水系统的施工难度比较大，通常需要监督管理人员和施工人员共同合作来完成。

2.4改善风口安装技术。

建筑内会议室、多功能厅等房间结构复杂，消防要求较高，因此施工前需对这部分暖通施工图严格审查。会议室、多功能厅等功能用房需保证其消防喷头和风口要与周围灯具、墙纸等风格协调。在暖通工程施工过程中可能会有多处预留洞口，在完成暖通工程施工后需进行封堵，以免漏风致使风量不足。

2.5通风系统和空调安装

当连接冷热媒管及风机盘管时，需要先清理管道内的垃圾及污垢，确保管道具有较好的畅通性，然后再连接管道，避免出现过滤器堵塞现象。在选择通风系统风管保温材料时，尽可能的选择带有网格线铝箔贴面玻璃棉毡，并对其表面进行处理，使其具有较好的平整度及密实性。安装过程中严格控制每个环节的质量，避免影响整体建筑物的外观察及质量。在暖通工程施工过程中，空调作为其中非常关键的一部分，在空调安装过程中，需要控制好阀门及螺丝的紧实度，一旦存在没有拧紧的情况，则会造成水管漏水现象发生，导致建筑物外表面被水浸泡。同时在阀门和螺丝紧固过程中，可以垫上麻丝，这样空调配件螺丝都会处于紧实的状态下，举有螺丝滑开或是漏水现象发生。

2.6合理选择并使用制冷设施

暖通空调安装过程中，制冷设施的选择与使用，从一定程度上决定了建筑工程的最终质量与性能。暖通空调的施工管理者应当根据建筑工程项目的具体情况、经济成本、设计要求、气候因素，科学、合理选用制冷设施设备的类型。由于我国地域辽阔，南方与北方的地理位置、气候季节差异悬殊，因此采用的暖通空调设计方案、施工工艺也有所区别，对制冷设施设备的使用性能与标准也产生不同的要求。举例说明，在我国北方地区，暖通空调的制冷设施通常选用水源热泵和冷水机组，安装施工的工艺标准为：水量充足、水温适度、水质适宜和供水稳定。暖通空调制冷设施的选用要确保供水量稳定、充足，一方面保证暖通空调系统的供热、制冷需求，另一方面避免供热、制冷的能源不足，导致暖通空调系统运行不稳定。

结束语

人们对生活品质要求的不断提高，暖通工程施工过程中对暖通设计人员素质、施工技术人员专业水平、暖通施工技术要求均有提升。本文提出暖通工程中相应的可行性建议，希望其可在实际施工中对暖通施工过程中的问题有所解决。

参考文献：

[1]张海鸿.建筑暖通施工技术中的关键问题分析[J].价值工程，2013，36：136-137.

[2]杨国钦.建筑暖通施工技术关键分析[J].黑龙江科技信息，2012，34：285.

[3]谢海召.建筑暖通施工技术及质量控制[J].中国新技术新产品，2016，09：145~146.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/01f649c381d5a66334b906db.html