# 检查重金属的方法

##### 问：重金属的检测有哪些方法

答：一、原子吸收光谱法（AAS）

原子吸收光谱法是20世纪50年代创立的一种新型仪器分析方法，它与主要用于无机元素定性分析的原子发射光谱法相辅相成，已成为对无机化合物进行元素定量分析的主要手段。

二、紫外可见分光光度法（UV）

其检测原理是：重金属与显色剂—通常为有机化合物，可于重金属发生络合反应，生成有色分子团，溶液颜色深浅与浓度成正比。在特定波长下，比色检测。

三、原子荧光法（AFS）

原子荧光光谱法是通过测量待测元素的原子蒸气在特定频率辐射能激以下所产生的荧光发射强度，以此来测定待测元素含量的方法。

四、电化学法—阳极溶出伏安法

电化学法是近年来发展较快的一种方法，它以经典极谱法为依托，在此基础上又衍生出示波极谱、阳极溶出伏安法等方法。电化学法的检测限较低，测试灵敏度较高，值得推广应用。如国标中铅的测定方法中的第五法和铬的测定方法的第二法均为示波极谱法。

五、X射线荧光光谱法（XRF）

X射线荧光光谱法是利用样品对x射线的吸收随样品中的成分及其多少变化而变化来定性或定量测定样品中成分的一种方法。

它具有分析迅速、样品前处理简单、可分析元素范围广、谱线简单，光谱干扰少，试样形态多样性及测定时的非破坏性等特点。它不仅用于常量元素的定性和定量分析，而且也可进行微量元素的测定，其检出限多数可达10-6。

- 以上内容参考

答：重金属的检测方法主要取决于重金属种类的不同。

国家标准中对于各种重金属的检测方法，分别有各自不同的检测标准。

- 常见的重金属有金银汞铅铬等，相应的，他们每一种金属阳离子在水中的检测方法都是有相应的国家标准的，每种都是不同的。

##### 问：重金属检测方法？

- 答：先预估下含量，一般来说推荐用电感耦合等离子光谱法，其次可以使用原子荧光和和一般化学法检测。

答：食品中重金属元素限量的检测方法有光度法、比浊法、斑点比较法、色谱法、光谱法、电化学分析法、中子活化分析等.有关国家标准均详细规定了食品中重金属元素的含量测定方法.以下列出的是食品中的铅、镉、汞和砷的国家标准检测方法.

（1）食品中铅的常用检测方法有：石墨炉原子吸收光谱法,其检出限为5微克/千克；火焰原子吸收光谱法,检出限为0.1毫克/千克；单扫描极谱法,检出限为0.085毫克/千克；二硫腙光度法,检出限为0.25毫克/千克；氢化物原子荧光光谱法,检出限为5微克/千克.

（2）食品中镉的常用检测方法有：石墨炉原子吸收光谱法,其检出限为0.1微克/千克；火焰原子吸收光谱法,检出限为5微克/千克；光度法,检出限为50微克/千克；原子荧光法,检出限为1.2微克/千克.

（3）食品中总汞的常用检测方法有：原子荧光光谱分析法,检出限为0.15微克/千克；冷原子吸收光谱法,检出限为0.4微克/千克（压力消解法）或10微克/千克（其它消解法）；二硫腙光度法,检出限为25微克/千克.甲基汞的分析常常先用酸提取巯基棉吸附分离,然后用气相色谱法或冷原子吸收光谱法进行测定.

- （4）食品中总砷的常用检测方法有：氢化物原子荧光光谱法,检出限为0.01毫克/千克；银盐法,检出限为0.2毫克/千克；砷斑法,检出限为0.25毫克/千克；硼氢化物还原光度法,检出限为0.05毫克/千克

##### 问：重金属检查法有哪些？各适用于什么药物中的重金属检查

答：1、硫代乙酰胺法

在pH为3.5的醋酸盐溶液中，以硫代乙酰胺为显色剂。适用于大多数在水或乙醇中溶解，并在酸性下稳定的药物。

2、炽灼残渣法

取炽灼残渣项下的遗留残渣，按硫代乙酰胺法操作。适用于在水或乙醇中难溶，或能与重金属离子形成配位化合物的有机药物。

3、硫化钠法

在碱性下，以硫化钠为显色剂。适用于难溶于稀酸但能溶于碱性水溶液的药物。

4、微孔滤膜法

按硫代乙酰胺法操作，生成的硫化物富集于微孔滤膜上，比较色斑深浅。适用于重金属限量低的药物。

注意事项

1、在酸性溶液中检查重金属，以硫代乙酰胺产生硫化氢作为显色剂，如用硫化钠试液，容易分解析出硫，引起浑浊而影响比色。在碱性溶液中，则用硫化钠试剂作为显色剂。

2、标准铅取样量在20μg左右时，适用目视观察，如小于10μg，则显色太浅，如高达30μg时，则显色太深，不利用观察与区别。

3、微量高铁离子的存在影响重金属检查，可加维生素C还原成亚铁离子消除干扰。

4、若药物本身影响重金属的检查，可加人掩蔽剂。

5、为了消除试剂可能夹杂的重金属，例如使用盐酸超过lml，氨试液超过2ml，以及用硫酸或硝酸有机破坏，或加入其他试剂时，除另有规定外，对照溶液应取同样量试药在坩埚或瓷吼中蒸干后，依法检查。

- 以上内容参考

答：目前常见的体内重金属检测方法有以下几种：血检，尿检，和体外皮肤无创检测。然而，皮肤细胞，血液和尿液中的重金属水平并不是直接相关的，每一个结果反映的是人体不同的生物系统的参数。

在上皮细胞检测到的矿物质水平反映的是一个可延展的组织的一个局部残留的情况，能够更准确地反映出整个人体的活组织的矿物质的浓度(水平)。

血液(血清)样本的检测反映的是循环系统中重金属和微量元素的存留状况。从逻辑上讲，根据人体的稳态机制，血清中的水平应与身体的其他器官的消耗水平保持 一致，这样它反映的是取样当天人体内的微量元素的平 衡和重金属毒素存留的水平。 

尿液中的存留，由于样本的即时性，所以只是反映了在 某个特定时刻的尿样中的矿物质含量，因此与当时的代谢水平直接相关。 

- 因此，缺乏或过剩会首先在皮肤细胞中体现出来，这甚至会在血清浓度发生异常的几个月甚至几年前。这种敏感性可以被认为是优势或者是劣势/风险，这取决于不同的预防医学的观点。  由于存在的这些差异，检测皮肤细胞被作为确定人体组织内的矿物质含量的选择。随着研究的深入，皮肤细胞中的无创重金属水平的数据在各种研究中的作用越来越明显。 

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/01ff8d05d894b44db3bbd8ce.html