# 弱电智能化在建筑领域新的应用

杭州青鸟电子有限公司浙江省310005

摘要：建筑中弱电工程对能够有效地促进智能建筑的发展，为了能够有效地实现智能化的建筑目标，对弱电智能化系统也提出了更高的要求。因此在分析弱电智能系统各组成部分的基础上对弱电智能化在建筑中的应用进行了深入的分析，为我国建筑智能化的研究奠定了坚实的基础。

关键词：弱电智能化；建筑领域；应用

1建筑智能化的现状分析

伴随着人们自身生活质量的提高，人们对工作以及居住的环境要求在不断提高，同时对建筑的便捷性以及安全性也越来越重视，在该背景下，建筑智能化便随之出现，主要应用现代化通讯技术以及计算机网络技术等，在一定程度上把信息技术与建筑技术这两者间进行整合，能保证居住环境的舒适性，在建筑工程中科学合理的利用智能化技术，最开始主要为酒店和商务楼内，之后便应用到其他建筑中，这样做的目的能够促进建筑在实际发展过程中的智能化，同时还能朝着多样化方向发展。当前对于我国建筑智能化而言，其楼宇工程在实际投资过程中的比重大概主要为：土木工程是在百分之四十左右。机电安装工程则是为百分之二十五左右，装修公测为百分之三十左右。

2建筑工程弱电智能化的具体应用

2.1门禁管理系统

门禁管理系统能够有效控制出入建筑小区的人员及车辆等，并能对这些人员和车辆的具体动向进行指导。门禁控制系统可分为三个层次：第一层，包括有电控门、读卡器以及传感器等弱电智能化设备，能够对进入小区的人员及车辆信息进行有效读取。第二层是门禁管理系统的主要结构，该层的功能是将第一层传输的信息与数据库系统中已存储信息进行比对，然后在比对结果的基础上发出合理指令。第三层由局域网构成，包括较多控制器，该层通过控制器能够管控小区出入口以及各栋楼宇。建筑小区内的住户都有门禁卡，不同住户的门禁卡的权限存在一定差异，其目的是为了方便管理各个出入口位置。如果门禁卡丢失，住户可通过门禁系统及时将卡内信息清除，以免对自身造成影响。

2.2楼宇对讲系统

楼宇对讲系统能够为小区住户与访客通话提供便利，通常安装在楼宇入口的防盗门位置，如果有意外事故出现，能够自动向建筑小区内的安保中心发出警报。此类系统是建筑工程智能化小区必备的系统，随着弱电智能化技术的发展和应用，现阶段已经产生了可视对讲系统、普通数码对讲系统以及联网可视对讲系统等［2］。比如，住户能够通过可视对讲系统观看到来访人员的模样，可拒绝来访人员入内，并快速向安保中心发出警报。如此能够充分避免不法人员的侵入，从而有效保护住户的人身财产安全。

2.3智能化停车场管理系统

1）在智能化停车场管理系统实际应用之前，必须科学规划与设置停车场地，同时将车位信息注册到停车场管理系统中，并及时进行更新系统信息。2）利用建筑工程的局域网资源，构建公共信息服务平台，形成建筑小区内部停车管理界面，并将停车管理中心的信息通过局域网传输到公共信息服务平台。3）智能化停车场管理系统在各车位下安装有相应的感应器，以及AP发射器等弱电智能化设备，以无线传输的方式实时采集车位数据信息。4）停车场管理系统对所采集到的车位信息进行分析，以确定车位的忙闲情况，之后将分析结果传输到公共信息服务平台，为车主提供查询服务。车主可利用智能手机的相关软件登录停车场管理系统界面，对停车场内的具体车位信息进行有效查询，同时根据停车场的提示信息来进一步核实，从而快速、准确地将停车位确定下来。

2.4电子巡更系统

基于弱电智能化技术的电子巡更系统的构建，为建筑工程管理人员全面把握巡更人员的具体巡更情况提供了极大的方便。该系统在预先规划好的巡更路线中装设一定数量的地点信息纽，在巡更人员巡更过程中，可通过巡更棒在规定时间内对信息纽进行读取，从而实现巡更信息记录的智能化。在此基础上，管理人员可利用计算机对每一个巡更人员的巡更记录进行及时查询，从而有效提高了建筑工程小区物业管理水平。

2.5入侵报警系统

入侵报警系统在一定程度上能够对建筑物所要管辖的范围进行保护，与此同时还能保护房间的安全。系统在工作时，要将安防状态监视与人防巡视等相关系统进行有效的结合，只有这样才能推动工作的顺利开展，对管理人员在工作过程中的劳动强度进行减少，在对管理质量进行加强的基础上，还要促进管理过程中的效率。另外，入侵报警系统是现阶段管理过程中不可缺少的辅助工具之一，能够充分的将现场出现的所有险情信息状况传递给控制中心，甚至还会在工作人员不（在场的状况下，可以更好的对地区进行集中的控制，如果出现问题，就能实现全面调动，最大限度减少不必要的麻烦。还可以对视频监控处理这项技术进行结合，这样能够为出现问题的故障提供依据，促进建筑的安全性。对于智能建筑来说，在对入侵报警系统进行应用的过程中，主要体现为以下内容：在商业综合体的门窗以及空调机房等相关区域内，对红外线探测装置进行科学合理的设置，能在第一时间报警入侵事件，，更好的方便人们在遇到紧急情况下进行救援。

3建筑工程弱电智能化的管理

3.1合理明确弱电工程界面

在建筑工程弱电智能化的管理中，必须有效确定弱电工程界面。其主要内容包括，对系统技术界面、施工过程界面、施工设计界面以及施工设备与材料界面等方面的全面确定，以便于加大对整个建筑工程弱电智能化的管理力度。建筑工程弱电智能化系统涵盖了暖通系统、供电系统、照明系统以及给排水系统等多个专业领域内容，对其进行管理的实质就是促使各个工种的有效配合，所以，管理人员应深入施工现场，积极与各专业工种协调配合，并在总体施工规划的基础上，制定具有较强针对性的施工方案。

3.2有效实现智能化系统的集成管理

建筑工程弱电智能化系统集成（英文简称BMS），主要是通过对安全防范系统、建筑设备监控系统以及消防系统等的集成，来构建建筑管理系统，从而全面满足信息共享、建筑监控和管理的实际需要。技术人员应对各子系统的接口和协议进行充分了解，尽可能采用MODBUS，ODBC，OPC等国际通用标准，以防止因系统设备采用了私有协议而影响到各个系统的集成管理。高效的集成管理系统能够对弱电智能化系统进行全方位的自检、优化与控制，从而实现智能建筑工程运行效率最大化目的。

3.3加大管线预埋管理力度

在应用建筑工程弱电智能化时，尤其在部分管线预埋施工中，管理人员必须认真审核管线施工图纸，以免管线预埋施工设计图纸存在问题，同时保证施工队伍对施工意图有确切把握，并据此进行施工作业。在建筑工程弱电智能化实际施工中，管理人员应充分意识到土建施工对于管线预埋施工的重要性，严格要求施工人员必须在土建施工时，为管线预埋施工保留一定空间，并适当预埋必要的线路，从而最大程度地发挥建筑工程弱电智能化系统的功能。

结束语

科技的带动下使得人们的生活更加智能化，智能化系统也被应用到各种建筑中，这也使得我国建筑获得了有效的进步与发展。弱电工程中对智能化的应用从整体上提升了建筑行业的自动化整体水平，但是智能化虽然在建筑的过程中已经应用了很多年，但是在应用过程中仍存有较多的问题。要想能够使弱电智能化更好地在建筑行业中进行应用，就需要有效地解决其中所存在的这些问题，利用科学的方法有效提升弱电智能化应用水平。

参考文献：

[1]陆丽华.建筑工程弱电智能化的应用以及管理[J].居舍，2017（36）：97+150.

[2]刘建强.智能化建筑弱电工程的施工技术与质量管理[J].安徽建筑，2017，24（06）：234-235.

[3]王强.建筑弱电智能化安装施工的研究[J].建材与装饰，2017（47）：39.

[4]张启志.弱电智能化系统在建筑工程中的应用分析[J].智能建筑与智慧城市，2017（10）：35-36.

[5]潘军锋，徐小民，楚恒远.对建筑电气弱电智能化系统工程施工的探讨[J].低碳世界，2017（29）：157-158.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/0204b2cb4fa4b7af00853adb.html