# 生物质基官能化碳纳米管的制备与表征

### 论文摘要

采用AAO模板法制备生物质基碳纳米管.通过"H2SO4+HNO3"混合酸回流氧化,制得官能化生物质基碳纳米管.运用FT-IR、SEM、Raman等测试技术对新型碳材料的结构和形貌进行表征.实验结果表明,在水浴温度80℃,"H2SO4+HNO3"混合酸Ⅰ条件下回流2h,得到的产品羧基含量较多,碳纳米管形貌破坏较少.混合酸氧化工艺可以在碳纳米管表面引入羧基、羰基和羟基等官能团,优化碳纳米管的功能特性,拓展其在催化材料中的应用.

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 仪器和试剂

- 1.2 木质素基碳纳米管的制备

- 1.3 氧化碳纳米管的制备

- 2 结果与讨论

- 2.1 不同回流条件下氧化碳纳米管的红外谱图分析 （FT-IR）

- 2.2 氧化碳纳米管的 （SEM） 表征

- 2.3 氧化碳纳米管的拉曼光谱分析 （Raman）

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 姜春杰,肖雪,王丹,李传鹏,张胜渠,孙尚,李佳,杨广生

关键词: 木质素,模板法,氧化碳纳米管,混酸,官能化

来源: 徐州工程学院学报(自然科学版) 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 无机化工,材料科学

单位: 辽宁师范大学化学化工学院,北华大学分析测试中心

基金: 国家自然科学基金项目(20873056)

分类号: TQ127.11;TB383.1

DOI: 10.15873/j.cnki.jxit.000282

页码: 10-13+25

总页数: 5

文件大小: 263K

下载量: 254

### 相关论文文献

- [1].碳纳米管:个性十足的神奇材料[J]. 中国粉体工业 2018(04)

- [2].多壁碳纳米管致人肝癌细胞HepG2毒性及代谢酶表达变化[J]. 新型炭材料 2019(06)

- [3].碳纳米管/聚醚砜复合纳滤膜的制备及性能研究[J]. 现代化工 2020(01)

- [4].垂直生长碳纳米管阵列可见光高吸收比标准研制及其特性表征分析[J]. 中国计量 2020(02)

- [5].钯负载硫修饰碳纳米管复合材料在电催化中的应用[J]. 西部皮革 2020(03)

- [6].改性多壁包镍碳纳米管复合材料的制备及其电催化性能研究[J]. 池州学院学报 2019(06)

- [7].德国研发成功首个碳纳米管16位计算机[J]. 上海节能 2020(01)

- [8].首个碳纳米管浆料国际标准发布[J]. 山西化工 2020(01)

- [9].碳纳米管纤维及其传感器力电性能实验研究[J]. 应用力学学报 2020(02)

- [10].建筑装饰用碳纳米管的制备及性能研究[J]. 合成材料老化与应用 2020(02)

- [11].多壁碳纳米管和重金属镉的细菌毒性及影响机制[J]. 浙江农林大学学报 2020(02)

- [12].刷屏的碳纳米管芯片技术,中国进展如何?[J]. 功能材料信息 2019(05)

- [13].超长碳纳米管的结构调控与制备:进展与挑战[J]. 化学通报 2020(07)

- [14].功能化碳纳米管/环氧树脂复合材料的性能研究[J]. 橡塑技术与装备 2020(12)

- [15].碳纳米管负载纳米铁复合材料的绿色合成及其对U（Ⅵ）的去除[J]. 化工新型材料 2020(06)

- [16].碳纳米管/聚合物电磁屏蔽复合材料研究进展[J]. 微纳电子技术 2020(08)

- [17].垂直碳纳米管的制备方法及其应用进展[J]. 材料研究与应用 2020(02)

- [18].基于粗粒化方法的类超级碳纳米管自由振动研究[J]. 固体力学学报 2020(04)

- [19].碳纳米管纤维制备方法及应用概述[J]. 中国纤检 2020(08)

- [20].碳纳米管在毛细管电泳中用于多肽的分离[J]. 分析试验室 2020(10)

- [21].碳纳米管纤维的研发[J]. 合成纤维 2020(11)

- [22].多壁碳纳米管固相萃取/超高效液相色谱-串联质谱测定烤烟中粉唑醇残留量[J]. 食品安全质量检测学报 2020(20)

- [23].碳纳米管阵列仿生黏附受静电作用影响的研究进展[J]. 材料导报 2020(19)

- [24].我国科学家在超强碳纳米管纤维领域取得重要突破[J]. 河南科技 2018(16)

- [25].碳纳米管环氧树脂复合材料的拉敏性研究[J]. 玻璃钢/复合材料 2019(02)

- [26].碳纳米管衍生物的合成及应用研究进展[J]. 巢湖学院学报 2018(06)

- [27].碳纳米管在食品农药多残留测定中的应用[J]. 食品安全质量检测学报 2019(13)

- [28].碳纳米管材料在航天器上的应用研究现状及展望[J]. 材料导报 2019(S1)

- [29].硬脂酸/改性碳纳米管复合相变储热材料性能[J]. 储能科学与技术 2019(04)

- [30].硫辅助填充高压Fe_5C_2/Fe_7C_3单晶相的少壁碳纳米管研究（英文）[J]. 四川大学学报(自然科学版) 2019(05)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/026b1ad4e2d02bc01d152d1c.html