# 水基钻井液论文_白冬平

导读:本文包含了水基钻井液论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:钻井液,页岩,高温,高性能,油田,高密度,涪陵。

### 水基钻井液论文文献综述

白冬平[1]（2019）在《水基钻井液废弃物无害化处理技术探讨》一文中研究指出在对水基钻井液废弃物处理的技术难点及传统水基钻井液废弃物处理进行分析的基础上,进行了水基钻井液废弃物无害化处理技术的设计,并以泰国曼谷LKU-L46(LBH)井为例进行了水基钻井液废弃物无害化处理技术应用的实例分析。结果表明,水基钻井液废弃物无害化处理技术工艺先进、设计科学、性能可靠,经济效益与社会效益良好,处理效率高,工艺简单,能有效防止二次污染,应在国内外井场钻井生产过程中推广应用。(本文来源于《能源与节能》期刊2019年12期）

罗凡,谢刚,王茜钰,李博[2]（2019）在《高密度水基钻井液加重材料加重机理研究》一文中研究指出研究高密度钻井液加重材料的加重机理是当前解决高密度钻井液的技术难点。本文研究了重晶石的密度和粒度,膨润土的加量以及钻井液处理剂等对加重钻井液的影响。研究结果表明:重晶石的密度和粘度对高密度钻井液性能有较大影响;随着重晶石加入量增加,钻井液的流变参数会存在一个临界点,超过这个点流变参数会剧烈变化。不同配方被加重到一定密度后,钻井液会存在一个最佳老化温度。(本文来源于《广州化工》期刊2019年22期）

张文哲,李伟,王波,刘云,江晨硕[3]（2019）在《延长油田水平井高性能水基钻井液技术研究与应用》一文中研究指出为了加快致密油开发进程和提高延长油田致密油藏水平井钻井技术,针对现阶段延长油田致密油藏钻井所用的K-PAM聚合物钻井液体系存在流变性不佳、封堵和抑制性不足等缺点,室内对现场常用降滤失剂、抑制剂、润滑剂等处理剂进行优选,建立适合于致密油藏的强封堵型纳米聚合醇水基钻井液技术,并在现场进行了应用。结果表明:(1)降滤失剂COP-FL可显着提高体系失水造壁性,防塌润滑剂FT342抑制性较强,润滑剂JM-1整体润滑效果好;(2)水平段强封堵型钻井液体系基础配方是4%钠膨润土+0.2%纯碱+0.4%K-PAM+2%COP-FL聚合物降滤失剂+1.5%防塌润滑剂FT342+1.0%液体极压润滑剂JM-1+5%无水聚合醇WJH-1+3%纳米乳液RL-2;(3)在陕北致密油藏应用2口,井下事故率降低85.7%,钻井成本减少34.7%,为延长油田致密油藏水平井的优快钻井提供了有效技术支持。(本文来源于《非常规油气》期刊2019年05期）

孙金声,黄贤斌,吕开河,邵子桦,孟旭[4]（2019）在《提高水基钻井液高温稳定性的方法、技术现状与研究进展》一文中研究指出简要介绍高温对水基钻井液性能的影响,基于国内外研究现状,从提高黏土高温稳定性和提高聚合物处理剂高温稳定性两方面综述提高水基钻井液高温稳定性能的方法。提高聚合物处理剂高温稳定性的方法主要有优化聚合物分子结构、增强聚合物的聚集态结构和利用纳米技术提高聚合物高温稳定性。从聚合物化学结构、高温性能与作用机制等方面介绍提高水基钻井液聚合物处理剂高温稳定性的方法和水基钻井液抗高温聚合物的研究现状。对提高水基钻井液高温稳定性方法与技术的发展趋势进行分析。(本文来源于《中国石油大学学报(自然科学版)》期刊2019年05期）

邱文发[5]（2019）在《海上高性能水基钻井液研制及应用探讨》一文中研究指出随着科技力量的发展,海上油气开发已经进入成熟阶段,但是在海上进行钻井作业时,受到低温高压地质条件和钻井液密度窗口窄等因素的影响,给钻井作业工程带来许多难题。这就要求钻井作业时使用的钻井液体系更加严格,才能保证钻井作业施工和环境保护措施顺利进行。本文通过对海上钻井的分析,优化使用各种水基钻井液添加剂,构建出一套高性能水基钻井液体系,通过各种性能评价达到海上钻井使用要求。(本文来源于《中国石油和化工标准与质量》期刊2019年19期）

赵素娟,游云武,刘浩冰,周超群,陈长元[6]（2019）在《涪陵焦页18-10HF井水平段高性能水基钻井液技术》一文中研究指出焦页18-10HF井是中石化在涪陵页岩气田部署的一口开发井,完钻井深4560 m,水平段长度1378 m。该工区叁开井段页岩脆性矿物含量高,微纳米级孔隙裂缝和层理发育,一直使用油基钻井液应对井下复杂情况。针对龙马溪五峰组页岩裂缝发育等特性,通过核心处理剂端胺基聚醚抑制页岩表面水化,植物油酰胺极压减摩剂有效润滑减阻,纳米封堵封固,构建了JHGWY-1高性能水基钻井液,页岩滚动回收率大于98%,极压润滑系数0.16,钻井液封堵泥饼承压超过10MPa,满足龙马溪五峰组页岩微裂缝发育、脆弱胶结面对封堵封固及水平段润滑减阻要求。该体系首次在涪陵工区的焦页18-10HF井叁开井段代替油基钻井液,在设计垂厚10 m、实钻8～10 m的五峰组中顺利穿行,起下钻畅通,钻完井顺利。该体系表现出良好的流变性、低滤失量和稳定页岩井壁能力,完井作业顺利,满足了该井叁开钻完井工程需要。(本文来源于《钻井液与完井液》期刊2019年05期）

廖奉武,李坤豫,胡友林,何芬,李炎军[7]（2019）在《莺琼盆地抗高温高密度水基钻井液》一文中研究指出莺琼盆地地温梯度高,压力系数大,安全密度窗口窄,抗高温高密度钻井液技术是其高温高压地层钻井面临的主要技术难题之一。对该区块现用水基钻井液进行性能分析,通过对钻井液性能进行优化,构建了莺琼盆地高温高压段水基钻井液。该钻井液体系在200℃热滚16 h后的黏度为39 mPa·s,动切力为7 Pa,高温高压(200℃、3 MPa)沉降因子为0.512,高温高压滤失量为8.6 mL,高温高压砂床滤失量为14.4 mL,在4 MPa被CO2污染后黏度为43 mPa·s,动切力为9 Pa,API滤失量为4.5 mL,高温高压滤失量为13.6 mL。研究结果表明,该体系的流变性、沉降稳定性、高温高压滤失性、封堵性及抗酸性气体CO_2污染性能均优于莺琼盆地现有高温高压段水基钻井液体系。(本文来源于《钻井液与完井液》期刊2019年05期）

张志泳[8]（2019）在《聚合醇在水基钻井液中的优选与应用》一文中研究指出随着钻井技术的不断发展、钻井深度的不断加深、钻井地质条件的不断复杂化,现有的钻井液已不能满足要求,一些学者提出了在水基钻井液中加入不同类型的聚合醇,从而优化现有的钻井液,达到满足复杂条件下的需求,优化钻井液性能。对常规的钻井液的性能进行了概述,描述其不足之处,以及新的需求;并且对在钻井液中使用的聚合醇的性能进行了阐述,合成的钻井液必须具备一定的润滑、防塌、保护油层的效果。(本文来源于《化工设计通讯》期刊2019年09期）

赵虎,孙举,司西强,王善举,王忠瑾[9]（2019）在《ZY-APD高性能水基钻井液研究及在川南地区的应用》一文中研究指出四川盆地川南页岩气水平井开发普遍存在井壁失稳、完井作业摩阻大等问题,因此提高钻井液的井壁稳定和润滑防卡能力是页岩气钻完井的首要任务。烷基糖苷衍生物钻井液是以糖苷衍生物(阳离子烷基糖苷CAPG和聚醚胺基烷基糖苷NAPG)等为核心主剂的高性能水基钻井液,简称ZY-APD钻井液。通过分析该钻井液的井壁稳定和润滑作用机理,形成钻井液配方,并进行综合性能评价。在川南黄金坝和长宁区块应用3口井。研究与应用结果表明:①该钻井液对川南龙马溪组页岩井壁稳定周期较长;②润滑性与同密度油基钻井液相当;③长期稳定性良好,便于维护与回收利用;环保性能优异;④与区块内国内外同类钻井液相比,技术和成本优势明显,实现了国产高性能水基钻井液质的突破。(本文来源于《天然气勘探与开发》期刊2019年03期）

李旭方,熊正强[10]（2019）在《抗高温环保水基钻井液研究进展》一文中研究指出为更好地服务国家生态文明建设及绿色勘查开发,环保型水基钻井液将成为发展方向。随着钻探深度增加,地层温度越来越高,对环保钻井液的抗温能力提出了更高的要求。本文介绍了国内外近10年来抗高温环保水基钻井液研究与应用的进展情况,包括高性能水基钻井液、甲酸盐钻井液、有机盐钻井液、聚合醇钻井液、硅酸盐钻井液及甲基葡萄糖苷钻井液等。总结了现有抗高温环保水基钻井液体系存在的不足,并分析了抗高温环保水基钻井液的发展趋势。(本文来源于《探矿工程(岩土钻掘工程)》期刊2019年09期）

### 水基钻井液论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

研究高密度钻井液加重材料的加重机理是当前解决高密度钻井液的技术难点。本文研究了重晶石的密度和粒度,膨润土的加量以及钻井液处理剂等对加重钻井液的影响。研究结果表明:重晶石的密度和粘度对高密度钻井液性能有较大影响;随着重晶石加入量增加,钻井液的流变参数会存在一个临界点,超过这个点流变参数会剧烈变化。不同配方被加重到一定密度后,钻井液会存在一个最佳老化温度。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 水基钻井液论文参考文献

[1].白冬平.水基钻井液废弃物无害化处理技术探讨[J].能源与节能.2019

[2].罗凡,谢刚,王茜钰,李博.高密度水基钻井液加重材料加重机理研究[J].广州化工.2019

[3].张文哲,李伟,王波,刘云,江晨硕.延长油田水平井高性能水基钻井液技术研究与应用[J].非常规油气.2019

[4].孙金声,黄贤斌,吕开河,邵子桦,孟旭.提高水基钻井液高温稳定性的方法、技术现状与研究进展[J].中国石油大学学报(自然科学版).2019

[5].邱文发.海上高性能水基钻井液研制及应用探讨[J].中国石油和化工标准与质量.2019

[6].赵素娟,游云武,刘浩冰,周超群,陈长元.涪陵焦页18-10HF井水平段高性能水基钻井液技术[J].钻井液与完井液.2019

[7].廖奉武,李坤豫,胡友林,何芬,李炎军.莺琼盆地抗高温高密度水基钻井液[J].钻井液与完井液.2019

[8].张志泳.聚合醇在水基钻井液中的优选与应用[J].化工设计通讯.2019

[9].赵虎,孙举,司西强,王善举,王忠瑾.ZY-APD高性能水基钻井液研究及在川南地区的应用[J].天然气勘探与开发.2019

[10].李旭方,熊正强.抗高温环保水基钻井液研究进展[J].探矿工程(岩土钻掘工程).2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/028d2d4a93a96416da5157dc.html