# 一种新型大广角屏下指纹采集装置论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了一种新型大广角屏下指纹采集装置，包括屏下指纹模组，所述屏下指纹模组的上方设有一个呈圆筒状设置的透镜，所述透镜呈下端开口设置，本实用新型一种新型大广角屏下指纹采集装置，在使用时首先将传感器芯片用第一胶水层固定在带有钢片补强的柔性线路板上，再将滤光片用第二胶水层固定在传感器芯片上，盖上一体式镜头，然后将透镜盖在一体式镜头上，最后将屏下指纹模组固定在手机屏的屏下固定位置，手机屏上远处的光线通过透镜折射进入一体式镜头的视场角范围内，再经过一体式镜头和滤光片到传感器芯片上，实现增大手机屏上的指纹采集区域，甚至达到全屏采集。

### 主设计要求

1.一种新型大广角屏下指纹采集装置，其特征在于，包括屏下指纹模组(1)，所述屏下指纹模组(1)的上方设有一个呈圆筒状设置的透镜(2)，所述透镜(2)呈下端开口设置。

### 设计方案

1.一种新型大广角屏下指纹采集装置，其特征在于，包括屏下指纹模组(1)，所述屏下指纹模组(1)的上方设有一个呈圆筒状设置的透镜(2)，所述透镜(2)呈下端开口设置。

2.根据权利要求1所述的一种新型大广角屏下指纹采集装置,其特征在于，所述屏下指纹模组(1)包括一个呈凸型设置的一体式镜头(11)，所述一体式镜头(11)呈下端开口设置，所述一体式镜头(11)的下方设有一片钢片补强(12)，所述钢片补强(12)的上表面固定连接有一层柔性线路板(13)，所述柔性线路板(13)的上表面粘接有一层第一胶水层(14)，所述第一胶水层(14)的上表面粘接有一片传感器芯片(15)，所述传感器芯片(15)的上表面粘接有一层第二胶水层(16)，所述第二胶水层(16)的上表面粘接有一片滤光片(17)。

3.根据权利要求2所述的一种新型大广角屏下指纹采集装置,其特征在于，所述一体式镜头(11)的上端凸口处贯穿透镜(2)的下端开口处并延伸至透镜(2)内。

4.根据权利要求2所述的一种新型大广角屏下指纹采集装置,其特征在于，所述柔性线路板(13)的上表面与一体式镜头(11)的下表面通过第三胶水层(18)粘接在一起。

5.根据权利要求2所述的一种新型大广角屏下指纹采集装置,其特征在于，所述第一胶水层(14)、传感器芯片(15)、第二胶水层(16)与滤光片(17)均设置于一体式镜头(11)的下端开口处内。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种指纹采集装置，特别涉及一种新型大广角屏下指纹采集装置，属于屏下指纹采集技术领域。

背景技术

传统的屏下指纹采集装置在实际的使用中，手机屏上对应的指纹采集区域较小，指纹采集区域较小使得指纹的采集操作进行也并不方便，因此针对以上问题有必要提出一种新型大广角屏下指纹采集装置。

实用新型内容

本实用新型提供一种新型大广角屏下指纹采集装置，以解决上述背景技术中提到的问题。

为了解决上述技术问题，本实用新型提供了如下的技术方案：

一种新型大广角屏下指纹采集装置，包括屏下指纹模组，所述屏下指纹模组的上方设有一个呈圆筒状设置的透镜，所述透镜呈下端开口设置。

作为本实用新型的一种优选技术方案，所述屏下指纹模组包括一个呈凸型设置的一体式镜头，所述一体式镜头呈下端开口设置，所述一体式镜头的下方设有一片钢片补强，所述钢片补强的上表面固定连接有一层柔性线路板，所述柔性线路板的上表面粘接有一层第一胶水层，所述第一胶水层的上表面粘接有一片传感器芯片，所述传感器芯片的上表面粘接有一层第二胶水层，所述第二胶水层的上表面粘接有一片滤光片。

作为本实用新型的一种优选技术方案，所述一体式镜头的上端凸口处贯穿透镜的下端开口处并延伸至透镜内。

作为本实用新型的一种优选技术方案，所述柔性线路板的上表面与一体式镜头的下表面通过第三胶水层粘接在一起。

作为本实用新型的一种优选技术方案，所述第一胶水层、传感器芯片、第二胶水层与滤光片均设置于一体式镜头的下端开口处内。

本实用新型所达到的有益效果是：本实用新型一种新型大广角屏下指纹采集装置，在使用时首先将传感器芯片用第一胶水层固定在带有钢片补强的柔性线路板上，再将滤光片用第二胶水层固定在传感器芯片上，盖上一体式镜头，然后将透镜盖在一体式镜头上，最后将屏下指纹模组固定在手机屏的屏下固定位置，手机屏上远处的光线通过透镜折射进入一体式镜头的视场角范围内，再经过一体式镜头和滤光片到传感器芯片上，实现增大手机屏上的指纹采集区域，甚至达到全屏采集。

附图说明

附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制。在附图中：

图1是本实用新型的结构示意图。

图中：1、屏下指纹模组；2、透镜；11、一体式镜头；12、钢片补强；13、柔性线路板；14、第一胶水层；15、传感器芯片；16、第二胶水层；17、滤光片；18、第三胶水层。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

实施例

如图1所示，本实用新型一种新型大广角屏下指纹采集装置，包括屏下指纹模组1，屏下指纹模组1的上方设有一个呈圆筒状设置的透镜2，透镜2呈下端开口设置。

屏下指纹模组1包括一个呈凸型设置的一体式镜头11，一体式镜头11呈下端开口设置，一体式镜头11的下方设有一片钢片补强12，钢片补强12的上表面固定连接有一层柔性线路板13，柔性线路板13的上表面粘接有一层第一胶水层14，第一胶水层14的上表面粘接有一片传感器芯片15，传感器芯片15的上表面粘接有一层第二胶水层16，第二胶水层16的上表面粘接有一片滤光片17，一体式镜头11的上端凸口处贯穿透镜2的下端开口处并延伸至透镜2内，柔性线路板13的上表面与一体式镜头11的下表面通过第三胶水层18粘接在一起，第一胶水层14、传感器芯片15、第二胶水层16与滤光片17均设置于一体式镜头11的下端开口处内。

具体的，本实用新型一种新型大广角屏下指纹采集装置，在使用时，首先将传感器芯片15用第一胶水层14固定在带有钢片补强12的柔性线路板13上，再将滤光片17用第二胶水层16固定在传感器芯片15上，盖上一体式镜头11，然后将透镜2盖在一体式镜头11上，最后将屏下指纹模组1固定在手机屏的屏下固定位置，手机屏上远处的光线通过透镜2折射进入一体式镜头11的视场角范围内，再经过一体式镜头11和滤光片17到传感器芯片15上，将传统手机屏上的指纹采集区域由120°增大到160°，甚至达到全屏采集。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920291504.1

申请日:2019-03-08

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209373630U

授权时间:20190910

主分类号:G06K 9/00

专利分类号:G06K9/00

范畴分类:40B;

申请人:广东紫文星电子科技有限公司

第一申请人:广东紫文星电子科技有限公司

申请人地址:523000 广东省东莞市长安镇上沙社区博业工业园H栋

发明人:王文龙;郝明友;姜洪军

第一发明人:王文龙

当前权利人:广东紫文星电子科技有限公司

代理人:李盛洪

代理机构:44245

代理机构编号:广州市华学知识产权代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/029135953c69f397c0aa6b01.html