# 环状河网论文_王家彪,雷晓辉,廖卫红,王浩

导读:本文包含了环状河网论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:河网,环状,水质,模型,泰勒,算法,常州市。

### 环状河网论文文献综述

王家彪,雷晓辉,廖卫红,王浩[1]（2016）在《随机游动法在环状河网计算中的应用研究》一文中研究指出环状河网求解不同于树状河网,在采用叁级解法进行环状河网非恒定流计算时常面临求解大型矩阵的难题.针对这一问题,从水流质点游动角度出发,研究将随机游动方法应用于环状河网水位计算,实现随机游动方法与叁级解法相结合.在叁级解法得到节点水位方程组基础上,给出节点水位的随机显式求解新方法,然后采用追赶法完成整个河网水位流量计算.与常规叁级解法相比,该方法求解原理简单,避免了大型矩阵的直接求解.将新方法建立模型运用于西江下游河网计算,结果表明,该方法较常规方法在简化运算的同时提高了计算效率,并且与常规叁级解法具有同样的精度.模型计算结果也量化了各节点水位之间的相对联系情况.(本文来源于《系统工程理论与实践》期刊2016年08期）

赵轩,薛祥山,徐速,许申来,徐一剑[2]（2015）在《常州市平原环状河网水环境改善方案情景模拟》一文中研究指出基于常州市平原河网水力特性,建立相应水环境模型,运用一维圣维南方程组模拟研究区河网水文变化,CSTR水质模型模拟水质指标COD、TN变化,利用2012年7月与2013年4月水文水质同步监测数据对模拟结果的验证表明,模型可以较为准确地反映研究区河网水文水质变化情况。并针对影响河网水质的3个要素(上游引水、污染源和自净能力)设置8个不同改善方案情景,分析河网水质与3个要素的响应关系。结果表明,保证上游引水水质良好的情况下,上游开闸引水更有利于研究区主干河道新澡港河、老澡港河东支河与北塘河水环境的改善,而对于内部河道柴支浜南支河,则需提高上游污水厂出水水质的同时,改善该河段水生态环境,提高其自净能力。研究结果为研究区水系改善措施和规划提供了有力的科学依据和指导。(本文来源于《环境工程学报》期刊2015年10期）

刘芹,方国华,孙洪滨,吴学文,陈策[3]（2015）在《环状河网堰闸过流追赶系数计算方法研究》一文中研究指出环状河网地区常建有堰闸等人工控制性水工建筑物,其水位–流量关系为非线性,该文采用泰勒法和替代法两种方法,在对堰闸过流能力公式进行线性化处理的基础上,通过修正堰闸河道追赶系数完成河道水流模拟,并对两种方法开展分析比较。实例研究表明:两种处理方法均可以很好地模拟环状河网中堰闸过流情况,可用于河网地区控制性工程的数值模拟。综合考虑处理公式的复杂程度以及模拟结果的精度,替代法的处理方式更简便,计算公式更简洁,程序化更容易,在河网模型中可优先采用。(本文来源于《水动力学研究与进展A辑》期刊2015年05期）

董显伦,王希梅[4]（2015）在《HEC-RAS软件在环状河网水力计算中的应用》一文中研究指出通过HEC-RAS在某环状河网水力计算中的应用算例,介绍了该软件在一维非恒定流水面线水力计算的建模、分析过程。(本文来源于《中国水运(下半月)》期刊2015年07期）

姜恒志,汪守东[5]（2010）在《具有堰的环状河网中追赶系数的新求法》一文中研究指出以圣维南方程组为基础,建立了具有堰的环状河网非恒定流数学模型。采用Preissman四点隐格式法对圣维南方程组进行离散,并考虑了堰的影响,利用河网的叁级解法编制河网非恒定流的计算程序求解各断面的水位Z和流量Q。对于堰出流的模拟,根据堰的上下游条件,给出了环状河网中有内部边界堰存在时追赶系数的一种新的推求方法,提出了适用于环状河网中自由出流和淹没出流的算法。实例研究表明,该模型是可靠的,可以用于河网水流治理工程的数值模拟研究,并且提供了一种处理明渠分流的工具,对实际工程有一定的指导意义。(本文来源于《水动力学研究与进展A辑》期刊2010年03期）

汪守东,沈永明,姜恒志[6]（2007）在《基于未确知信息的环状河网水质数学模型研究》一文中研究指出以圣维南方程组、对流扩散方程以及未确知信息理论为基础,建立了环状河网一维水动力与未确知水质数学模型。采用Preissman四点隐格式法对圣维南方程组进行离散和采用显式差分对对流扩散方程进行离散,对河网水动力与水质分别进行了合理的编码,并考虑了泵闸等控制工程、降雨径流的影响,采用河网的叁级解法编制河网非恒定流的计算程序求解各断面的水位Z和流量Q,实现了水动力和水质两模块之间的数据连接,且对微分形式的水质模型运用未确知数学理论进行了含有两个未确知参数的水质计算,从而不仅能获得污染物浓度区间值,还能得到相应的可信度。实例研究表明,建立的河网水动力模型和未确知信息的水质模型是可靠的,可以用于河网水质治理工程的数值模拟研究和水环境评估。(本文来源于《水科学进展》期刊2007年06期）

徐一剑,曾思育,张天柱[7]（2006）在《HSY算法在环状河网动态环境容量估算中的应用》一文中研究指出环状河网水环境容量带有明显的复杂性、动态性与不确定性,探讨环状河网动态水环境容量的估算方法,无论在学术上还是现实上都具有重要意义.在温瑞塘河综合整治规划编制过程中,笔者在不确定性分析框架下开发了动态环状河网水质模型,用基于HSY算法的自动试错法估算了鹿城河网的水环境容量,从而为决策提供了科学依据.相对于最优化分析法,本方法简便灵活,在求得水环境容量的同时,也产生了污染源削减方案.再作少量调整,可以与经济因素相关联.(本文来源于《系统工程理论与实践》期刊2006年05期）

徐一剑,曾思育,张天柱[8]（2005）在《基于不确定性分析框架的动态环状河网水质模型——以温州市温瑞塘河为例》一文中研究指出以温州市温瑞塘河为背景,基于不确定性分析的框架,开发了动态环状河网水质模型。用HSY(Hornberger,SpearandYoung)算法作水质参数的不确定性分析,求得模型参数的空间分布,从而提高模型使用的可靠性、降低决策的风险度。模型由水量子模型及水质子模型两部分组成:水量子模型采用圣维南方程并用四级解法求解;水质子模型采用CSTR(ContinuouslyStirredTankReactor)模型的机理,并结合环状河网特征作了修正,由于只需解常微分方程,因而避免了矩阵求解,显着提高了计算效率,使得用HSY算法进行不确定性分析成为可能。模型选取温州市温瑞塘河流域的鹿城区河网进行了首次应用,用HSY算法率定水质参数并讨论了参数的不确定性。对参数率定结果进行验证,结果比较理想。最后简要讨论了参数不确定性传递。(本文来源于《水科学进展》期刊2005年04期）

曾思育,徐一剑,张天柱[9]（2004）在《环状河网水质模型在水污染控制规划中的应用》一文中研究指出结合一维圣维南方程及CSTR水质概念模型的机理,开发了平原环状河网非稳态水质模型,并用于温州市温瑞塘河水污染控制规划的编制中。模型由水文子模型和水质子模型两部分构成,描述了水体中COD、氨氮和DO浓度随时间、空间的动态变化。利用新开发的模型,采用试错法,估算了河网的水环境容量,并以此为基础确定了远、近期污染物排放控制目标;通过研究水质恢复的滞后性,提出可以采取引水冲污、人工曝气复氧等非常规措施来改善河网水质;并且利用情景分析方法,分别设定不同流量与不同开闸方式相组合的9种冲污情景,定量化探讨了引水冲污方案;根据曝气复氧对河网水质改善的作用特征,筛选出需要曝气复氧的重点河段和次重点河段。(本文来源于《水科学进展》期刊2004年02期）

### 环状河网论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

基于常州市平原河网水力特性,建立相应水环境模型,运用一维圣维南方程组模拟研究区河网水文变化,CSTR水质模型模拟水质指标COD、TN变化,利用2012年7月与2013年4月水文水质同步监测数据对模拟结果的验证表明,模型可以较为准确地反映研究区河网水文水质变化情况。并针对影响河网水质的3个要素(上游引水、污染源和自净能力)设置8个不同改善方案情景,分析河网水质与3个要素的响应关系。结果表明,保证上游引水水质良好的情况下,上游开闸引水更有利于研究区主干河道新澡港河、老澡港河东支河与北塘河水环境的改善,而对于内部河道柴支浜南支河,则需提高上游污水厂出水水质的同时,改善该河段水生态环境,提高其自净能力。研究结果为研究区水系改善措施和规划提供了有力的科学依据和指导。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 环状河网论文参考文献

[1].王家彪,雷晓辉,廖卫红,王浩.随机游动法在环状河网计算中的应用研究[J].系统工程理论与实践.2016

[2].赵轩,薛祥山,徐速,许申来,徐一剑.常州市平原环状河网水环境改善方案情景模拟[J].环境工程学报.2015

[3].刘芹,方国华,孙洪滨,吴学文,陈策.环状河网堰闸过流追赶系数计算方法研究[J].水动力学研究与进展A辑.2015

[4].董显伦,王希梅.HEC-RAS软件在环状河网水力计算中的应用[J].中国水运(下半月).2015

[5].姜恒志,汪守东.具有堰的环状河网中追赶系数的新求法[J].水动力学研究与进展A辑.2010

[6].汪守东,沈永明,姜恒志.基于未确知信息的环状河网水质数学模型研究[J].水科学进展.2007

[7].徐一剑,曾思育,张天柱.HSY算法在环状河网动态环境容量估算中的应用[J].系统工程理论与实践.2006

[8].徐一剑,曾思育,张天柱.基于不确定性分析框架的动态环状河网水质模型——以温州市温瑞塘河为例[J].水科学进展.2005

[9].曾思育,徐一剑,张天柱.环状河网水质模型在水污染控制规划中的应用[J].水科学进展.2004

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/02e64a847b5bfcfd663fcc03.html