# 浅谈建筑施工技术及建筑材料选择孔伟伟

身份证号码：37061219900812XXXX

摘要：随着建筑行业的不断发展，新的建筑施工技术和新型建筑材料的选择，都对与建筑的成本以及质量造成了革命性的影响，所以在这种背景下，本文将对于建筑施工技术和建筑材料中间所发生的变化进行阐述。论述的时候将通过对钢筋工程、混凝土工程以及外墙保温材料所面对的施工材料和施工技术的变革分别进行论述。

关键词：建筑；施工技术；材料选择

引言

建筑工程材料与施工技术是施工质量的重要保证，在施工要求不断提升、竞争激烈的环境下，熟悉材料市场、选择合适的工程材料，不断提高施工技术水平、规范施工操作，是确保工程质量、树立良好企业形象的重要途径。

1钢筋工程

1.1材料选择

对于建筑材料来说，混凝土于钢筋的结合，往往那个决定了工程质量的稳定性。就目前的施工需求的刚才来说，种类繁多，在不同的施工条件下，需要选择不同的钢材。

就目前钢材种类的分类来说，如果按照断面形状进行分类的话，主要有板材、型材、管材等几大类型；如果按照加工条件进行分类的话，主要分为冷加工钢材和加加工钢材两大类；如果按照钢材中间的化学成分进行分类的化可以分为碳素钢和合金钢两大类。

碳素钢是人类使用时间很久远的一种钢材，也是今天建筑工程用钢材中间最常用的一种钢材。主要成分包含铁元素和碳元素，其中碳元素的含量直接影响着钢材的物理性能，在钢材冶炼中间，通过不同的冶炼技术可以冶炼出含有不同碳含量的碳素钢材。

合金钢材是人类最近百年时间发展出来的一种新型合金材料，通过不同的化学元素的添加，可以冶炼出不同物理性能和化学性能的钢材。

一般来说，合金钢材相较于碳素钢材性能更加优异，并且种类更多，能够符合人们对于不同的高性能钢材的需求。

两种钢材进行比较来说，合金钢材相较于碳素钢材，往往价格更高，所以，在工程使用中间，根据实际需求和工程需要，来选择合适的钢材。

1.2施工技术

（1）绑扎安装。钢筋绑扎一般包括墙柱体以及梁与板的钢筋绑扎工作。绑扎前要整理好接头插筋，确定要绑扎钢筋在规格、形状、尺寸等方面和下料单、图纸是否存在出入。

（2）墙与柱。墙筋绑扎吊线以确保垂直度，控制好主筋之间的距离。在竖向受力钢筋的外侧可以扎一道水平钢筋或者箍筋，点焊到竖筋，确保位置正确，点焊固定可以线锤进行校正。位于墙、柱内部的预留筋要做好防雷接地，焊成通路。

（3）梁与板。如果纵向受力钢筋需要至少两层排列，每两排筋间要垫25mmφ短筋，如果纵筋超过25mmφ，短筋采用和纵筋相同直径。箍筋接头要交错，和两根架立筋进行绑扎。梁主筋外角处和箍筋满扎处理。板钢筋网绑扎参考基础绑扎方法，在双向板钢筋的交叉位置满绑。如果框架梁节点位置的钢筋有很多穿插，要确保梁顶面的主筋之间的间距有30mm，方便后续灌筑混凝土施工。

2混凝土工程

2.1材料选择

对于工程施工来说，混凝土施工是关键技术，往往选择合适的工艺，可以保证施工质量达到施工要求。

目前来说，混凝土材料的选择上面，主要是从以下几个方面进行选择的：一个常见的混凝土可以按照功能分为保温混凝土、装饰用混凝土、防水用混凝土以及耐火混凝土几大类型；从混凝土的凝胶材料角度来说，混凝土主要分为无机凝胶的混凝土和有机凝胶的混凝土两大类；同时按照混凝土的密度来说，混凝土主要分为重质混凝土和常用混凝土以及轻型混凝土三大类型。

在实际施工中间来说，对于混凝土的性能要求主要考虑到是混凝土的强度、以及耐用性等方面进行综合考虑使用哪种混凝土进行施工。对于混凝土的强度来说，它反映了混凝土使用后的抗压能力、抗拉伸能力。对于混凝土实际使用有着很大的影响力。

对于混凝土的耐用性来说，考虑的范围比较多，包括混凝土在施工后，能够用多长时间，混凝土对于外来力量的承受能力，包括抗冻能力、抗腐蚀能力之类的，这些性能往往决定了混凝土投入使用之后，工程的寿命有多长。

同时使用中间用量、形变、搅拌黏度、硬化时间等都是在施工中间需要进行考虑到混凝土性能因素，这些性能直接对于工程进度造成影响。所以在实际施工中间，对于混凝土材料进行选择的时候，要根据实际情况进行选择合适的混凝土，这样才能达到工程质量和工程效益的最大化。

2.2施工技术

（1）混凝土浇筑。混凝土浇筑采用由低到高分层浇筑方法进行。建筑工程中采用的捣实方法、实际配筋情况决定每层浇筑厚度；浇筑要注意预防离析，确保均匀；在进行混凝土浇筑时，要有专门的旁站人员观察模板、脚手架、钢筋结构、预埋与预留设置是否被挤压变形、移位，发现后及时处理。混凝土浇筑宜一次成型，成为整体，为此必须连续施工，如果必须停工，间隔最好不超过1小时。分层浇筑要确保底层初凝前浇筑上面一层。

（2）混凝土捣实。捣实是为了确保入模混凝土成型质量与密实度，内部无孔洞、蜂窝、漏振等问题，确保混凝土整体强度达到要求。混凝土振捣通常会采用人工振捣的方法进行。插入式振捣器施工宜快插慢拔，操作人员要有振捣经验，确保插点均匀，振实均匀，没有遗漏情况。移动间距通常要求在30—40cm范围内。在进行上一层的振捣工作时，要求继续插入下层5—10cm深度，通过此方法使上下两层浇筑的混凝土结合在一起，不存在分层现象。振捣要尽量避免振捣棒触碰撞到钢筋结构、模板、电力管件、预埋件等。要确保边角处振捣密实度。每个插点要求振捣20—30s，通常以不再出现明显下沉，没有气泡，表面翻泥水平、外观均匀、模板边角填满为止。

（3）混凝土养护。在浇筑施工完成后，为了确保混凝土充分硬化，要保证良好的混凝土水化反应环境，做好养护管理工作。养护管理主要有两方面目的，一方面是要来确保混凝土有良好的硬化环境、时间，从而保证硬化充分，质量达到工程标准；另一方面是预防成型之后被外界环境影响从而再次出现裂缝、收缩等质量问题。通常采用的养护方法有浇水、覆盖等，视季节、天气、温度、地域等情况采用不同的方法。

3外墙保温材料工程

3.1材料选择

在建筑施工中间，外墙的保温层材料的选择也影响着建筑的质量和后期使用。就目前市场常见的保温材料来说，主要包含聚苯颗粒、聚苯板、挤塑聚苯板等几大类。其中挤塑聚苯板最为常见，主要是这类板材的导热系数最少，保温性能最好，最为建筑外墙保温材料效果更好。但是同样，面对于不同的地区，对于外墙的保温材料有着不同的性能要求，在实际选择的时候，还是要根据外部条件进行选择合适的保温材料。

3.2施工技术

在对于保温板进行粘接的时候，往往施工工序是从外墙的底角位置依次进行粘接的，这样的粘接技术可以保证粘接的借口能够对齐，粘接后，材料连接更加紧密，同时也节约保温板材。在进行上下的板材施工的时候，要对于材料的要口错开进行粘接，这样通过材料的咬合，获取更牢固的粘接效果。同时在进行板材粘接的时候，要做好材料连接部分的处理工作，防止因为水分渗透或者化学品侵蚀等导致材料粘接不牢固，从而影响到保温层的使用寿命。

结语

建筑工程工期长，施工地点固定，易受天气影响，工序复杂，而建筑质量不仅关系到使用安全性、功能性，也会影响到施工单位信誉，对于施工单位参与社会竞争有很大影响。材料质量与施工技术是质量的有力保证，必须严格控制材料质量，规范技术手段，确保质量到位。

参考文献：

[1]卢丹.土木工程建筑施工技术和创新分析[J].建材与装饰，2016（27）.

[2]汪南天.探究土木工程施工中的材料选择及质量控制策略[J].建筑工程技术与设计，2016（1）.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/02ff61138635d1eb4e1645b2.html