# 基于双核咪唑盐阴离子交换膜的制备与表征

### 论文摘要

采用两步法合成了双核溴化1-乙烯基-3-（6-（1-丁基咪唑））己基咪唑盐[VBIm HIm][Br]2,并通过1H-NMR对[VBIm HIm][Br]2的化学结构进行了表征;然后将[VBIm HIm][Br]2与苯乙烯、丙烯腈混合均匀后,通过紫外光引发聚合,得到碱性阴离子交换膜。通过傅里叶变换红外光谱对阴离子交换膜的结构进行了表征,并系统对膜的吸水率、溶胀度、热稳定性、力学性能及电导率等进行了研究。研究结果表明,该类阴离子交换膜降解温度达到300℃,[VBIm HIm][Br]2含量为10%的阴离子交换膜25℃时的吸水率为96%,溶胀度只有44%,拉伸强度为38. 32 MPa,最大断裂伸长率可达26. 37%;在80℃时,其离子的电导率可达22 m S/cm,该类阴离子交换膜有望应用于碱性阴离子交换膜燃料电池领域。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 原料与试剂

- 1.2 双核溴化1-乙烯基-3- （6- （1-丁基咪唑） ） 己基咪唑盐 （[VBIm HIm][Br]2） 的合成

- 1.3 碱性阴离子交换膜的制备

- 1.4 样品表征

- 1.5 电导率测试

- 1.6 吸水率和溶胀度的测试

- 2 结果与讨论

- 2.1 双核咪唑盐的核磁表征及碱性阴离子交换膜的制备原理

- 2.2 FT-IR谱图分析

- 2.3 热重分析

- 2.4 力学性能

- 2.5 离子交换容量、吸水率和溶胀度

- 2.6 电导率

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 袁文森,李杏杏,祝缓缓,储富强,袁宁一,丁建宁,林本才

关键词: 咪唑盐,阴离子交换膜,燃料电池,电导率

来源: 高分子材料科学与工程 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 有机化工

单位: 常州大学材料学院与工程学院,江苏省光伏科学与工程协同创新中心

基金: 国家自然科学基金资助项目(21476031),江苏省自然科学基金资助项目(BK20151187),江苏省高等学校自然科学研究重大项目(18KJA430004,17KJA430002)

分类号: TQ425.236

DOI: 10.16865/j.cnki.1000-7555.2019.0007

页码: 35-40

总页数: 6

文件大小: 574K

下载量: 179

### 相关论文文献

- [1].含柔性侧链季鏻阳离子结构的聚芳醚腈阴离子交换膜（英文）[J]. Science China Materials 2020(04)

- [2].基于环烯烃共聚物的阴离子交换膜的合成及性能研究[J]. 化工新型材料 2020(06)

- [3].聚丙烯酸钠污染阴离子交换膜的清洗方法[J]. 环境工程技术学报 2019(06)

- [4].山西煤化所阴离子交换膜研究取得进展[J]. 河南化工 2018(02)

- [5].合肥研究院发展出阴离子交换膜制备新方法[J]. 传感器世界 2014(09)

- [6].采用阴离子交换膜从镍钼矿冶炼烟尘提硒废液中分离酸的实验研究[J]. 矿冶工程 2016(06)

- [7].耐碱的胍盐阴离子交换膜研究进展[J]. 科学通报 2019(02)

- [8].我国高性能阴离子交换膜取得突破[J]. 浙江化工 2014(09)

- [9].我国高性能阴离子交换膜取得重要突破[J]. 化工新型材料 2014(09)

- [10].燃料电池用碱性阴离子交换膜的研究进展[J]. 广东化工 2014(07)

- [11].阴离子交换膜基膜选择浅析[J]. 化工新型材料 2012(09)

- [12].同轴电纺碳纳米管掺杂咪唑聚砜阴离子交换膜的研究[J]. 现代化工 2020(02)

- [13].咪唑季铵化聚合物碱性阴离子交换膜的研制及表征[J]. 膜科学与技术 2018(02)

- [14].阻酸型阴离子交换膜制备研究进展[J]. 净水技术 2018(09)

- [15].离子交换膜在电解池中的应用[J]. 理科考试研究 2020(15)

- [16].新型阴离子交换膜的制备研究[J]. 湖北科技学院学报 2012(12)

- [17].单价选择性阴离子交换膜改性研究进展[J]. 工业水处理 2018(07)

- [18].辛酸对电渗析异相阴离子交换膜污染特性的研究[J]. 膜科学与技术 2016(01)

- [19].离子交换容量可控自交联型阴离子交换膜的制备[J]. 化工学报 2015(S1)

- [20].金属锰阴离子交换膜电解新技术研究[J]. 中国锰业 2011(04)

- [21].一种纸基功能化的新型聚苯胺阴离子交换膜[J]. 徐州工程学院学报(自然科学版) 2018(01)

- [22].基于自交联杂萘联苯聚芳醚阴离子交换膜制备及其物理化学性质[J]. 物理化学学报 2013(12)

- [23].两性离子表面改性阴离子交换膜及其抗污染性能[J]. 浙江化工 2018(07)

- [24].聚乙烯醇改性聚苯醚阴离子交换膜的制备及性能[J]. 工程塑料应用 2018(07)

- [25].基于螺环季铵盐的阴离子交换膜的制备与性能[J]. 科学通报 2019(02)

- [26].侧链有序交联型咪唑功能化阴离子交换膜[J]. 科学通报 2019(02)

- [27].基于亲核取代反应制备双离子侧链阴离子交换膜（英文）[J]. Science China Materials 2019(07)

- [28].新型双功能交联型阴离子交换膜的制备与性能[J]. 高等学校化学学报 2018(09)

- [29].碱性燃料电池用聚烯烃类阴离子交换膜的研究进展[J]. 科学通报 2019(02)

- [30].交联型聚芳醚基阴离子交换膜的制备及性能研究[J]. 膜科学与技术 2018(02)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/0374c3771841683801ce5274.html