# 高层住宅结构设计优化方法研究黎振宇

身份证号码：4508811982****9216广西南宁530001

摘要：随着我国人口数量的急剧增多及可用土地面积的日益减少，使得了各大城市的高层住宅建筑越来越多，可以预见高层、超高层的住宅建筑将会成为我国未来建筑行业的发展趋势。对于高层住宅建筑而言，最为重要的是需要确保其相应的建设质量，从而为人们提供更加舒适、安全的居住环境。而要想确保其具有较高的建设质量，需将其结构设计工作做到最佳。这就需要对高层住宅建筑的结构设计进行优化，以期为高层住宅建筑工程建设具有更高质量打下基础。

关键词：高层住宅；结构设计；优化方法

1高层住宅建筑结构设计的要求

1.1安全性和稳固性

建筑结构是建筑的骨干，作为建筑的支撑起着十分重要的基础作用，与住宅居民的生命财产安全息息相关，一座好的住宅建筑首先要考虑的就是安全性，尤其是高层建筑，要考虑到结构设计的方方面面，考虑到每个构件，构件之间的联系以及建筑整体的稳固可靠，确保建筑结构设计符合国家规范规定的设计标准。

1.2舒适性和功能性

高层住宅建筑的实用性就是为人们提供高品质的居住场所，并满足人们对于住宅建筑的功能需求，高层住宅建筑的结构设计也要满足这一基本需求，实现建筑的舒适性和功能性，在结构设计的过程中，对于建筑的内部空间设计、平面布置、外立面设计等等都要做详细的规划，使人在居住时从视觉到居住体验都能感受到建筑的美观与舒适，从而实现提高人们生活质量的目的。

1.3经济性

经济性是住宅建设必须考虑的决定性因素，经济性对建筑结构设计的影响也是不容忽视的，要通过结构设计的优化来增强建筑的经济性，对建筑使用的材料、设备、工具等资源进行合理的配置与优化，尽量降低建设成本，控制建设投入，尤其是对于一些建筑的稀缺材料的使用，可以通过建筑结构设计的优化控制这部分材料的使用，不仅能够降低建设成本，还能提高建设效率，对于缩短建设工期也有一定的促进作用。

2建筑结构优化设计的方案

2.1高层住宅建筑结构设计的控制参数

控制参数对于结构设计来说具有非常重要的作用，它直接影响着建筑结构的安全性，因此对参数要控制在一个合理有效的范围内，以提高对结构整体的控制率。这些参数包括各种比率，剪重比、轴压比、刚度比、周期比、层间位移比等等，不同的参数支持着建筑不同的功能。比如:剪重比主要为限制各楼层的水平地震剪力最小值，避免结构出现薄弱部位，以确保周期较长的结构的安全，如果剪重比值不能满足规范要求，可以适当增大墙、柱等竖向构件的截面面积来进行调整;轴压比反映的是墙、柱的受压情况，主要为控制结构的延性，可以通过增大墙、柱截面或者提高楼层墙、柱混凝土强度进行调整等等。

2.2加强剪力墙的优化设计

在对高层住宅建筑中剪力墙结构的优化设计，主要是需要对其结构中的连梁进行优化设计，因为连梁是高层住宅建筑剪力墙设计中的关键。在对连梁进行实际设计的过程中，如果其剐度增大，那么在地震作用下剪力墙结构所需要承担的作用力也会随之增大。这样要想使得住宅建筑具有较高的抗震性能，就需要加大对钢筋数目的使用量，从而造成了材料方面的浪费。因此，经验丰富的设计师在进行结构优化设计时，一般在进行连梁设计时，会将其设计为截面和刚度较小的弱连梁。不过需要注意的是，所进行的弱连梁设计需满足结构所要求的刚度和形变要求，并且在进行抗侧力构件设计时，需从结构稳定性和经济性两方面进行综合考虑，以确保将剪力墙结构设计的优化工作做得更好。

2.3房屋结构的抗震性设计

在高层建筑房屋中应用抗震性概念，避免高层建筑工程施工在地震易发地发现倒塌现象。建筑工程中加入抗震设计可以对人民生命安全和财产安全起到保护作用。在房屋结构抗震性设计时，要对施工地点、土质、环境、气候等因素进行考虑，在高层建筑底部设置加强区，对高层建筑工程结构进行合理分析，对建筑物结构的强度进行严格计算，同时添加抗震防线，设计出有效的房屋结构抗震性方案，保证建筑物各个构件之间紧密连接，从而保证建筑房屋结构安全性，避免发生地震时出现房屋倒塌现象，从根本上增加高层建筑抗震能力。

2.4合理利用高强钢筋和高强混凝土

在高层建筑中要合理利用高强钢筋和高强混凝土，可以降低建筑设计中高强度混凝土和高强度钢筋使用量，节约建筑成本，从根本上满足高层建筑的承载力。在高层建筑中，合理使用高强钢筋和高强混凝土可以减轻高层建筑结构重量，降低高层建筑施工难度，从而有效抵抗侧向荷载，形成钢框架－支撑结构，与传统钢管柱相比，钢管混凝土柱具有显著优势，可增加高层建筑稳定性，提高层建筑承载能力，钢管框架－支撑结构抗测力构件的规格见表1。

表1框架柱、支撑钢管规格及混凝土强度等级

合理使用高强钢筋和高强混凝土能缩小墙板面积，减轻高层建筑重量，节约高层建筑成本。例如，福建厦门梧村汽车站改建工程，地下室两层。地上建筑30层，双塔楼结构两塔之间跨度14m。在高层建筑第二十层楼高66.90m处，两栋高层建筑台楼之间采用现浇钢筋混凝土结构连城一个整体，直到屋面板为终止，连体楼板一共有十一层现浇楼板。在高层建筑中采用现浇钢筋混凝土代替传统钢管支撑体系，避免出现传统钢管体系支撑高度过高，地下楼层无法直接承受上部体系施工荷载能力，从而保证高层建筑施工合理、经济、安全的顺利完成施工

2.5注重结构的细部优化

对于高层住宅建筑结构的优化设计，在注重整体设计的同时，也应加强结构局部构件的优化设计。比如在对现浇板进行设计时，需要把异形板尽量划分为矩形板，这样不仅能够确保结构受力更加合理，同时还能有效的避免拐角出现裂缝的现象。又比如对于底框梁箍筋的设计，一般所需要使用到的箍筋数量较大。如果能够选用冷轧带肋钢筋作为箍筋，不仅能够方便整个高层住宅建筑工程的施工，同时还能节省大量的施工材料成本开支，以实现施工企业经济效益的更大化。

2.6耐久性的优化设计

之前的高层住宅建筑结构设计对于耐久性的重视程度不够，这样所建成的高层住宅建筑在完工之后，能以达到所规定的使用年限，进而导致用户的切身利益受到损害。之所以会出现这种现象，主要原因在于对高层住宅建筑进行结构设计时，对于建筑可能受到的外界因素的影响考虑不周，进而导致建筑结构因受环境因素的影响而导致其结构出现损坏，进而导致高层住宅建筑的使用年限大幅度缩减，这对于建筑行业的未来发展是十分不利的。因此，在实际的设计过程中，作为相关的结构设计人员，需要对结构设计的质量及耐久性进行全面考虑，对于外界的影响因素需采取有针对性的措施加以预防和控制。特别是对于混凝土结构的优化设计，不能片面的追求经济效益，需要分清主次，从而确保所设计的高层住宅建筑能够更加受到用户的青睐。

3结论

综上所述，建筑行业是我国经济发展的基础行业，在土地资源短缺情况下，建筑行业逐渐向高层建筑发展，高层质量结构质量不仅影响人们生活，还限制了国家经济发展。因此，优化工程建筑结构设计非常重要，建筑行业管理部门要根据建筑工程具体情况，严格遵循建筑工程规定，运用先进建筑技术，科学优化建筑结构设计方案，保证高层建筑长久稳定发展。

参考文献

[1]冯雅,高庆龙,钟辉智.绿色建筑技术在建筑设计中的优化与结合[J].南方建筑,2015,(2):16-20.

[2]刘露旭.遗传算法在建筑结构优化设计中的应用[D].辽宁工业大学,2015.

[3]范国兴.建筑结构设计优化方法在房屋结构设计中的应用研究[J].鸡西大学学报,2014,(8):23-25.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/0387ea7fca95f3090e4922be.html