# 钛氟酸钾-木屑法制备Al-Ti-C母合金机制与显微组织研究

### 论文摘要

采用X射线衍射（XRD）、扫描电子显微镜（SEM）、能谱仪（EDS）等研究了氟盐-木屑法制备的Al-Ti-C母合金的组织性能。结果表明:由氟盐-木屑与铝液反应制备的Al-Ti-C母合金的合成过程包含以下几个阶段。（1）铝与钛氟酸钾反应置换出的钛与铝反应生成钛铝化合物;（2）木屑在高温条件下发生脱水、碳化反应,裂解产物二氧化碳、碳与铝反应生成碳铝金属化合物,与钛反应生成钛碳化合物;（3）钛铝、碳铝、钛碳化合物组成具有细化作用的Al-Ti-C母合金。合金的物相为α（Al）、铝钛化合物与碳铝化合物组成的共晶组织,其中α（Al）相的平均晶粒尺寸为10～60μm。铝钛化合物为棒状、骨骼状共晶组织并沿晶界分布,晶内可见针片状Al3Ti,颗粒状TiC相聚合成团块状分布。木屑裂解产物水、二氧化碳与铝反应生成氧化铝和氢以渣-气共生的形式聚集于晶界。

### 论文目录

- 1 实 验

- 2 结果与讨论

- 2.1 Al-Ti-C母合金XRD分析

- 2.2 铸态Al-Ti-C母合金铸样SEM观察

- 3 反应过程讨论

- 3.1 Al3Ti形成的热力学分析

- 3.2 TiC形成的热力学和动力学分析

- 3.3 氧化铝夹杂的SEM观察

- 4 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 贺永东,刘宇,陈楚,吴大莉

关键词: 氟盐法,木屑,共晶组织,母合金

来源: 稀有金属 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 新疆大学物理科学与技术学院,金川集团有限责任公司

基金: 国家自然科学基金项目(51661031,51861033)资助

分类号: TG146.21

DOI: 10.13373/j.cnki.cjrm.xy18050032

页码: 382-389

总页数: 8

文件大小: 2744K

下载量: 46

### 相关论文文献

- [1].Al-Ti-C体系自蔓延高温合成TiC的形态演变[J]. 河北科技大学学报 2010(06)

- [2].Al-Ti-C和Al-Ti-B对活塞用共晶铝硅合金力学性能的影响[J]. 内燃机与配件 2016(07)

- [3].Al-Ti-C细化剂对2219铝合金形核及过冷度的影响[J]. 特种铸造及有色合金 2017(08)

- [4].工艺参数对Al-Ti-C中间合金第二相粒子及细化效果的影响[J]. 热加工工艺 2009(12)

- [5].电弧高温制备Al-Ti-C中间合金[J]. 特种铸造及有色合金 2018(01)

- [6].氢化钛-石墨制备Al-Ti-C母合金的机理与组织[J]. 稀有金属材料与工程 2019(04)

- [7].辐照参数对激光引燃自蔓延合成Al-Ti-C中间合金的影响[J]. 稀有金属材料与工程 2010(01)

- [8].Al-Ti-C中间合金研究进展[J]. 热加工工艺 2012(13)

- [9].Al-Ti-C中间合金的制备及其在4032铝合金中的应用[J]. 金属热处理 2014(07)

- [10].Al-Ti-C与Al-Ti-B晶粒细化剂的Zr中毒机理[J]. 中国有色金属学报 2012(02)

- [11].Mn对Al-Ti-B、Al-Ti-C中间合金细化铝晶粒效果的影响[J]. 轻合金加工技术 2012(03)

- [12].Si对Al-Ti-B、Al-Ti-C中间合金细化铝晶粒效果的影响[J]. 轻合金加工技术 2011(11)

- [13].Al-Ti-C中间合金对ZM-5镁合金显微组织及力学性能的影响[J]. 铸造 2010(06)

- [14].热爆合成Al-Ti-C组织转变规律的高温X射线衍射研究[J]. 有色金属 2009(02)

- [15].Al-Ti-C中间合金制备方法及细化机理研究现状[J]. 铸造技术 2008(11)

- [16].Al-Ti、Al-Ti-C中间合金对AZ91D镁合金组织和性能的影响[J]. 铸造技术 2008(01)

- [17].Al-Ti-C对Mg_2Si/Al基复合材料组织及性能的影响[J]. 广西大学学报(自然科学版) 2017(02)

- [18].Mg对Al-Ti-B、Al-Ti-C中间合金细化铝晶粒效果的影响[J]. 轻合金加工技术 2012(04)

- [19].重熔保温时间对Al-Ti-C中间合金微观组织及细化性能的影响[J]. 有色金属(冶炼部分) 2008(06)

- [20].Fe对Al-Ti-B和Al-Ti-C中间合金细化纯铝时晶粒形核与生长行为的影响[J]. 轻合金加工技术 2011(10)

- [21].重熔工艺对Al-Ti-C晶粒细化剂组织的影响[J]. 特种铸造及有色合金 2010(01)

- [22].AZ91D镁合金表面激光熔覆Al-Ti-C涂层的显微组织和性能[J]. 吉林大学学报(工学版) 2010(06)

- [23].Al-Ti-C晶粒细化剂的研究现状与发展趋势[J]. 轻金属 2008(06)

- [24].稀土氧化物Ce_2O_3在制备Al-Ti-C细化剂中的作用[J]. 中国稀土学报 2010(01)

- [25].Al含量对热爆合成Al-Ti-C组织及细化性能的影响[J]. 材料科学与工艺 2010(06)

- [26].Al-Ti-C在铝熔体中的原位反应及其细化作用[J]. 铸造设备研究 2008(04)

- [27].Al-Ti-C中间合金对Mg-8Li-3Al合金组织和性能的影响[J]. 特种铸造及有色合金 2013(01)

- [28].铝液温度对热爆合成Al-Ti-C中间合金组织的影响[J]. 材料工程 2008(06)

- [29].Al-Ti-C对AZ61镁合金铸轧及热轧后组织的影响[J]. 特种铸造及有色合金 2008(S1)

- [30].铝合金中Si含量对Al-Ti-C细化效果的影响[J]. 铸造 2008(05)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/03f793b44a6e221b8b60f12b.html