# 污水生化出水有机物对氯贝酸臭氧降解的影响研究

### 论文摘要

常规水处理技术无法有效去除痕量的药品和个人护理品（PPCPs）,臭氧工艺因具有效果可观、二次污染小等优势,尤其适合用于生化尾水的深度处理.而污水生化出水有机物（EfOM）对臭氧降解PPCPs起着至关重要的作用.本文选取腐殖酸（HA）、牛血清蛋白（BSA）、海藻酸钠（AGS）和葡聚糖（Dextran）作为模拟EfOM 4种代表物质,以氯贝酸（CA）为PPCPs模板化合物,考察了模拟EfOM化合物浓度、反应时间及溶液初始pH对臭氧降解效果的影响规律和机制.结果表明,CA臭氧降解速率符合假一级动力学方程,模拟EfOM化合物为10 mg·L-1 TOC时,对CA臭氧降解效果呈现出HA>Dextran≈DW（超纯水）≈AGS>BSA的规律.HA可提高HO·的生成速率从而加快CA降解效率,反应速率常数提升了3倍,去除率提高了17.5%;而BSA则明显抑制HO·的生成,从而降低CA降解速率.HA的存在对CA臭氧降解影响较为复杂,研究发现当HA浓度为1 mg·L-1TOC时,能促进HO·的生成和CA的降解,而当浓度升高时会表现出抑制作用.CA臭氧降解速率和反应过程中HO·生成均随着溶液初始pH的增加而增大.pH的变化还会影响HA对臭氧降解CA的作用效果.溶液初始pH为4时,HA投加可促进HO·生成和臭氧降解;但随着pH的升高,HA的存在形态会发生改变,从而表现出对CA臭氧降解效果的抑制作用.

### 论文目录

- 1 引言（Introduction）

- 2 材料与方法（Materials and methods）

- 2.1 试剂

- 2.2 实验方法

- 2.2.1 反应溶液的配制

- 2.2.2 臭氧氧化实验

- 2.2.3 HO·的生成量的测定

- 2.3 分析方法

- 3 结果与讨论（Results and discussion）

- 3.1 不同模拟EfOM化合物对CA臭氧降解的影响

- 3.2 不同EfOM对HO·生成的影响

- 3.3 模拟EfOM化合物浓度的影响

- 3.3.1 腐殖酸的影响

- 3.3.2 BSA的影响

- 3.4 pH的影响

- 4 结论（Conclusions）

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 韩月,任逸,翟姝,张炜铭,吕路

关键词: 臭氧,氯贝酸,腐殖酸

来源: 环境科学学报 2019年11期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 环境科学与资源利用

单位: 污染控制与资源化研究国家重点实验室南京大学环境学院,国家环境保护有机化工废水处理与资源化工程技术中心,南京大学常高新国际环保产业技术研究院

基金: 国家重点研发计划(No.2017YFE0107200)

分类号: X703

DOI: 10.13671/j.hjkxxb.2019.0172

页码: 3779-3785

总页数: 7

文件大小: 920K

下载量: 93

### 相关论文文献

- [1].电化学氯化降解养猪废水生化出水氨氮的过程分析[J]. 工业水处理 2020(06)

- [2].二级生化出水化学法深度除磷实验[J]. 南京信息工程大学学报(自然科学版) 2013(05)

- [3].新型吸附剂对处理焦化废水生化出水初探[J]. 山西建筑 2009(08)

- [4].印染废水生化出水中有机污染物特性及在硫酸镁混凝过程中的去除行为[J]. 环境化学 2012(01)

- [5].臭氧氧化印染废水生化出水的生化降解特性[J]. 环境化学 2012(04)

- [6].水温对臭氧处理印染废水生化出水的影响[J]. 华东理工大学学报(自然科学版) 2012(01)

- [7].活性炭吸附对印染废水生化出水中不同种类有机物的去除效果[J]. 环境化学 2012(03)

- [8].负载型光催化氧化工艺的冷轧生化出水深度处理[J]. 宝钢技术 2019(05)

- [9].臭氧催化氧化处理制膜污水厂二级生化出水[J]. 工业水处理 2017(08)

- [10].还原铁法处理印染废水生化出水及原理[J]. 环境化学 2013(03)

- [11].铁盐和铝盐混凝对印染废水生化出水中溶解性有机污染物的去除特性[J]. 环境工程学报 2012(11)

- [12].絮凝处理焦化废水生化出水的研究[J]. 化学工程师 2011(01)

- [13].生化出水中各类有机污染物的特性及在混凝处理过程中的行为[J]. 华东理工大学学报(自然科学版) 2008(01)

- [14].丙烯腈生化出水深度处理技术研究[J]. 齐鲁石油化工 2018(02)

- [15].化工园区污水厂生化出水的电催化氧化法处理工艺试验[J]. 净水技术 2017(11)

- [16].船厂二级生化出水的回用技术应用研究[J]. 中国给水排水 2012(01)

- [17].强化混凝去除二级生化出水中磷的研究[J]. 化学工业与工程技术 2008(05)

- [18].工业污水处理厂生化出水氨氮周年变化及原因分析[J]. 化工进展 2018(09)

- [19].活性炭-臭氧氧化法连续处理印染废水生化出水的性能研究[J]. 水处理技术 2014(02)

- [20].印染废水生化出水中各类有机物在小型活性炭床吸附过程中的去除效果[J]. 环境工程学报 2013(03)

- [21].活性炭表面性质对染料废水生化出水深度净化效果的影响[J]. 工业水处理 2013(06)

- [22].高效耦合/生物再生工艺处理印染二级生化出水的脱氮效果[J]. 环境工程学报 2017(08)

- [23].造纸废水二级生化出水的电离辐射深度处理[J]. 环境科学学报 2011(10)

- [24].反渗透浓水与生化出水的催化臭氧氧化试验[J]. 中国造纸 2020(06)

- [25].没食子酸加工废水生化出水的深度处理工艺比较研究[J]. 水处理技术 2017(11)

- [26].臭氧/紫外处理腈纶废水生化出水的影响因素研究[J]. 水处理技术 2013(03)

- [27].四种絮凝剂对印染废水生化出水强化混凝处理的比较研究[J]. 环境工程 2012(S2)

- [28].生物砂滤/多介质过滤处理污水厂二级生化出水[J]. 中国给水排水 2012(21)

- [29].焦化废水生化出水总氰构成及去除特性[J]. 华东理工大学学报(自然科学版) 2011(03)

- [30].紫外光激活过一硫酸氢盐处理焦化废水生化出水的研究[J]. 现代化工 2020(09)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/044272fde69da897ab1e6760.html