# 一种储能系统的管理系统论文和设计-李书华

### 全文摘要

本实用新型公布了一种储能系统的管理系统，包括下壳体、电池组管理主控模块、监控调度模块、双向变流模块、本地监控模块和电池组管理从控模块，所述下壳体的内部底端固定安装有PCB板，所述PCB板上表面的左侧固定安装有电池组管理主控模块，所述电池组管理主控模块右侧的下壳体上表面固定安装有监控调度模块，所述监控调度模块的底端设置有本地监控模块。本实用新型散热高效，从而提升装置整体的运行速度，加强实用性，在散热的同时，导热铜管、换热板、散热管、散热铝板以及散热架有组合成为架构完整的防护性架构，配合散热管内部的吸水包，在实现高效散热的情况下提升防潮效果。

### 主设计要求

1.一种储能系统的管理系统，包括下壳体(1)、电池组管理主控模块(3)、监控调度模块(4)、双向变流模块(5)、本地监控模块(6)和电池组管理从控模块(7)，其特征在于：所述下壳体(1)的内部底端固定安装有PCB板(2)，所述PCB板(2)上表面的左侧固定安装有电池组管理主控模块(3)，所述电池组管理主控模块(3)右侧的下壳体(1)上表面固定安装有监控调度模块(4)，所述监控调度模块(4)的底端设置有本地监控模块(6)，所述本地监控模块(6)与监控调度模块(4)之间的下壳体(1)上安装有双向变流模块(5)，所述电池组管理主控模块(3)底端的下壳体(1)上固定安装有电池组管理从控模块(7)，所述下壳体(1)上表面的右侧固定安装有分流器(8)，所述下壳体(1)的正面固定安装有连接端口(9)，所述连接端口(9)的内部设置有电池组(10)，所述下壳体(1)的表面粘贴有导热硅胶垫(11)，所述导热硅胶垫(11)内部的两侧皆插接有传热铝片(12)，所述传热铝片(12)穿过下壳体(1)延伸至下壳体(1)外部，所述下壳体(1)的四个拐角处包覆有散热架(13)，所述传热铝片(12)与散热架(13)焊接连接，所述导热硅胶垫(11)的上表面不规则安装有导热铜管(14)，所述下壳体(1)的顶端盖合有上壳体(22)，所述上壳体(22)的上表面粘贴有散热铝板(15)，所述散热铝板(15)的内部贯穿有散热管(16)。

### 设计方案

1.一种储能系统的管理系统，包括下壳体(1)、电池组管理主控模块(3)、监控调度模块(4)、双向变流模块(5)、本地监控模块(6)和电池组管理从控模块(7)，其特征在于：所述下壳体(1)的内部底端固定安装有PCB板(2)，所述PCB板(2)上表面的左侧固定安装有电池组管理主控模块(3)，所述电池组管理主控模块(3)右侧的下壳体(1)上表面固定安装有监控调度模块(4)，所述监控调度模块(4)的底端设置有本地监控模块(6)，所述本地监控模块(6)与监控调度模块(4)之间的下壳体(1)上安装有双向变流模块(5)，所述电池组管理主控模块(3)底端的下壳体(1)上固定安装有电池组管理从控模块(7)，所述下壳体(1)上表面的右侧固定安装有分流器(8)，所述下壳体(1)的正面固定安装有连接端口(9)，所述连接端口(9)的内部设置有电池组(10)，所述下壳体(1)的表面粘贴有导热硅胶垫(11)，所述导热硅胶垫(11)内部的两侧皆插接有传热铝片(12)，所述传热铝片(12)穿过下壳体(1)延伸至下壳体(1)外部，所述下壳体(1)的四个拐角处包覆有散热架(13)，所述传热铝片(12)与散热架(13)焊接连接，所述导热硅胶垫(11)的上表面不规则安装有导热铜管(14)，所述下壳体(1)的顶端盖合有上壳体(22)，所述上壳体(22)的上表面粘贴有散热铝板(15)，所述散热铝板(15)的内部贯穿有散热管(16)。

2.根据权利要求1所述的一种储能系统的管理系统，其特征在于：所述电池组(10)的输出端与电池组管理从控模块(7)和分流器(8)电连接，所述电池组管理主控模块(3)的输入端分别与电池组管理从控模块(7)和分流器(8)的输出端电连接，所述电池组管理主控模块(3)的输出端通分别与监控调度模块(4)、双向变流模块(5)和本地监控模块(6)电连接。

3.根据权利要求1所述的一种储能系统的管理系统，其特征在于：所述散热管(16)设置有4组，且每组设置有3个，所述电池组管理主控模块(3)呈等距分布。

4.根据权利要求1所述的一种储能系统的管理系统，其特征在于：所述上壳体(22)的底端通过连接块(17)连接有换热板(18)，所述换热板(18)的内部设置有换热腔(19)，所述换热板(18)的顶端贯穿有第一斜管(20)，所述换热板(18)的底端贯穿有第二斜管(21)。

5.根据权利要求4所述的一种储能系统的管理系统，其特征在于：所述第一斜管(20)和第二斜管(21)皆为倾斜设置，所述第一斜管(20)的倾斜方向与第二斜管(21)的倾斜方向相反。

6.根据权利要求4所述的一种储能系统的管理系统，其特征在于：所述导热铜管(14)、换热板(18)、散热管(16)和散热铝板(15)构成加强结构。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及储能系统的管理系统技术领域，具体为一种储能系统的管理系统。

背景技术

随着科技的不断发展，社会的不断进步，人们对于能源方面的问题越来越重视，储能系统不断的涌现，特别是电池组类别的储能系统，现有的电池组储能系统通常配备相应的管理系统，方便对电池系统进行稳定合理的管理，但是现有的管理系统的一般直接与电池组进行连接，长期工作，内部紧密的电气元件会产生大量的热量，影响管理系统的工作效率。

本实用新型专利中管理的工作原理和技术原理，参考的是现有授权专利：其公开号为：CN201120552095.X，专利名称：一种电池储能系统的管理系统，其实现管理的工作原理和技术原理与本实用新型相同，所以在技术上本实用新型没有对管理系统的工作原理以及技术原理进行阐述；本实用新型主要在参考专利的基础上对其结构上做出改进，主要是设置散热结构的同时加强了整体的系统的强度，提升保护性，加强实用性。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种储能系统的管理系统，以解决上述背景技术中提出的管理系统内部紧密的电气元件会产生大量的热量，影响管理系统的工作效率。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种储能系统的管理系统，包括下壳体、电池组管理主控模块、监控调度模块、双向变流模块、本地监控模块和电池组管理从控模块，所述下壳体的内部底端固定安装有PCB板，所述PCB板上表面的左侧固定安装有电池组管理主控模块，所述电池组管理主控模块右侧的下壳体上表面固定安装有监控调度模块，所述监控调度模块的底端设置有本地监控模块，所述本地监控模块与监控调度模块之间的下壳体上安装有双向变流模块，所述电池组管理主控模块底端的下壳体上固定安装有电池组管理从控模块，所述下壳体上表面的右侧固定安装有分流器，所述下壳体的正面固定安装有连接端口，所述连接端口的内部设置有电池组，所述下壳体的表面粘贴有导热硅胶垫，所述导热硅胶垫内部的两侧皆插接有传热铝片，所述传热铝片穿过下壳体延伸至下壳体外部，所述下壳体的四个拐角处包覆有散热架，所述传热铝片与散热架焊接连接，所述导热硅胶垫的上表面不规则安装有导热铜管，所述下壳体的顶端盖合有上壳体，所述上壳体的上表面粘贴有散热铝板，所述散热铝板的内部贯穿有散热管。

优选的，所述电池组的输出端与电池组管理从控模块和分流器电连接，所述电池组管理主控模块的输入端分别与电池组管理从控模块和分流器的输出端电连接，所述电池组管理主控模块的输出端通分别与监控调度模块、双向变流模块和本地监控模块电连接。

优选的，所述散热管设置有4组，且每组设置有3个，所述电池组管理主控模块呈等距分布。

优选的，所述上壳体的底端通过连接块连接有换热板，所述换热板的内部设置有换热腔，所述换热板的顶端贯穿有第一斜管，所述换热板的底端贯穿有第二斜管。

优选的，所述第一斜管和第二斜管皆为倾斜设置，所述第一斜管的倾斜方向与第二斜管的倾斜方向相反。

优选的，所述导热铜管、换热板、散热管和散热铝板构成加强结构。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该储能系统的管理系统的原理合理，各模块之间配合作用，实现对电池组储能系统进行稳定的管理，设置有多套散热换热结构，方便将装置内部的热量尽可能的散去，散热高效，使得装置内部整体温度不至于太高，从而提升装置整体的运行速度，加强实用性，在散热的同时，导热铜管、换热板、散热管、散热铝板以及散热架有组合成为架构完整的防护性架构，加强安全性，提升实用性，设置有倾斜方向不同的第二斜管和第一斜管，配合散热管内部的吸水包，在实现高效散热的情况下提升防潮效果。

附图说明

图1是本实用新型的结构俯视剖面示意图；

图2是本实用新型的结构俯视示意图；

图3是本实用新型的结构正视剖面示意图；

图4是本实用新型的电路框图。

图中：1、下壳体；2、PCB板；3、电池组管理主控模块；4、监控调度模块；5、双向变流模块；6、本地监控模块；7、电池组管理从控模块；8、分流器；9、连接端口；10、电池组；11、导热硅胶垫；12、传热铝片；13、散热架；14、导热铜管；15、散热铝板；16、散热管；17、连接块；18、换热板；19、换热腔；20、第一斜管；21、第二斜管；22、上壳体。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种储能系统的管理系统，包括下壳体1、电池组管理主控模块3、监控调度模块4、双向变流模块5、本地监控模块6和电池组管理从控模块7，下壳体1的内部底端固定安装有PCB板2，PCB板2上表面的左侧固定安装有电池组管理主控模块3，电池组管理主控模块3右侧的下壳体1上表面固定安装有监控调度模块4，监控调度模块4的底端设置有本地监控模块6，本地监控模块6与监控调度模块4之间的下壳体1上安装有双向变流模块5，电池组管理主控模块3底端的下壳体1上固定安装有电池组管理从控模块7，下壳体1上表面的右侧固定安装有分流器8，电池组10的输出端与电池组管理从控模块7和分流器8电连接，电池组管理主控模块3的输入端分别与电池组管理从控模块7和分流器8的输出端电连接，电池组管理主控模块3的输出端通分别与监控调度模块4、双向变流模块5和本地监控模块6电连接，电池组10的输出端与电池组管理从控模块7之间为双向连接，便于信息传递的同时，实现电池组管理从控模块7对电池组10的控制和管理，并且电池组管理从控模块7与电池组管理主控模块3之间双向连接，加强管理系统的稳定性。

下壳体1的正面固定安装有连接端口9，连接端口9的内部设置有电池组10，下壳体1的表面粘贴有导热硅胶垫11，导热硅胶垫11内部的两侧皆插接有传热铝片12，传热铝片12穿过下壳体1延伸至下壳体1外部，下壳体1的四个拐角处包覆有散热架13，传热铝片12与散热架13焊接连接，散热架13即可将传热铝片12导出的热量与外界空气进行换热，同时还能对下壳体1拐角进行保护，避免下壳体1的竖边处出现磕碰或损坏，导热硅胶垫11的上表面不规则安装有导热铜管14，导热铜管14设置有多个，下壳体1的顶端盖合有上壳体22，上壳体22的底端通过连接块17连接有换热板18，换热板18的内部设置有换热腔19，方便产生的热量与外界空气进行热交换，提升散热效果，换热板18的顶端贯穿有第一斜管20，换热板18的底端贯穿有第二斜管21，第二斜管21对应安装在导热铜管14顶端，第二斜管21与导热铜管14相连通，第一斜管20和第二斜管21皆为倾斜设置，第一斜管20对应安装在换热板18的底端处，便于热量的排出，第一斜管20的倾斜方向与第二斜管21的倾斜方向相反，由于第一斜管20和第二斜管21为反向倾斜设置，使得外接空气中的水分通过第二斜管21进入导热铜管14，上壳体22的上表面粘贴有散热铝板15，散热铝板15的内部贯穿有散热管16，导热铜管14、换热板18、散热管16和散热铝板15构成加强结构，散热管16设置有4组，且每组设置有3个，结构稳定，加大换热面积，提升换热效果，电池组管理主控模块3呈等距分布，整体更加美观。

工作原理：管理系统长时间工作时，由于系统内部的模块较多，导致产生大量的热，电池组管理主控模块3、监控调度模块4、双向变流模块5、本地监控模块6和电池组管理从控模块7工作时产生的热量通过PCB板2传导至导热硅胶垫11，使得PCB板2以及各个模块的热量降低，接着，连接端口9上的热量通过传热铝片12传导至散热架13，散热架13与外界空气直接进行换热，实现第一次的散热降温，同时导热硅胶垫11上的热量也会通过导热铜管14传导至换热板18内部，换热板18顶端贯穿的散热管16将换热腔19内的热空气排出，同时温度较低的空气也会进入换热腔19内部，在换热腔19内部形成效果优良的换热，使得热量进一步被散出，结构合理，换热散热效果优良，使得PCB板2上的模块能够高效的进行运算，提升管理系统的稳定性。

同时，由于第一斜管20和第二斜管21为反向倾斜设置，使得外接空气中的水分通过第二斜管21进入导热铜管14，并且换热板18内部温度较高，空气中的水分受热后，存在直接蒸发的现象，避免管理系统内部短路，加强防护性。

因为传热铝片12、散热架13、导热铜管14、换热板18、散热管16和散热铝板15皆为金属材质，且其相互配合的连接安装后，形成一个完整的架体保护结构，对PCB板2上的多个模块进行防护，避免模块出现顺坏，提升了整体装置的稳定性。

对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920007435.7

申请日:2019-01-03

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:37(山东)

授权编号:CN209489091U

授权时间:20191011

主分类号:H05K 7/20

专利分类号:H05K7/20

范畴分类:39D;

申请人:东营思科维新能源科技有限公司

第一申请人:东营思科维新能源科技有限公司

申请人地址:275000 山东省东营市东营区南一路228号软件园B楼206室

发明人:李书华;谭艳龙;刘宁;靳松;刘双双

第一发明人:李书华

当前权利人:东营思科维新能源科技有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/045285c9d9652113daba6f8f.html