# 一种用于CAR-T细胞因子ELISA检测的试剂盒论文和设计-田晓丽

### 全文摘要

本实用新型公开了一种用于CAR‑T细胞因子ELISA检测的试剂盒，包括外盒体、内盒体和盒盖，外盒体的底部设置有底座，内盒体可活动地设置于外盒体内部，盒盖与外盒体在一侧通过铰链连接，盒盖的内表面设有磁条和容置袋；内盒体内包括酶标板、96孔样品管和八个用于盛装试剂的试剂瓶，酶标板包括板体及多个板孔，板孔的上端开口处插装有滤芯，滤芯包括滤盖和滤膜，滤盖上开有膜孔，膜孔中装有滤膜；内盒体的下侧内腔的底部安装有一箱体，通过箱体使内盒体震动从而使试剂的混合更加充分。本实用新型提供的试剂盒，其结构简单、操作方便，提高了试剂的反应速度，简化了加样操作，使试剂盒的使用效率提高。

### 主设计要求

1.一种用于CAR-T细胞因子ELISA检测的试剂盒，包括外盒体、内盒体和盒盖，其特征在于，外盒体的底部设置有底座，内盒体可活动地设置于外盒体内部，盒盖与外盒体在一侧通过铰链连接，盒盖的内表面设有磁条和容置袋，容置袋内放置有干燥剂，磁条位于容置袋的袋口处，容置袋上相对于磁条的位置设有与磁条相适配的搭接条；内盒体内包括酶标板、96孔样品管和八个用于盛装试剂的试剂瓶，其中96孔样品管为八个十二联排管或十二个八联排管，八个用于盛装试剂的试剂瓶分别为标准品管、抗体管、校准稀释液瓶、检测稀释液瓶、显色底物A瓶、显色底物B瓶、终止液瓶和浓缩洗涤液瓶，酶标板包括板体及多个板孔，板孔的上端开口处插装有滤芯，滤芯包括滤盖和滤膜，滤盖上开有膜孔，膜孔中装有滤膜；内盒体的下侧形成一内腔，内腔底部的两侧均固定安装有弹簧杆，且两个弹簧杆的顶部与内盒体底部固定连接，内腔的底部且位于两个弹簧杆之间固定安装有一箱体，箱体内的两侧均固定安装有滑轨，滑轨具有滑槽，且两侧滑槽之间通过一横向的滑杆滑动连接，滑杆的底部固定安装有滚轮，箱体底部固定安装有电机，电机的输出轴固定安装有转盘，转盘的外圈固定安装有横杆，横杆的表面与滚轮接触，滑杆顶部的两侧均固定安装有竖杆，竖杆远离滑杆的一端贯穿箱体的顶部并延伸至箱体的外部与内盒体的底部固定连接。

### 设计方案

1.一种用于CAR-T细胞因子ELISA检测的试剂盒，包括外盒体、内盒体和盒盖，其特征在于，

外盒体的底部设置有底座，内盒体可活动地设置于外盒体内部，盒盖与外盒体在一侧通过铰链连接，盒盖的内表面设有磁条和容置袋，容置袋内放置有干燥剂，磁条位于容置袋的袋口处，容置袋上相对于磁条的位置设有与磁条相适配的搭接条；

内盒体内包括酶标板、96孔样品管和八个用于盛装试剂的试剂瓶，其中96孔样品管为八个十二联排管或十二个八联排管，八个用于盛装试剂的试剂瓶分别为标准品管、抗体管、校准稀释液瓶、检测稀释液瓶、显色底物A瓶、显色底物B瓶、终止液瓶和浓缩洗涤液瓶，酶标板包括板体及多个板孔，板孔的上端开口处插装有滤芯，滤芯包括滤盖和滤膜，滤盖上开有膜孔，膜孔中装有滤膜；

内盒体的下侧形成一内腔，内腔底部的两侧均固定安装有弹簧杆，且两个弹簧杆的顶部与内盒体底部固定连接，内腔的底部且位于两个弹簧杆之间固定安装有一箱体，箱体内的两侧均固定安装有滑轨，滑轨具有滑槽，且两侧滑槽之间通过一横向的滑杆滑动连接，滑杆的底部固定安装有滚轮，箱体底部固定安装有电机，电机的输出轴固定安装有转盘，转盘的外圈固定安装有横杆，横杆的表面与滚轮接触，滑杆顶部的两侧均固定安装有竖杆，竖杆远离滑杆的一端贯穿箱体的顶部并延伸至箱体的外部与内盒体的底部固定连接。

2.如权利要求1所述的试剂盒，其特征在于，滤盖包括上段盖体和下段盖体，其中，上段盖体外径大于板孔直径，下段盖体外径小于等于板孔直径。

3.如权利要求2所述的试剂盒，其特征在于，滤膜位于下段盖体对应的膜孔中，使滤膜上方的膜孔形成一个盛液槽。

4.如权利要求1所述的试剂盒，其特征在于，外盒体为避光盒体，盒盖为避光盒盖。

5.如权利要求1所述的试剂盒，其特征在于，外盒体的内壁设有防水保温涂层。

6.如权利要求1所述的试剂盒，其特征在于，外盒体内壁两侧且位于内盒体的上方均固定安装有限位块。

7.如权利要求1所述的试剂盒，其特征在于，滑杆底部的两侧均固定安装有复位弹簧，复位弹簧的底部与箱体的底部固定连接。

8.如权利要求1所述的试剂盒，其特征在于，内盒体内设置有用于固定酶标板、96孔样品管和八个用于盛装试剂的试剂瓶的固定底座。

9.如权利要求1所述的试剂盒，其特征在于，底座底部的两侧均固定安装有支撑腿，支撑腿的底部固定安装有吸盘。

10.如权利要求1所述的试剂盒，其特征在于，箱体内的电机与外设的控制器电性连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及试剂盒技术领域，尤其涉及一种用于CAR-T细胞因子ELISA检测的试剂盒。

背景技术

免疫细胞治疗是继手术、化疗、放疗和靶向疗法后出现的一种新型疗法，被称为治疗癌症的“第五大疗法”。尽管免疫治疗历经了多年断断续续的发展，但是其研究正在取得越来越多令人激动的结果，因此被顶级学术期刊《科学》杂志评为2013年十大科学突破之首。

其中，CAR-T免疫细胞治疗(Chimeric Antigen Receptor T-CellImmunotherapy，嵌合抗原受体T细胞免疫疗法)，是利用基因工程技术手段，特异性改造患者本身的免疫T细胞，使其能够识别病变癌症细胞，从而实现特异性杀伤的作用。

CAR-T一般治疗流程是：(1)先从癌症病人身上分离出免疫T细胞；(2)利用基因工程技术手段对其进行特定基因改造，使T细胞表面表达一种能识别肿瘤细胞、并且同时激活T细胞杀死肿瘤细胞的嵌合抗体(Chimeric Antigen Receptor，CAR)，T细胞转变成CAR-T细胞，进而能靶向杀死癌细胞；(3)体外培养，大量扩增CAR-T细胞；(4)把扩增好的CAR-T细胞输回病人体内，特效杀死癌细胞。

ELISA生物试验是一种敏感性高，特异性强，重复性好的实验诊断方法，由于其试剂稳定、易保存，操作简便，结果判断较客观等因素，已广泛应用在免疫学检验的各领域中，ELISA检测试剂盒适用于体外定性检测人血清或血浆中的抗人类戊型肝炎HEV病毒，IgM抗体ELISA检测等。ELISA试剂盒自从上世纪六十至七十年代问世以来，得到全世界科研工作者的认可及推崇，尤其是国内生化领域的长足发展。在ELISA实验过程中，样品中往往有沉淀或者胶体物质，对于血浆样品，很容易产生纤维蛋白析出，这些物质将严重影响实验结果；而且，在实验检测的过程中，待检测试剂与检测试剂难以混合，或反应过慢，不便于检测者观察，同时也降低了ELISA检测试剂盒的使用效率。

因此，本领域的技术人员致力于开发一种新型的试剂盒，用于CAR-T细胞因子ELISA检测，操作方便、省时高效，无需将样品离心即可进行分离。

实用新型内容

有鉴于现有技术的上述缺陷，本实用新型所要解决的技术问题是目前ELISA检测实验中试剂盒反应效率低和遇到需离心处理的样品时操作繁复的缺点。

为实现上述目的，本实用新型提供了一种用于CAR-T细胞因子ELISA检测的试剂盒，包括外盒体、内盒体和盒盖，其中，

外盒体的底部设置有底座，内盒体可活动地设置于外盒体内部，盒盖与外盒体在一侧通过铰链连接，盒盖的内表面设有磁条和容置袋，容置袋内放置有干燥剂，磁条位于容置袋的袋口处，容置袋上相对于磁条的位置设有与磁条相适配的搭接条；

内盒体内包括酶标板、96孔样品管和八个用于盛装试剂的试剂瓶，其中96孔样品管为八个十二联排管或十二个八联排管，八个用于盛装试剂的试剂瓶分别为标准品管、抗体管、校准稀释液瓶、检测稀释液瓶、显色底物A瓶、显色底物B瓶、终止液瓶和浓缩洗涤液瓶，酶标板包括板体及多个板孔，板孔的上端开口处插装有滤芯，滤芯包括滤盖和滤膜，滤盖上开有膜孔，膜孔中装有滤膜；

内盒体的下侧形成一内腔，内腔底部的两侧均固定安装有弹簧杆，且两个弹簧杆的顶部与内盒体底部固定连接，内腔的底部且位于两个弹簧杆之间固定安装有一箱体，箱体内的两侧均固定安装有滑轨，滑轨具有滑槽，且两侧滑槽之间通过一横向的滑杆滑动连接，滑杆的底部固定安装有滚轮，箱体底部固定安装有电机，电机的输出轴固定安装有转盘，转盘的外圈固定安装有横杆，横杆的表面与滚轮接触，滑杆顶部的两侧均固定安装有竖杆，竖杆远离滑杆的一端贯穿箱体的顶部并延伸至箱体的外部与内盒体的底部固定连接。

进一步地，滤盖包括上段盖体和下段盖体，其中，上段盖体外径大于板孔直径，下段盖体外径小于等于板孔直径。

更进一步地，滤膜位于下段盖体对应的膜孔中，使滤膜上方的膜孔形成一个盛液槽。

进一步地，外盒体为避光盒体，盒盖为避光盒盖。

优选地，外盒体的内壁设有防水保温涂层。

进一步地，外盒体内壁两侧且位于内盒体的上方均固定安装有限位块。

进一步地，滑杆底部的两侧均固定安装有复位弹簧，复位弹簧的底部与箱体的底部固定连接。

进一步地，内盒体内设置有用于固定酶标板、96孔样品管和八个用于盛装试剂的试剂瓶的固定底座。

进一步地，底座底部的两侧均固定安装有支撑腿，支撑腿的底部固定安装有吸盘。

进一步地，箱体内的电机与外设的控制器电性连接。

本实用新型提供的试剂盒，其结构简单、操作方便、可靠性高且方便观察；通过滤芯，有效的阻挡了大颗粒物质的通过，简化了加样的操作过程；通过联排管可以实现同时多个加样，有效消除加样的时间差，提升了检测结果的准确性；通过箱体的设计，使内盒体震动从而使试剂的混合更加充分，方便了试剂的反应，提高了试剂盒的使用效率。

以下将结合附图对本实用新型的构思、具体结构及产生的技术效果作进一步说明，以充分地了解本实用新型的目的、特征和效果。

附图说明

图1是本实用新型的用于CAR-T细胞因子ELISA检测的试剂盒的结构示意图。

图2是本实用新型的试剂盒的内盒体上各部件的分布示意图。

图3是本实用新型的联排管的侧面示意图。

图4是本实用新型的酶标板中板体及滤芯的结构示意图。

图5是本实用新型的箱体内部的结构示意图。

图中，10外盒体，11内腔，12弹簧杆，13限位块，20内盒体，21酶标板，211板体，212滤芯，213滤盖，214滤膜，215膜孔，216上段盖体，217下段盖体，22联排管，23标准品管，24抗体管，25校准稀释液瓶，26检测稀释液瓶，27显色底物A瓶，28显色底物B瓶，29终止液瓶，210浓缩洗涤液瓶，30盒盖，31磁条，32容置袋，33搭接条，40底座，41支撑腿，42吸盘，50箱体，51滑轨，52滑杆，53滚轮，54电机，55转盘，56横杆，57竖杆，58复位弹簧。

具体实施方式

本实用新型提供的一种用于CAR-T细胞因子ELISA检测的试剂盒，如图1所示，包括外盒体10、内盒体20和盒盖，外盒体10的底部设置有底座40，内盒体20设置于外盒体10内部，内壳体能够沿外盒体10的内壁进行短程的活动。外盒体10为避光盒体，盒盖30为避光盒盖。外盒体10的内壁设有防水保温涂层。

盒盖30与外盒体10在一侧通过铰链连接，盒盖30的内表面设有磁条31和容置袋32，容置袋32内放置有干燥剂，磁条31位于容置袋32的袋口处，容置袋32上相对于磁条31的位置设有与磁条31相适配的搭接条33。

如图2所示，内盒体20内包括酶标板21、96孔样品管和八个用于盛装试剂的试剂瓶，其中96孔样品管为八个十二联排管或十二个八联排管22，如图3所示。八个用于盛装试剂的试剂瓶分别为标准品管23、抗体管24、校准稀释液瓶25、检测稀释液瓶26、显色底物A瓶27、显色底物B瓶28、终止液瓶29和浓缩洗涤液瓶210，内盒体20内设置有用于固定酶标板21、96孔样品管和八个用于盛装试剂的试剂瓶的固定底座，且优选地固定底座为泡沫底座。

酶标板21包括板体211及多个板孔，板孔的上端开口处插装有滤芯212，如图4所示，滤芯212包括滤盖213和滤膜214，滤盖213上开有膜孔215，膜孔215中装有滤膜214。滤盖213包括上段盖体216和下段盖体217，其中，上段盖体216外径大于板孔直径，下段盖体217外径小于等于板孔直径。这样就有利于下段盖体217插入板孔中实现与板孔的插接，而露出在板孔外的上段盖体216则能够方便操作者插拔，不会出现滤芯212掉落入板孔内的意外情况发生。滤膜214位于下段盖体217对应的膜孔215中，使滤膜214上方的膜孔215形成一个盛液槽。一次样加样量大时，样品可以聚集在上述盛液槽缓慢过滤，而不会导致大量加样时样品由滤芯溢出的问题发生。上述滤膜214选自常用的硝酸纤维素膜、醋酸纤维素膜或者尼龙膜，孔径为0.2-0.25um，使用前应吸附足量的与待检样品非相关的蛋白，以防止后期使用中待检样品被此膜非特异性吸附，该膜可以有效的阻挡大颗粒物质的通过，而不会阻挡蛋白等物质渗入。加样时，样品滴加至滤芯的滤膜上进行过滤，完毕后操作者握住盖体上段将滤芯拔除就可以进行后续的实验。

内盒体20的下侧形成一内腔11，内腔11底部的两侧均固定安装有弹簧杆12，且两个弹簧杆12的顶部与内盒体20底部固定连接，内腔11的底部且位于两个弹簧杆12之间固定安装有一箱体50，如图5所示，箱体50内的两侧均固定安装有滑轨51，滑轨51具有滑槽，且两侧滑槽之间通过一横向的滑杆52滑动连接，滑杆52的底部固定安装有滚轮53，箱体50底部固定安装有电机54，箱体50内的电机54与外设的控制器电性连接，外设控制器从现有技术中进行选择，电机54的输出轴固定安装有转盘55，转盘55的外圈固定安装有横杆56，横杆56的表面与滚轮53接触，滑杆52顶部的两侧均固定安装有竖杆57，竖杆57远离滑杆52的一端贯穿箱体50的顶部并延伸至箱体50的外部与内盒体20的底部固定连接。滑杆52底部的两侧均固定安装有复位弹簧58，复位弹簧58的底部与箱体50的底部固定连接。外盒体10内壁两侧且位于内盒体20的上方均固定安装有限位块13。使用时，操作外设的控制器控制电机54工作，电机54带动转盘55上的横杆56进行转动，从而使横杆56对滚轮53进行击打，实现对盒体的震动，以此加快试剂盒内试剂的反应。

底座底部的两侧均固定安装有支撑腿41，支撑腿41的底部固定安装有吸盘42，通过吸盘42使本实用新型的试剂盒能够稳定与放置表面上。

以上详细描述了本实用新型的较佳具体实施例。应当理解，本领域的普通技术人员无需创造性劳动就可以根据本实用新型的构思作出诸多修改和变化。因此，凡本技术领域中技术人员依本实用新型的构思在现有技术的基础上通过逻辑分析、推理或者有限的实验可以得到的技术方案，皆应在由权利要求书所确定的保护范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822256161.3

申请日:2018-12-29

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:31(上海)

授权编号:CN209417055U

授权时间:20190920

主分类号:G01N 33/53

专利分类号:G01N33/53

范畴分类:31E;18H;16C;

申请人:上海怡豪生物科技有限公司

第一申请人:上海怡豪生物科技有限公司

申请人地址:200030 上海市徐汇区银都路218号1幢C号楼301室

发明人:田晓丽

第一发明人:田晓丽

当前权利人:上海怡豪生物科技有限公司

代理人:王闯

代理机构:32260

代理机构编号:无锡市汇诚永信专利代理事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/0455978edab1d8c85fa8c3af.html