# 对钢筋混凝土斜屋面施工技术要点的分析杨晓凤

黑龙江省建筑安装集团有限公司

在建筑工程中斜屋面得到了较为广泛的应用，该项施工技术可实现建筑美观性的提升，并且保障屋顶的质量和使用寿命。在实际进行施工时有相应的难度，为保障质量相关的工作人员应对施工技术的要点有效掌握，并进行防水施工，从而提高防渗透性，使钢筋混凝土斜屋面发挥自身的价值。

一、模板工程施工技术的要点

在进行钢筋混凝土斜屋面的施工时，一项尤为重要的工程便是模板工程。该环节的施工质量会对整体屋面的质量产生较为直接的影响，因此保障该工程的施工质量至关重要。而在进行模板工程的施工时，需要保障其牢固性，从而起到较好的支撑作用，避免会减少安全隐患。在钢管的交点位置还应提高扣件的牢固性，从而使钢管脚手架可以发挥自身的支撑作用。斜屋面具有一定的倾斜度，因此在上面进行施工会有危险性，并威胁工作人员的人身安全。因此应避免脚手架的跳板问题，并对模板方料等有效利用，起到较好的支撑、防滑作用。在进行拆模时，应避免出现混凝土的蜂窝问题，保障操作的规范性，从而使模板的平整性得到保障。浇筑混凝土时，充分保障其密实性，减少拼接的拼缝，从而避免出现漏浆等问题。在进行模板的施工时，通常需要提高对两方面的重视，其模板的安装和拆除。

1.模板安装

在安装模式时，应严格按照相关的标准和规范进行。通常会具有较多的斜屋面设计类型，其倾斜角度不同等。因此在实际进行施工时，应结合实际情况进行施工技术的选择，并保障操作具有规范性，从而达到预期的施工效果。并且在配置混凝土时，应避免其中出现杂质从而避免影响到应用效果。过多的杂质会降低混凝土的性能，从而对施工质量产生不利影响，且易导致裂缝等的出现。因此工作人员应筛除其中的杂质，为施工质量提供有效保障。还应清洁模板和混凝土，保障混凝土的密实性、平整性，间隔离剂适当的涂抹在接触面中。还要减少安装中的拼缝，从而降低发生渗漏的概率。为保障浇筑混凝土的质量，模板应具有较好的湿润性，同时也应避免其中出现积水，一旦发现应及时清除，从而避免对混凝土的含水量产生影响。施工过程中最为重要的便是安全问题，尤其是斜屋面具有一定的倾斜度。安装完模板后，应严格检查其平整性、牢靠性。

2.拆除模板

在进行模板的拆除时，也具有一定的安全隐患，工作人员应正确认识到该环节的重要性，从而提高对该环节的重视，切实保障自身和他人的人身安全。严格按照相应的顺序进行模板的拆除，通常先进行非承重部分的拆除，从而避免在拆除的过程中影响到整体的承重效果引发安全事故。并且在拆除的过程中还应先拆除后支设的，后拆除先支设的。拆除完成后，要检验混凝土的强度，确保其和设计的要求以及相关标准符合，保障具有较好的荷载支撑效果。若发现检验的结果比设计中的要求的小，则应及时进行临时支撑的设置，并制定处理措施。拆除完模板后，工作人员应及时从施工现场撤出。将模板按照规格的不同等分类并进行处理，将脱模剂涂刷在上面，保障摆放的整齐性。

二、钢筋工程施工技术要点

1.钢筋加工

在建筑工程中钢筋具有重要的作用，并且具有无可替代性。因此对钢筋自身的质量应进行检查，且保障检查的严格性和综合性。在对钢筋进行抽样检查时，应检验其外观、物理性能、力学性能等，从而使其各项参数等与相关标准相符合。确保其合格后在应用到施工中，并放在专门的地方进行存放。

2.钢筋安装

钢筋的连接方式会根据施工情况不同而采用不同的方式。现在建筑施工中使用最普遍的方式有：焊接连接、机械连接、绑扎连接三种方法。每种方式都有其优点和缺点。焊接连接的优点是方便、节省；缺点是承受动力荷载的能力较差。机械连接的优点是质量过关；缺点耗时较长。绑扎连接的优点是方便、快速、省时；缺点浪费钢材。在选择钢筋的连接方式时要根据实际施工要求和这三种方式的优缺点，进行综合考虑，选择最适合施工的连接方式。但不管采用哪种连接方式都要保证钢筋之间连接的牢固性，保证在施工过程中不会出现钢筋绑扣松散、钢筋移位以及露筋等后果。

安装钢筋要根据设计的具体要求进行钢筋的选择，计算出所需钢筋的具体尺寸，进行下料制作。制作过程应注意尽量采用无接头通长的钢筋、折角弯钩按规范要求进行、保证在运输过程中钢筋不会变形、在绑扎钢筋时留足保护层、控制钢筋的间距和排距、确保钢筋的位置准确等。由于斜屋顶具有倾斜的特点，钢筋必须采取稳固的绑扎措施，所以钢筋安装过程除必须按照施工图纸进行外，更要十分注意钢筋绑扎的牢固性，钢筋位置的准确性，钢筋固定的有条理性，严格禁止梅花绑。

3.浇筑工程施工技术要点

首先，浇筑材料混凝土的质量是重中之重，混凝土质量的关键在于成分材料的配比，其中水、灰、沙、石等的比例是关键，严格控制水灰比。控制好混凝土的质量才能有效的控制屋面的坍落度和强度，由于斜屋顶其倾斜的特性坍落度要适当的调整，要比平板的混凝土适当调小20～30mm。

其次，保证混凝土质量的前提下要对其浇筑过程有足够的重视，由于斜屋面的特点，应采用纵向浇筑的方式，从屋檐处开始，自下而上进行，逐步浇筑。由于斜顶混凝土浇筑施工操作难度大，且混凝土坍落度相对较小，施工人员要对施工时间特别注意，保证施工时间小于初凝时间，保证浇筑连续进行，调整浇筑速度，保证浇筑的密实性，保证浇筑完成时没有气泡，没有明显的下沉，并有灰浆泛出。浇筑工程中，由于斜屋顶的特性，钢筋极易发生移位、松脱，弯折，必须铺设专门的脚手板，安排专人进行看护，完善整理钢筋。

最后，浇筑完成后在混凝土初凝前进行二次搓毛压光处理，可减少表面裂缝的产生。浇筑施工完成可能由于混凝土表面水分蒸发过快，会有混凝土板表面开裂的现象，所以在浇筑施工完成后要定期对其进行浇水养护，将其覆盖减缓水分蒸发，防止内外温差过大，做好最后的养护工作。

四、结语

建筑是从事社会生产生活不可或缺的重要场所，并且对人们的工作和生活等方面具有重要的影响。而随着人们对建筑需求的增加，在很大程度上促进了建筑行业的发展和进步，使得建筑的种类逐渐增加，并增加了使用功能以及美观性。这就使得斜屋面得到了较为广泛的应用，但是在进行斜屋面的施工时往往具有较大的难度。为保障施工的质量，需要对钢筋混凝土斜屋面的施工技术有效掌握，并明确施工技术的要点，在实际的施工中熟练应用。从而提高施工的安全性，保障施工质量的同时，提高施工的效率。

参考文献

[1]韩延龙.对钢筋混凝土斜屋面施工技术要点的分析[J].科技致富向导,2015(10).

[2]张名冬.对钢筋混凝土斜屋面施工技术要点的分析[J].科学与财富,2015(11):357-357.

[3]孙来顺.关于钢筋混凝土斜屋面施工技术的分析[J].建材发展导向,2012(14).

[4]刘义宽.论钢筋混凝土斜屋面的施工技术要点[J].中国建筑金属结构,2013(9X):93-93.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/04ad835911dccd7a8eb169a3.html