# 关于当前职业卫生检测方法存在的问题探讨海文玲

中国建筑材料工业地质勘查中心宁夏总队宁夏银川750021

摘要：在从事的各类职业劳动过程中，职工的健康状况正是职业卫生研究的主要问题，这其中包括职业可能对劳动者带来的侵害，或所处的劳动环境对劳动者健康的影响。为了有效保护和促进职工的健康，职业卫生服务应运而生，而职业卫生检测又是第一道关口，可以说，职业卫生检测为职业卫生服务提供了更好的发展空间。文章将通过分析探讨职业卫生检测方法的现状问题，针对今后的改进提出一些措施建议，以期为今后的职业卫生检测提供可靠依据。

关键词：职业卫生服务；检测方法；问题；措施

1职业卫生检测工作的必要性

职业卫生检测工作是疾病预防中的一个专业，是我们实施职业病防治和职业卫生技术管理的重要方法，职业卫生检测的基本任务是通过对企业的建设项目的卫生疾病诱发因素开展预估并对项目职业病的控制效果进行评价，还有对职业病危害因素的场所进行检测和评价等方法方式的总称。职业卫生检测对职业工作所处的环境情况做出科学有效、公平公正的评价，它的检测数据结果具有一定法律效力，可以维护国家以及社会和劳动者的利益，确保检测工作质量，为卫生监督执法工作提供依据，为保护劳动者健康服务。由此可以看出，职业卫生检测工作至关重要。

我国针对卫生检测方面也出台过专门的独立规定，要求技术、操作及检验程序方面都应当依照法律法规进行，并且出具相应的检验报告。如果缺乏相关工作标准和具体要求，则很难将卫生检测的作用充分发挥出来。

2当前职业卫生检测方法存在的问题

2.1检测方法不能和当前新的形势和需求相适应

就现阶段看来我国大部分化工企业的生产工艺都具有一定的复杂性，且会产生诸多有害物质。然而，当前我国现行的有关职业卫生检测文件中，只明确规定了200余种检测方法以及300多种有毒物质。但是在实际生产中还有许多危险或有害要素仍未有明确的检测方式。如，生物材料，当前明确列明有毒物质数量为71个，有关检测方法共44种，均采用的是卫生部推荐的WS/T标准。除此之外，在以往制定的标准中，仍有部分沿用至今，并未及时更新。如，对职业卫生有害物质中有机物的检测方法一般采用气相色谱法，实验中使用的色谱柱一般采用毛细柱，而国家标准中的检测方法一般依然很多采用填充柱，现在很少有实验室选择填充柱来进行气相色谱实验，该检测方法具有较为明显的落后性。

2.2采用的检测方法不准确

检测工作场所空气中的无机磷及其化合物时，在磷化氢的实验中，实验室一般采用钼酸铵分光光度法。实验中需要加入适量硫酸溶液，以提供适宜的酸度环境，但是标准中的0.3ml完全不能满足实验要求，标准曲线的空白管颜色常常显蓝色，酸度过低。在磷化氢的钼酸铵分光光度法实验中，实验人员需要根据标准曲线及标准曲线的空白管的颜色来适当的增加硫酸溶液的用量。

2.3检测方法在表述方面存在问题

当前，在我国职业卫生检测方法中存在一定表述方面的问题，如，对于氟化物而言，采用电极测试方法开展分析时，在处理样品与绘制曲线时，存在表述不清楚的情况，并且操作步骤较为复杂与繁琐，因此极易导致相关工作人员理解产生偏差或是操作失误的情况出现。

2.4卫生采样过程不规范

采样工作是职业卫生检测的重要组成部分，而采样行为的规范与否，将直接影响到卫生检测的结果，严重者会对检测人员和医疗人员的判断造成误导。而当前卫生采样不规范的问题较为严重，这主要是由于采样工作所涉及到的场地、人员、操作活动等因素较多，一旦在某个环节（一般往往是采样人员自身的技能熟练问题）出现问题，不规范的采样将会直接导致一系列的操作问题，包括重复采样、记录不完整、空白样品不当处理等，最终严重影响采样质量。

3职业卫生检测工作的改进措施

3.1注意征求意见，修改相关标准

综合前文所述，我们在改进工作时，首先应当广泛征求意见，并对职业卫生检测现状进行综合考察。明确问题出现的原因，并找出错误及时纠正。对于需要大量修改的内容，应当提前做好各项准备，方便相关流程平稳过度。

3.2加强检测方法的研究

在对职业卫生检测方法进行改进过程中，可以组织研究所或高校专业人员一同联合起来，商讨研究，并对新出台的检测方法进行核定。首先在行业内相互学习，加强经验交流，对于确实过时的检测方法要及时淘汰更新。其次，加大相关经费投入力度，推进职业卫生检测相关标准的修订和研究。再者，在制定检测方法过程中，应当切实依照标准来对其中的化学分析法、工作场所中测定化学物质方法以及对生物材料中的相关测定方法进行编写与操作。对于检测中的难点问题，要通过研究制定新方法，提升科技含量，提高工作效率，适应新形势下对职业卫生检测的需求。

3.3根据具体的检测项目采取相应的检测方法

因为环境不同，其对有害物质的检测要求也各不相同，因此必须要结合具体检测项目来选择相应的检测法。如，在检测煤矿粉尘时，不但要严格按照相关流程来进行检验，而且还需要对其检测方法与技术进行全面的了解，以确保检测结果的准确性。又如，在采用钼酸铵分光光度法来检测磷化氢时，硫酸的加入量需要适当增加一些，提高溶液的酸度，避免标准曲线的空白管显蓝色。

3.4做好样品的质量控制工作

做好样品的质量控制工作，集中在两方面，即样品的采样质量控制和样品的检测质量控制。具体来说，首先，在样品的采样质量控制方面，第一，应当对采样过程中误差产生的原因进行分析，在了解误差原因之后制定相应的规范操作要点，防止误差的再次发生；第二，应当进行必要的空白试验。空白试验包括收集器和样品两个方面，检测人员应当对收集器进行标准测定测试，以确保其空白值保持在稳定范围。对于样品则应当将样品空白从空白试验中扣除，在运输、保存样品的过程中，做好样品的防泄漏、防挥发等工作。其次，在样品的检测质量控制方面，第一检测人员应当依据具体的检测环节不断探索科学有效的检测方法，从而不断提高检测的精准性。第二检测人员在检测样品时，应当对规定数量的标准物质进行检测，通过连续检测取得其均值，将其均值控制在规定的误差范围之内，从而有效提高检测的精确性。

3.5提高检测人员的技能水平

检测人员是检测工作的主体，检测人员的技能水平是检测质量控制的重点方向之一，所以这就要求检测人员应该具备一定工作经验，熟悉各项环节业务，熟悉相应的检测程序和记录报告的流程，了解和掌握检测项目规范，相应的法律法规，掌握检测仪器设备的使用方法及维护方法，在检测过程中应该遵守检测方法中的有关规定，按有关程序文件和技能手册开展职业卫生检测工作；并提高检测人员准入门槛，防止非专业人员进入，降低人员混乱的问题，上岗人员需经过考核合格后担任检测工作。检测人员要经过定期的培训教育，具备相应的道德品格，做好职业操守，更应具有相应的工作能力和技术职称。不仅如此，在实际检测过程中，有关记录人员所记录的结果数据也会对职业卫生检测质量产生影响，所以，必须要求记录人员采用格式化以及标准化的记录方法，切实依据实验顺序来完成编号工作，并切实依照相关要求来对实验数据进行记录。

结语

综上所述，职业卫生检测的质量直接关系到职业卫生事业的发展与稳定，针对当前出现的诸多问题，只有不断完善卫生检测方法和技术，不断优化检测环节，提高检测操作技能水平，才能真正确保检测的精准性，推动职业卫生事业的稳定发展。

参考文献

[1]俞辉.浅谈职业卫生检测现场采样的质量控制[J].山东工业技术,2017,(07):267-268.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/0548b7233b88b9cd81c8b1ae.html