# 钒添加量对Mo2FeB2基金属陶瓷显微组织和力学性能的影响

### 论文摘要

采用真空液相烧结技术制备了Mo2FeB2基金属陶瓷,研究了钒添加量（质量分数,0～7.5%）对其组织和力学性能的影响。结果表明:当钒添加量不大于2.5%时,金属陶瓷的孔隙率无明显变化,当钒添加量大于2.5%时,金属陶瓷中的孔隙明显增多,金属陶瓷的致密性下降;钒的添加对金属陶瓷的相组成无显著影响,Mo2FeB2硬质相均匀分布在铁基黏结相中;当钒添加量为2.5%时,硬质相呈长条状且明显细化;当钒添加量大于2.5%时,硬质相发生团聚,且形貌由长条状向等轴状转变;随着钒添加量的增加,金属陶瓷的硬度、抗弯强度和断裂韧度均先增后降,当钒添加量为2.5%时均达到最大值,分别为90.6HRA、2 350MPa和15.1MPa·m1/2。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 试样制备与试验方法

- 2 试验结果与讨论

- 2.1 孔隙率

- 2.2 物相组成

- 2.3 显微组织

- 2.4 力学性能

- 2.5 断口形貌

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李万发,周佳,王浩,吕学鹏,郑勇

关键词: 基金属陶瓷,显微组织,硬度,抗弯强度,断裂韧性

来源: 机械工程材料 2019年11期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺,机械工业

单位: 南京工程学院材料工程学院,南京工程学院江苏省先进结构材料与应用技术重点实验室,南京航空航天大学材料科学与技术学院

基金: 国家自然科学基金资助项目(NSFC-51602145),江苏省博士后基金资助项目

分类号: TG148

页码: 32-36

总页数: 5

文件大小: 2552K

下载量: 53

### 相关论文文献

- [1].锌窑渣再利用以烧制铁基金属陶瓷及其展望[J]. 矿产综合利用 2020(04)

- [2].金属基及陶瓷基金属陶瓷的强化机理[J]. 中国陶瓷 2020(01)

- [3].VC/Cr_3C_2对Ti(C,N)基金属陶瓷微观组织和力学性能的影响(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2012(05)

- [4].Mo_2C/WC对金属陶瓷组织和性能的影响[J]. 钢铁钒钛 2020(02)

- [5].Fe_2B-Mo_2FeB_2基金属陶瓷的显微组织与性能[J]. 中国有色金属学报 2015(04)

- [6].金属相对NiFe_2O_4-10NiO基金属陶瓷致密度的影响[J]. 功能材料 2011(12)

- [7].钛基金属陶瓷人工髋关节材料:表面碳化钛陶瓷和复杂的微孔结构提高了表面硬度[J]. 中国组织工程研究 2016(43)

- [8].采用钨基金属陶瓷燃料的核热推进反应堆掉落临界安全特性研究[J]. 载人航天 2017(03)

- [9].铁酸镍基金属陶瓷的强化烧结与熔盐腐蚀行为[J]. 中国有色金属学报 2011(06)

- [10].镍基金属陶瓷激光熔覆层组织及摩擦磨损性能[J]. 中国石油大学学报(自然科学版) 2015(02)

- [11].合金元素对Mo_2FeB_2基金属陶瓷组织及性能的影响[J]. 粉末冶金技术 2014(04)

- [12].Mo_2NiB_2基金属陶瓷制备技术及应用的研究进展[J]. 机械工程材料 2020(10)

- [13].Mo_2NiB_2基金属陶瓷的研究进展[J]. 材料导报 2016(07)

- [14].球磨时间对TiVCN基金属陶瓷组织和性能的影响[J]. 硬质合金 2015(06)

- [15].Cr_3C_2基金属陶瓷的研究进展[J]. 粉末冶金技术 2014(02)

- [16].Mo_2FeB_2基金属陶瓷的相变及其显微组织演变研究Ⅰ:相变[J]. 硬质合金 2011(03)

- [17].反应烧结法制备Mo_2FeB_2基金属陶瓷的研究[J]. 硬质合金 2008(02)

- [18].Cr_3C_2基金属陶瓷高温抗氧化性能的研究[J]. 硬质合金 2008(02)

- [19].不同过程控制剂对TiC基金属陶瓷的影响[J]. 福建工程学院学报 2020(03)

- [20].多层石墨烯添加量对Ti(C_(0.7),N_(0.3))基金属陶瓷组织和力学性能的影响[J]. 硬质合金 2020(03)

- [21].球磨时间对Ti(C_(0.7),N_(0.3))晶粒及Ti(C_(0.7),N_(0.3))基金属陶瓷组织和性能的影响[J]. 工程科学与技术 2017(01)

- [22].注射成形在TiC基金属陶瓷手表外观件上的应用[J]. 山东工业技术 2017(06)

- [23].热等静压对Mo_2FeB_2基金属陶瓷的组织及性能的影响[J]. 金属热处理 2017(05)

- [24].(Ti,W)C固溶体基金属陶瓷的研究进展[J]. 硬质合金 2017(01)

- [25].钛钒的量之比对(Ti,V)C基金属陶瓷显微组织和力学性能的影响[J]. 硬质合金 2017(03)

- [26].钴镍对TiVCN基金属陶瓷显微组织和力学性能的影响[J]. 陶瓷学报 2016(01)

- [27].反应硼化烧结WCoB基金属陶瓷的组织与性能[J]. 材料导报 2015(02)

- [28].镍和铬对Mo_2FeB_2基金属陶瓷高温抗氧化性能的影响[J]. 机械工程材料 2011(10)

- [29].烧结工艺和碳加入量对Mo_2FeB_2基金属陶瓷显微组织和力学性能的影响[J]. 机械工程材料 2009(03)

- [30].含Cu碳化钛基金属陶瓷的探索研究[J]. 科学咨询(决策管理) 2009(12)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/0554d4146f90dd037e2c85a3.html