# 河西市监所开展液化石油气气瓶专项整治

### 论文摘要

共和讯（珊措吉）近日，共和县河西市场监管所深入辖区内对使用液化石油气气钢瓶经营户开展了液化石油气安全专项排查行动。重点对使用液化石油气气钢瓶的餐饮、大肉摊、砂锅店、小吃店、柴火鸡店等经营户是否存在未在充气站办理使用登记的气瓶、翻新气瓶、超期未检气瓶、?关键词：

### 论文目录

### 文章来源

类型: 报纸

作者: 珊措吉

关键词: 液化石油气,经营户,专项整治

来源: 海南报 2019-10-22

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 石油天然气工业

分类号: TE88

总页数: 1

文件大小: 47k

### 相关论文文献

- [1].关于大容积钢质无缝气瓶轻量化的几点建议[J]. 中国特种设备安全 2019(11)

- [2].车用35MPa玄武岩纤维增强复合材料气瓶自紧工艺研究[J]. 特种油气藏 2019(06)

- [3].复合材料球型气瓶的缠绕层设计方法[J]. 航天制造技术 2020(01)

- [4].浅谈车用气瓶定期检验环节存在的问题[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2019(18)

- [5].气瓶常见安全隐患[J]. 劳动保护 2020(03)

- [6].浅谈加气站车载气瓶充装安全双体系建设[J]. 低温与特气 2020(01)

- [7].铝合金气瓶表面处理方法概述[J]. 化学试剂 2020(05)

- [8].塑料内胆纤维缠绕气瓶分层、脱胶缺陷的红外检测方法探究[J]. 特种设备安全技术 2020(01)

- [9].移动式气瓶本质安全研究进展[J]. 科技创新导报 2020(02)

- [10].环形气瓶缠绕参数的设计和分析[J]. 航天制造技术 2020(03)

- [11].自紧压力对全缠绕复合气瓶疲劳性能的影响[J]. 复合材料科学与工程 2020(06)

- [12].基于数字信息化的消防呼吸气瓶检验管理系统研究与开发[J]. 中国安全生产科学技术 2020(08)

- [13].基于渐进损伤数值模拟的复合材料气瓶爆破压强优化[J]. 复合材料科学与工程 2020(08)

- [14].钢质无缝气瓶氢气管束式集装箱的研究[J]. 低温与特气 2020(04)

- [15].一种新型车用低温气瓶后端支撑结构性能分析[J]. 低温工程 2020(04)

- [16].一种新型安全气瓶阀[J]. 低温与特气 2019(02)

- [17].车用气瓶的改装安全[J]. 科技创新与应用 2019(24)

- [18].气瓶作业常见隐患[J]. 劳动保护 2018(01)

- [19].船舶演习期间备用气瓶如何配备[J]. 中国船检 2018(01)

- [20].气瓶企业在日常气瓶检查中发现的问题和分析[J]. 中国标准化 2018(14)

- [21].浅析低温气瓶使用过程中的安全风险[J]. 低温与特气 2018(04)

- [22].气瓶安全技术标准走向大规范[J]. 江苏氯碱 2016(06)

- [23].复合材料气瓶分层缺陷的红外检测数值模拟[J]. 武汉工程大学学报 2016(06)

- [24].浅析呼吸器用复合气瓶的定期检验[J]. 低温与特气 2016(06)

- [25].一种新型工业气瓶结构[J]. 低温与特气 2016(06)

- [26].气瓶阀门拆卸装置和系统[J]. 低温与特气 2016(06)

- [27].缠绕气瓶横向爆裂失效分析[J]. 南华大学学报(自然科学版) 2016(04)

- [28].车用天然气气瓶首次充装前置换的探讨[J]. 煤气与热力 2017(02)

- [29].长管拖车用大容积环缠绕复合材料气瓶充气及冷却过程温度变化的数值模拟研究[J]. 玻璃钢/复合材料 2017(06)

- [30].氟化氢气瓶残骸试验检测气瓶爆裂原因[J]. 石油和化工设备 2017(07)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/064bcc1de6ce54b148d636cb.html