# 一种适用于复杂光照环境的隐蔽式户外电箱防盗装置论文和设计-许振龙

### 全文摘要

本实用新型公开了一种适用于复杂光照环境的隐蔽式户外电箱防盗装置，包括箱体、门、智能图像终端装置、远程服务器和应用终端装置，所述门设置于所述箱体的一侧，所述智能图像终端装置包括磁控开关、采集控制单元和图像采集单元，所述磁控开关和采集控制单元设置于所述箱体的内部，所述磁控开关与所述门相连接，所述采集控制单元与所述磁控开关和图像采集单元通过线缆相连接。本实用新型采用隐蔽性图像采集确认和信息回馈，对操作箱体的人员及时图像采集和信息确认，采用远程控制器进行信息反馈和报警作业，提高了户外电箱的安全保护。

### 主设计要求

1.一种适用于复杂光照环境的隐蔽式户外电箱防盗装置，其特征在于，所述适用于复杂光照环境的隐蔽式户外电箱防盗装置包括箱体、门、智能图像终端装置、远程服务器和应用终端装置，所述门设置于所述箱体的一侧，所述智能图像终端装置包括磁控开关、采集控制单元和图像采集单元，所述磁控开关和采集控制单元设置于所述箱体的内部，所述磁控开关与所述门相连接，所述采集控制单元与所述磁控开关和图像采集单元通过线缆相连接，所述采集控制单元与所述远程服务器通过无线信号相连接，所述远程服务器与所述应用终端装置通过无线信号相连接。

### 设计方案

1.一种适用于复杂光照环境的隐蔽式户外电箱防盗装置，其特征在于，所述适用于复杂光照环境的隐蔽式户外电箱防盗装置包括箱体、门、智能图像终端装置、远程服务器和应用终端装置，所述门设置于所述箱体的一侧，所述智能图像终端装置包括磁控开关、采集控制单元和图像采集单元，所述磁控开关和采集控制单元设置于所述箱体的内部，所述磁控开关与所述门相连接，所述采集控制单元与所述磁控开关和图像采集单元通过线缆相连接，所述采集控制单元与所述远程服务器通过无线信号相连接，所述远程服务器与所述应用终端装置通过无线信号相连接。

2.根据权利要求1所述的适用于复杂光照环境的隐蔽式户外电箱防盗装置，其特征在于，所述采集控制单元设置有图像储存装置和无线发射装置，所述图像储存装置设置有操作人员图像。

3.根据权利要求1所述的适用于复杂光照环境的隐蔽式户外电箱防盗装置，其特征在于，所述智能图像终端装置和应用终端装置设置为多个单元。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种防盗装置，尤其涉及一种适用于复杂光照环境的隐蔽式户外电箱防盗装置。

背景技术

当下电力户外资产的被盗是影响电网运营和安全的重要因素之一，会给当地生产和生活用电产生重大影响，由于户外电力资产难以实时看管，给盗窃分子制造了很多的机会，另外户外电力资产具有布范围广、数量大等因素，分派人力进行监管难度太大，箱式变电站其防偷盗难度小，收益高，面临着巨大的入侵风险，一旦偷盗发生，往往是无法及时获得报警响应以及对作案者取证和无法进行事后追踪等等，巡防人员开展工作时也难以在偷盗行为的第一时间获取消息，且没有证据难以移交警方进行抓捕。

实用新型内容

本实用新型要解决的技术问题是为了克服现有技术中的缺陷，现提供一种适用于复杂光照环境的隐蔽式户外电箱防盗装置，对操作箱体的人员及时图像采集和信息确认，提高了户外电箱的安全保护，提供远程升级支持，为今后技术升级提供方便，避免了现场固升级带来的时间和人员不便的困难。

本实用新型是通过下述技术方案来解决上述技术问题：

本实用新型一种适用于复杂光照环境的隐蔽式户外电箱防盗装置，其特点在于，所述适用于复杂光照环境的隐蔽式户外电箱防盗装置包括箱体、门、智能图像终端装置、远程服务器和应用终端装置，所述门设置于所述箱体的一侧，所述智能图像终端装置包括磁控开关、采集控制单元和图像采集单元，所述磁控开关和采集控制单元设置于所述箱体的内部，所述磁控开关与所述门相连接，所述采集控制单元与所述磁控开关和图像采集单元通过线缆相连接，所述采集控制单元与所述远程服务器通过无线信号相连接，所述远程服务器与所述应用终端装置通过无线信号相连接。

优选地，所述采集控制单元设置有图像储存装置和无线发射装置，所述图像储存装置设置有操作人员图像。

优选地，所述智能图像终端装置和应用终端装置设置为多个单元。

优选地，所述采集控制单元设置有HDR合成模块和图像去噪模块。

本实用新型的积极进步效果在于：

本实用新型采用隐蔽性图像采集确认和信息回馈，对操作箱体的人员及时图像采集和信息确认，采用远程控制器进行信息反馈和报警作业，提高了户外电箱的安全保护，提供远程升级支持，为今后技术升级提供方便，避免了现场固升级带来的时间和人员不便的困难。

附图说明

图1为本实用新型的箱体和磁控开关的结构示意图。

图2为本实用新型的智能图像终端装置的结构示意图。

图3为本实用新型的远程服务器、应用终端装置和智能图像终端装置的结构示意图。

具体实施方式

下面通过实施例的方式进一步说明本实用新型，但并不因此将本实用新型限制在所述的实施例范围之中。

请参见图1、图2和图3，本实用新型一种适用于复杂光照环境的隐蔽式户外电箱防盗装置，包括箱体1、门、智能图像终端装置3、远程服务器4 和应用终端装置5，门设置于所述箱体1的一侧，智能图像终端3装置包括磁控开关7、采集控制单元5和图像采集单元8，磁控开关7和采集控制单元6安装在箱体1的内部，磁控开关7安装在门的背面，采集控制单元6与磁控开关7和图像采集单元8通过线缆相连接，采集控制单元6与远程服务器4通过无线信号相连接，远程服务器4与应用终端装置5通过无线信号相连接，当有人触碰或打开门时，采集控制单元5就开始启动图像采集单元8，图像采集单元8在前端对人脸进行拍照，并将拍照图像信号传到采集控制单元5中，采集控制单元5对图像进行技术处理，显示出清晰的图像，并且采集控制单元5将进行人员的自动识别，与其储存的人像进行对比，并向采集识别的人像通过无线传输给远程控制器4，远程控制器4将数据传输到应用终端装置5，是否需要进行报警或者确认。

优选地，采集控制单元6装有图像储存装置和无线发射装置9，图像储存装置存储有操作人员图像，无线信号发射装置9与采集控制单元6连接，智能图像终端装置3和应用终端装置5设置为多个单元，一台远程服务器4 同时为多台智能图像终端装置3和应用终端装置5提供数据服务，所有单元与远程控制器通过无线信号相连接，采集控制单元5设有HDR合成模块和图像去噪模块。

以上结合附图实施例对本实用新型进行了详细说明，本领域中普通技术人员可根据上述说明对本实用新型做出种种变化例。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。因而，实施例中的某些细节不应构成对本实用新型的限定，本实用新型将以所附权利要求书界定的范围作为本实用新型的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822265607.9

申请日:2018-12-31

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:31(上海)

授权编号:CN209591020U

授权时间:20191105

主分类号:G08B 13/196

专利分类号:G08B13/196;G08B13/08

范畴分类:33C;

申请人:上海深其深网络科技有限公司

第一申请人:上海深其深网络科技有限公司

申请人地址:201306 上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号C楼

发明人:许振龙;林景煌;白帆

第一发明人:许振龙

当前权利人:上海深其深网络科技有限公司

代理人:黄冠华

代理机构:11411

代理机构编号:北京联瑞联丰知识产权代理事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/06c5dab33a0272b78460a442.html