# 一种工程造价用激光测距仪固定装置论文和设计-苏春超

### 全文摘要

本实用新型公开了一种工程造价用激光测距仪固定装置，涉及激光测距仪固定装置技术领域，具体为一种工程造价用激光测距仪固定装置，包括装置底板，所述装置底板的一侧固定连接有伸缩装置，所述伸缩装置远离装置底板一端的内部活动连接由螺纹杆，所述螺纹杆位于伸缩装置内部的一端固定连接有第一锥齿轮，所述伸缩装置的一侧活动连接有转动杆，所述转动杆位于伸缩装置内部的一端固定连接有第二锥齿轮，所述第二锥齿轮与第一锥齿轮啮合连接，所述转动杆的另一端固定连接有转动块。该工程造价用激光测距仪固定装置，通过第一锥齿轮、第二锥齿轮、螺纹杆、螺纹套和传动杆的配合设计，实现了对激光测距仪角度调节的功能，提高了测量精度。

### 主设计要求

1.一种工程造价用激光测距仪固定装置，包括装置底板(1)，其特征在于：所述装置底板(1)的一侧固定连接有伸缩装置(2)，所述伸缩装置(2)远离装置底板(1)一端的内部活动连接由螺纹杆(3)，所述螺纹杆(3)位于伸缩装置(2)内部的一端固定连接有第一锥齿轮(4)，所述伸缩装置(2)的一侧活动连接有转动杆(5)，所述转动杆(5)位于伸缩装置(2)内部的一端固定连接有第二锥齿轮(6)，所述第二锥齿轮(6)与第一锥齿轮(4)啮合连接，所述转动杆(5)的另一端固定连接有转动块(7)，所述螺纹杆(3)远离第一锥齿轮(4)的一端活动连接有测距仪放置壳体(8)，所述螺纹杆(3)的外表面螺纹连接有螺纹套(9)，所述螺纹套(9)的一侧固定连接有连接块(10)，所述连接块(10)的一侧活动连接有传动杆(11)，所述传动杆(11)远离连接块(10)的一端与测距仪放置壳体(8)活动连接。

### 设计方案

1.一种工程造价用激光测距仪固定装置，包括装置底板(1)，其特征在于：所述装置底板(1)的一侧固定连接有伸缩装置(2)，所述伸缩装置(2)远离装置底板(1)一端的内部活动连接由螺纹杆(3)，所述螺纹杆(3)位于伸缩装置(2)内部的一端固定连接有第一锥齿轮(4)，所述伸缩装置(2)的一侧活动连接有转动杆(5)，所述转动杆(5)位于伸缩装置(2)内部的一端固定连接有第二锥齿轮(6)，所述第二锥齿轮(6)与第一锥齿轮(4)啮合连接，所述转动杆(5)的另一端固定连接有转动块(7)，所述螺纹杆(3)远离第一锥齿轮(4)的一端活动连接有测距仪放置壳体(8)，所述螺纹杆(3)的外表面螺纹连接有螺纹套(9)，所述螺纹套(9)的一侧固定连接有连接块(10)，所述连接块(10)的一侧活动连接有传动杆(11)，所述传动杆(11)远离连接块(10)的一端与测距仪放置壳体(8)活动连接。

2.根据权利要求1所述的一种工程造价用激光测距仪固定装置，其特征在于：所述装置底板(1)的一侧螺纹连接有调节杆(12)，所述调节杆(12)的数量为四个，四个所述调节杆(12)的两端均固定连接有调节块(13)。

3.根据权利要求1所述的一种工程造价用激光测距仪固定装置，其特征在于：所述第一锥齿轮(4)远离螺纹杆(3)的一侧固定连接由转动轴(14)，且所述转动轴(14)与伸缩装置(2)活动连接。

4.根据权利要求1所述的一种工程造价用激光测距仪固定装置，其特征在于：所述转动块(7)的外表面设置有标记箭头(15)，且所述伸缩装置(2)外表面位于转动块(7)的一侧设置有角度条(16)。

5.根据权利要求1所述的一种工程造价用激光测距仪固定装置，其特征在于：所述测距仪放置壳体(8)远离螺纹杆(3)的一侧开设有测距仪放置槽(17)，且所述测距仪放置槽(17)的内部设置有激光测距仪(18)。

6.根据权利要求1所述的一种工程造价用激光测距仪固定装置，其特征在于：所述测距仪放置壳体(8)位于螺纹杆(3)的一侧开设有散热孔(19)，且所述装置底板(1)位于伸缩装置(2)的一侧设置有水平仪(20)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及激光测距仪固定装置技术领域，具体为一种工程造价用激光测距仪固定装置。

背景技术

激光测距仪，是利用调制激光的某个参数实现对目标的距离测量的仪器。激光测距仪测量范围为3.5-5000米，按照测距方法分为相位法测距仪和脉冲法测距仪，脉冲式激光测距仪是在工作时向目标射出一束或一序列短暂的脉冲激光束，由光电元件接收目标反射的激光束，计时器测定激光束从发射到接收的时间，计算出从观测者到目标的距离，相位法激光测距仪是利用检测发射光和反射光在空间中传播时发生的相位差来检测距离的，激光测距仪重量轻、体积小和操作简单速度快而准确，其误差仅为其它光学测距仪的五分之一到数百分之一。

工程造价一般会先对施工现场进行尺寸测量，而激光测距仪则是常见的一种测量工具，在使用激光测距仪进行尺寸测量时，一般是操作者手持测量，而对于一些特殊的测量尺寸，使用手持的方式不能够对其进行有效的测量，同时长时间对激光测距仪进行把握使操作者疲劳，手臂容易酸痛，从而导致降低测量的准确率，为了缓解手部酸痛，操作者需要多次休息，从而导致尺寸测量效率下降，影响工作进度，因此，现在亟需一种工程造价用激光测距仪固定装置。

实用新型内容

(一)解决的技术问题

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种工程造价用激光测距仪固定装置，解决了上述背景技术中提出的问题。

(二)技术方案

为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种工程造价用激光测距仪固定装置，包括装置底板，所述装置底板的一侧固定连接有伸缩装置，所述伸缩装置远离装置底板一端的内部活动连接由螺纹杆，所述螺纹杆位于伸缩装置内部的一端固定连接有第一锥齿轮，所述伸缩装置的一侧活动连接有转动杆，所述转动杆位于伸缩装置内部的一端固定连接有第二锥齿轮，所述第二锥齿轮与第一锥齿轮啮合连接，所述转动杆的另一端固定连接有转动块，所述螺纹杆远离第一锥齿轮的一端活动连接有测距仪放置壳体，所述螺纹杆的外表面螺纹连接有螺纹套，所述螺纹套的一侧固定连接有连接块，所述连接块的一侧活动连接有传动杆，所述传动杆远离连接块的一端与测距仪放置壳体活动连接。

可选的，所述装置底板的一侧螺纹连接有调节杆，所述调节杆的数量为四个，四个所述调节杆的两端均固定连接有调节块。

可选的，所述第一锥齿轮远离螺纹杆的一侧固定连接由转动轴，且所述转动轴与伸缩装置活动连接。

可选的，所述转动块的外表面设置有标记箭头，且所述伸缩装置外表面位于转动块的一侧设置有角度条。

可选的，所述测距仪放置壳体远离螺纹杆的一侧开设有测距仪放置槽，且所述测距仪放置槽的内部设置有激光测距仪。

可选的，所述测距仪放置壳体位于螺纹杆的一侧开设有散热孔，且所述装置底板位于伸缩装置的一侧设置有水平仪。

(三)有益效果

本实用新型提供了一种工程造价用激光测距仪固定装置，具备以下有益效果：

1、该工程造价用激光测距仪固定装置，通过第一锥齿轮、第二锥齿轮、螺纹杆、螺纹套和传动杆的配合设计，实现了对激光测距仪角度调节的功能，在使用时，通过用手等握住螺纹套的外表面，拧动转动块带动第一锥齿轮进行转动，经过第二锥齿轮带动螺纹杆进行转动，由于在螺纹杆与测距仪放置壳体处设置有转轴，使得螺纹套在螺纹杆上进行上下运动，从而使得传动杆拉着测距仪放置壳体的一侧对激光测距仪的仰俯角度进行调节，方便使用，而且，在转动块的外表面设置有标记箭头和在伸缩装置的外表面设置有角度条，可通过转动块的转动角度和圈数准确把握激光测距仪转动的角度，提高了测量精度。

2、该工程造价用激光测距仪固定装置，调节杆和调节块的设计，在使用时，根据装置底板所放置地面的平整度，转动调节块使得调节杆对整个装置进行支撑，操作方便，灵活性高，实用性强。

附图说明

图1为本实用新型主视剖面结构示意图；

图2为本实用新型伸缩杆主视结构示意图；

图3为本实用新型装置底板侧视结构示意图。

图中：1、装置底板；2、伸缩装置；3、螺纹杆；4、第一锥齿轮；5、转动杆；6、第二锥齿轮；7、转动块；8、测距仪放置壳体；9、螺纹套；10、连接块；11、传动杆；12、调节杆；13、调节块；14、转动轴；15、标记箭头；16、角度条；17、测距仪放置槽；18、激光测距仪；19、散热孔；20、水平仪。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

请参阅图1至图3，本实用新型提供一种技术方案：一种工程造价用激光测距仪固定装置，包括装置底板1，装置底板1的一侧螺纹连接有调节杆12，调节杆12的数量为四个，四个调节杆12的两端均固定连接有调节块13，调节杆12和调节块13的设计，在使用时，根据装置底板1所放置地面的平整度，转动调节块13使得调节杆12对整个装置进行支撑，操作方便，灵活性高，实用性强，装置底板1的一侧固定连接有伸缩装置2，伸缩装置2远离装置底板1一端的内部活动连接由螺纹杆3，螺纹杆3位于伸缩装置2内部的一端固定连接有第一锥齿轮4，第一锥齿轮4远离螺纹杆3的一侧固定连接由转动轴14，且转动轴14与伸缩装置2活动连接，伸缩装置2的一侧活动连接有转动杆5，转动杆5位于伸缩装置2内部的一端固定连接有第二锥齿轮6，第二锥齿轮6与第一锥齿轮4啮合连接，转动杆5的另一端固定连接有转动块7，转动块7的外表面设置有标记箭头15，且伸缩装置2外表面位于转动块7的一侧设置有角度条16，螺纹杆3远离第一锥齿轮4的一端活动连接有测距仪放置壳体8，测距仪放置壳体8远离螺纹杆3的一侧开设有测距仪放置槽17，且测距仪放置槽17的内部设置有激光测距仪18，测距仪放置壳体8位于螺纹杆3的一侧开设有散热孔19，且装置底板1位于伸缩装置2的一侧设置有水平仪20，螺纹杆3的外表面螺纹连接有螺纹套9，螺纹套9的一侧固定连接有连接块10，连接块10的一侧活动连接有传动杆11，传动杆11远离连接块10的一端与测距仪放置壳体8活动连接，通过第一锥齿轮4、第二锥齿轮6、螺纹杆3、螺纹套9和传动杆11的配合设计，实现了对激光测距仪18角度调节的功能，在使用时，通过用手等握住螺纹套9的外表面，拧动转动块7带动第一锥齿轮4进行转动，经过第二锥齿轮6带动螺纹杆3进行转动，由于在螺纹杆3与测距仪放置壳体8处设置有转轴，使得螺纹套9在螺纹杆3上进行上下运动，从而使得传动杆12拉着测距仪放置壳体8的一侧对激光测距仪18的仰俯角度进行调节，方便使用，而且，在转动块7的外表面设置有标记箭头15和在伸缩装置2的外表面设置有角度条16，可通过转动块7的转动角度和圈数准确把握激光测距仪18转动的角度，提高了测量精度。

该文中出现的电器元件均与外界的主控器及220V市电电连接，并且主控器可为计算机等起到控制的常规已知设备。

综上所述，该工程造价用激光测距仪固定装置，通过第一锥齿轮4、第二锥齿轮6、螺纹杆3、螺纹套9和传动杆11的配合设计，实现了对激光测距仪18角度调节的功能，在使用时，通过用手等握住螺纹套9的外表面，拧动转动块7带动第一锥齿轮4进行转动，经过第二锥齿轮6带动螺纹杆3进行转动，由于在螺纹杆3与测距仪放置壳体8处设置有转轴，使得螺纹套9在螺纹杆3上进行上下运动，从而使得传动杆12拉着测距仪放置壳体8的一侧对激光测距仪18的仰俯角度进行调节，方便使用，而且，在转动块7的外表面设置有标记箭头15和在伸缩装置2的外表面设置有角度条16，可通过转动块7的转动角度和圈数准确把握激光测距仪18转动的角度，提高了测量精度，调节杆12和调节块13的设计，在使用时，根据装置底板1所放置地面的平整度，转动调节块13使得调节杆12对整个装置进行支撑，操作方便，灵活性高，实用性强。

在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”、“轴向”、“径向”、“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，术语“设置”、“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或成一体；可以是机械连接，可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

此外，术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本实用新型的描述中，“多个”的含义是两个或两个以上，除非另有明确具体的限定。

需要说明的是，在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，第一特征在第二特征“上”或“下”可以是第一和第二特征直接接触，或第一和第二特征通过中间媒介间接接触。而且，第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”可是第一特征在第二特征正上方或斜上方，或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”可以是第一特征在第二特征正下方或斜下方，或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。

以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920308714.7

申请日:2019-03-12

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:21(辽宁)

授权编号:CN209640483U

授权时间:20191115

主分类号:G01S 7/481

专利分类号:G01S7/481;G01S17/08

范畴分类:31G;

申请人:苏春超

第一申请人:苏春超

申请人地址:124010 辽宁省盘锦市兴隆台区市府大街111#中交凯旋城售楼处

发明人:苏春超

第一发明人:苏春超

当前权利人:苏春超

代理人:杜梦

代理机构:51289

代理机构编号:成都明涛智创专利代理有限公司 51289

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/07418ab7dd6318e4dff86dfd.html