# 一种城镇生活污水处理再利用装置论文和设计-宋新丰

### 全文摘要

本实用新型公开了一种城镇生活污水处理再利用装置，包括装置主体，所述装置主体的底部设置有移动盘，且装置主体一侧的顶端设置有污水仓，所述装置主体另一侧的顶端设置有废气仓，且废气仓顶部的一侧设置有过滤头，所述装置主体顶部的中间位置处安装有旋转电机，且旋转电机的输出端连接有贯穿至装置主体内部的转轴。本实用新型设置的旋转电机通过转轴带动破碎叶进行转动，对污水中的杂质进行破碎，避免杂质堆积在过滤板顶部影响设备的正常运行，通过设置的加热板对污水进行升温，从而使得臭气快速通过导管进入废气仓，在生物膜的作用下，完成生物降解并经过活性炭过滤网进行吸收，使得臭气得到较为完全的处理。

### 主设计要求

1.一种城镇生活污水处理再利用装置，包括装置主体(1)，其特征在于：所述装置主体(1)的底部设置有移动盘(2)，且装置主体(1)一侧的顶端设置有污水仓(5)，所述装置主体(1)另一侧的顶端设置有废气仓(11)，且废气仓(11)顶部的一侧设置有过滤头(10)，所述装置主体(1)顶部的中间位置处安装有旋转电机(7)，且旋转电机(7)的输出端连接有贯穿至装置主体(1)内部的转轴(15)，所述转轴(15)的外侧设置有破碎叶(17)，所述装置主体(1)内部的底端设置有过滤板(16)，且装置主体(1)底端的内壁安装有加热板(20)，所述装置主体(1)顶部的一侧设置有进水口(6)，且装置主体(1)顶部的另一侧设置有出气盘(8)，所述出气盘(8)的顶部通过导管(9)与废气仓(11)相连通，所述污水仓(5)两侧的内壁皆安装有放电齿板(12)，所述装置主体(1)一侧的底端安装有水泵(3)，且装置主体(1)前表面的中间位置处设置有密封门(4)，所述废气仓(11)的两侧的内壁皆设置有生物膜(19)。

### 设计方案

1.一种城镇生活污水处理再利用装置，包括装置主体(1)，其特征在于：所述装置主体(1)的底部设置有移动盘(2)，且装置主体(1)一侧的顶端设置有污水仓(5)，所述装置主体(1)另一侧的顶端设置有废气仓(11)，且废气仓(11)顶部的一侧设置有过滤头(10)，所述装置主体(1)顶部的中间位置处安装有旋转电机(7)，且旋转电机(7)的输出端连接有贯穿至装置主体(1)内部的转轴(15)，所述转轴(15)的外侧设置有破碎叶(17)，所述装置主体(1)内部的底端设置有过滤板(16)，且装置主体(1)底端的内壁安装有加热板(20)，所述装置主体(1)顶部的一侧设置有进水口(6)，且装置主体(1)顶部的另一侧设置有出气盘(8)，所述出气盘(8)的顶部通过导管(9)与废气仓(11)相连通，所述污水仓(5)两侧的内壁皆安装有放电齿板(12)，所述装置主体(1)一侧的底端安装有水泵(3)，且装置主体(1)前表面的中间位置处设置有密封门(4)，所述废气仓(11)的两侧的内壁皆设置有生物膜(19)。

2.根据权利要求1所述的一种城镇生活污水处理再利用装置，其特征在于：所述水泵(3)的一侧输出端通过导管(9)与污水仓(5)相连通，且污水仓(5)的底部设置有阀门。

3.根据权利要求1所述的一种城镇生活污水处理再利用装置，其特征在于：所述放电齿板(12)的数目为两组，一组所述放电齿板(12)接入电源正极，另一组所述放电齿板(12)接入电源负极。

4.根据权利要求1所述的一种城镇生活污水处理再利用装置，其特征在于：所述过滤头(10)的底部设置有外螺纹(14)，且过滤头(10)的内部设置有过滤网(13)，所述过滤网(13)的材质为活性炭。

5.根据权利要求1所述的一种城镇生活污水处理再利用装置，其特征在于：所述装置主体(1)的外壳中设置有保温层(18)。

6.根据权利要求1所述的一种城镇生活污水处理再利用装置，其特征在于：所述导管(9)贯穿至废气仓(11)的底部，所述生物膜(19)的表面呈颗粒状。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及污水处理领域，具体为一种城镇生活污水处理再利用装置。

背景技术

随着经济的进步人们生活也逐渐多元化，而且人们也逐渐认识到生态环境的重要性，很多小区都建立了地下水道来对污水进行统一收集再进行处理，处理完成后的污水被广泛用到建筑、农业、交通、能源、石化、环保、城市景观、医疗、餐饮等各个领域，大大减小了水资源浪费的现象，所以很多城镇都引进了城镇生活污水处理再利用装置来对污水进行处理，但是现如今的城镇生活污水处理再利用装置需要用到较多化学试剂，不仅对生态环境污染较大，而且污水处理成本也比较高，同时不能够对废气进行处理导致该装置的处理环境较差，影响操作人员的身体健康。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种城镇生活污水处理再利用装置，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种城镇生活污水处理再利用装置，包括装置主体，所述装置主体的底部设置有移动盘，且装置主体一侧的顶端设置有污水仓，所述装置主体另一侧的顶端设置有废气仓，且废气仓顶部的一侧设置有过滤头，所述装置主体顶部的中间位置处安装有旋转电机，且旋转电机的输出端连接有贯穿至装置主体内部的转轴，所述转轴的外侧设置有破碎叶，所述装置主体内部的底端设置有过滤板，且装置主体底端的内壁安装有加热板，所述装置主体顶部的一侧设置有进水口，且装置主体顶部的另一侧设置有出气盘，所述出气盘的顶部通过导管与废气仓相连通，所述污水仓两侧的内壁皆安装有放电齿板，所述装置主体一侧的底端安装有水泵，且装置主体前表面的中间位置处设置有密封门，所述废气仓的两侧的内壁皆设置有生物膜。

优选地，所述水泵的一侧输出端通过导管与污水仓相连通，且污水仓的底部设置有阀门。

优选地，所述放电齿板的数目为两组，一组所述放电齿板接入电源正极，另一组所述放电齿板接入电源负极。

优选地，所述过滤头的底部设置有外螺纹，且过滤头的内部设置有过滤网，所述过滤网的材质为活性炭。

优选地，所述装置主体的外壳中设置有保温层。

优选地，所述导管贯穿至废气仓的底部，所述生物膜的表面呈颗粒状。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：本实用新型设置的旋转电机通过转轴带动破碎叶进行转动，对污水中的杂质进行破碎，避免杂质堆积在过滤板顶部影响设备的正常运行，通过设置的加热板对污水进行升温，从而使得臭气快速通过导管进入废气仓，在生物膜的作用下，完成生物降解并经过活性炭过滤网进行吸收，使得臭气得到较为完全的处理，从而使得装置的工作环境更加良好，避免操作人员的身体健康受到危害，设置的两组接入不同电极的放电齿板对污水中的有机分子进行处理，避免使用化学试剂，从而间接的保护了生态环境，同时减小污水处理的成本。

附图说明

图1为本实用新型的外观图；

图2为本实用新型的污水仓内部示意图；

图3为本实用新型的过滤头示意图；

图4为本实用新型的装置主体内部结构示意图；

图5为本实用新型的废气仓内部结构示意图。

图中：1、装置主体；2、移动盘；3、水泵；4、密封门；5、污水仓；6、进水口；7、旋转电机；8、出气盘；9、导管；10、过滤头；11、废气仓；12、放电齿板；13、过滤网；14、外螺纹；15、转轴；16、过滤板；17、破碎叶；18、保温层；19、生物膜；20、加热板。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种城镇生活污水处理再利用装置，包括装置主体1，装置主体1的底部设置有移动盘2，且装置主体1一侧的顶端设置有污水仓5，装置主体1另一侧的顶端设置有废气仓11，且废气仓11顶部的一侧设置有过滤头10，装置主体1顶部的中间位置处安装有旋转电机7(型号为90YYJJ)，且旋转电机7的输出端连接有贯穿至装置主体1内部的转轴15，转轴15的外侧设置有破碎叶17，装置主体1内部的底端设置有过滤板16，且装置主体1底端的内壁安装有加热板20，装置主体1顶部的一侧设置有进水口6，且装置主体1顶部的另一侧设置有出气盘8，出气盘8的顶部通过导管9与废气仓11相连通，污水仓5两侧的内壁皆安装有放电齿板12，装置主体1一侧的底端安装有水泵3(型号为G-JET)，且装置主体1前表面的中间位置处设置有密封门4，废气仓11的两侧的内壁皆设置有生物膜19。

本实用新型设置的旋转电机7通过转轴15带动破碎叶17进行转动，对污水中的杂质进行破碎，避免杂质堆积在过滤板16顶部影响设备的正常运行。

请着重参阅图1和2，水泵3的一侧输出端通过导管9与污水仓5相连通，且污水仓5的底部设置有阀门，放电齿板12的数目为两组，一组放电齿板12接入电源正极，另一组放电齿板12接入电源负极。

该种城镇生活污水处理再利用装置通过设置的水泵3将污水抽进污水仓5中，设置的阀门便于处理完成后的污水下料，设置的两组接入不同电极的放电齿板12对污水中的有机物进行处理，减小化学药剂的使用，从而达到保护环境的目的。

请着重参阅图3和4，过滤头10的底部设置有外螺纹14，且过滤头10的内部设置有过滤网13，过滤网13的材质为活性炭，装置主体1的外壳中设置有保温层18。

该种城镇生活污水处理再利用装置设置的外螺纹14便于过滤头10的安装，设置的活性炭过滤网13对臭气进行二次收集，设置的保温层18对装置主体1进行保温，减小加热板20的工作强度。

请着重参阅图5，导管9贯穿至废气仓11的底部，生物膜19的表面呈颗粒状。

该种城镇生活污水处理再利用装置通过将导管9贯穿至废气仓11的底部，避免臭气之间从过滤头10流出，设置的颗粒状的生物膜19增大反应面积。

工作原理：首先将该装置接通电源，从进水口6中加入污水，旋转电机7通过转轴15带动破碎叶17进行转动，破碎叶17对污水中的较大废渣进行破碎，经过过滤板16过滤，过滤后的污水进入过滤板16的下方，与此同时加热板20对污水进行加热，臭气经过出气盘8进入废气仓11中，经过生物膜19对废气进行降解，之后经过活性炭过滤网13过滤从过滤头10排出，水泵3将处理过的污水抽进污水仓5中，设置的两组接入不同电极的放电齿板12对污水中的有机物进行处理，减小化学药剂的使用，从而达到保护环境的目的，处理完成后打开阀门将处理后的污水放出进行再次利用，之后打开密封门4对过滤板16顶部的废渣进行清理，之后通过外螺纹14将过滤头10取出更换新的过滤头10，等待下次使用。

对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822255412.6

申请日:2018-12-29

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209338316U

授权时间:20190903

主分类号:C02F 9/10

专利分类号:C02F9/10;B01D53/85;B02C13/18

范畴分类:41B;

申请人:宜兴市子豪环保有限公司

第一申请人:宜兴市子豪环保有限公司

申请人地址:214000 江苏省无锡市宜兴市和桥镇中巷村工业集中区

发明人:宋新丰

第一发明人:宋新丰

当前权利人:宜兴市子豪环保有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/075876c6cd3592d320bdbfc2.html