# 一种旋转式电视机架论文和设计-滕云

### 全文摘要

本实用新型提供了一种旋转式电视机架。该旋转式电视机架包括固定于墙体上的固定基块、与固定基块转动连接的第一旋转体、与第一旋转体转动连接的第二旋转体、与第二旋转体转动连接的第一装配块以及与第一装配块形成可拆卸连接的卡合组件，第一装配块开设装配槽，卡合组件包括固定于电视机背板上的固定板以及设于固定板上的卡接头，卡接头卡合于装配槽内。本实用新型提供的旋转式电视机架可以调整转动任意角度，满足了室内不同方向、位置的观看需求，极大的改善了用户体验；通过在第一装配块上开设装配槽，并将固定在电视机背板上的卡合组件与装配槽进行卡合，拆卸时托起电视机并脱离装配槽即可，使电视机的拆装更加方便，提高了工作效率。

### 主设计要求

1.一种旋转式电视机架，其特征在于，包括固定于墙体上的固定基块、与所述固定基块转动连接的第一旋转体、与所述第一旋转体转动连接的第二旋转体、与所述第二旋转体转动连接的第一装配块以及与所述第一装配块形成可拆卸连接的卡合组件，所述第一装配块开设装配槽，所述卡合组件包括固定于电视机背板上的固定板以及设于所述固定板上的卡接头，所述卡接头卡合于所述装配槽内。

### 设计方案

1.一种旋转式电视机架，其特征在于，包括固定于墙体上的固定基块、与所述固定基块转动连接的第一旋转体、与所述第一旋转体转动连接的第二旋转体、与所述第二旋转体转动连接的第一装配块以及与所述第一装配块形成可拆卸连接的卡合组件，所述第一装配块开设装配槽，所述卡合组件包括固定于电视机背板上的固定板以及设于所述固定板上的卡接头，所述卡接头卡合于所述装配槽内。

2.根据权利要求1所述的旋转式电视机架，其特征在于，所述固定基块自其外侧表面向内凹陷形成一容纳槽，所述容纳槽的开设厚度等于所述第一旋转体的厚度，所述容纳槽的开设宽度等于所述第一旋转体的宽度。

3.根据权利要求1所述的旋转式电视机架，其特征在于，所述装配槽自所述第一装配块的顶部向下凹陷形成，且所述装配槽的开口宽度大于其底部的宽度。

4.根据权利要求1所述的旋转式电视机架，其特征在于，所述装配槽的开口宽度逐渐收窄于所述装配槽的中部，所述装配槽的中部至其底部的宽度相等。

5.根据权利要求1所述的旋转式电视机架，其特征在于，所述第二旋转体与所述第一旋转体、所述第一装配块与所述第二旋转体均通过铰接。

6.根据权利要求1所述的旋转式电视机架，其特征在于，所述固定基块通过螺栓与墙体固定。

7.根据权利要求1所述的旋转式电视机架，其特征在于，所述卡接头包括与所述固定板垂直连接的连接轴以及固定于所述连接轴端部的止档块，所述止档块的横截面面积大于所述连接轴的横截面面积。

8.根据权利要求1所述的旋转式电视机架，其特征在于，所述旋转式电视机架为合金钢旋转式电视机架。

### 设计说明书

【技术领域】

本实用新型涉及电视机固定技术领域，尤其涉及一种旋转式电视机架。

【背景技术】

电视机是我们生活当中不可或缺的数码设备，随着科技的进步，如今的电视机都是液晶显示电视，而且电视机制作也越来越趋向于轻薄化，以适应大众的需求。电视机的固定方式也由传统的座式更新成为挂式，把电视机通过支架悬挂在室内，这样，不占用空间也不需要电视机柜来专门放置电视机。

相关技术中，电视机通过电视机架将其固定在墙体上，电视架分成两部分，其一部分固定在墙体上，另一部分固定在电视机上，两部分再通过螺栓组装于一体，以此种方式组装后的电视机架使电视机固定不能移动，不能满足坐在房间里各角度的观看需求，而且这种电视机架安装的电视机在维修时需要先拆卸螺栓，拆卸和组装都很不方便。

因此，有必要提供一种新的旋转式电视机架解决上述技术问题。

【实用新型内容】

本实用新型的目的在于提供一种可满足任意观看角度且拆装方便的旋转式电视机架。

本实用新型的技术方案如下：

一种旋转式电视机架，包括固定于墙体上的固定基块、与所述固定基块转动连接的第一旋转体、与所述第一旋转体转动连接的第二旋转体、与所述第二旋转体转动连接的第一装配块以及与所述第一装配块形成可拆卸连接的卡合组件，所述第一装配块开设装配槽，所述卡合组件包括固定于电视机背板上的固定板以及设于所述固定板上的卡接头，所述卡接头卡合于所述装配槽内。

优选的，所述固定基块自其外侧表面向内凹陷形成一容纳槽，所述容纳槽的开设厚度等于所述第一旋转体的厚度，所述容纳槽的开设宽度等于所述第一旋转体的宽度。

优选的，所述装配槽自所述第一装配块的顶部向下凹陷形成，且所述装配槽的开口宽度大于其底部的宽度。

优选的，所述装配槽的开口宽度逐渐收窄与所述装配槽的中部，所述装配槽的中部至其底部的宽度相等。

优选的，所述第二旋转体与所述第一旋转体、所述第一装配块与所述第二旋转体均通过铰接。

优选的，所述固定基块通过螺栓与墙体固定。

优选的，所述卡接头包括与所述固定板垂直连接的连接轴以及固定于所述连接轴端部的止档块，所述止档块横截面面积大于所述连接轴的横截面面积。

优选的，所述旋转式电视机架为合金钢旋转式电视机架。

本实用新型提供的旋转式电视机架通过第一旋转体与固定在墙体上的固定基块形成转动连接、第二旋转体与第一旋转体形成转动连接、第一装配块与所述第二旋转体形成转动连接，使得固定在所述第一装配块的电视机可以调整转动任意角度，满足了室内不同方向、位置的观看需求，极大的改善了用户体验；通过在所述第一装配块上开设装配槽，并将固定在电视机背板上的卡合组件与装配槽进行卡合，拆卸时托起电视机并脱离所述装配槽即可，使电视机的拆装更加方便，提高了工作效率。

【附图说明】

图1为本实用新型提供的旋转式电视机架的结构示意图。

【具体实施方式】

下面结合附图和实施方式对本实用新型作进一步说明。

请参阅图1，为本实用新型提供的旋转式电视机架的结构示意图。该旋转式电视机架100用于固定电视机200，所述旋转式电视机架100由高强度、高硬度的合金钢制成，采用合金钢制成的旋转式电视机架100可以有效的增加电视机架的稳固性，延长使用寿命。需要说明的是，所述旋转式电视机架100的尺寸大小可以根据电视机的重量和大小进行设置以承受电视机的基本支撑。所述旋转式电视机架100包括固定于墙体上的固定基块1、与所述固定基块1转动连接的第一旋转体3、与所述第一旋转体3转动连接的第二旋转体5、与所述第二旋转体5转动连接的第一装配块7以及与所述第一装配块7形成可拆卸连接的卡合组件9。

所述固定基块1呈长方体，其上下两端通过螺栓与墙体固定。在本实施例中，优选为膨胀螺栓。

所述固定基块1自靠近所述第一旋转体3的外侧表面向内凹陷形成一容纳槽11，所述容纳槽11呈方型且开设于所述固定基块1的中部，所述容纳槽11的开设厚度等于所述第一旋转体3的厚度，所述容纳槽11的开设宽度等于所述第一旋转体3的宽度。这样，所述第一旋转体3与所述固定基块1转动连接，所述第一旋转体3可以转动收容至所述容纳槽11内，再收拢时可以降低所述旋转式电视机架的总体厚度。

具体的，所述第一旋转体3和所述固定基块1的连接结构为，所述容纳槽11的上下两端开设安装盲孔，所述第一旋转体3的两端外伸两根轴，轴插设在所述盲孔内。

所述第二旋转体5与所述第一旋转体3通过铰接，所述第二旋转体5与所述第一旋转体3的结构相同，均呈长方体。

所述第一旋转体3和所述第二旋转体5铰接、所述第一装配块7和所述第二旋转体5铰接后可以转动叠加在一起，以缩小墙体与电视机之间的距离，可以有效的减少电视机室内空间的占用。而需要调节不同角度以满足室内不同位置的人看电视的需求时，转动所述第一旋转体3、所述第二旋转体5或者所述第一装配块7来调整任意角度，结构灵活性高。

所述第一装配块7呈块状体，所述第一装配块7上开设装配槽71，所述装配槽71自所述第一装配块7的顶部向下凹陷形成并贯通所述第一装配块7的两相对侧面，所述装配槽71的开口宽度大于其底部的宽度。

所述装配槽71的上半部分的截面形成呈漏斗形，所述装配槽71的开口宽度逐渐收窄于所述装配槽71的中部，所述装配槽71的中部至其底部的宽度相等。这样，所述卡合组件9可以从所述装配槽71的开口顺利的卡入其底部并固定。

所述卡合组件9包括固定于电视机背板201上的固定板91以及设于所述固定板91上的卡接头93，所述卡接头93卡合于所述装配槽71内。

所述卡接头93包括与所述固定板91垂直连接的连接轴931以及固定于所述连接轴931端部的止档块933，所述止档块933的横截面面积大于所述连接轴931的横截面面积，所述连接轴931固定在所述装配槽71内，这样，装配时，所述连接轴931不会脱出于所述装配槽71。

所述连接轴931的直径等于或者略小于所述装配槽71底部的宽度，使所述连接轴931与所述装配槽71形成良好的配合。

本实用新型提供的旋转式电视机架通过第一旋转体与固定在墙体上的固定基块形成转动连接、第二旋转体与第一旋转体形成转动连接、第一装配块与所述第二旋转体形成转动连接，使得固定在所述第一装配块的电视机可以调整转动任意角度，满足了室内不同方向、位置的观看需求，极大的改善了用户体验；通过在所述第一装配块上开设装配槽，并将固定在电视机背板上的卡合组件与装配槽进行卡合，拆卸时托起电视机并脱离所述装配槽即可，使电视机的拆装更加方便，提高了工作效率。

以上所述的仅是本实用新型的实施方式，在此应当指出，对于本领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型创造构思的前提下，还可以做出改进，但这些均属于本实用新型的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920032121.2

申请日:2019-01-07

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:94(深圳)

授权编号:CN209819163U

授权时间:20191220

主分类号:F16M13/02

专利分类号:F16M13/02;F16M11/06;F16M11/18

范畴分类:27H;

申请人:深圳宝家乡墅科技有限公司

第一申请人:深圳宝家乡墅科技有限公司

申请人地址:518000 广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾生态科技园11栋A座3701室

发明人:滕云;王青元

第一发明人:滕云

当前权利人:深圳宝家乡墅科技有限公司

代理人:胡剑辉

代理机构:11390

代理机构编号:北京和信华成知识产权代理事务所(普通合伙) 11390

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/076d027d17fd153f4100d406.html