# 超声振动辅助磨削GCr15轴承钢的表面残余应力

### 论文摘要

对GCr15轴承钢进行了超声振动辅助磨削和未施加超声振动的普通磨削,测试了磨削表面的残余应力,研究了超声振动以及进给深度（5～30μm）和砂轮线速度（2～12m·s-1）对表面残余应力的影响。结果表明:两种方式磨削后的表面均形成了残余压应力,且超声振动辅助磨削的表面残余压应力较大;随着进给深度的增大或砂轮线速度的减小,两种方式磨削加工后的表面残余压应力总体上均呈增大趋势;随着砂轮线速度的增大,施加超声振动前后表面残余压应力的差值减小,说明超声振动对表面残余压应力的提高作用减弱。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 试样制备与试验方法

- 2 试验结果与讨论

- 2.1 进给深度对表面残余应力的影响

- 2.2 砂轮线速度对表面残余应力的影响

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 栗育琴,肖罡,李涛

关键词: 超声振动辅助磨削,轴承钢,残余应力

来源: 机械工程材料 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺,机械工业

单位: 泸州职业技术学院,湖南大学汽车车身先进设计制造国家重点实验室,中车株洲电力机车研究所有限公司,湖南科技大学难加工材料高效精密加工湖南省重点实验室

基金: 湖南省自然科学基金资助项目(2018JJ3178),湖南科技大学博士科研启动基金资助项目(E51783),难加工材料高效精密加工湖南省重点实验室开放基金资助项目(E21751),泸州职业技术学院质量工程资助项目(ZYKC-201603)

分类号: TG580.6;TH133.33

页码: 50-52

总页数: 3

文件大小: 798K

下载量: 207

### 相关论文文献

- [1].GCr15轴承钢工艺改进及性能研究[J]. 包钢科技 2018(03)

- [2].GCr15轴承钢套圈开裂原因分析[J]. 物理测试 2019(02)

- [3].GCr15轴承钢双细化工艺研究[J]. 金属加工(热加工) 2018(09)

- [4].镁对GCr15轴承钢中液析碳化物的影响[J]. 过程工程学报 2019(02)

- [5].稀土-镁复合处理对GCr15轴承钢中夹杂物的影响[J]. 工程科学学报 2019(06)

- [6].GCr15轴承钢高温回火球化工艺研究[J]. 热加工工艺 2019(20)

- [7].GCr15轴承钢大方坯连铸过程凝固传热数值模拟[J]. 铸造技术 2019(08)

- [8].高铁用GCr15轴承钢的热处理工艺研究进展[J]. 有色金属材料与工程 2017(06)

- [9].轧后冷却速率对GCr15轴承钢球化组织的影响[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2019(10)

- [10].钢包软吹氩时间对GCr15轴承钢中夹杂物的影响[J]. 材料与冶金学报 2017(04)

- [11].内置式MQL喷射特性对车削GCr15轴承钢的影响[J]. 机床与液压 2018(13)

- [12].GCr15轴承钢在盐酸溶液中的点蚀行为[J]. 腐蚀与防护 2019(12)

- [13].GCr15轴承钢球化退火工艺研究[J]. 南钢科技与管理 2016(04)

- [14].GCr15轴承钢碳化物液析缺陷的控制工艺研究[J]. 南钢科技与管理 2015(04)

- [15].基于DEFORM-3D的GCr15轴承钢车削残余应力的仿真研究[J]. 西安理工大学学报 2018(04)

- [16].高性能GCr15轴承钢中夹杂物控制与疲劳性能[J]. 钢铁 2018(05)

- [17].深冷处理对GCr15轴承钢组织及力学性能的影响[J]. 机械工程材料 2018(05)

- [18].GCr15轴承钢连铸方坯与电渣重熔铸锭的原位统计分布分析[J]. 冶金分析 2018(10)

- [19].GCr15轴承钢先共析渗碳体的相变规律[J]. 材料热处理学报 2019(07)

- [20].两种工艺流程生产GCr15轴承钢的夹杂物对比研究[J]. 金属世界 2017(06)

- [21].磁控电渣对1t ESR锭GCr15轴承钢凝固组织及成分偏析的影响[J]. 特殊钢 2019(04)

- [22].GCr15轴承钢表面渗硼层生长动力学与机械性能[J]. 工程科学学报 2018(09)

- [23].无机高分子水溶性淬火介质在GCr15轴承钢中的应用[J]. 热加工工艺 2019(12)

- [24].GCr15轴承钢中残余奥氏体含量影响因素及其控制方法[J]. 山东工业技术 2018(17)

- [25].GCr15轴承钢管穿孔内翘皮缺陷成因分析[J]. 理化检验(物理分册) 2019(02)

- [26].采用ASPEX和旋弯疲劳法表征GCr15轴承钢夹杂物[J]. 钢铁 2019(04)

- [27].低温轧制终冷温度对GCr15轴承钢组织性能的影响[J]. 材料热处理学报 2019(03)

- [28].正火温度对GCr15轴承钢碳化物溶解扩散和冲击性能的影响[J]. 金属热处理 2019(03)

- [29].GCr15轴承钢中MnS-Al_2O_3复合夹杂物析出行为[J]. 辽宁科技大学学报 2017(06)

- [30].GCr15轴承钢表面的激光凹/凸微织构工艺[J]. 中国激光 2019(03)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/07889706eda3007196115389.html