# 基于相关滤波的仪表定位方法

### 论文摘要

目前变电站自动化巡检的研究主要是利用巡检机器人和图像处理技术来开展,但当前大部分仪表定位方法鲁棒性和实时性较差而难以满足变电站实际需求。为解决上述问题,总结出变电站仪表定位问题所具有的特点,提出一种基于相关滤波的仪表定位算法。首先利用对局部结构信息保留较好且对光照不敏感的HOG特征作为特征描述器;然后利用预先获取的样板图来训练相关滤波器;再通过相关滤波计算待检测图像各区域与目标图像的相关性,相关性最高的区域即为目标仪表区域;最后,通过建立模拟实际环境的试验场地,并与现有方法进行对比实验。实验结果表明,所提方法具有良好的实时性、准确性,对光照变化、阴影和污渍等干扰都具有较好鲁棒性,并且其效果均优于所对比方法。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 算法描述

- 1.1 初始化相关滤波器

- 1) 目标选取

- 2) 特征提取

- 3) 相关滤波器模型与训练

- 1.2 仪表定位检测

- 1.3 算法实现

- 2 对比试验及讨论

- 2.1 实验环境

- 2.2 算法性能对比

- 2.3 鲁棒性实验

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 邓欣,杨清云,米建勋,孙开伟,彭松璧

关键词: 机器视觉,仪表定位,相关滤波,电力巡检,目标检测

来源: 电子测量与仪器学报 2019年05期

年度: 2019

分类: 信息科技,工程科技Ⅱ辑

专业: 电力工业,无线电电子学

单位: 重庆邮电大学计算机科学与技术学院,重庆西电普华智能机器人技术有限公司

基金: 重庆市自然科学基金(cstc2018jcyjAX0532),国家自然科学基金(61472055),国家自然科学基金(61806033),国家自然科学基金(61703065)资助项目,重庆市重点产业共性关键技术创新专项(cstc2017zdcy-zdyfX0012),国家社会科学基金西部项目(18XGL013)

分类号: TM63;TN713

DOI: 10.13382/j.jemi.B1801913

页码: 102-110

总页数: 9

文件大小: 670K

下载量: 94

### 相关论文文献

- [1].重庆超高压500kV变电站巡检机器人通过评审[J]. 广西电力建设科技信息 2008(02)

- [2].一种输电线路智能巡检机器人的仿真设计[J]. 电气技术 2019(12)

- [3].巡检机器人带来燃气行业新体验[J]. 石油知识 2020(01)

- [4].智能巡检机器人研究现状与发展[J]. 设备管理与维修 2019(24)

- [5].电缆隧道巡检机器人的通信系统探讨[J]. 电子世界 2020(02)

- [6].嵌入式舰船智能巡检机器人优化控制[J]. 舰船科学技术 2019(24)

- [7].高压线路抱臂式巡检机器人越塔规划及辅助金具设计[J]. 电气工程学报 2019(04)

- [8].驻塔式轻小型输电线路巡检机器人[J]. 集成电路应用 2020(02)

- [9].变电站智能巡检机器人的集中管理系统[J]. 集成电路应用 2020(03)

- [10].电缆隧道智能巡检机器人设计探析[J]. 通信电源技术 2020(02)

- [11].电力智能巡检机器人研究综述[J]. 电测与仪表 2020(02)

- [12].小型化电力巡检机器人的材料与控制技术研究[J]. 电工技术 2020(02)

- [13].基于卷积神经网络的智能巡检机器人场景识别[J]. 信息技术 2020(02)

- [14].机房智能巡检机器人应用研究[J]. 科学技术创新 2020(04)

- [15].矿用智能轮式巡检机器人路径跟踪及运动分析[J]. 煤矿机械 2020(02)

- [16].一种电力巡检机器人控制系统设计与实现[J]. 信息技术 2020(03)

- [17].变电站智能巡检机器人应用问题及解决方法[J]. 电力安全技术 2020(01)

- [18].智能巡检机器人系统的设计与实现[J]. 自动化应用 2020(01)

- [19].煤矿瓦斯抽采泵站巡检机器人关键技术与应用[J]. 中国新技术新产品 2020(04)

- [20].变电站巡检机器人的路径规划研究[J]. 决策探索(中) 2020(02)

- [21].变电站轮式巡检机器人检测技术规范的探讨[J]. 自动化应用 2020(02)

- [22].电缆隧道架空式巡检机器人行走机构研究与应用[J]. 电气应用 2020(04)

- [23].探讨智能巡检机器人在变电站户外设备巡视的应用[J]. 计算机产品与流通 2020(04)

- [24].智能巡检机器人在500kV变电站的应用[J]. 农家参谋 2020(08)

- [25].无人值守变电站智能巡检机器人的应用与运维[J]. 安徽电力 2020(01)

- [26].安防巡检机器人竞争上岗“护航”北京冬奥会[J]. 机器人产业 2020(01)

- [27].化工厂智能巡检机器人系统设计[J]. 工业仪表与自动化装置 2020(03)

- [28].基于模糊逻辑控制的变电站巡检机器人视觉导航方法[J]. 周口师范学院学报 2020(02)

- [29].高压变电站中移动机器人的应用研究[J]. 现代工业经济和信息化 2020(03)

- [30].铁路信号中继站悬挂轨道式智能巡检机器人系统分析[J]. 大众标准化 2020(06)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/07a428f568e37574d239d277.html