# 沉降观测中常遇到的问题分析及其处理

盱眙国联建设工程质量检测有限公司

摘要：本文主要阐述沉降观测中常遇到的问题，以及问题分析及其处理方法。

关键词：沉降观测；问题；分析；处理

1、概述随着社会的不断进步，物质文明的极大提高及建筑设计施工技术水平的成熟完善，同时，也因土地资源日渐减少与人口增长之间日益突出的矛盾，高层及超高层建筑物越来越多。为了保证建构筑物的正常使用寿命和建筑物的安全性，并为以后的勘察设计施工提供可靠的资料及相应的沉降参数，建筑物沉降观测的必要性和重要性愈加明显。现行规范也规定，高层建筑物、高耸构筑物、重要古建筑物及连续生产设施基础、动力设备基础、滑坡监测等均要进行沉降观测。特别在高层建筑物施工过程中应用沉降观测加强过程监控，指导合理的施工工序，预防在施工过程中出现不均匀沉降，及时反馈信息为勘察设计施工部门提供详尽的一手资料，避免因沉降原因造成建筑物主体结构的破坏或产生影响结构使用功能的裂缝，造成巨大的经济损失。在沉降观测工作中常遇到一些矛盾现象，并从沉降与时间关系曲线上表现出来。对于这些问题，必须分析产生的原因，给以合理的处理和修正。现将在沉降观测工作中常见的几种问题分析及其处理现象分述如下：

2、问题分析及其处理

2.1曲线在首次观测后即发生回升现象在第二次观测时即发现曲线上升，至第三次后，曲线又逐渐下降。发生此种现象，一般都是由于初测精度不高，而使观测成果存在较大误差所引起的。此时，如周期较短，可将第一次观测成果作废，而采用第二次观测成果作为首测成果。为避免发生此类现象，首次观测应适当提高测量精度，施测时一般用N2或N3级精密水准仪认真施测，并且要求每个观测点首次高程应在同期观测两次后决定，以资比较，确保首次观测成果可靠。

2.2曲线在中间某点突然回升

发生此种现象的原因，多半是因为水准点或观测点被碰动所致；而且只有当水准点被碰动后低于被碰前的标高及观测点被碰后高于被碰前的标高时，才会出现回升的现象的可能。由于水准点或观测点被碰撞，其外型必有损伤，比较容易发现。如水准点被碰动时，可改用其它水准点来继续观测。并再埋设新水准点，以保证水准点个数不少于三个；如观测点被碰动后已活动（如果采用隐蔽式沉降观测点，则不会发生此现象），则需另行埋设新点；若碰后点位尚牢固，则可继续使用。埋设的沉降观测点要符合各施工阶段的观测要求，特别要考虑到装修装饰阶段因墙或柱饰面施工而破坏或掩盖住观测点，不能连续观测而失去观测意义。但因为标高改变，对这个问题必须进行合理的处理，其办法是：选择结构，荷重及地质等条件都相同的临近另一沉降观测点，取该点在同一期间内的沉降量，作为被碰观测点之沉降量。此法虽不能真正反映被碰观测点的沉降量，但如选择适当，可得到比较接近实际情况的结果。

2.3曲线自某点起渐渐回升产生此种现象一般是水准点下沉所致，如采用建筑物上的水准点，由于建筑物尚未稳定而下沉；或者新埋设的水准点，由于埋设地点不当，时间不长，以致发生下沉现象。水准点是逐渐下沉的，而且沉降量较小，但建筑物初期沉降量较大，即当建筑物沉降量大于水准点沉降量时，曲线不发生回升。到了后期，建筑物下沉逐渐稳定，如水准点继续下沉，则曲线就会发生逐渐回升现象。因此在选择或埋设水准点时，特别是在建筑物上设置水准点时，应保证其点位的稳定性。如已查明确系水准点下沉而使曲线逐渐回升，则应测出水准点的下沉量，以便修正观测点的标高。或者，根据水准点之间的高差来判断出最稳定的水准点，以此作为新水准基点，将原来下沉的水准基点废除。另外，埋在裙楼上的沉降观测点，由于受主楼的影响，有可能会出现属于正常的渐渐回升现象。

2.4曲线的波浪起伏现象曲线在后期呈现波浪起伏现象，此种现象在沉降观测中最常遇到。其原因并非建筑物下沉所致，而是测量误差所致。曲线在前期波浪起伏所以不突出，是因为沉降量大于测量误差之故；但到后期，由于建筑物下沉极微或已接近稳定，因此在曲线就出现测量误差比较突出的现象。处理这种现象时，应根据整个情况进行分析，决定自某点起，将波浪形曲线改为水平线。后期测量宜提高测量精度等级，并适当地延长观测的间隔时间。

2.5曲线中断现象由于沉降观测点开始是埋设在柱基础面上进行观测，在柱基础二次灌浆时没有埋设新点并进行观测；或者由于观测点被碰毁，后来设置之观测点绝对标高不一致，而使曲线中断。为了让中断曲线连接起来，可按照处理曲线在中间某点突然回升现象的办法，估求出未作观测期间的沉降量；并将新设置的沉降点不计其绝对标高，而取其沉降量，一并加在旧沉降点的累计沉降量中去。

2.6水准仪i角的误差水准仪经过长途运输、长期作业和操作环境的不断变化，均可能使水准仪的i角发生变化。水准仪产生i角变化的原因是仪器本身的结构与外业工作条件的变化而致仪器中的十字丝是固定在上下的V形槽中，下面的V形槽由弹簧支撑着，上面是一个压紧调节螺丝。由于因内部与外界环境条件的变化，如温度、湿度、震动的变化，它会产生i角微小的变化；或者，由于其它内应力的变化而使i角产生不同程度的变化。根据我国现行规范的要求，用于一、二等水准测量的水准仪，仪器的i角不应超过15”，用于三、四等水准测量的水准仪，仪器的i角不应超过20”。在沉降观测工作中，应该经常性地、自觉地和定期地，检查和调节水准仪的i角，以确保测量精度的需要；同时，为了消除i角对观测点高程的影响，在观测中应使仪器到前视尺和后视尺的距离大致相等。

3、结束语沉降观测是检查建筑物特别是高层建筑物，设计是否合理，施工是否保证质量，使用是否安全的一项重要技术监督措施，它是一项测观时间长、精度要求高的测量工作，根据沉降观测的有关要求和实际工作体会，在沉降观测过程中，沉降观测中常遇到的问题，应加以分析原因，进行修正和处理。

参考文献

[1]《工程测量规范》（GB50026-93）

[2]《建筑变形测量规程》（JGJ/T8-97）

[3]《国家一、二等水准测量规范》（GB12897-91）

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/07e4f965ce09518cc9c31bdc.html