# 一种用于冲压件加工的工作台论文和设计-赵阳

### 全文摘要

本实用属于工作台领域，具体为一种用于冲压件加工的工作台，包括操作台、冲压气缸、固定柱、安装台，所述操作台上端设置有安装柱，所述安装柱前端设置有连接板，所述连接板下端设置有所述冲压气缸，所述冲压气缸下端设置有活塞杆，所述活塞杆下端设置有冲压头，所述安装柱前方设置有所述固定柱，所述固定柱上端设置有引导板。通过本实用新型固定柱的形状设置成后半部分凸起，前半部分凹陷，可以将凸面板与凹面板设置在液压缸中心相对的位置，利用凸面板的平滑面，配合引导板调整冲压件的中心位置，利用压力传感器感应凹面板收到的压力，从而控制液压缸的开关，防止压力过大造成损坏，结构合理，操作简单，使用方便。

### 主设计要求

1.一种用于冲压件加工的工作台，其特征在于：包括操作台（1）、冲压气缸（4）、固定柱（7）、安装台（12），所述操作台（1）上端设置有安装柱（2），所述安装柱（2）前端设置有连接板（3），所述连接板（3）下端设置有所述冲压气缸（4），所述冲压气缸（4）下端设置有活塞杆（5），所述活塞杆（5）下端设置有冲压头（6），所述安装柱（2）前方设置有所述固定柱（7），所述固定柱（7）上端设置有引导板（8），所述固定柱（7）前端设置有凸面板（9），所述凸面板（9）之间设置有凹面板（10），所述凹面板（10）上端设置有压力传感器（11），所述固定柱（7）前方设置有所述安装台（12），所述安装台（12）上端设置有卡环（13），所述卡环（13）上设置有液压缸（14），所述液压缸（14）后端设置有液压活塞（15），所述液压活塞（15）后端设置有加紧凹面板（16），所述安装台（12）一侧设置有控制面板（17）。

### 设计方案

1.一种用于冲压件加工的工作台，其特征在于：包括操作台（1）、冲压气缸（4）、固定柱（7）、安装台（12），所述操作台（1）上端设置有安装柱（2），所述安装柱（2）前端设置有连接板（3），所述连接板（3）下端设置有所述冲压气缸（4），所述冲压气缸（4）下端设置有活塞杆（5），所述活塞杆（5）下端设置有冲压头（6），所述安装柱（2）前方设置有所述固定柱（7），所述固定柱（7）上端设置有引导板（8），所述固定柱（7）前端设置有凸面板（9），所述凸面板（9）之间设置有凹面板（10），所述凹面板（10）上端设置有压力传感器（11），所述固定柱（7）前方设置有所述安装台（12），所述安装台（12）上端设置有卡环（13），所述卡环（13）上设置有液压缸（14），所述液压缸（14）后端设置有液压活塞（15），所述液压活塞（15）后端设置有加紧凹面板（16），所述安装台（12）一侧设置有控制面板（17）。

2.根据权利要求1所述的一种用于冲压件加工的工作台，其特征在于：所述控制面板（17）上端设置有按钮（18），所述按钮（18）与所述控制面板（17）之间通过螺纹连接。

3.根据权利要求1所述的一种用于冲压件加工的工作台，其特征在于：所述安装柱（2）与所述操作台（1）之间通过螺栓连接，所述连接板（3）与所述安装柱（2）之间通过螺栓连接，所述冲压气缸（4）与所述连接板（3）之间通过螺栓连接。

4.根据权利要求1所述的一种用于冲压件加工的工作台，其特征在于：所述冲压头（6）与所述活塞杆（5）之间通过螺栓连接，所述固定柱（7）与所述操作台（1）之间通过螺栓连接。

5.根据权利要求1所述的一种用于冲压件加工的工作台，其特征在于：所述引导板（8）与所述固定柱（7）之间焊接，所述凸面板（9）与所述固定柱（7）之间焊接，所述凹面板（10）与所述固定柱（7）之间通过卡槽连接，所述压力传感器（11）与所述凹面板（10）之间通过螺钉连接。

6.根据权利要求1所述的一种用于冲压件加工的工作台，其特征在于：所述安装台（12）与所述操作台（1）之间通过螺栓连接，所述卡环（13）与所述安装台（12）之间通过螺栓连接，所述液压缸（14）与所述卡环（13）之间通过卡槽连接。

7.根据权利要求1所述的一种用于冲压件加工的工作台，其特征在于：所述加紧凹面板（16）与所述液压活塞（15）之间通过螺栓连接，所述控制面板（17）与所述操作台（1）之间通过螺钉连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于工作台领域，具体是涉及一种用于冲压件加工的工作台。

背景技术

冲压件加工的工作台主要的作用就是对原材料的冲压加工，在加工的时候需要对加工件进行固定，然后利用冲压气缸进行冲压操作。

现阶段的冲压工作台存在着冲压件固定不够牢固的问题，由于固定的不够稳定，导致原料在冲压的时候，会出现一些偏差，达不到出厂的标准，降低了工厂的效率。

实用新型内容

本实用新型的目的就在于提供一种用于冲压件加工的工作台。

本实用新型所采用的技术方案如下：

一种用于冲压件加工的工作台，包括操作台、冲压气缸、固定柱、安装台，所述操作台上端设置有安装柱，所述安装柱前端设置有连接板，所述连接板下端设置有所述冲压气缸，所述冲压气缸下端设置有活塞杆，所述活塞杆下端设置有冲压头，所述安装柱前方设置有所述固定柱，所述固定柱上端设置有引导板，所述固定柱前端设置有凸面板，所述凸面板之间设置有凹面板，所述凹面板上端设置有压力传感器，所述压力传感器型号为SCB-3P，所述固定柱前方设置有所述安装台，所述安装台上端设置有卡环，所述卡环上设置有液压缸，所述液压缸后端设置有液压活塞，所述液压活塞后端设置有加紧凹面板，所述安装台一侧设置有控制面板。

优选地：所述控制面板上端设置有按钮，所述按钮与所述控制面板之间通过螺纹连接。

如此设置，通过螺纹连接使所述按钮更加稳定的固定在所述控制面板上端。

优选地：所述安装柱与所述操作台之间通过螺栓连接，所述连接板与所述安装柱之间通过螺栓连接，所述冲压气缸与所述连接板之间通过螺栓连接。

如此设置，通过螺栓连接使所述安装柱更加稳定的固定在所述操作台上端，使所述连接板更加稳定的固定在所述安装柱前端，使所述冲压气缸更加稳定的固定在所述连接板下端。

优选地：所述冲压头与所述活塞杆之间通过螺栓连接，所述固定柱与所述操作台之间通过螺栓连接。

如此设置，通过螺栓连接使所述冲压头更加稳定的固定在所述活塞杆下端，使所述固定柱更加稳定的固定在所述操作台上端。

优选地：所述引导板与所述固定柱之间焊接，所述凸面板与所述固定柱之间焊接，所述凹面板与所述固定柱之间通过卡槽连接，所述压力传感器与所述凹面板之间通过螺钉连接。

如此设置，通过焊接使所述引导板更加稳定的固定在所述固定柱上端，使所述凸面板更加稳定的固定在所述固定柱前端，通过卡槽连接使所述凹面板更加稳定的固定在所述固定柱前端，通过螺钉连接使所述压力传感器更加稳定的固定在所述凹面板上端。

优选地：所述安装台与所述操作台之间通过螺栓连接，所述卡环与所述安装台之间通过螺栓连接，所述液压缸与所述卡环之间通过卡槽连接。

如此设置，通过螺栓连接使所述安装台更加稳定的固定在所述操作台上端，使所述卡环更加稳定的固定在所述安装台上端，通过卡槽连接使所述液压缸更加稳定的固定在所述卡环内。

优选地：所述加紧凹面板与所述液压活塞之间通过螺栓连接，所述控制面板与所述操作台之间通过螺钉连接。

如此设置，通过螺栓连接使所述加紧凹面板更加稳定的固定在所述液压活塞后端，通过螺钉连接使所述控制面板更加稳定的固定在所述操作台上端。

本实用新型的有益效果为：

1、固定柱的形状设置成后半部分凸起，前半部分凹陷，可以将凸面板与凹面板设置在液压缸中心相对的位置，利用凸面板的平滑面，配合引导板调整冲压件的中心位置；

2、利用压力传感器感应凹面板收到的压力，从而控制液压缸的开关，防止压力过大造成损坏；

3、结构合理，操作简单，使用方便。

附图说明

附图是用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与下面的具体实施方式一起用于解释本实用新型，但并不构成对本实用新型的限制。在附图中：

图1是本实用新型所述一种用于冲压件加工的工作台的立体结构示意图；

图2是本实用新型所述一种用于冲压件加工的工作台的右视图；

图3是本实用新型所述一种用于冲压件加工的工作台的主视图。

附图标记说明如下：

1、操作台；2、安装柱；3、连接板；4、冲压气缸；5、活塞杆；6、冲压头；7、固定柱；8、引导板；9、凸面板；10、凹面板；11、压力传感器；12、安装台；13、卡环；14、液压缸；15、液压活塞；16、加紧凹面板；17、控制面板；18、按钮。

具体实施方式

下面通过实施例结合附图进一步说明本实用新型。

实施例1

如图1-图3所示，一种用于冲压件加工的工作台，包括操作台1、冲压气缸4、固定柱7、安装台12，操作台1上端设置有安装柱2，安装柱2作用在于安装连接板3，安装柱2前端设置有连接板3，连接板3作用在于安装冲压气缸4，连接板3下端设置有冲压气缸4，冲压气缸4作用在于推动活塞杆5，冲压气缸4下端设置有活塞杆5，活塞杆5作用在于安装冲压头6，活塞杆5下端设置有冲压头6，冲压头6作用在于进行冲压操作，安装柱2前方设置有固定柱7，固定柱7作用在于固定冲压件，固定柱7上端设置有引导板8，引导板8作用在于方便固定冲压件，固定柱7前端设置有凸面板9，凸面板9作用在于去除棱角，凸面板9之间设置有凹面板10，凹面板10作用在于配合加紧凹面板16固定冲压件，凹面板10上端设置有压力传感器11，压力传感器11作用在于感应凹面板10受到的压力，固定柱7前方设置有安装台12，安装台12作用在于设置卡环13，安装台12上端设置有卡环13，卡环13作用在于固定液压缸14，卡环13上设置有液压缸14，液压缸14作用在于推进液压活塞15，液压缸14后端设置有液压活塞15，液压活塞15作用在于安装加紧凹面板16，液压活塞15后端设置有加紧凹面板16，安装台12一侧设置有控制面板17，控制面板17作用在于控制装置。

实施例2

本实施例与实施例1的区别在于：

控制面板17上端设置有按钮18，按钮18与控制面板17之间通过螺纹连接，通过螺纹连接使按钮18更加稳定的固定在控制面板17上端。

工作原理：在进行冲压操作的时候，首先将所需要冲压的材料放在固定柱7上端得的两个引导板8之间，使两个引导板8之间的距离，刚好大于冲压件的直径，接着打开液压缸14，液压缸14推动加紧凹面板16，当加紧凹面板16接触冲压件的时候后，会推动冲压件向凹面板10靠近，在此过程中位置不准确的冲压件会被凸面板9引导纠正，让冲压件的中心与加紧凹面板16、凹面板10之间的中心对应，使冲压件更加稳定的被固定在加紧凹面板16与凹面板10之间，当冲压件接触到凹面板10后，压力传感器11会监测凹面板10受到的压力，当压力达到设定值的时候，可以停止液压缸14的运动，保护工作装置。

以上结合附图对本实用新型的优选实施方式做了详细说明，但本实用新型并不限于上述实施方式，在所属技术领域技术人员所具备的知识范围内，还可以在不脱离本实用新型宗旨的前提下作出各种变化。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822239115.2

申请日:2018-12-29

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:95(青岛)

授权编号:CN209349400U

授权时间:20190906

主分类号:B21D 43/00

专利分类号:B21D43/00;B21C51/00

范畴分类:26J;

申请人:青岛四环汽车零部件有限公司

第一申请人:青岛四环汽车零部件有限公司

申请人地址:266000 山东省青岛市李沧区遵义路3号

发明人:赵阳;崔建;郭舰舰

第一发明人:赵阳

当前权利人:青岛四环汽车零部件有限公司

代理人:明志会

代理机构:32331

代理机构编号:苏州国卓知识产权代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/07fcd22f502b7a2011582e3e.html