# 一种新型附着式升降脚手架控制系统的应用研究

中国建筑股份有限公司技术中心北京100000

【摘要】在高层、超高层建筑的模板工程技术中，附着式升降脚手架得到了广泛的应用，但是随着工程结构变化日趋复杂，质量要求越来越高，附着式升降脚手架亟需完善改进、推陈出新。新型控制系统在附着式升降脚手架中的应用研究，使其安全性和可靠性得到进一步提高，这标志着我国在模架产品升级方面有了新的突破，取得了新的成就。

【关键词】附着式升降脚手架；新型控制系统；应用研究；突破；成就；

项目基金：课题名称《铝合金模架体系应用研究与示范》（CSCEC-2016-Z-35）

作者简介：包海明、（1981）男、汉，工程硕士，工程师

通讯地址：北京市顺义区林河工业开发区林河大街15号（101300）

前言

随着我国国民经济的发展，社会的繁荣，各种配套的公用、民用的高层及超高层的建筑将迅猛发展。特别是国家人均土地的现状窘迫，为使土地资源节约和有效利用，高层及超高层建筑建设规划越来越多。附着升降脚手架具有低成本、使用便捷和实用性强等优点，建筑越高，其经济效益越显著，因此，近年来己成为高层和超高层建筑施工脚手架的主要形式。

高层建筑和超高层建筑、大型构筑物众多，工程结构变化复杂，质量要求高，在这种发展趋势下，附着式升降脚手架就需要不断地进行优化改进，推陈出新，以满足建筑业的使用需求。随着建筑物建设高度的不断增加，附着式升降脚手架的安全性和可靠性问题就尤为突出。为了保证施工安全，对脚手架的架体结构进行力学性能的分析和研发一种更高效、更可靠、更智能的控制系统是建筑行业内的共识。

一、实地考察，认真分析现有产品的好与坏、利与弊。

经过对工地附着式升降脚手架控制系统走访调研，智能控制系统已经广泛应用在附着式升降脚手架中，但目前国内现有的附着式升降脚手架控制系统，基本都只是在架体上安装了一些简易仪表，或采用PLC控制柜+简易仪表的构成形式，每幢楼都必须安装一个大型控制柜，虽然也具备了简单的超限报警和架体升降功能，但是施工单位在实际使用过程中，却普遍反映这类控制系统存在控制台笨重、施工成本较高、通信可靠性较差等缺点，架体安装好后经常会出现升降困难、机位间连接不畅、气温低时触摸屏反应迟钝等现象，施工单位往往并未真正体会该控制系统所带来的好处，因此智能控制系统普及推广受到了严重地制约。

二、完善改进旧产品，推陈出新，满足客户需要。

针对现场存在的诸多问题，我们研发了一种新型的附着式升降脚手架同步控制系统。该控制系统由一个主控箱和多个分控箱（依工程需求而定，主控箱底部有两个电源输出口，一个机位安装一个分控箱，每个输出口可以连接25个分控箱，但是每次同时提升的机位最多不超过40个）组成，各部分功能如下：

主控箱正面

主控箱内部

分控箱正面

三、该控制系统主要具有以下的优点：

1、简单实用：现场工人经过简单培训即可对升降控制系统的进行操作，不用专业电工，降低了对专业电工的依赖度；不用专业厂家人员常驻现场，出现问题，电话沟通问题即可迎刃而解，在一定程度上提高了工作效率、降低了施工成本。

2、主控箱、分控箱小巧玲珑，麻雀虽小五脏俱全，各类功能应有尽有：主控箱，分控箱有自我保护功能，保证控制箱在线缆内部连电，雷击等异常情况下实现自保。超载欠载停机时总相显示停机机位号，实现快速查找。同时分控箱内部带有大功率电子换相装量，免了手工按动之劳，易实现智能控制。采用先进的电子技术，独特思维模式，只用一根5芯电缆，无需再加控制信号号线。

3、在系统中引入无线通信方式，进一步降低现场通信电缆的布线难度：爬升过程中，工人只需控制两个遥控器，站在结构楼层里（电源遥控器和模式遥控器）即可完成架体升降，既进一步保证了工人的安全，又可避免现场的杂乱无序，从而实现安全施工、文明施工。

4、各机位自动预紧功能：在分控箱内预先设定好预紧吨位，然后总控箱转换到指定模式，启动电源，各机位自动预紧，该功能节省大量人功，又保护葫芦和链条。

5、主控箱、分控箱与电源的连接及两者之间的连接均采用工业插头插拔连接，省时省工，安全可靠。

结束语

该系统升级改进以后在附着式升降脚手架中的应用，标志着我国在整个模板脚手架产品升级方面又有了新的突破，取得了新的成就。它不但为施工单位节省了大量施工成本，而且还具备操作灵活、界面直观、性能安全可靠等特点，从而加快施工速度，提高工程质量。该系统先进实用性强、安全可靠，深受建筑部门的喜爱，从而更加有助于把我国现有施工技术水平推向一个新的高度。

[参考文献]

[1]李会良.爬架在高层建筑施工中的应用研究[D].西安:长安大学,2010.

[2]赵飞.超高层建筑附着升降脚手架施工技术性能研究[D].上海:同济大学,2008

[3]北京市建筑工程研究院.Q/HDJZG001-2006建筑施工分体式附着升降脚手架[S].北京，2006.

本文为课题《铝合金模板体系应用研究与示范》（CSCEC-2016-Z-35）的研究成果

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/07fd771041eaf30e51ca73d7.html