# 电力系统规划设计在电力工程设计中的应用

贵州电网公司都匀供电局贵州都匀558000

摘要：电力系统规划设计属于电力工程设计中的重要组成部分，电力系统规划设计水平直接关系整个电力工程的安全性和可靠性。按照电力工程设计要求，有效应用电力系统规划设计，逐步提高电力系统的稳定性和安全性。本文对电力系统规划设计在电力工程设计中的应用进行简单分析。

关键词：电力系统规划设计；电力工程设计；设计应用

一．引言

随着我国经济的快速发展，各个行业的用电需求量逐渐增多，对电力工程设计提出了新的要求。为了促进现代电力工程健康发展，为国民经济可持续发展提供坚实动力，必须要积极推动电力系统规划设计在电力工程设计中的有效应用，从而提高电力工程设计的科学性。

二．电力系统规划设计内容及在电力工程设计中的应用

电力系统规划包括发展规划和运行规划。电力系统发展规划是以电力系统负荷增长情况为前提，从而确定电源的布点、类型、容量和输配电网络的电压等级、变电所容量与位置、网络结构等。此外，它同时包括着互联系统规划、电源发展规划、电力网络发展规划以及其他一些规划。这类发展规划在一定程度上对单项电力工程设计具有极为重要的指导作用，同时对电力工程建设是否必要提供了论证。本文主要针对单项电力工程中，与电力系统规划设计相关的七个方面进行具体的阐述，具体内容如下：

1.电力负荷程度预测与特征分析

电力系统规划设计的基本内容首当其冲的便是所在区域的电力负荷预测及特征分析，负荷需求才是电网规划的依据。在负荷预测中，不能只是单一的对负荷总需求进行预测，还应考虑到未来的发展可能以及一定的环境因素，预测所需求的峰荷，以及天气、季节变化引起的负荷程度的变化等。在设计电力工程的项目时，通常是对其所在区域十五年内的负荷情况进行预测，也就是我们所统称的中短期负荷预测，该预测主要是依据我国国民经济的运行和发展进行的。收集相关的历年经济数据，结合目前的经济发展规划，对中短期内涉及到的区域，最大负荷进行预测。此外，为了确定负荷情况对电网供电的影响作用，要对其特性进行深入的研究和分析。负荷预测的方法并非是单一的，它具有多样性，不仅包括传统的序列预测法，同时也有新型的模糊理论及专家系统等，工程师可以采用多种方法进行负荷预测，无论是枢纽变电站还是大容量发电机组皆可。

然而，在预测过程中会涉及许多不确定的因素，负荷预测要做到十分准确是非常困难的。所以应根据有关的历史资料和省或地区的建设发展的总体规划以及一切可能得到的有关资料，运用概率统计的分析方法建立尽可能准确的负荷发展的数学模型，为电力系统发展规划提供可靠的依据。

2.电源规划情况及出力分析

电力系统规划设计的核心内容是电源的规划，主要是针对拟建区域及其周边区域的电源统计。根据对负荷增长的预测和动力、燃料可被利用的情况，决策每一发展阶段、在何处新建或扩建何种动力类型的发电厂；建议装机容量和单台机组的容量；指出这些电厂和机组在未来电力系统中的地位和基本运行方式（以带基荷为主还是以带腰荷或是峰荷为主）。电源发展规划过程中应坚持以下几点：

电源规划必须坚持从实际出发，以政府或相关部门提出的电源发展计划为依据，将市场需求作为导向，使所涉区域内的资源得到优化配置。在电源发展规划中应给出发电系统的可靠性分析。采用的指标一般是电力不足概率（LOLP）及电能不足期望值（EENS）。目标是所选方案的上述两项指标为最小。在选择方案中应进行发电系统的经济性分析，即进行发电系统的成本分析和利润分析。在制定电源发展规划中，还要仔细、深入地进行发电系统对环境污染的分析，并指出减低污染的技术途径；在成本分析中，要计及为把污染降低到合格的标准所耗费的资金，通常这部分耗资是相当大的。

3.进行电气计算

（1）潮流计算。潮流计算主要是计算电力网络中的功率和电压的分布情况，从而确定运行方式，检查各元件是否达到运行的要求，并为系统继电保护和稳定计算提供依据和初值。

（2）稳定计算。根据相关的要求，模拟计算和分析电力系统的各种故障情况，在此基础上，确定电力系统稳定问题的主要特征和稳定水平。稳定计算大多是基于潮流计算结果进行的，在单项工程设计中，常用到电力系统暂态稳定、电压、频率等稳定计算。通过各种稳定计算，能够对各接入系统方案的运行参数进行校验，看其能否符合稳定运行的要求，以此为基础，如有必要可以提出安全稳定的策略和保障措施。

（3）计算短路电流。在电气元件上，由于故障短路往往会产生不正常的电流值。计算短路电流就是在给定的网架中对上述不正常的电流值进行验算。通过对项目工程接入系统节点处的各种短路电流进行计算，能够为选择电气设备的型号提供依据。网架结构和系统运行方式确定后，计算短路电流可以对电气设备进行选择和校验，选用正确的继电保护整定值和熔体的额定电流，在故障发生时，能把短路电流快速切断，使其持续的时间和由此而形成的损失有效减少。在系统中，对于短路电流，应该在一个合理的水平上对其进行限制，若存在很大的短路电流，要求大量更换工程所在网区的电气设备时，需要提出相应的措施对短路电流予以限制。

（4）适当地进行无功补偿。在电力系统网络中，可为感性负荷提供相应的无功功率，因而使各种网络元件的电能损耗不会因为传输无功功率而减少。在电力工程中，要依据无功平衡，确定无功补偿装置的总容量，以及无功补偿装置的分组容量，如果有必要，还应当校对核算单组低压电容器投切时的电压波动，对近区的无功平衡进行分析，对调相调压专题进行计算。

三.工程设计中的经验总结

随着我国经济的高速发展，对电力需求越来越大，电网建设正朝着高电压、大规模、电源装机容量需求高的方向发展。在开展单项电力工程的设计中，项目工程中电力系统的设计与论证起的作用越来越大。因此，如何做好电力系统规划设计工作，已经成为阻碍一些规模不大的电力设计单位的巨大难题。

1.开始阶段

系统规划设计工作之前，需要分析和整理收集关于集近区电力系统现状资料和大网区的基本情况和特点。然后对收集到的现有线路、变电站和统一调度电源的资料要进行归档处理，形成关于电网现状的专有基础数据库，并指派专人进行管理。

2.工作阶段

通过互联网查阅与实地走访，及时了解电力系统的最新情况，对已建立起来的数据库要实时更新。重点关注各个地区的独有特点和负荷情况，而且收集关于大网内电厂、变电站和该地区的地理分布资料也是建立合理电力系统的必要工作。

四．结束语

科学合理的电力系统规划设计是电力工程设计的重要基础，通过应用电力系统规划设计，逐步提升电力工程设计水平，提高电力工程综合能力，满足社会发展需求，为我国经济快速发展提供电力支撑。

参考文献：

[1]李涛.探讨电力系统规划设计在电力工程设计中的应用[J].大科技，2014，（19）：82-83.

[2]崔巍.电力系统规划设计在电力工程设计中的应用[J].电子制作，2014，（18）：181-181.

[3]马建锋.电力系统规划设计在电力工程设计中的应用探计[J].中华民居，2013，（27）：319-320.

[4]李林，陈武.电力系统规划设计在电力工程设计中的应用[J].城市建设理论研究（电子版），2013，（36）.

[5]吴士平.电力系统规划设计在电力工程设计中的应用[J].科技创新与应用，2013，（33）：130-130，131.

[6]王磊.浅论电力系统规划设计在电力工程设计中的应用[J].建筑工程技术与设计，2015，（6）：924-924.

[7]乌蒙.论电力系统规划设计在电力工程设计中的应用[J].商情，2013，（14）：259.

[8]张连江.电力系统规划设计在电力工程设计中的应用[J].黑龙江科技信息，2012，（32）：101-101

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/080fa32f530ccadbb01ce955.html