# 论LED绿色照明在建筑照明中的应用

身份证号码：44200019890227****

摘要：LED绿色照明工程及其在建筑照明中应用的探究是非常必要的。本文主要探讨了LED绿色照明在建筑照明中的应用，积极探究LED绿色照明工程在建筑节能中的运用措施，采用先进的基础和科学的措施实现节能的目的。

关键词：LED；绿色照明；应用

1绿色照明的内涵

①高效节能：以消耗较少的电能获得足够的照明条件，节能指标包括灯具的光效、寿命、光通维持率等。②环保：保护环境，合理利用资源，减少污染气体物的排放。除采用绿色环保材料外，还有效地对产品在设计、制造、使用和废弃到再次利用生产的整个生命周期进行优化，提高材料的可再生利用率，减少废弃物的产生，使它可以持续合理地循环使用。③安全：产品能够进行安全防护，避免使用时的伤害。灯具安全首要是电气安全，其次是指光生物安全，不产生紫外线、蓝光、眩光等有害光照。④舒适：有益健康，提供舒适、愉悦的高质量照明环境。舒适的指标有色温、显色指数、DUV、SDCM标准色差、UGR和照度均匀度等等。如光源的光谱及色温接近自然光，较低的频闪。因为人们长期在自然光下生活，人眼对自然光的连续光谱适应性强，视觉效果好，视觉不易疲劳。

2LED灯在公共建筑照明中应用的优劣势分析

2.1LED灯应用优势

在我国提倡并且大力实施的“绿色照明”计划的情况下，将LED灯应用于公共建筑照明中是具有一定优势的。因LED灯照明主要是依靠发光的二极管来实现的，与传统照明设备相比，其具有的优势是：(1)光效高，也就是LED灯的最低光效为80Lm/W，远大于传统白炽灯的光效，但其电能消耗只有传统白炽灯的10%。(2)环保，也就是LED灯光照主要是因少数载流子与多数载流子复合作用下，多余能量通过光的形式释放出来，因此其不含有汞或者有害射线，应用在公共建筑照明中不会给环境带来任何负面影响。(3)使用寿命长，也就是LED灯使用寿命是传统白炽灯的2倍，并且其在低电压状态下也能正常发光，极大程度上提高了照明的安全性。(4)免维护，也就是LED灯具材料为环氧树脂，能够有效的密封、固定内部二极管，使之可以在正常使用期限内无需维护，同时还能够满足24h持续照明的需求。

2.2LED灯应用劣势

当然任何事物都有两面性，同样的LED灯也存在一些缺点，将其应用到公共建筑照明之中，会表现出的缺点有：(1)成本过高，也就是相对于传统白炽灯来说，初次购买LED灯的费用是白炽灯的3倍。从经济角度来说，LED灯有限的节能效果并不能支持其光源高价格。(2)光谱质量问题，也就是人类眼睛感受的LED灯的效果是显色性差、色温偏高，不如白炽灯让人感到舒适、自然。

3LED灯在公共建筑照明节能方面的有效应用

3.1LED灯的“隐藏”应用

在人们生活品位大大提升的情况下，为了使公共建筑物能够满足人们的审美需求，优化设置照明系统也是非常必要的。而将LED灯巧妙的运用到公共建筑照明系统之中，能够充分发挥其体积小、灯具参数可控性大的特点，将其灵活的应用在特定的空间，实现氛围渲染。当然，要想实现这一目的，工作人员需要根据建筑物实际情况及灯光设置需求，进而采用适合的隐藏应用LED灯的方式。如点式隐藏的运用，则是根据照明需求通过多颗LED灯组成光源陈列，将其设置在暗灯槽内，那么“见光不见灯”的艺术效果呈现出来；带式隐藏的运用，则可以在外墙中上部或者墙檐等位置串联LED灯，如此不仅能够提高照明亮度，还能起到装饰建筑物的效果；面式隐藏的运用，多是将LED灯作为光源安装在吊顶棚骨架、地面或者外墙格栅处，促使整个外墙、地面或者天棚发光，实现照明的目的。

3.2与建筑物的“一体化”应用

现代化的今天，人们更愿意体会的是照明与建筑的有机结合，也就是将灯具、空间、所处环境协调起来，使其相互渗透和促进，并利用现代化手段解决应用过程中的各种矛盾。而相对于传统照明灯具来说，LED灯更适合与建筑物“一体化”应用。这是因为根据建筑照明需要及建筑周边环境，科学合理的设置封装结构，可以使LED灯置于建筑主体中，在此基础上进行二次配光，不仅能够满足居民光照需要，还能增强公共建筑的装饰效果，让居民产生美的体验。

3.3室外照明应用

LED灯还适用于室外照明，如设置成路灯、景观的效果灯等等。从以往LED灯应用实际情况来看，作为公共建筑室外照明灯具，LED灯可以呈现出泛光效果和内透光照效果。要呈现出泛光效果，设计人员需结合建筑外立面的结构情况恰当的表现；要呈现出内透光照的效果，设计人员需要通过投射内光源来获得良好的室外照明效果。

3.4LED在某住宅建筑照明设计

1)初期投资。以某建筑面积25万m2的高层住宅小区为例，统计后得出公共部位的吸顶灯约为3000套，采用T8圆形吸顶荧光灯(22W/套)，每套70元，灯具投资210000元，合计功率75kW(含3W/套的电子镇流器)。LED圆形吸顶灯，10W/套，灯具单价100元/套，灯具总投资300000元，合计功率30kW。

2)运行费用比较分析。荧光灯照每年电耗：75kW×24h/d×365d/年=657000kWh/年。考虑自熄式开关控制，需要系数取0.15，电耗为657000×0.15=98550kWh/年。此地居民用电价格(0.55元/kWh)，共计98550kWh×0.55元/kWh=54202.5元。LED灯照每年电耗：30kW×24h/d×365d/年=262800kWh/年。考虑自熄式开关控制，需要系数取0.15，电耗为262800×0.15=39420kWh/年。此地居民用电价格(0.55元/kWh)，共计39420kWh×0.55元/kWh=21681元。

3)使用LED灯与荧光灯的经济性比较见下表。

由表中比较可以得出，使用LED灯不到3年即可收回相对成本。考虑到未来电费及人工费上涨的因素以及LED灯的使用寿命超过荧光灯管近10倍的优势，经济效益将更加显著，而且对于绿色环境的保护更为有益。

4结语

相对于传统照明灯具来说，LED灯有着不可比拟的优越性，将其科学、合理的应用于公共建筑照明节能方面，能够满足社会发展需求和人们生活需求。为整体营建生态建筑，全面提升建筑照明系统的绿色与低碳，应该科学遵循节能设计理念，依托于照明灯具的选择以及布局、光照条件的利用、照明控制系统的设计等整体优化建筑电气照明的节能成效。

参考文献

[1]丁兆聚.建筑电气照明节能技术分析[J].四川建材，2015，41(2)：285-286.

[2]兰国丽.浅析建筑绿色照明设计[J].建筑科技，2016(17)：73.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/08881e1ac8a014c0799271bc.html