# HL-2A等离子体垂直振荡缓解边缘局域模实验观测

### 论文摘要

在HL-2A装置实验中,通过对水平场加入方波扰动,实现了等离子体垂直运动。当等离子体向上垂直运动时,观察到了边缘局域模（ELM）缓解现象。研究发现,等离子体向上运动过程中边缘不断形成新的闭合磁面,导致等离子体体积膨胀,进而使台基宽度增加。此外,ELM缓解期间杂质和工作气体再循环有所增加。等离子体向上运动过程中体积膨胀、工作气体再循环及杂质增加可能是导致ELM缓解的主要物理因素。该实验可为未来聚变实验装置ELM的控制提供一些参考。

### 论文目录

- 1 引言

- 2 实验方法

- 3 实验结果

- 4 实验分析

- 5 总结与讨论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 吴娜,陈少永,唐昌建,宋显明,杨曾辰,余德良,许健强,HL-2A团队

关键词: 边缘局域模,缓解,垂直振荡,装置

来源: 核聚变与等离子体物理 2019年02期

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅱ辑

专业: 物理学,核科学技术

单位: 四川大学物理科学与技术学院,四川大学高能量密度物理及技术教育部重点实验室,核工业西南物理研究院

基金: 国家自然科学基金(11775154,61471249),国家磁约束核聚变能发展研究专项(2015GB104002B,2013GB107002)

分类号: TL612

DOI: 10.16568/j.0254-6086.201902001

页码: 97-103

总页数: 7

文件大小: 716K

下载量: 40

### 相关论文文献

- [1].HL-2A装置低杂波系统高功率速调管调试[J]. 核聚变与等离子体物理 2015(03)

- [2].石英晶体微天平在HL-2A装置上的应用[J]. 核聚变与等离子体物理 2017(02)

- [3].HL-2A装置中的电子回旋波电流驱动[J]. 中山大学学报(自然科学版) 2010(03)

- [4].HL-2A装置2MW电子回旋共振加热系统研制[J]. 核聚变与等离子体物理 2009(04)

- [5].HL-2A装置上粒子输运的研究[J]. 核聚变与等离子体物理 2009(02)

- [6].HL-2A装置电子回旋加热系统传输线机械设计[J]. 核聚变与等离子体物理 2013(01)

- [7].HL-2A托卡马克实验进展和科学创新[J]. 物理 2010(06)

- [8].HL-2A装置上的快扫Q波段微波反射系统研制[J]. 核聚变与等离子体物理 2016(04)

- [9].HL-2A中性束大功率离子源的研制[J]. 中国物理C 2008(S1)

- [10].HL-2A托卡马克真空烘烤除气性能研究[J]. 真空 2015(01)

- [11].用磁探针反演磁岛二维结构的方法及其在HL-2A装置上的应用[J]. 核聚变与等离子体物理 2011(03)

- [12].HL-2A装置挤压切割弹丸注入器及其工程调试[J]. 真空科学与技术学报 2011(04)

- [13].HL-2A装置偏滤器位形超声分子束注入深度观测[J]. 核聚变与等离子体物理 2008(02)

- [14].用于HL-2A的快离子损失探针系统研究[J]. 四川大学学报(自然科学版) 2013(06)

- [15].HL-2A装置上灰尘研究的初步结果[J]. 核聚变与等离子体物理 2011(01)

- [16].HL-2A装置等离子体破裂实时预测系统[J]. 核聚变与等离子体物理 2009(01)

- [17].HL-2A装置真空室烘烤温度反馈控制系统设计[J]. 核聚变与等离子体物理 2016(02)

- [18].HL-2A装置直流辉光自动调节控制系统[J]. 真空科学与技术学报 2019(11)

- [19].HL-2A等离子体密度反馈控制系统研制[J]. 核聚变与等离子体物理 2012(02)

- [20].HL-2A装置欧姆电源的变流器状态检测器[J]. 电力电子技术 2008(09)

- [21].HL-2A装置EPICS过程变量管理自动化系统[J]. 核聚变与等离子体物理 2016(02)

- [22].HL-2A托卡马克装置CXRS光学系统设计[J]. 光电工程 2012(06)

- [23].基于离线激光诱导击穿光谱方法的HL-2A石墨瓦沉积层初步分析[J]. 核聚变与等离子体物理 2018(02)

- [24].HL-2A装置辅助加热高压电源控制系统的设计与实现[J]. 核聚变与等离子体物理 2010(04)

- [25].HL-2A装置ECRH超导磁体磁场分布测量[J]. 核聚变与等离子体物理 2008(02)

- [26].HL-2A等离子体平衡响应建模和仿真研究[J]. 核聚变与等离子体物理 2009(02)

- [27].HL-2A偏滤器沉积测量系统的研制[J]. 核聚变与等离子体物理 2017(01)

- [28].基于PLC的HL-2A装置大功率电源监控系统[J]. 控制工程 2009(01)

- [29].HL-2A充气弹丸注入初步实验结果[J]. 核聚变与等离子体物理 2020(02)

- [30].HL-2A装置超声分子束注入缓解偏滤器靶板上边缘局域模热通量研究[J]. 核聚变与等离子体物理 2015(01)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/08beca943aa159122f6452db.html