# 一种模具加工头的调节装置论文和设计-夏正华

### 全文摘要

本实用新型公开了一种模具加工头的调节装置，涉及模具加工技术领域，该模具加工头的调节装置，包括承载板，所述承载板的顶部固定连接有支撑板，所述支撑板远离承载板的一侧固定连接有顶部支撑板，所述支撑板一侧的顶部固定连接有电动伸缩杆，所述电动伸缩杆远离支撑板的一端固定连接有固定管，所述固定管的顶部固定连接有滑块，所述顶部支撑板的底部开设有滑轨。该模具加工头的调节装置，通过设置固定管，在固定管内部设置活动的移动管，并在固定管和移动管相邻的位置开设第一凹槽和第二凹槽，之后第一凹槽和第二凹槽组成的通孔内部设置第一导向杆，能使移动管在运动过程中拥有极好的稳定性，有效的提高模具加工头调节位置时的稳定性。

### 主设计要求

1.一种模具加工头的调节装置，包括承载板(1)，其特征在于：所述承载板(1)的顶部固定连接有支撑板(2)，所述支撑板(2)远离承载板(1)的一侧固定连接有顶部支撑板(3)，所述支撑板(2)一侧的顶部固定连接有电动伸缩杆(4)，所述电动伸缩杆(4)远离支撑板(2)的一端固定连接有固定管(5)，所述固定管(5)的顶部固定连接有滑块(6)，所述顶部支撑板(3)的底部开设有滑轨(7)，所述滑块(6)与顶部支撑板(3)通过滑轨(7)活动连接，所述固定管(5)的内部活动连接有移动管(8)，所述移动管(8)的内部的中心处开设有螺纹孔(9)，所述螺纹孔(9)的内部设置有丝杆(10)，所述丝杆(10)与固定管(5)固定连接，所述固定管(5)的一侧开设有连接口(11)，所述连接口(11)的内部活动连接有安装板(12)，所述安装板(12)与移动管(8)固定连接。

### 设计方案

1.一种模具加工头的调节装置，包括承载板(1)，其特征在于：

所述承载板(1)的顶部固定连接有支撑板(2)，所述支撑板(2)远离承载板(1)的一侧固定连接有顶部支撑板(3)，所述支撑板(2)一侧的顶部固定连接有电动伸缩杆(4)，所述电动伸缩杆(4)远离支撑板(2)的一端固定连接有固定管(5)，所述固定管(5)的顶部固定连接有滑块(6)，所述顶部支撑板(3)的底部开设有滑轨(7)，所述滑块(6)与顶部支撑板(3)通过滑轨(7)活动连接，所述固定管(5)的内部活动连接有移动管(8)，所述移动管(8)的内部的中心处开设有螺纹孔(9)，所述螺纹孔(9)的内部设置有丝杆(10)，所述丝杆(10)与固定管(5)固定连接，所述固定管(5)的一侧开设有连接口(11)，所述连接口(11)的内部活动连接有安装板(12)，所述安装板(12)与移动管(8)固定连接。

2.根据权利要求1所述的一种模具加工头的调节装置，其特征在于，

所述滑块(6)和安装板(12)的底部均固定连接有辅助轮(13)，所述固定管(5)的内壁开设有第一凹槽(14)。

3.根据权利要求2所述的一种模具加工头的调节装置，其特征在于，

所述移动管(8)的外表面开设有第二凹槽(15)，所述第一凹槽(14)和第二凹槽(15)相适配。

4.根据权利要求2所述的一种模具加工头的调节装置，其特征在于，

所述第一凹槽(14)和第二凹槽(15)的内部活动连接有第一导向杆(16)。

5.根据权利要求1所述的一种模具加工头的调节装置，其特征在于，

所述固定管(5)的内部的一侧固定连接有电机(17)，所述电机(17)的输出端与丝杆(10)固定连接。

6.根据权利要求1所述的一种模具加工头的调节装置，其特征在于，

所述滑轨(7)的内部设置有第二导向杆(18)，所述滑块(6)的内部开设有导向孔(19)，所述第二导向杆(18)和导向孔(19)相适配。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及模具加工技术领域，具体为一种模具加工头的调节装置。

背景技术

模具加工是指成型和制坯工具的加工，此外还包括剪切模和模切模具，通常情况下，模具有上模和下模两部分组成，将钢板放置在上下模之间，在压力机的作用下实现材料的成型，当压力机打开时，就会获得由模具形状所确定的工件或去除相应的废料，小至电子连接器，大至汽车仪表盘的工件都可以用模具成型，级进模是指能自动的把加工工件从一个工位移动到另一个工位，并在最后一个工位得到成型零件的一套模具，模具加工工艺包括：裁模、冲坯模、复合模、挤压模、四滑轨模、级进模、冲压模、模切模具等，现有的模具加工进行加工头的位置的调整时，由于缺乏导向机构，模具加工头移动时不太稳定，进而影响到模具制造的合格率和整体质量。

目前，现有的用于模具加工头的调节装置，使用不便，不利于推广使用。

实用新型内容

(一)解决的技术问题

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种模具加工头的调节装置，解决了现有的用于模具加工头的调节装置，使用不便，不利于推广使用的问题。

(二)技术方案

为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：

一种模具加工头的调节装置，包括承载板，所述承载板的顶部固定连接有支撑板，所述支撑板远离承载板的一侧固定连接有顶部支撑板，所述支撑板一侧的顶部固定连接有电动伸缩杆，所述电动伸缩杆远离支撑板的一端固定连接有固定管，所述固定管的顶部固定连接有滑块，所述顶部支撑板的底部开设有滑轨，所述滑块与顶部支撑板通过滑轨活动连接，所述固定管的内部活动连接有移动管，所述移动管的内部的中心处开设有螺纹孔，所述螺纹孔的内部设置有丝杆，所述丝杆与固定管固定连接，所述固定管的一侧开设有连接口，所述连接口的内部活动连接有安装板，所述安装板与移动管固定连接。

可选的，所述滑块和安装板的底部均固定连接有辅助轮，所述固定管的内壁开设有第一凹槽。

可选的，所述移动管的外表面开设有第二凹槽，所述第一凹槽和第二凹槽相适配。

可选的，所述第一凹槽和第二凹槽的内部活动连接有第一导向杆。

可选的，所述固定管的内部的一侧固定连接有电机，所述电机的输出端与丝杆固定连接。

可选的，所述滑轨的内部设置有第二导向杆，所述滑块的内部开设有导向孔，所述第二导向杆和导向孔相适配。

(三)有益效果

本实用新型提供了一种模具加工头的调节装置，具备以下有益效果：

(1)、该模具加工头的调节装置，一方面，通过设置固定管，在固定管内部设置活动的移动管，并通过在固定管和移动管相邻的位置开设第一凹槽和第二凹槽，之后第一凹槽和第二凹槽组成的通孔内部设置第一导向杆，能够使移动管在运动过程中拥有极好的稳定性，进而有效的提高模具加工头调节位置时的稳定性，能够极大的提高该装置的使用效果，另一方面，通过在滑轨的内部设置第二导向杆，并在滑块的内部开设与第二导向杆相适配导向孔，能够进一步提高该装置在另一个方向上移动时的稳定性，进一步增强该装置整体结构的稳固性，进而提高模具制造的合格率和整体质量。

(2)、该模具加工头的调节装置，一方面，通过设置电动伸缩杆和以电机为动力源的丝杆，能够实现该装置方便调节的目的，能够有效的避免传统的手动调节位置不精确，进而影响到模具加工质量的现象，进而有效的提高该装置的使用效果，增强该装置的实用性，另一方面，通过在滑块和安装板的底部设置有辅助轮，能够进一步提高该装置运行时的稳固性，降低该装置各部件之间的摩擦系数，达到提高模具制造的合格率和整体质量的同时，并提高该装置的使用寿命的目的。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图；

图2为本实用新型固定管的结构示意图；

图3为本实用新型移动管的结构示意图；

图4为本实用新型顶部支撑板的结构示意图；

图5为本实用新型顶部支撑板的剖视结构示意图；

图6为本实用新型滑块的结构示意图；

图7为本实用新型安装板的结构示意图。

图中：1-承载板，2-支撑板，3-顶部支撑板，4-电动伸缩杆，5-固定管，6-滑块，7-滑轨，8-移动管，9-螺纹孔，10-丝杆，11-连接口，12-安装板，13-辅助轮，14-第一凹槽，15-第二凹槽，16-第一导向杆，17-电机，18-第二导向杆，19-导向孔。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”、“轴向”、“径向”、“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，术语“设置”、“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接；可以是机械连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

此外，术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本实用新型的描述中，“多个”的含义是两个或两个以上，除非另有明确具体的限定。

请参阅图1-7，本实用新型提供一种技术方案：

一种模具加工头的调节装置，包括承载板1，承载板1的顶部固定连接有支撑板2，支撑板2远离承载板1的一侧固定连接有顶部支撑板3，支撑板2一侧的顶部固定连接有电动伸缩杆4，电动伸缩杆4远离支撑板2的一端固定连接有固定管5，固定管5的顶部固定连接有滑块6，顶部支撑板3的底部开设有滑轨7，滑块6与顶部支撑板3通过滑轨7活动连接，固定管5的内部活动连接有移动管8，通过设置固定管5，在固定管5内部设置活动的移动管8，并通过在固定管5和移动管8相邻的位置开设第一凹槽14和第二凹槽15，之后第一凹槽14和第二凹槽15组成的通孔内部设置第一导向杆16，能够使移动管8在运动过程中拥有极好的稳定性，进而有效的提高模具加工头调节位置时的稳定性，能够极大的提高该装置的使用效果，移动管8的内部的中心处开设有螺纹孔9，螺纹孔9的内部设置有丝杆10，通过设置电动伸缩杆4和以电机为动力源的丝杆10，能够实现该装置方便调节的目的，能够有效的避免传统的手动调节位置不精确，进而影响到模具加工质量的现象，进而有效的提高该装置的使用效果，增强该装置的实用性，丝杆10与固定管5固定连接，固定管5的一侧开设有连接口11，连接口11的内部活动连接有安装板12，安装板12与移动管8固定连接。

作为本实用新型的一种可选技术方案：滑块6和安装板12的底部均固定连接有辅助轮13，通过在滑块6和安装板12的底部设置有辅助轮13，能够进一步提高该装置运行时的稳固性，降低该装置各部件之间的摩擦系数，达到提高模具制造的合格率和整体质量的同时，并提高该装置的使用寿命的目的，固定管5的内壁开设有第一凹槽14。

作为本实用新型的一种可选技术方案：移动管8的外表面开设有第二凹槽15，第一凹槽14和第二凹槽15相适配。

作为本实用新型的一种可选技术方案：第一凹槽14和第二凹槽15的内部活动连接有第一导向杆16。

作为本实用新型的一种可选技术方案：固定管5的内部的一侧固定连接有电机17，电机17的输出端与丝杆10固定连接。

作为本实用新型的一种可选技术方案：滑轨7的内部设置有第二导向杆18，滑块6的内部开设有导向孔19，第二导向杆18和导向孔19相适配，通过在滑轨7的内部设置第二导向杆18，并在滑块6的内部开设与第二导向杆18相适配导向孔19，能够进一步提高该装置在另一个方向上移动时的稳定性，进一步增强该装置整体结构的稳固性，进而提高模具制造的合格率和整体质量。

综上所述，该模具加工头的调节装置，使用时，使用者一方面，通过设置固定管5，在固定管5内部设置活动的移动管8，并通过在固定管5和移动管8相邻的位置开设第一凹槽14和第二凹槽15，之后第一凹槽14和第二凹槽15组成的通孔内部设置第一导向杆16，能够使移动管8在运动过程中拥有极好的稳定性，进而有效的提高模具加工头调节位置时的稳定性，能够极大的提高该装置的使用效果，另一方面，通过在滑轨7的内部设置第二导向杆18，并在滑块6的内部开设与第二导向杆18相适配导向孔19，能够进一步提高该装置在另一个方向上移动时的稳定性，进一步增强该装置整体结构的稳固性，进而提高模具制造的合格率和整体质量，一方面，通过设置电动伸缩杆4和以电机为动力源的丝杆10，能够实现该装置方便调节的目的，能够有效的避免传统的手动调节位置不精确，进而影响到模具加工质量的现象，进而有效的提高该装置的使用效果，增强该装置的实用性，另一方面，通过在滑块6和安装板12的底部设置有辅助轮13，能够进一步提高该装置运行时的稳固性，降低该装置各部件之间的摩擦系数，达到提高模具制造的合格率和整体质量的同时，并提高该装置的使用寿命的目的。

需要说明的是，在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，第一特征在第二特征“上”或“下”可以是第一和第二特征直接接触，或第一和第二特征通过中间媒介间接接触。而且，第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”可是第一特征在第二特征正上方或斜上方，或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”可以是第一特征在第二特征正下方或斜下方，或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。

以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920002918.8

申请日:2019-01-02

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:94(深圳)

授权编号:CN209632523U

授权时间:20191115

主分类号:B23Q 1/25

专利分类号:B23Q1/25;B23Q5/40

范畴分类:26H;

申请人:夏正华

第一申请人:夏正华

申请人地址:518110 广东省深圳市龙华区福城街道办大水坑三村浪漫新城117栋

发明人:夏正华

第一发明人:夏正华

当前权利人:夏正华

代理人:陈娟

代理机构:11427

代理机构编号:北京科家知识产权代理事务所(普通合伙) 11427

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/091de9edd3029d4dcca41a96.html