# VM12耐热钢焊接接头力学性能和微观组织的研究

### 论文摘要

采用热丝TIG的方法制备VM12材料焊接接头,对焊态、焊后退火态以及时效热处理态接头的力学性能和金相组织展开研究。焊后观察到焊缝为马氏体+残余奥氏体组织,且焊缝硬度很高,经退火热处理后焊缝转变为回火马氏体,硬度降至300HV10左右;接头经600℃和650℃时效热处理后,微观组织变化很小,材料高温稳定性较好。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 试验材料及方法

- 1.1 试验材料

- 1.2 焊接方法

- 1.3 时效热处理

- 2 试验结果与分析

- 2.1 力学性能测试

- 2.2 金相组织观察

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 陈肇宇,刁旺战,王萍

关键词: 耐热钢,焊接接头,力学性能,金相组织

来源: 压力容器 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺,电力工业

单位: 哈尔滨工业大学大科学工程专项建设指挥部暨空间基础科学研究中心,高效清洁燃煤电站锅炉国家重点实验室(哈尔滨锅炉厂有限责任公司)

分类号: TM621;TG407

页码: 6-11

总页数: 6

文件大小: 3398K

下载量: 49

### 相关论文文献

- [1].点焊中电极压力对铝合金接头力学性能的影响[J]. 内燃机与配件 2020(11)

- [2].点焊中焊接电流对5182铝合金接头力学性能的影响[J]. 造纸装备及材料 2020(03)

- [3].S线微观形貌对搅拌摩擦焊接头力学性能的影响[J]. 热加工工艺 2019(21)

- [4].5A06铝合金搅拌摩擦焊接头力学性能研究[J]. 热加工工艺 2017(13)

- [5].基于支持向量机的搅拌摩擦焊接头力学性能预测[J]. 沈阳航空航天大学学报 2016(01)

- [6].微缺陷对在役焊接接头力学性能的影响[J]. 材料科学与工艺 2019(06)

- [7].暴露温度对5083铝合金搅拌摩擦焊接头力学性能的影响[J]. 沈阳大学学报(自然科学版) 2020(05)

- [8].基于遗传神经网络的焊接接头力学性能预测系统[J]. 焊接学报 2011(07)

- [9].粘接剂对复合材料/钢自冲铆接头力学性能的影响[J]. 有色金属工程 2020(03)

- [10].冷喷铝涂层对2024铝合金搅拌摩擦焊接头力学性能的影响[J]. 机械工程学报 2015(22)

- [11].基于神经网络的焊接接头力学性能预测平台[J]. 焊接技术 2010(07)

- [12].复合材料十字型接头力学性能实验研究与数值模拟(英文)[J]. Chinese Journal of Aeronautics 2009(02)

- [13].不同焊接工艺参数对钢的点焊接头力学性能的研究[J]. 锻压装备与制造技术 2019(05)

- [14].基于人工神经网络的焊接接头力学性能预测系统[J]. 焊接学报 2011(06)

- [15].碳纳米管增强层合板胶接接头力学性能[J]. 固体火箭技术 2019(06)

- [16].非金属夹层对自冲铆接头力学性能的影响[J]. 有色金属工程 2020(05)

- [17].1060铝合金激光焊晶粒生长情况及其对接头力学性能的影响[J]. 电焊机 2020(07)

- [18].基于神经网络无铆钉自冲铆接头力学性能预测[J]. 计算机集成制造系统 2009(08)

- [19].拉伸速率对钢板胶接接头力学性能的影响[J]. 材料科学与工程学报 2017(01)

- [20].钛合金自冲铆接头力学性能优越性研究[J]. 热加工工艺 2017(09)

- [21].带状组织对铝/镁异种金属搅拌摩擦焊接头力学性能的影响[J]. 焊接学报 2020(01)

- [22].激光焊接铝合金T形接头力学性能分析[J]. 电加工与模具 2020(S1)

- [23].补焊对30CrMnSiA高强钢焊接接头力学性能的影响[J]. 机械工程材料 2017(09)

- [24].20G与1Cr18Ni9Ti异种钢焊接接头力学性能研究[J]. 机械工程师 2020(10)

- [25].铝钢电阻单元焊接头力学性能模拟[J]. 上海交通大学学报 2019(05)

- [26].2219铝合金搅拌摩擦焊中的局部液化现象及对接头力学性能的影响[J]. 金属学报 2017(03)

- [27].提高铝钢焊接接头力学性能的研究现状[J]. 电焊机 2017(02)

- [28].灌浆饱满度对钢筋套筒灌浆连接接头力学性能的影响研究[J]. 工程质量 2020(05)

- [29].超高强度钢激光焊接工艺与接头力学性能[J]. 电焊机 2011(12)

- [30].工艺参数对6061铝合金搅拌摩擦焊接头力学性能的影响[J]. 热加工工艺 2017(13)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/095fca9cbe9230be1f3f7a54.html