# 电磁分离一次铝硅合金中的富铁相

### 论文摘要

一次铝硅合金(含铁5wt%)加锰并在电磁场中进行定向凝固去除合金中的富铁相,主要通过改善富铁相的形态和降低合金中的铁含量减弱富铁相对铝硅合金性能的影响,研究了不同锰添加量下铝硅合金的电磁除铁效率、锰对富铁相形态改善的影响及电磁加锰分离富铁相的机理。结果表明,随锰添加量增大,铝硅合金中的富铁相逐渐从有害的针状转变为骨骼状、块状。加锰并经电磁定向凝固处理后,铝硅合金中绝大部分富铁相的形态变得规则,并在电磁力驱动下富集至合金底部。当锰铁摩尔比为1.2时,铝硅合金中残留的铁含量降至0.39wt%,加锰电磁除铁的效率高达90%。

### 论文目录

- 1 前言

- 2 实验

- 2.1 材料与试剂

- 2.2 实验设备与分析仪器

- 2.3 实验方法

- 2.3.1 实验方案

- 2.3.2 样品的检测与分析

- 3 结果与讨论

- 3.1 电磁加锰对铝硅合金富铁相的影响

- 3.1.1 锰加入量对富铁相形态的影响

- 3.1.2 电磁加锰对富铁相分布及铁含量的影响

- 3.2 加锰电磁分离富铁相的机理

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 鲍雨,赵世民,吕国强,王毅博,肖庭,马文会

关键词: 铝硅合金,富铁相,电磁定向凝固,形态,除铁

来源: 过程工程学报 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 昆明复杂有色金属资源清洁利用省部共建国家重点实验室,昆明理工大学冶金与能源工程学院,真空冶金国家工程实验室

基金: 国家自然科学基金资助项目(51466005)

分类号: TG146.21

页码: 309-316

总页数: 8

文件大小: 1384K

下载量: 102

### 相关论文文献

- [1].无凝固收缩铝硅合金及熔铸技术[J]. 西安工业大学学报 2017(10)

- [2].固溶处理工艺对改良铸造铝硅合金组织和性能的影响[J]. 铝加工 2015(01)

- [3].添加铜和锰对高铁含量铝硅合金显微组织和力学性能的影响[J]. 有色金属工程 2015(03)

- [4].热处理对改良铸造铝硅合金热疲劳性能的影响[J]. 热加工工艺 2013(20)

- [5].等通道转角挤压对镁铝硅合金组织性能的影响研究[J]. 塑性工程学报 2017(01)

- [6].铸造性能优异的韧性铝硅合金[J]. 铝加工 2015(03)

- [7].改良铸造铝硅合金电化学腐蚀试验及分析[J]. 铸造 2014(02)

- [8].改良铸造铝硅合金磨料磨损性能的研究[J]. 热加工工艺 2012(09)

- [9].改良铸造铝硅合金热疲劳性能的试验研究[J]. 热加工工艺 2011(21)

- [10].改良铸造铝硅合金高温抗氧化性能的研究[J]. 热加工工艺 2010(11)

- [11].改良铸造铝硅合金的干摩擦磨损试验研究[J]. 热加工工艺 2010(19)

- [12].铸造铝硅合金热处理工艺的优化[J]. 热处理技术与装备 2009(06)

- [13].氯化锰去除铝硅合金中铁杂质的研究[J]. 稀有金属与硬质合金 2008(04)

- [14].由电热法一次铝硅合金制取铸造铝硅合金的研究[J]. 轻金属 2008(01)

- [15].不同轧制方式对铸造铝硅合金组织性能的影响[J]. 贵州农机化 2018(03)

- [16].铝硅合金高周疲劳损伤的微观机理[J]. 机械工程师 2018(01)

- [17].无凝固收缩铝硅合金及熔铸技术[J]. 西安工业大学学报 2018(03)

- [18].无凝固收缩铝硅合金及熔铸技术[J]. 西安工业大学学报 2018(05)

- [19].无凝固收缩铝硅合金及熔铸技术[J]. 西安工业大学学报 2015(10)

- [20].无凝固收缩铝硅合金及熔铸技术[J]. 西安工业大学学报 2015(11)

- [21].无凝固收缩铝硅合金及熔铸技术[J]. 西安工业大学学报 2016(02)

- [22].无凝固收缩铝硅合金及熔铸技术[J]. 西安工业大学学报 2015(06)

- [23].热处理对改良铸造铝硅合金高温力学性能影响的研究[J]. 热加工工艺 2012(03)

- [24].碳电热还原法熔炼一次铝硅合金的反应过程[J]. 过程工程学报 2009(03)

- [25].固定磁场对离心铸造铝硅合金组织的影响[J]. 热加工工艺 2009(15)

- [26].X射线荧光光谱法测定锌铝硅合金中硅和铁[J]. 岩矿测试 2008(01)

- [27].硅含量对镁铝硅合金组织和性能影响的研究[J]. 热加工工艺 2018(10)

- [28].深冷处理铝硅合金的微观组织与力学性能[J]. 金属热处理 2017(02)

- [29].铝硅合金互连线电迁移失效试验[J]. 焊接学报 2015(04)

- [30].电磁离心铸造法制备铝硅合金半固态组织研究[J]. 热加工工艺 2010(11)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/0976be8ad16c1a5baafdd358.html