# 一种多功能体育训练辅助装置论文和设计-安佳

### 全文摘要

本实用新型提供一种多功能体育训练辅助装置，包括外筒、下底筒、支撑板、转动筒、控制面板、套板、密封舱、第一伺服电机、第二伺服电机、防滑板、嵌头、定位端、导流板、导流槽、定位槽、限位板、被动齿、定位板、卡齿、槽口；外筒底部中空设置有密封舱，密封舱内部固定连接有第一伺服电机，密封舱上方外部固定连接有下底筒，下底筒上方转动连接有转动筒，外筒一侧上沿固定连接有控制面板，外筒上方内部嵌入设置有第二伺服电机。本实用新型通过设有嵌头呈球形，套板呈“臼”形，套板与嵌头之间呈嵌套式转动连接，此种连接的套板与嵌头，可以使得支撑板向四周发生倾斜，进而当使用者站立在防滑板上时，可以对使用者的平衡力进行锻炼。

### 主设计要求

1.一种多功能体育训练辅助装置，其特征在于：该多功能体育训练辅助装置包括外筒(1)、下底筒(2)、支撑板(3)、转动筒(4)、控制面板(5)、套板(6)、密封舱(101)、第一伺服电机(1011)、第二伺服电机(1012)、防滑板(301)、嵌头(302)、定位端(401)、导流板(402)、导流槽(4021)、定位槽(102)、限位板(403)、被动齿(404)、定位板(405)、卡齿(3021)、槽口(601)；所述外筒(1)底部中空设置有密封舱(101)，所述密封舱(101)内部固定连接有第一伺服电机(1011)，所述密封舱(101)上方外部固定连接有下底筒(2)，所述下底筒(2)上方转动连接有转动筒(4)，所述外筒(1)一侧上沿固定连接有控制面板(5)，所述外筒(1)上方内部嵌入设置有第二伺服电机(1012)；所述下底筒(2)底部嵌入设置有套板(6)，所述套板(6)四周开口设置有槽口(601)，所述套板(6)上方转动连接有嵌头(302)，所述嵌头(302)四周一体化设置有卡齿(3021)，所述嵌头(302)上方焊接设置有支撑板(3)，所述支撑板(3)两侧分别一体化设置有防滑板(301)；所述转动筒(4)内表面上沿和下沿分别嵌入设置有若干个定位端(401)和限位板(403)，所述定位端(401)外部通过转轴转动连接有导流板(402)，所述导流板(402)表面一体化设置有导流槽(4021)，所述转动筒(4)外表面上沿一体化设置有被动齿(404)，所述转动筒(4)与外筒(1)、下底筒(2)之间均设有定位机构；所述定位机构包括定位板(405)和定位槽(102)，所述下底筒(2)上沿四周与外筒(1)内壁四周均一体化设置有定位槽(102)，所述转动筒(4)底部四周与外壁四周均一体化设置有定位板(405)。

### 设计方案

1.一种多功能体育训练辅助装置，其特征在于：该多功能体育训练辅助装置包括外筒(1)、下底筒(2)、支撑板(3)、转动筒(4)、控制面板(5)、套板(6)、密封舱(101)、第一伺服电机(1011)、第二伺服电机(1012)、防滑板(301)、嵌头(302)、定位端(401)、导流板(402)、导流槽(4021)、定位槽(102)、限位板(403)、被动齿(404)、定位板(405)、卡齿(3021)、槽口(601)；所述外筒(1)底部中空设置有密封舱(101)，所述密封舱(101)内部固定连接有第一伺服电机(1011)，所述密封舱(101)上方外部固定连接有下底筒(2)，所述下底筒(2)上方转动连接有转动筒(4)，所述外筒(1)一侧上沿固定连接有控制面板(5)，所述外筒(1)上方内部嵌入设置有第二伺服电机(1012)；

所述下底筒(2)底部嵌入设置有套板(6)，所述套板(6)四周开口设置有槽口(601)，所述套板(6)上方转动连接有嵌头(302)，所述嵌头(302)四周一体化设置有卡齿(3021)，所述嵌头(302)上方焊接设置有支撑板(3)，所述支撑板(3)两侧分别一体化设置有防滑板(301)；

所述转动筒(4)内表面上沿和下沿分别嵌入设置有若干个定位端(401)和限位板(403)，所述定位端(401)外部通过转轴转动连接有导流板(402)，所述导流板(402)表面一体化设置有导流槽(4021)，所述转动筒(4)外表面上沿一体化设置有被动齿(404)，所述转动筒(4)与外筒(1)、下底筒(2)之间均设有定位机构；

所述定位机构包括定位板(405)和定位槽(102)，所述下底筒(2)上沿四周与外筒(1)内壁四周均一体化设置有定位槽(102)，所述转动筒(4)底部四周与外壁四周均一体化设置有定位板(405)。

2.根据权利要求1所述的多功能体育训练辅助装置，其特征在于：所述定位板(405)一侧转动连接有滑轮，且滑轮与定位槽(102)之间滑动连接，所述第二伺服电机(1012)下方一体化设置有花键，且花键与被动齿(404)之间咬合。

3.根据权利要求1所述的多功能体育训练辅助装置，其特征在于：每个所述定位端(401)下方对应两个限位板(403)，且导流板(402)长度一直延伸出两个限位板(403)之间，且每个导流板(402)之间呈平行设置。

4.根据权利要求1所述的多功能体育训练辅助装置，其特征在于：所述导流板(402)为PVC基材导流板(402)，所述导流板(402)横截面呈梯形，且导流槽(4021)以“下大上小”形的槽状，嵌入设置在导流板(402)两侧。

5.根据权利要求1所述的多功能体育训练辅助装置，其特征在于：所述嵌头(302)呈球形，套板(6)呈“臼”形，套板(6)与嵌头(302)之间呈嵌套式转动连接。

6.根据权利要求1所述的多功能体育训练辅助装置，其特征在于：所述套板(6)下方一体化设置有皮带轮，且皮带轮一直延伸至密封舱(101)，与第一伺服电机(1011)之间通过皮带呈传动连接。

7.根据权利要求1所述的多功能体育训练辅助装置，其特征在于：所述卡齿(3021)位于嵌头(302)高的三分之一处，数量至少为八个，以嵌头(302)中点为圆形，呈均匀环形排列。

8.根据权利要求1所述的多功能体育训练辅助装置，其特征在于：所述槽口(601)与卡齿(3021)的位置、数量呈对应设置，且卡齿(3021)嵌套设置在槽口(601)内部，卡齿(3021)与槽口(601)之间的最大滑动距离为三厘米。

9.根据权利要求1所述的多功能体育训练辅助装置，其特征在于：所述外筒(1)内部设有水源，且第一伺服电机(1011)、第二伺服电机(1012)均与控制面板(5)之间信号连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及体育训练技术领域，尤其涉及一种多功能体育训练辅助装置。

背景技术

体育锻炼是指人们根据身体需要进行自我选择，运用各种体育手段，并结合自然力和卫生措施，以发展身体，增进健康，增强体质，调节精神，丰富文化生活和支配余暇时间为目的的体育活动；

训练器材，是指训练所使用的各种器械材料的统称，包括简易训练器材 (就便训练器材)和制式训练器材两类。

基于上述描述，以及结合现有技术中的设备发现，现有的训练器材在进行使用时功能单一，现有的核心肌群的锻炼方法一般是利用平衡球，但是平衡球无法多方位的对使用者的平衡力、核心力量进行多方位的锻炼，同时，现有的装置一般都是利用瑜伽垫来作为保护装置，而瑜伽垫铺装在地面上，对使用者的保护不够全面，同时，无法对恢复期的使用者的伤患处进行控制性的保护，因此本设计针对于上述问题，设计出一款结构合理的，及功能性好的多功能体育训练辅助装置，以提高实用性。

发明内容

本实用新型的目的在于提供一种多功能体育训练辅助装置，以解决现有的训练器材在进行使用时功能单一，现有的核心肌群的锻炼方法一般是利用平衡球，但是平衡球无法多方位的对使用者的平衡力、核心力量进行多方位的锻炼，同时，现有的装置一般都是利用瑜伽垫来作为保护装置，而瑜伽垫铺装在地面上，对使用者的保护不够全面，同时，无法对恢复期的使用者的伤患处进行控制性的保护的问题。

本实用新型多功能体育训练辅助装置的目的与功效，由以下具体技术手段所达成：

一种多功能体育训练辅助装置，该多功能体育训练辅助装置包括外筒、下底筒、支撑板、转动筒、控制面板、套板、密封舱、第一伺服电机、第二伺服电机、防滑板、嵌头、定位端、导流板、导流槽、定位槽、限位板、被动齿、定位板、卡齿、槽口；所述外筒底部中空设置有密封舱，所述密封舱内部固定连接有第一伺服电机，所述密封舱上方外部固定连接有下底筒，所述下底筒上方转动连接有转动筒，所述外筒一侧上沿固定连接有控制面板，所述外筒上方内部嵌入设置有第二伺服电机；

所述下底筒底部嵌入设置有套板，所述套板四周开口设置有槽口，所述套板上方转动连接有嵌头，所述嵌头四周一体化设置有卡齿，所述嵌头上方焊接设置有支撑板，所述支撑板两侧分别一体化设置有防滑板；

所述转动筒内表面上沿和下沿分别嵌入设置有若干个定位端和限位板，所述定位端外部通过转轴转动连接有导流板，所述导流板表面一体化设置有导流槽，所述转动筒外表面上沿一体化设置有被动齿，所述转动筒与外筒、下底筒之间均设有定位机构；

所述定位机构包括定位板和定位槽，所述下底筒上沿四周与外筒内壁四周均一体化设置有定位槽，所述转动筒底部四周与外壁四周均一体化设置有定位板。

进一步的，所述定位板一侧转动连接有滑轮，且滑轮与定位槽之间滑动连接，所述第二伺服电机下方一体化设置有花键，且花键与被动齿之间咬合。

进一步的，每个所述定位端下方对应两个限位板，且导流板长度一直延伸出两个限位板之间，且每个导流板之间呈平行设置。

进一步的，所述导流板为PVC基材导流板，所述导流板横截面呈梯形，且导流槽以“下大上小”形的槽状，嵌入设置在导流板两侧。

进一步的，所述嵌头呈球形，套板呈“臼”形，套板与嵌头之间呈嵌套式转动连接。

进一步的，所述套板下方一体化设置有皮带轮，且皮带轮一直延伸至密封舱，与第一伺服电机之间通过皮带呈传动连接。

进一步的，所述卡齿位于嵌头高的三分之一处，数量至少为八个，以嵌头中点为圆形，呈均匀环形排列。

进一步的，所述槽口与卡齿的位置、数量呈对应设置，且卡齿嵌套设置在槽口内部，卡齿与槽口之间的最大滑动距离为三厘米。

进一步的，所述外筒内部设有水源，且第一伺服电机、第二伺服电机均与控制面板之间信号连接。

与现有结构相较之下，本实用新型具有如下有益效果：

1.通过设有嵌头呈球形，套板呈“臼”形，套板与嵌头之间呈嵌套式转动连接，此种连接的套板与嵌头，可以使得支撑板向四周发生倾斜，进而当使用者站立在防滑板上时，可以对使用者的平衡力进行锻炼；

2.通过设有卡齿位于嵌头高的三分之一处，数量至少为八个，以嵌头中点为圆形，呈均匀环形排列，槽口与卡齿的位置、数量呈对应设置，且卡齿嵌套设置在槽口内部，使得支撑板在具有平衡力的同时，还可以具有一定的转动力，使得装置在进行使用时功能更加的丰富；

3.通过设有导流板为PVC基材导流板，所述导流板横截面呈梯形，且导流槽以“下大上小”形的槽状，嵌入设置在导流板两侧，PVC基材导流板在受力时易发生形变，而“下大上小”形的导流槽配合呈梯形的导流板可以使得水流向转动筒中心点进行移动，配合支撑板的转动，给使用者施加一个反向冲击力，进而达到对使用者的核心肌群锻炼的目的，并且水流的冲击力不会对使用者造成伤害，同时，利用水流的流动性以及散热性，可以对使用者进行刺激局部血管收缩，减轻局部充血，使得装置的功能性更好；

附图说明

图1为本实用新型整体剖面结构示意图；

图2为本实用新型整体侧面内部结构示意图；

图3为本实用新型导流板结构示意图；

图4为本实用新型转动筒水流方向示意图；

图5为本实用新型图1的A处放大结构示意图；

图6为本实用新型图2的B处放大结构示意图；

图7为本实用新型工作状态结构示意图。

图中，部件名称与附图编号的对应关系为：

1、外筒；2、下底筒；3、支撑板；4、转动筒；5、控制面板；6、套板；101、密封舱；1011、第一伺服电机；1012、第二伺服电机；102、定位槽；301、防滑板；302、嵌头；401、定位端；402、导流板；4021、导流槽；403、限位板；404、被动齿；405、定位板；3021、卡齿；601、槽口。

具体实施方式

在本实用新型的描述中，除非另有说明，“多个”的含义是两个或两个以上；术语“上”、“下”、“左”、“右”、“内”、“外”、“前端”、“后端”、“头部”、“尾部”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。此外，术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性。

在本实用新型的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

实施例：

如附图1至附图7所示：

本实用新型提供一种多功能体育训练辅助装置，该多功能体育训练辅助装置包括外筒1、下底筒2、支撑板3、转动筒4、控制面板5、套板6、密封舱101、第一伺服电机1011、第二伺服电机1012、防滑板301、嵌头302、定位端401、导流板402、导流槽4021、定位槽102、限位板 403、被动齿404、定位板405、卡齿3021、槽口601；外筒1底部中空设置有密封舱101，密封舱101内部固定连接有第一伺服电机1011，密封舱101上方外部固定连接有下底筒2，下底筒2上方转动连接有转动筒4，外筒1一侧上沿固定连接有控制面板5，外筒1上方内部嵌入设置有第二伺服电机1012；

下底筒2底部嵌入设置有套板6，套板6四周开口设置有槽口601，套板6上方转动连接有嵌头302，嵌头302四周一体化设置有卡齿3021，嵌头302上方焊接设置有支撑板3，支撑板3两侧分别一体化设置有防滑板301；

转动筒4内表面上沿和下沿分别嵌入设置有若干个定位端401和限位板403，定位端401外部通过转轴转动连接有导流板402，导流板402 表面一体化设置有导流槽4021，转动筒4外表面上沿一体化设置有被动齿404，转动筒4与外筒1、下底筒2之间均设有定位机构；

定位机构包括定位板405和定位槽102，下底筒2上沿四周与外筒1 内壁四周均一体化设置有定位槽102，转动筒4底部四周与外壁四周均一体化设置有定位板405。

如图1、图4、图5所示，其中，定位板405一侧转动连接有滑轮，且滑轮与定位槽102之间滑动连接，第二伺服电机1012下方一体化设置有花键，且花键与被动齿404之间咬合，当第二伺服电机1012驱动转动筒4进行转动时，滑轮与定位槽102之间契合，可以给转动筒4提供一个的运动轨迹，使得转动筒4呈圆周式转动。

如图1、图3、图4、图7所示，其中，每个定位端401下方对应两个限位板403，且导流板402长度一直延伸出两个限位板403之间，且每个导流板402之间呈平行设置，此设置使得转动筒4呈圆周式转动时，导流板402会受到水流的压力，向转动筒4转动的反方向进行运动，而限位板403可以对导流板402进行限位，使得直向的导流板402发生形变，进行弯曲。

如图1、图3、图4、图7所示，其中，导流板402为PVC基材导流板402，导流板402横截面呈梯形，且导流槽4021以“下大上小”形的槽状，嵌入设置在导流板402两侧，PVC基材导流板402在受力时易发生形变，进而使得一侧的导流槽4021的深度更深，而“下大上小”形的导流槽4021配合呈梯形的导流板402可以使得水流向转动筒4中心点进行移动，给使用者施加一个冲击力，进而达到对使用者的核心肌群锻炼的目的。

如图1、图2、图6所示，其中，嵌头302呈球形，套板6呈“臼”形，套板6与嵌头302之间呈嵌套式转动连接，此种连接的套板6与嵌头302，可以使得支撑板3向四周发生倾斜，进而当使用者站立在防滑板301上时，可以对使用者的平衡力进行锻炼。

如图1、图2所示，其中，套板6下方一体化设置有皮带轮，且皮带轮一直延伸至密封舱101，与第一伺服电机1011之间通过皮带呈传动连接，当第一伺服电机1011带动套板6进行转动时，会传动支撑板3进行转动，从而利用支撑板3的平衡性，配合转动筒4对水流的导流的冲击压力，使得使用者受到一个反向的冲击力，进而对使用者进行更好的锻炼。

如图1、图2、图6所示，其中，卡齿3021位于嵌头302高的三分之一处，数量至少为八个，以嵌头302中点为圆形，呈均匀环形排列，可以通过卡齿3021与槽口601之间契合，对支撑板3进行转动，使得支撑板3在具有平衡力的同时，还可以具有一定的转动力，使得装置在进行使用时功能更加的丰富。

如图1、图2所示，其中，槽口601与卡齿3021的位置、数量呈对应设置，且卡齿3021嵌套设置在槽口601内部，卡齿3021与槽口601 之间的最大滑动距离为三厘米，利用卡齿3021在槽口601中进行滑动，使得支撑板3在具有平衡力的同时，还可以具有一定的转动力，提高了装置的功能性。

其中，外筒1内部设有水源，且第一伺服电机1011、第二伺服电机 1012均与控制面板5之间信号连接，首先，水流的冲击力不会对使用者造成伤害，而且利用水流的浮力作为缓冲力，还可以对使用者进行一定程度的保护，同时，利用水流的流动性以及散热性，可以对使用者进行刺激局部血管收缩，减轻局部充血，肿胀或防止进一步的内出血，其后又会通过继发性的血管扩张，改善局部血液循环，达到消肿止痛目的，使得装置可以作为运动员的恢复器材。

本实施例的具体使用方式与作用：

本实用新型中，首先，将外筒1内部放入冷水，使用者站立在防滑板301上，利用水流的浮力作为缓冲力，还可以对使用者进行一定程度的保护，如图6所示，由于嵌头302呈球形，套板6呈“臼”形，套板 6与嵌头302之间呈嵌套式转动连接，此种连接的套板6与嵌头302，可以使得支撑板3向四周发生倾斜，进而当使用者站立在防滑板301上时，可以对使用者的平衡力进行锻炼，同时，卡齿3021位于嵌头302高的三分之一处，数量至少为八个，以嵌头302中点为圆形，呈均匀环形排列，槽口601与卡齿3021的位置、数量呈对应设置，可以通过卡齿3021与槽口601之间契合，通过第二伺服电机1012带动，使得支撑板3进行转动，使得支撑板3在具有平衡力的同时，还可以具有一定的转动力，接着，当第二伺服电机1012驱动转动筒4进行转动时，滑轮与定位槽102 之间契合，可以给转动筒4提供一个的运动轨迹，使得转动筒4呈圆周式转动，而PVC基材导流板402在受力时易发生形变，进而使得一侧的导流槽4021的深度更深，而“下大上小”形的导流槽4021配合呈梯形的导流板402可以使得水流向转动筒4中心点进行移动，配合支撑板3 的转动，给使用者施加一个反向冲击力，进而达到对使用者的核心肌群锻炼的目的，并且水流的冲击力不会对使用者造成伤害，同时，利用水流的流动性以及散热性，可以对使用者进行刺激局部血管收缩，减轻局部充血，肿胀或防止进一步的内出血，其后又会通过继发性的血管扩张，改善局部血液循环，达到消肿止痛目的。

综上所述，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920067098.0

申请日:2019-01-16

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:23(黑龙江)

授权编号:CN209529997U

授权时间:20191025

主分类号:A63B 23/02

专利分类号:A63B23/02

范畴分类:15H;

申请人:安佳;王阳;韩亮

第一申请人:安佳

申请人地址:163000 黑龙江省大庆市萨尔图区环城路湖滨教师花园B4号1门202室

发明人:安佳;王阳;韩亮;吕春双

第一发明人:安佳

当前权利人:安佳;王阳;韩亮

代理人:孙淑荣

代理机构:23212

代理机构编号:哈尔滨市邦杰专利代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/098be02cc9a0985a1989c9a6.html