# 一种铁皮石斛组织培养光照调节装置论文和设计-李振坚

### 全文摘要

本实用新型公开了一种铁皮石斛组织培养光照调节装置，其结构包括第一支撑架、第二支撑架、顶板、底座、PCB板、LED灯、灯罩、放置板、控制器、外接电源线和滑动装置，第一支撑架右侧设置有第二支撑架，顶板左端与第一支撑架右端顶部进行垂直焊接，滑动装置设置于顶板底端内侧，本实用新型的一种铁皮石斛组织培养光照调节装置，通过设置滑动装置于顶板底端内侧，通过电机进入工作后，带动滚珠丝杠进行转动，使滑块与滚珠丝杠进行螺纹连接，从而滑块在滑槽内侧进行左右滑动，并且带动底座进行移动，解决了无法进行移动，造成光照不均匀，影响铁皮石斛的生长的问题。

### 主设计要求

1.一种铁皮石斛组织培养光照调节装置，包括第一支撑架(1)、第二支撑架(2)、顶板(3)、底座(5)、PCB板(6)、LED灯(7)、灯罩(8)、放置板(9)、控制器(10)和外接电源线(11)，其特征在于，还包括滑动装置(4)，所述第一支撑架(1)右侧设置有第二支撑架(2)，所述顶板(3)左端与第一支撑架(1)右端顶部进行垂直焊接，所述滑动装置(4)设置于顶板(3)底端内侧，所述底座(5)顶端通过螺栓与滑动装置(4)底端中部进行锁紧固定，所述PCB板(6)设置于底座(5)内侧，所述LED灯(7)顶端通过手弧焊的方式与PCB板(6)底端进行焊接，所述灯罩(8)设置于底座(5)底部，所述放置板(9)左端与第一支撑架(1)右端底部进行垂直焊接，所述控制器(10)底端与放置板(9)顶端右侧前端进行螺栓连接，所述外接电源线(11)安装于控制器(10)右端，所述滑动装置(4)由滑槽(41)、电机(42)、固定座(43)、固定板(44)、定位杆(45)、滚珠丝杠(46)、轴座(47)和滑块(48)组成，所述滑槽(41)设置于顶板(3)顶端内侧，所述电机(42)左端通过螺栓与固定座(43)右端进行锁紧固定，所述固定座(43)顶端与滑槽(41)内侧底端进行垂直螺栓连接，所述固定板(44)底端与固定座(43)顶端五分之四处进行焊接，所述定位杆(45)贯穿于固定板(44)后端内侧，所述定位杆(45)右端与固定座(43)内侧右端进行焊接，所述滚珠丝杠(46)右端与电机(42)左端输出端进行焊接，所述轴座(47)设置于固定座(43)左端中部内侧，所述滚珠丝杠(46)左端与轴座(47)内侧进行转动连接，所述滚珠丝杠(46)外径表面与滑块(48)内中部进行螺纹连接，所述滑块(48)顶端与底座(5)顶端进行螺栓连接，所述LED灯(7)和电机(42)均通过微处理器与控制器(10)进行电连接，所述控制器(10)与外接电源线(11)进行电连接，所述控制器(10)顶端面设置有第一按钮(101)和第二按钮(102)，所述第一按钮(101)与LED灯(7)进行电连接，所述第二按钮(102)与电机(42)进行电连接。

### 设计方案

1.一种铁皮石斛组织培养光照调节装置，包括第一支撑架(1)、第二支撑架(2)、顶板(3)、底座(5)、PCB板(6)、LED灯(7)、灯罩(8)、放置板(9)、控制器(10)和外接电源线(11)，其特征在于，还包括滑动装置(4)，所述第一支撑架(1)右侧设置有第二支撑架(2)，所述顶板(3)左端与第一支撑架(1)右端顶部进行垂直焊接，所述滑动装置(4)设置于顶板(3)底端内侧，所述底座(5)顶端通过螺栓与滑动装置(4)底端中部进行锁紧固定，所述PCB板(6)设置于底座(5)内侧，所述LED灯(7)顶端通过手弧焊的方式与PCB板(6)底端进行焊接，所述灯罩(8)设置于底座(5)底部，所述放置板(9)左端与第一支撑架(1)右端底部进行垂直焊接，所述控制器(10)底端与放置板(9)顶端右侧前端进行螺栓连接，所述外接电源线(11)安装于控制器(10)右端，所述滑动装置(4)由滑槽(41)、电机(42)、固定座(43)、固定板(44)、定位杆(45)、滚珠丝杠(46)、轴座(47)和滑块(48)组成，所述滑槽(41)设置于顶板(3)顶端内侧，所述电机(42)左端通过螺栓与固定座(43)右端进行锁紧固定，所述固定座(43)顶端与滑槽(41)内侧底端进行垂直螺栓连接，所述固定板(44)底端与固定座(43)顶端五分之四处进行焊接，所述定位杆(45)贯穿于固定板(44)后端内侧，所述定位杆(45)右端与固定座(43)内侧右端进行焊接，所述滚珠丝杠(46)右端与电机(42)左端输出端进行焊接，所述轴座(47)设置于固定座(43)左端中部内侧，所述滚珠丝杠(46)左端与轴座(47)内侧进行转动连接，所述滚珠丝杠(46)外径表面与滑块(48)内中部进行螺纹连接，所述滑块(48)顶端与底座(5)顶端进行螺栓连接，所述LED灯(7)和电机(42)均通过微处理器与控制器(10)进行电连接，所述控制器(10)与外接电源线(11)进行电连接，所述控制器(10)顶端面设置有第一按钮(101)和第二按钮(102)，所述第一按钮(101)与LED灯(7)进行电连接，所述第二按钮(102)与电机(42)进行电连接。

2.根据权利要求1所述的一种铁皮石斛组织培养光照调节装置，其特征在于，所述定位杆(45)设置有两个，并且分别安装于固定座(43)内侧前后两端，并且表面呈光滑状。

3.根据权利要求1所述的一种铁皮石斛组织培养光照调节装置，其特征在于，所述固定座(43)内侧底端四角均设置有螺纹孔，并且螺纹孔的直径为1CM。

4.根据权利要求1所述的一种铁皮石斛组织培养光照调节装置，其特征在于，所述LED灯(7)设置有两个以上，并且沿PCB板(6)底端面水平方向均匀分布。

5.根据权利要求1所述的一种铁皮石斛组织培养光照调节装置，其特征在于，所述第一支撑架(1)与第二支撑架(2)底端均设置有防滑垫，并且第一支撑架(1)与第二支撑架(2)外表面均喷涂有防氧化涂层。

6.根据权利要求1所述的一种铁皮石斛组织培养光照调节装置，其特征在于，所述滑块(48)内侧设置有内螺纹，并且内螺纹与滚珠丝杠(46)外螺纹方向一致。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型是一种铁皮石斛组织培养光照调节装置，属于光照调节装置领域。

背景技术

铁皮石斛，又名：黑节草、云南铁皮，属微子目，兰科多年生附生草本植物，主要分布于中国安徽、浙江、福建等地，铁皮石斛具有抗衰老和扩张血管的作用，铁皮石斛喜阴凉、湿润的环境，常附在高海拔悬崖峭壁或林内树干和岩石缝隙中，野生铁皮石斛种子成活率极低，生长缓慢，从种子萌芽，到进入商品阶段需5-7年才能采收，造成产量很少，近年，市场供不应求，十多年来，应用组织培养技术来生产铁皮石斛成为有效途径,铁皮石斛属于附生草本植物，对生长的气候环境要求十分严格，喜欢温暖湿润的气候和半阴半阳的环境，其中，光照条件是影响铁皮石斛品质的最重要的环境因素之一，铁皮石斛在培养初期和生长期对光照强度的要求各不相同，然而现阶段的铁皮石斛人工培养过程中，通常只是将栽培苗放置在光照均匀不变的培养架上，随着科学技术的飞速发展，光照调节装置也得到了技术改进，但是现有技术无法进行移动，造成光照不均匀，影响铁皮石斛的生长。

实用新型内容

针对现有技术存在的不足，本实用新型目的是提供一种铁皮石斛组织培养光照调节装置，以解决现有技术无法进行移动，造成光照不均匀，影响铁皮石斛的生长的问题。

为了实现上述目的，本实用新型是通过如下的技术方案来实现：一种铁皮石斛组织培养光照调节装置，包括第一支撑架、第二支撑架、顶板、底座、PCB板、LED灯、灯罩、放置板、控制器、外接电源线和滑动装置，所述第一支撑架右侧设置有第二支撑架，所述顶板左端与第一支撑架右端顶部进行垂直焊接，所述滑动装置设置于顶板底端内侧，所述底座顶端通过螺栓与滑动装置底端中部进行锁紧固定，所述PCB板设置于底座内侧，所述LED灯顶端通过手弧焊的方式与PCB板底端进行焊接，所述灯罩设置于底座底部，所述放置板左端与第一支撑架右端底部进行垂直焊接，所述控制器底端与放置板顶端右侧前端进行螺栓连接，所述外接电源线安装于控制器右端，所述滑动装置由滑槽、电机、固定座、固定板、定位杆、滚珠丝杠、轴座和滑块组成，所述滑槽设置于顶板顶端内侧，所述电机左端通过螺栓与固定座右端进行锁紧固定，所述固定座顶端与滑槽内侧底端进行垂直螺栓连接，所述固定板底端与固定座顶端五分之四处进行焊接，所述定位杆贯穿于固定板后端内侧，所述定位杆右端与固定座内侧右端进行焊接，所述滚珠丝杠右端与电机左端输出端进行焊接，所述轴座设置于固定座左端中部内侧，所述滚珠丝杠左端与轴座内侧进行转动连接，所述滚珠丝杠外径表面与滑块内中部进行螺纹连接，所述滑块顶端与底座顶端进行螺栓连接，所述LED灯和电机均通过微处理器与控制器进行电连接，所述控制器与外接电源线进行电连接，所述控制器顶端面设置有第一按钮和第二按钮，所述第一按钮与LED灯进行电连接，所述第二按钮与电机进行电连接。

进一步地，所述定位杆设置有两个，并且分别安装于固定座内侧前后两端，并且表面呈光滑状，有利于对滑块进行固定支撑，提高滑块的稳定性。

进一步地，所述固定座内侧底端四角均设置有螺纹孔，并且螺纹孔的直径为1CM，有利于对固定座进行固定安装。

进一步地，所述LED灯设置有两个以上，并且沿PCB板底端面水平方向均匀分布，有利于照明，提高照明亮度。

进一步地，所述第一支撑架与第二支撑架底端均设置有防滑垫，并且第一支撑架与第二支撑架外表面均喷涂有防氧化涂层，有利于固定支撑，并且防滑垫起到防滑作用，防氧化涂层对第一支撑架与第二支撑架起到保护作用。

进一步地，所述滑块内侧设置有内螺纹，并且内螺纹与滚珠丝杠外螺纹方向一致，有利于通过内螺纹进行螺纹连接，便于运行操作。

进一步地，所述电机采用GV28系列，其优点是转速均匀，并且其型号大小尺寸可根据实际情况进行定制。

进一步地，所述LED灯采用E27系列，其优点是照明强度高。

本实用新型的一种铁皮石斛组织培养光照调节装置，通过设置滑动装置于顶板底端内侧，通过电机进入工作后，带动滚珠丝杠进行转动，使滑块与滚珠丝杠进行螺纹连接，从而滑块在滑槽内侧进行左右滑动，并且带动底座进行移动，解决了无法进行移动，造成光照不均匀，影响铁皮石斛的生长的问题。

附图说明

通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述，本实用新型的其它特征、目的和优点将会变得更明显：

图1为本实用新型的结构示意图；

图2为本实用新型的灯罩内部结构示意图；

图3为本实用新型的滑槽内部结构示意图；

图4为本实用新型的滑动装置结构示意图。

图中：第一支撑架-1、第二支撑架-2、顶板-3、滑动装置-4、滑槽-41、电机-42、固定座-43、固定板-44、定位杆-45、滚珠丝杠-46、轴座-47、滑块-48、底座-5、PCB板-6、LED灯-7、灯罩-8、放置板-9、控制器-10、外接电源线-11。

具体实施方式

为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体实施方式，进一步阐述本实用新型。

请参阅图1、图2、图3与图4，本实用新型提供一种铁皮石斛组织培养光照调节装置：包括第一支撑架1、第二支撑架2、顶板3、底座5、PCB板6、LED灯7、灯罩8、放置板9、控制器10、外接电源线11和滑动装置4，第一支撑架1右侧设置有第二支撑架2，顶板3左端与第一支撑架1右端顶部进行垂直焊接，滑动装置4设置于顶板3底端内侧，底座5顶端通过螺栓与滑动装置4底端中部进行锁紧固定，PCB板6设置于底座5内侧，LED灯7顶端通过手弧焊的方式与PCB板6底端进行焊接，灯罩8设置于底座5底部，放置板9左端与第一支撑架1右端底部进行垂直焊接，控制器10底端与放置板9顶端右侧前端进行螺栓连接，外接电源线11安装于控制器10右端，滑动装置4由滑槽41、电机42、固定座43、固定板44、定位杆45、滚珠丝杠46、轴座47和滑块48组成，滑槽41设置于顶板3顶端内侧，电机42左端通过螺栓与固定座43右端进行锁紧固定，固定座43顶端与滑槽41内侧底端进行垂直螺栓连接，固定板44底端与固定座43顶端五分之四处进行焊接，定位杆45贯穿于固定板44后端内侧，定位杆45右端与固定座43内侧右端进行焊接，滚珠丝杠46右端与电机42左端输出端进行焊接，轴座47设置于固定座43左端中部内侧，滚珠丝杠46左端与轴座47内侧进行转动连接，滚珠丝杠46外径表面与滑块48内中部进行螺纹连接，滑块48顶端与底座5顶端进行螺栓连接，LED灯7和电机42均通过微处理器与控制器10进行电连接，控制器10与外接电源线11进行电连接，控制器10顶端面设置有第一按钮101和第二按钮102，第一按钮101与LED灯7进行电连接，第二按钮102与电机42进行电连接，定位杆45设置有两个，并且分别安装于固定座43内侧前后两端，并且表面呈光滑状，固定座43内侧底端四角均设置有螺纹孔，并且螺纹孔的直径为1CM，LED灯7设置有两个以上，并且沿PCB板6底端面水平方向均匀分布，第一支撑架1与第二支撑架2底端均设置有防滑垫，并且第一支撑架1与第二支撑架2外表面均喷涂有防氧化涂层，滑块48内侧设置有内螺纹，并且内螺纹与滚珠丝杠46外螺纹方向一致。

本专利所述的滚珠丝杠46是将回转运动转化为直线运动，或将直线运动转化为回转运动的理想的产品，滚珠丝杠46是工具机械和精密机械上最常使用的传动元件，其主要功能是将旋转运动转换成线性运动，或将扭矩转换成轴向反复作用力，同时兼具高精度、可逆性和高效率的特点，由于具有很小的摩擦阻力，滚珠丝杠46被广泛应用于各种工业设备和精密仪器，

滚珠丝杠46由螺杆、螺母、钢球、预压片、反向器、防尘器组成。它的功能是将旋转运动转化成直线运动，这是艾克姆螺杆的进一步延伸和发展，这项发展的重要意义就是将轴承从滑动动作变成滚动动作。

当使用者想使用本专利的时候，首先将关照调节装置放置于适当位置，将需要培养的铁皮石斛放置于放置板9顶端，然后将外接电源线11接入外部电源为关照调节装置提供所需电源，并且通过第一按钮101使LED灯7进入工作后对铁皮石斛进行关照培养，当需要对LED灯7的照明角度进行调节时，通过第二按钮102使电机42进入工作后，带动滚珠丝杠46进行转动，使滑块48与滚珠丝杠46进行螺纹连接，从而使滑块48在滑槽41内侧进行左右滑动，并且带动底座5进行移动，进而对LED灯7的照明角度进行调节，其中，定位杆45起到固定支撑作用，便于运行操作，灯罩8对LED灯7起到保护作用，通过设置滑动装置4于顶板3底端内侧，通过电机42进入工作后，带动滚珠丝杠46进行转动，使滑块48与滚珠丝杠46进行螺纹连接，从而滑块48在滑槽41内侧进行左右滑动，并且带动底座5进行移动，解决了无法进行移动，造成光照不均匀，影响铁皮石斛的生长的问题。

以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点,对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822258120.8

申请日:2018-12-30

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:84(南京)

授权编号:CN209527445U

授权时间:20191025

主分类号:A01H 4/00

专利分类号:A01H4/00

范畴分类:12A;18H;

申请人:江苏苏台航天农业云科技发展有限公司

第一申请人:江苏苏台航天农业云科技发展有限公司

申请人地址:211300 江苏省南京市高淳区固城镇台湾农民创业园1号

发明人:李振坚;冯宗清;王文君;闫廷华;吴志河

第一发明人:李振坚

当前权利人:江苏苏台航天农业云科技发展有限公司

代理人:杜杰

代理机构:32300

代理机构编号:南京源古知识产权代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/09b2ee8775e3c6fed15d243a.html