# 一种钨钢毛胚棒加工用的烧结装置论文和设计-林家峰

### 全文摘要

本实用新型涉及烧结技术领域，且公开了一种钨钢毛胚棒加工用的烧结装置，包括熔化炉，所述熔化炉的顶部固定安装有进料斗，所述熔化炉的左右两侧均固定安装有隔热杆，所述熔化炉的底部固定安装有固定架，所述固定架的底部固定安装有固定座，所述熔化炉的底部固定安装有延伸至固定座底部的排杂管。该钨钢毛胚棒加工用的烧结装置，通过设置熔化炉上有隔热杆，可以通过隔热杆避免触碰导致烫伤，通过设置熔化炉的底部有排杂管，可以通过排杂管将熔化炉内部的杂质进行排除，从而有效的解决了现在的一些烧结设备在提炼的时候会有部分物料不合格导致烧结冷凝的时候制作出来的钨钢毛胚棒质量不合格的问题。

### 主设计要求

1.一种钨钢毛胚棒加工用的烧结装置，包括熔化炉（1），其特征在于：所述熔化炉（1）的顶部固定安装有进料斗（2），所述熔化炉（1）的左右两侧均固定安装有隔热杆（3），所述熔化炉（1）的底部固定安装有固定架（4），所述固定架（4）的底部固定安装有固定座（5），所述熔化炉（1）的底部固定安装有延伸至固定座（5）底部的排杂管（6），所述固定座（5）的左侧设置有支撑座（8），所述支撑座（8）的顶部固定安装有混料盒（9），所述混料盒（9）的内部固定安装有延伸至进料斗（2）顶部的输料带（7），所述混料盒（9）的内壁上固定安装有固定杆（10），所述固定杆（10）的内部固定安装有筛料斗（11），所述筛料斗（11）的内壁上固定安装有粉碎机（13），所述筛料斗（11）的顶部活动安装有延伸至筛料斗（11）内部的筛选框（12），所述熔化炉（1）的右侧固定安装有出料调节阀（14），所述出料调节阀（14）的右侧固定安装有出料管（15），所述出料管（15）远离出料调节阀（14）的一端固定连接有储料仓（16），所述储料仓（16）的右侧固定安装有备用仓（17），所述储料仓（16）和备用仓（17）的底部均固定安装有排出斗（18），所述排出斗（18）的底部固定安装有排出阀（19），所述排出斗（18）的外部固定安装有支撑架（20）。

### 设计方案

1.一种钨钢毛胚棒加工用的烧结装置，包括熔化炉（1），其特征在于：所述熔化炉（1）的顶部固定安装有进料斗（2），所述熔化炉（1）的左右两侧均固定安装有隔热杆（3），所述熔化炉（1）的底部固定安装有固定架（4），所述固定架（4）的底部固定安装有固定座（5），所述熔化炉（1）的底部固定安装有延伸至固定座（5）底部的排杂管（6），所述固定座（5）的左侧设置有支撑座（8），所述支撑座（8）的顶部固定安装有混料盒（9），所述混料盒（9）的内部固定安装有延伸至进料斗（2）顶部的输料带（7），所述混料盒（9）的内壁上固定安装有固定杆（10），所述固定杆（10）的内部固定安装有筛料斗（11），所述筛料斗（11）的内壁上固定安装有粉碎机（13），所述筛料斗（11）的顶部活动安装有延伸至筛料斗（11）内部的筛选框（12），所述熔化炉（1）的右侧固定安装有出料调节阀（14），所述出料调节阀（14）的右侧固定安装有出料管（15），所述出料管（15）远离出料调节阀（14）的一端固定连接有储料仓（16），所述储料仓（16）的右侧固定安装有备用仓（17），所述储料仓（16）和备用仓（17）的底部均固定安装有排出斗（18），所述排出斗（18）的底部固定安装有排出阀（19），所述排出斗（18）的外部固定安装有支撑架（20）。

2.根据权利要求1所述的一种钨钢毛胚棒加工用的烧结装置，其特征在于：所述输料带（7）和筛料斗（11）的背面分别安装有与混料盒（9）和筛料斗（11）内壁固定的动力电机。

3.根据权利要求1所述的一种钨钢毛胚棒加工用的烧结装置，其特征在于：所述熔化炉（1）的顶部和混料盒（9）的内壁上均固定安装有与输料带（7）对应的支撑杆。

4.根据权利要求1所述的一种钨钢毛胚棒加工用的烧结装置，其特征在于：所述进料斗（2）的底部且位于熔化炉（1）的顶部活动安装有密封板。

5.根据权利要求1所述的一种钨钢毛胚棒加工用的烧结装置，其特征在于：所述固定杆（10）的内部固定安装有位于筛料斗（11）外部的固定环，且固定环的内壁上固定安装有耐磨垫。

6.根据权利要求1所述的一种钨钢毛胚棒加工用的烧结装置，其特征在于：所述出料管（15）的右侧且位于储料仓（16）的左侧固定安装有拆卸头。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及烧结技术领域，具体为一种钨钢毛胚棒加工用的烧结装置。

背景技术

烧结是指把粉状物料转变为致密体，是一个传统的工艺过程，人们很早就利用这个工艺来生产陶瓷、粉末冶金、耐火材料和超高温材料等，一般来说，粉体经过成型后，通过烧结得到的致密体是一种多晶材料，其显微结构由晶体、玻璃体和气孔组成，烧结过程直接影响显微结构中的晶粒尺寸、气孔尺寸及晶界形状和分布，进而影响材料的性能。

在利用固相反应制备无机固体化合物时，反应的速率由扩散过程控制，常常需要较高的温度才能使反应有效地进行，另外一些固体化合物是固液相组成的化合物，在熔化时会发生分解反应，故烧结一般应在产物熔点以下进行，以保证得到均匀的物相，钨钢毛胚棒在加工的时候就需要通过烧结来进行，而现在的一些烧结设备在提炼的时候会有部分物料不合格导致烧结冷凝的时候制作出来的钨钢毛胚棒质量不合格，故而提出一种钨钢毛胚棒加工用的烧结装置来解决上述中所提出的问题。

实用新型内容

（一）解决的技术问题

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种钨钢毛胚棒加工用的烧结装置，具备提炼筛选的优点，解决了现在的一些烧结设备在提炼的时候会有部分物料不合格导致烧结冷凝的时候制作出来的钨钢毛胚棒质量不合格的问题。

（二）技术方案

为实现上述提炼筛选的目的，本实用新型提供如下技术方案：一种钨钢毛胚棒加工用的烧结装置，包括熔化炉，所述熔化炉的顶部固定安装有进料斗，所述熔化炉的左右两侧均固定安装有隔热杆，所述熔化炉的底部固定安装有固定架，所述固定架的底部固定安装有固定座，所述熔化炉的底部固定安装有延伸至固定座底部的排杂管，所述固定座的左侧设置有支撑座，所述支撑座的顶部固定安装有混料盒，所述混料盒的内部固定安装有延伸至进料斗顶部的输料带，所述混料盒的内壁上固定安装有固定杆，所述固定杆的内部固定安装有筛料斗，所述筛料斗的内壁上固定安装有粉碎机，所述筛料斗的顶部活动安装有延伸至筛料斗内部的筛选框，所述熔化炉的右侧固定安装有出料调节阀，所述出料调节阀的右侧固定安装有出料管，所述出料管远离出料调节阀的一端固定连接有储料仓，所述储料仓的右侧固定安装有备用仓，所述储料仓和备用仓的底部均固定安装有排出斗，所述排出斗的底部固定安装有排出阀，所述排出斗的外部固定安装有支撑架。

优选的，所述输料带和筛料斗的背面分别安装有与混料盒和筛料斗内壁固定的动力电机。

优选的，所述熔化炉的顶部和混料盒的内壁上均固定安装有与输料带对应的支撑杆。

优选的，所述进料斗的底部且位于熔化炉的顶部活动安装有密封板。

优选的，所述固定杆的内部固定安装有位于筛选斗外部的固定环，且固定环的内壁上固定安装有耐磨垫。

优选的，所述出料管的右侧且位于储料仓的左侧固定安装有拆卸头。

（三）有益效果

与现有技术相比，本实用新型提供了一种钨钢毛胚棒加工用的烧结装置，具备以下有益效果：

1、该钨钢毛胚棒加工用的烧结装置，通过设置熔化炉上有进料斗，可以通过进料斗将筛选的物料导入熔化炉内，通过设置筛选斗的内部有粉碎机，可以通过粉碎机将物料进行捣碎，通过设置筛选斗内活动安装有筛选框，可以通过筛选框将杂质进行筛选，通过设置筛选框活动连接于筛选斗上可以快速将筛选框内的杂质进行倾倒，达到了筛选提炼的效果。

2、该钨钢毛胚棒加工用的烧结装置，通过设置熔化炉上有隔热杆，可以通过隔热杆避免触碰导致烫伤，通过设置熔化炉的底部有排杂管，可以通过排杂管将熔化炉内部的杂质进行排除，从而有效的解决了现在的一些烧结设备在提炼的时候会有部分物料不合格导致烧结冷凝的时候制作出来的钨钢毛胚棒质量不合格的问题。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图。

图中：1熔化炉、2进料斗、3隔热杆、4固定架、5固定座、6排杂管、7输料带、8支撑座、9混料盒、10固定杆、11筛料斗、12筛选框、13粉碎机、14出料调节阀、15出料管、16储料仓、17备用仓、18排出斗、19排出阀、20支撑架。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1，一种钨钢毛胚棒加工用的烧结装置，包括熔化炉1，熔化炉1的顶部固定安装有进料斗2，进料斗2的底部且位于熔化炉1的顶部活动安装有密封板，熔化炉1的左右两侧均固定安装有隔热杆3，熔化炉1的底部固定安装有固定架4，固定架4的底部固定安装有固定座5，熔化炉1的底部固定安装有延伸至固定座5底部的排杂管6，固定座5的左侧设置有支撑座8，支撑座8的顶部固定安装有混料盒9，混料盒9的内部固定安装有延伸至进料斗2顶部的输料带7，熔化炉1的顶部和混料盒9的内壁上均固定安装有与输料带7对应的支撑杆，混料盒9的内壁上固定安装有固定杆10，固定杆10的内部固定安装有筛料斗11，固定杆10的内部固定安装有位于筛选斗11外部的固定环，且固定环的内壁上固定安装有耐磨垫，输料带7和筛料斗11的背面分别安装有与混料盒9和筛料斗11内壁固定的动力电机，筛料斗11的内壁上固定安装有粉碎机13，筛料斗11的顶部活动安装有延伸至筛料斗11内部的筛选框12，熔化炉1的右侧固定安装有出料调节阀14，出料调节阀14的右侧固定安装有出料管15，出料管15远离出料调节阀14的一端固定连接有储料仓16，出料管15的右侧且位于储料仓16的左侧固定安装有拆卸头，储料仓16的右侧固定安装有备用仓17，储料仓16和备用仓17的底部均固定安装有排出斗18，排出斗18的底部固定安装有排出阀19，排出斗18的外部固定安装有支撑架20，该钨钢毛胚棒加工用的烧结装置，通过设置熔化炉1上有进料斗2，可以通过进料斗2将筛选的物料导入熔化炉1内，通过设置筛选斗11的内部有粉碎机13，可以通过粉碎机13将物料进行捣碎，通过设置筛选斗11内活动安装有筛选框12，可以通过筛选框12将杂质进行筛选，通过设置筛选框12活动连接于筛选斗11上可以快速将筛选框12内的杂质进行倾倒，达到了筛选提炼的效果，且该钨钢毛胚棒加工用的烧结装置，通过设置熔化炉1上有隔热杆3，可以通过隔热杆3避免触碰导致烫伤，通过设置熔化炉1的底部有排杂管6，可以通过排杂管6将熔化炉1内部的杂质进行排除，从而有效的解决了现在的一些烧结设备在提炼的时候会有部分物料不合格导致烧结冷凝的时候制作出来的钨钢毛胚棒质量不合格的问题。

综上所述，该钨钢毛胚棒加工用的烧结装置，通过设置熔化炉1上有进料斗2，可以通过进料斗2将筛选的物料导入熔化炉1内，通过设置筛选斗11的内部有粉碎机13，可以通过粉碎机13将物料进行捣碎，通过设置筛选斗11内活动安装有筛选框12，可以通过筛选框12将杂质进行筛选，通过设置筛选框12活动连接于筛选斗11上可以快速将筛选框12内的杂质进行倾倒，达到了筛选提炼的效果。

并且，该钨钢毛胚棒加工用的烧结装置，通过设置熔化炉1上有隔热杆3，可以通过隔热杆3避免触碰导致烫伤，通过设置熔化炉1的底部有排杂管6，可以通过排杂管6将熔化炉1内部的杂质进行排除，从而有效的解决了现在的一些烧结设备在提炼的时候会有部分物料不合格导致烧结冷凝的时候制作出来的钨钢毛胚棒质量不合格的问题。

需要说明的是，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个……”限定的要素，并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822252477.5

申请日:2018-12-29

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:35(福建)

授权编号:CN209476650U

授权时间:20191011

主分类号:B07B 1/04

专利分类号:B07B1/04;B02C13/02;B22F3/10

范畴分类:26A;

申请人:福建中成新材料科技有限公司

第一申请人:福建中成新材料科技有限公司

申请人地址:366200 福建省龙岩市连城工业园区海峡光电产业园一期4号厂房

发明人:林家峰

第一发明人:林家峰

当前权利人:福建中成新材料科技有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/09c8208c3da761bd2eade7ab.html