# 钝性纯Ti在人工海水中的电化学活化行为研究

### 论文摘要

通过恒电位极化、电化学阻抗（EIS）和动电位扫描曲线,跟踪监测了TA2纯Ti在人工海水溶液中的电化学钝化与特定电位的活化过程,研究了不同海水成分对该过程的影响。结果表明,在1.6 V （SCE）附近出现电流峰,有一定的活化过程。结合SEM和析氧监测结果对电流峰进行了分析,显示1.4～1.6 V （SCE）电位范围内形成的膜层会出现明显缺陷,并且TA2表面没有气泡冒出。Mott-Schottky拟合结果显示,在出现电流峰的电位区间,钛表面膜的半导体性质发生了转变。

### 论文目录

- 1 实验方法

- 1.1 电极样品及电解液制备

- 1.2 电化学表征

- 1.2.1 动电位扫描

- 1.2.2 连续恒电位下的EIS监测

- 1.2.3 表面形貌观察

- 1.2.4 析氧监测

- 2 结果与讨论

- 2.1 不同海水成分对纯Ti电化学性能的影响

- 2.2 成膜电位对纯Ti表面钝化膜电化学性能的影响

- 2.3 成膜电位对膜半导体性能的影响

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 严少坤,郑大江,韦江,宋光铃,周廉

关键词: 钝化膜,电化学测试,海水成分

来源: 中国腐蚀与防护学报 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 厦门大学材料学院厦门大学海洋材料腐蚀防护研究中心,南京工业大学先进金属材料研究院

基金: 国家自然科学基金(51671163)~~

分类号: TG174.4;TG146.23

页码: 123-129

总页数: 7

文件大小: 1278K

下载量: 95

### 相关论文文献

- [1].含Ti钢筋表面纵向裂纹缺陷的形成机理及控制[J]. 辽宁科技大学学报 2019(06)

- [2].卷取温度对Ti微合金钢力学性能的影响[J]. 安徽冶金科技职业学院学报 2020(03)

- [3].Ti修饰碳纳米管储氢性能的第一性原理研究[J]. 科技创新导报 2017(19)

- [4].冶炼硅钢用高炉铁水中Ti的影响因素分析[J]. 电工材料 2016(04)

- [5].铁甲神盾“10”力全开 华硕ZX53VE“Ti”能爆发[J]. 中国信息技术教育 2017(10)

- [6].TI图形计算器在高中数学教学中的应用——以幂函数教学为例[J]. 数学学习与研究 2017(13)

- [7].用TI图形计算器探究直线与圆的位置关系[J]. 中学数学教学参考 2017(15)

- [8].用TI图形计算器开展抛物线的探究活动[J]. 中学数学教学参考 2017(15)

- [9].用TI图形计算器解决一道双曲线问题[J]. 中学数学教学参考 2017(15)

- [10].用TI图形计算器探究直线参数方程中“t”的几何意义[J]. 中学数学教学参考 2017(15)

- [11].玩家关于TI饰品的故事[J]. 电子竞技 2017(16)

- [12].微Ti处理380CL车轮钢闪光对焊工艺与组织调控[J]. 焊接学报 2020(01)

- [13].Ti添加量对球墨铸铁组织及力学性能的影响[J]. 吉林大学学报(工学版) 2020(05)

- [14].高Ti工程机械用高强钢连铸纵裂纹研究[J]. 工程技术研究 2020(17)

- [15].Ti对含硼履带钢淬透性的影响[J]. 钢铁钒钛 2016(06)

- [16].Ti对热镀铝锌硅镀层锌花大小及组构的影响[J]. 材料保护 2014(12)

- [17].Ti对中碳锰钢铸坯表面纵裂纹的研究[J]. 四川冶金 2012(05)

- [18].Ti对陶瓷结合剂及金刚石磨具性能的影响[J]. 金刚石与磨料磨具工程 2011(02)

- [19].TI介质中三分量转换波的速度比研究[J]. 煤炭学报 2009(06)

- [20].TI杯2019年全国大学生电子设计竞赛总测评在上海举行[J]. 工业控制计算机 2019(10)

- [21].工业纯Ti在模拟高放废物地质处置环境中的缝隙腐蚀行为[J]. 金属学报 2013(06)

- [22].微量B对微Ti处理低合金高强度钢组织性能的影响[J]. 热加工工艺 2013(14)

- [23].Ti对超低碳钢浸入水口堵塞的影响[J]. 鞍钢技术 2013(06)

- [24].冷却速度对Ti脱氧钢中针状铁素体形成的影响[J]. 炼钢 2009(04)

- [25].冷却速度对含Ti非调质钢中晶内铁素体形成的影响[J]. 金属热处理 2008(06)

- [26].P、Ti的地球化学性质及其在深成岩中的含量与变化[J]. 世界有色金属 2016(19)

- [27].电弧离子镀中Ti大颗粒空间传输过程中受力变化特征分析[J]. 中国表面工程 2017(04)

- [28].基于TI双核处理器的舰船嵌入式稳像技术[J]. 舰船科学技术 2015(02)

- [29].Ti金属对电磁屏蔽复合材料影响的实验研究[J]. 电子测试 2014(S2)

- [30].0.014Ni-Ti直丝在非拔牙矫治中的临床应用[J]. 宁夏医科大学学报 2014(01)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/09ce9d9c0e4986dd21f27c6b.html